郑环审〔2015〕395号

郑州市环境保护局

关于《新密张湾海洋砂石加工厂年加工6万吨砂石项目环境影响报告表》（报批版）的批复

新密张湾海洋砂石加工厂：

你单位报送的由河南朗天环保科技有限公司编制的《新密张湾海洋砂石加工厂年加工6万吨砂石项目环境影响报告表》（以下简称《报告表》）收悉。该项目环评审批事项已在我局网站公示期满。经研究，批复如下：

一、该项目位于新密市牛店镇张湾村。租用工业用地面积4667平米，定员6人。主要工艺：原材料－破粉碎－筛分－洗砂－成品。

二、该《报告表》内容符合国家有关法律法规要求和建设项目环境管理规定，评价结论可信。我局批准该《报告表》，原则同意你公司按照《报告表》所列项目的性质、规模、地点、环境保护对策进行项目建设。

三、你公司应向社会公众主动公开业经批准的《报告表》，并接受相关方的咨询。

四、你公司应全面落实《报告表》提出的各项环境保护措施，确保各项环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用，确保各项污染物达标排放。

（一）向设计单位提供《报告表》和本批复文件，确保项目设计按照环境保护设计规范要求，落实防治环境污染和生态破坏的措施以及环保设施投资概算。

（二）依据《报告表》和本批复文件，对项目建设过程中产生的废水、废气、固体废物、噪声等污染，采取相应的防治措施。

（三）外排污染物应满足以下要求：

1．生产车间必须全封闭，2台破碎机及2台粉碎机产生的粉尘由各自的集气罩收集后经管道引至1套袋式除尘器处理后，通过15米高排气筒排放。振动筛进料口安装水喷淋装置，设备之间传送带进行全密闭。源料及成品库要全封闭并安装雾化喷头各1个，厂区地面硬化，东、北侧新建2M高围墙，车辆进出加盖篷布并及时洒水抑尘。以上需满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297—1996）表2要求。

2．洗砂机配套3座沉淀池，车辆冲洗配套1座沉淀池。

3．对噪声源采取基础减震等有效的减振降噪措施，确保边界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348—2008）2类标准要求。

4．各类垃圾应分类收集，一般固废综合利用，生活垃圾由环卫部门处理。旱厕粪便定期由附近村民运走肥田。

（四）主要污染物排放总量应严格按照郑州市环境保护局分配指标落实（项目编号：4101001035）。

五、项目建成后，须向我局递交试生产申请书，经审查同意后方可进行试生产。试生产期间按规定向我局申请竣工环境保护验收。

六、项目环境保护日常监督检查由郑州市环境监察支队负责，高新区环保局做好协助工作。

七、本批复有效期为5年，如该项目逾期方开工建设，其《报告表》应报我局重新审核。

2015年8月17日

郑州市环境保护局办公室                2015年8月18日印发