郑环审〔2015〕392号

郑州市环境保护局

关于《郑州鼎立金属制品有限公司

年产20000吨铸铁机械铸件扩建项目环境影响报告表（报批版）》的批复

郑州鼎立金属制品有限公司：

你公司报送的由河南省正德环保科技有限公司编制的《郑州鼎立金属制品有限公司年产20000吨铸铁机械铸件扩建项目环境影响报告表（报批版）》（以下简称《报告表》）收悉。该项目环评审批事项已在我局网站公示期满。经研究，批复如下：

- 本项目为扩建项目，位于新密市大隗镇观寨村现有厂址院内东侧，不再新增用地，建设年产20000吨铸铁机械铸件生产线一条。项目主要生产工艺为：原料（铁锭）—熔化—浇铸—清理抛丸—打磨—浸漆—成品。主要设备有中频电炉2座、造型机1台、砂处理线1条、除砂器2台。

- 该《报告表》内容符合国家有关法律法规要求和建设项目环境管理规定，评价结论可信。我局批准该《报告表》，原则同意你公司按照《报告表》所列项目的性质、规模、地点、环境保护对策进行项目建设。

三、你公司应向社会公众主动公开经批准的《报告表》，并接受相关方的咨询。

四、你公司应全面落实《报告表》提出的各项环境保护措施，确保各项环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用，确保各项污染物达标排放。

1.向设计单位提供《报告表》和本批复文件，确保项目设计按照环境保护设计规范要求，落实防治环境污染和生态破坏的措施以及环保设施投资概算。

2.依据《报告表》和本批复文件，对项目建设过程中产生的废水、废气、固体废物、噪声、振动等污染，采取相应的防治措施。

五、外排污染物应满足以下要求：

1.电熔炉烟尘分别经集气罩收集后进入湿法高效旋风除尘装置处理，处理后由15m高排气筒排放，烟尘排放需满足《工业炉窑大气污染物排放标准》（GB9078-1996）表2中二级标准要求。砂处理线中的混砂工序粉尘经自带的旋风除尘器+袋式除尘器处理后由15m高排气筒排放；落砂工序粉尘经集气罩收集进入旋风除尘器+袋式除尘器处理，处理后通过15m高排气筒排放；抛丸机粉尘经袋式除尘器经处理后通过15m高排气筒排放。项目粉尘排放需满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准要求和无组织排放监控浓度限值要求。

2.本项目生产过程中无生产废水产生。生活污水排入现有工程贮水池暂存后用于厂区绿化、洒水抑尘，不得外排。

3.高噪声设备置于车间内，采取有效的隔音、减振、消声等降噪措施，确保厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准。

4.设置危废暂存间，危险废物（废漆桶）暂存后定期交给有危险废物处置资质的单位安全处置。危险废物临时贮存需满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2001）要求。一般固体废物分类收集后综合利用。废炉渣、废砂集中收集后外售；铸铁边角废料和残次品回收利用，重新熔炼，不得外排；旱厕粪污由农户清运肥田；生活垃圾交环卫部门处理。

5.主要污染物排放总量应严格按照郑州市环境保护局分配预支的增量指标落实（项目编号：4101000881）。

六、本项目卫生防护距离为50m，本项目建成后，全厂卫生防护距离为50m，即东厂界外50m，南厂界外50m，西厂界外50m，北厂界外50m。卫生防护距离内无环境敏感点，不得规划新建医院、学校、居民区等环境敏感点。

七、项目建成后，须向我局递交试运行申请书，经审查同意后方可进行试运行。试运行期间按规定向我局申请竣工环境保护验收。

八、项目环境保护日常监督检查请新密市环保局负责，郑州市环境监察支队负责巡查督查。

九、本批复有效期为5年，如该项目逾期方开工建设，其《报告表》应报我局重新审核。

2015年8月5日

郑州市环境保护局办公室                2015年8月10日印发