郑环审〔2015〕394号

郑州市环境保护局

关于《河南沃通建筑设备有限公司年产2000件工程机械零部件及工程机械维修项目环境影响报告书》（报批版）的批复

河南沃通建筑设备有限公司：

你公司委托源蓝天科技有限公司和河南省正德环保科技有限责任公司编制的《河南沃通建筑设备有限公司年产2000件工程机械零部件及工程机械维修项目环境影响报告书》（报批版）收悉，该项目审批事项在我局网站公示期满。经研究，批复如下：

一、该项目位于荥阳市京城路与泽众路交叉口西北侧，租用河南通冠重工股份有限公司场地及地上附属建筑物。设计生产动臂（大臂）、斗杆（小臂）共计2000件/a，工程机械维修1200台次/a。

二、该《报告书》内容符合国家有关法律法规要求和建设项目环境管理规定，评价结论可信。我局批准该《报告书》，原则同意你公司按照《报告书》所列项目的性质、规模、地点、环境保护对策措施等进行项目建设。

三、你公司应向社会公众主动公开业经批准的《报告书》，并接受相关方的垂询。

四、该项目位于南水北调饮用水源二级保护区范围内，项目建设必须符合豫政办〔2010〕76号文件要求。你公司应全面落实《报告书》提出的各项环境保护措施，确保各项环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用，确保各项污染物达标排放。

（一）向设计单位提供《报告书》和本批复文件，确保项目设计符合环境保护设计规范要求，落实防治环境污染和生态破坏的措施以及环保设施投资概算。

（二）依据《报告书》对项目建设过程中产生的废水、废气、固体废物、噪声、振动等污染，以及因施工对自然、生态环境造成的破坏，采取相应的防治措施。

（三）项目运行时，外排污染物应满足以下要求：

1．废水：废水经预处理+生化处理设施处理后，经市政污水管网排入荥阳市城镇污水处理厂，外排废水应满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4二级标准。

2．废气：抛丸废气经旋风除尘+滤袋除尘器处理后通过15m高排气筒排放，喷漆废气经水旋喷漆室+活性炭纤维毡处理后通过15m高排气筒排放，烘干废气经催化燃烧后通过15m高排气筒排放。焊接废气经移动式焊接烟气净化器处理，切割、打磨、流平废气经车间机械排风装置排出。以上有组织排放废气和无组织排放废气应分别满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准及无组织排放监控浓度限值。食堂油烟经油烟净化装置处理后引至楼顶排放。

3．噪声：对高噪声设备采取有效的减振、降噪等措施，确保厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准。

4．固废：一般固体废物收集后外售或交环卫部门统一清运；危险废物应按《危险废物贮存污染物控制标准》（GB18597-2001）的要求进行收集、暂存，最终交有危险废物经营资质单位安全处置。

五、主要污染物排放总量应严格按照郑州市环境保护局分配预支的增量指标落实。

六、该项目设置100m卫生防护距离，各厂界外设防距离分别为：北厂界75m，其他厂界为0m。该防护距离内不得规划新建居住、学校、医院等环境敏感点。

七、项目建成后，须及时申请试生产，经审查同意后方可进行试生产。试生产期间按规定申请竣工环境保护验收。

八、项目环境保护日常监督检查由荥阳市环保局负责，郑州市环境监察支队负责巡查督查。

九、本批复有效期为5年，如该项目逾期方开工建设，其《报告书》应报我局重新审核。

2015年8月12日

郑州市环境保护局办公室                2015年8月14日印发