郑环审〔2015〕382号

郑州市环境保护局

关于《新密市紫阳建筑材料有限公司

年产5万吨机制砂项目环境影响报告表

（报批版）》的批复

新密市紫阳建筑材料有限公司：

你公司报送的由东方环宇环保科技发展有限公司编制的《新密市紫阳建筑材料有限公司年产5万吨机制砂项目环境影响报告表（报批版）》（以下简称《报告表》）收悉。该项目环评审批事项已在我局网站公示期满。经研究，批复如下：

一、新建年产5万吨机制砂项目，建设地点位于新密市西大街办事处青石河村，占地面积3868m2。主要建设内容为生产车间、原料仓库、成品仓库、办公室等。主要设备：制砂机、轮式洗砂机、输送带、铲车等。主要生产工艺：外购原料（砂石）—制砂—洗砂—成品。

二、该《报告表》内容符合国家有关法律法规要求和建设项目环境管理规定，评价结论可信。我局批准该《报告表》，原则同意你公司按照《报告表》所列项目的性质、规模、地点、环境保护对策进行项目建设。

三、你公司应向社会公众主动公开经批准的《报告表》，并接受相关方的咨询。

四、你公司应全面落实《报告表》提出的各项环境保护措施，确保各项环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用，确保各项污染物达标排放。

1．向设计单位提供《报告表》和本批复文件，确保项目设计按照环境保护设计规范要求，落实防治环境污染和生态破坏的措施以及环保设施投资概算。

2．依据《报告表》和本批复文件，对项目建设过程中产生的废水、废气、固体废物、噪声、振动等污染，采取相应的防治措施。

五、外排污染物应满足以下要求：

1．筛分、粉碎工序产生的粉尘经集气罩收集进入袋式除尘器处理后通过15m高排气筒排放，有组织粉尘排放应满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准要求。

厂区地面及进出厂道路应全部硬化，定期清扫、洒水抑尘；建设全封闭型生产车间、原料库及成品库；物料传送采用传送带输送，并对传送带进行密闭；在原料库内物料装卸点及上料口传送带侧上方安装雾化喷头，减少无组织粉尘产生。无组织粉尘排放应满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2颗粒物无组织排放限值要求。

2．项目洗砂工段建设2座洗砂废水沉淀池，洗砂废水经沉淀处理后循环使用，不得外排。生活污水经沉淀池沉淀处理后用于厂区洒水降尘，综合利用不外排。车辆清洗废水经沉淀处理后循环使用，不得外排。

3．高噪声设备置于车间内，采取有效的隔音、减振、消声等降噪措施，确保厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准。

4．按照《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）设置固废临时堆场，固体废物实现综合利用，严禁随意处置。建设1座底泥干化场，地面全部硬化，设置顶棚、围堰和集水沟。沉淀池底泥经干化后在固废临时堆场暂存，定期外售综合利用，禁止乱倾乱倒；除尘器收集的粉尘掺入底泥外售；职工生活垃圾由环卫部门统一处理；旱厕粪污由周围农户拉走肥田。

5．运输车辆严密遮盖，合理安排运输时间，最大限度降低运输扬尘和噪声对沿线居民和环境敏感点的影响。

六、主要污染物排放总量应严格按照郑州市环境保护局分配预支的增量指标落实（项目编号：4101000938）。

七、本项目卫生防护距离为50m，东、南、西、北四个厂界外设防距离均为50m。卫生防护距离内无环境敏感点，不得规划新建医院、学校、居民区等环境敏感点。

八、项目建成后，须向我局递交试运行申请书，经审查同意后方可进行试运行。试运行期间按规定向我局申请竣工环境保护验收。

九、项目环境保护日常监督检查请新密市环保局负责，郑州市环境监察支队负责巡查督查。

十、本批复有效期为5年，如该项目逾期方开工建设，其《报告表》应报我局重新审核。

2015年7月30日

郑州市环境保护局办公室                2015年7月31日印发