郑环审〔2015〕372号

郑州市环境保护局

关于《河南万业源肥业有限公司年产5000吨

生物有机肥项目环境影响报告表（报批版）》的

批  复

河南万业源肥业有限公司：

你公司报送的由河南首创环保科技有限公司编制的《河南万业源肥业有限公司年产5000吨生物有机肥项目环境影响报告表（报批版）》（以下简称《报告表》）收悉。该项目环评审批事项已在我局网站公示期满。经研究，批复如下：

一、该项目位于新密市刘寨镇老寨村，占地面积为2000m2，年产5000吨生物有机肥。颗粒有机肥生产工艺为：原料（生物菌种、稻糠粉、骨粉、草木灰、糖蜜）-混配-发酵-混配-造粒-烘干-筛分-称量-包装入袋；粉末状有机肥生产工艺：（生物菌种、稻糠粉、骨粉、草木灰、糖蜜）-混配-发酵-混配-称量-包装入袋。主要建设原料仓库、生产车间、发酵车间、成品库等。

二、该《报告表》内容符合国家有关法律法规要求和建设项目环境管理规定，评价结论可信。我局批准该《报告表》，原则同意你公司按照《报告表》所列项目的性质、规模、地点、环境保护对策进行项目建设。

三、你公司应向社会公众主动公开经批准的《报告表》，并接受相关方的咨询。

四、你公司应全面落实《报告表》提出的各项环境保护措施，确保各项环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用，确保各项污染物达标排放。

1．向设计单位提供《报告表》和本批复文件，确保项目设计按照环境保护设计规范要求，落实防治环境污染和生态破坏的措施以及环保设施投资概算。

2．依据《报告表》和本批复文件，对项目建设过程中产生的废水、废气、固体废物、噪声、振动等污染，采取相应的防治措施。

五、外排污染物应满足以下要求：

1．混配和造粒工段粉尘分别经集气罩收集后进入1台袋式除尘器处理，处理后由15m高排气筒排放；烘干和筛分工段粉尘分别经集气罩收集后进入1台袋式除尘器处理，处理后由15m高排气筒排放；粉尘排放应满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准要求和无组织排放监控浓度限值要求。发酵工段恶臭气体经引风机收集后由1套活性炭吸附装置处理，处理后由15m高排气筒排放，应满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2恶臭污染物排放标准值；发酵车间采取加强封闭、不设通风窗等措施降低恶臭气体无组织排放，无组织恶臭排放应满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1二级新扩改建标准。

2．本项目无生产废水产生；生活废水经沉淀蓄水池收集处理后回用于造粒工段，综合利用，不得外排。

3．高噪声设备置于车间内，采取有效的隔音、减振、消声等降噪措施，确保厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准。周边敏感点噪声应满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准要求。

4．一般固体废物分类收集后综合利用。包装废料外售处理；不合格品返回生产工序重新利用；废活性炭由厂家回收处理；生活垃圾交环卫部门处理。

5．主要污染物排放总量应严格按照郑州市环境保护局分配预支的增量指标落实（项目编号：4101000809）。

六、本项目卫生防护距离为100m，即东厂界外100m，南厂界外50m，西厂界外83m，北厂界外100m。卫生防护距离内无环境敏感点，不得规划新建医院、学校、居民区等环境敏感点。

七、项目建成后，须向我局递交试运行申请书，经审查同意后方可进行试运行。试运行期间按规定向我局申请竣工环境保护验收。

八、项目环境保护日常监督检查请新密市环保局负责，郑州市危险废物和辐射环境监督管理中心负责巡查督查。

九、本批复有效期为5年，如该项目逾期方开工建设，其《报告表》应报我局重新审核。

2015年7月9日

郑州市环境保护局办公室                 2015年7月9日印发