郑环审〔2015〕423号

郑州市环境保护局

关于《郑州光明消防器材有限公司年产50万套消防器材项目环境影响报告表》（报批版）的

批  复

郑州光明消防器材有限公司：

你单位报送的由河南首创环保科技有限公司编制的《郑州光明消防器材有限公司年产50万套消防器材项目环境影响报告表》（以下简称《报告表》）收悉。该项目环评审批事项已在我局网站公示期满。经研究，批复如下：

一、该项目位于新密市苟堂镇关口村，拟投资8000万元，占地16131.7 m2，建设年产50万套消防器材项目。

二、该《报告表》内容符合国家有关法律法规要求和建设项目环境管理规定，评价结论可信。我局批准该《报告表》，原则同意你公司按照《报告表》所列项目的性质、规模、地点、环境保护对策进行项目建设。

三、你公司应向社会公众主动公开业经批准的《报告表》，并接受相关方的咨询。

四、你公司应全面落实《报告表》提出的各项环境保护措施，确保各项环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用，确保各项污染物达标排放。

（一）向设计单位提供《报告表》和本批复文件，确保项目设计按照环境保护设计规范要求，落实防治环境污染和生态破坏的措施以及环保设施投资概算。

（二）依据《报告表》和本批复文件，对项目建设过程中产生的废水、废气、固体废物、噪声等污染，采取相应的防治措施。

（三）外排污染物应满足以下要求：

1、打磨工序密闭后和压铸工序、固化工序分别安装排风扇，加强车间通风换气。喷塑工段密闭后产生的废气经设备自带滤芯装置处理＋1套袋式除尘器＋1根15m高排气筒排放，满足GB16297-1996《大气污染物综合排放标准》表2二级标准要求及无组织排放标准。刷漆工段产生的废气经中央集气装置＋1套活性炭吸附装置＋1根15m高排气筒排放，满足GB16297-1996《大气污染物综合排放标准》表2相关标准要求及天津地方标准《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB12/524－2014）表2相关标准要求。食堂安装油烟净化器满足相关标准要求。

2、压铸工段冷却水循环使用不外排，食堂废水经隔油池处理后同员工生活污水一起经化粪池（5m3）处理后进入蓄水池（18m3）停留，由当地农民拉走资源化利用。

3、高噪声设备采取减振、车间隔声和消声措施后需满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准的限值要求。

4、各类固废要分类收集，分类处置。建1座80m2符合相关要求的一般固废暂存间和1座50m2符合相关要求的危险固废暂存间，危险固废定期交由有相关资质单位处理。废包装袋收集后外售综合利用，生活垃圾由环卫部门统一收集处理。

5、该项目卫生防护距离厂界外东、西、南、北分别为0米、0米、0米、40米，防护距离内不得建设环境敏感项目。

（四）主要污染物排放总量应严格按照郑州市环境保护局分配指标落实（项目编号：4101001244）。

五、项目建成后，须向我局递交试生产申请书，经审查同意后方可进行试生产。试生产期间按规定向我局申请竣工环境保护验收。

六、项目环境保护日常监督检查由新密市环保局负责，郑州市环境监察支队负责督察巡查。根据郑州市政府关于空气质量要求，企业应加强自律及环保设施的维护保养，监察和监测部门应增加巡查及监测的频次。

七、本批复有效期为5年，如该项目逾期方开工建设，其《报告表》应报我局重新审核。

2015年9月29日

郑州市环境保护局办公室                2015年9月29日印发