郑环审〔2015〕408号

郑州市环境保护局

关于《郑州汇泉饮品有限公司年产5.3万吨

纯净水项目环境影响报告表》（报批版）的

批  复

郑州汇泉饮品有限公司：

你单位报送的由河南首创环保科技有限公司编制的《郑州汇泉饮品有限公司年产5.3万吨纯净水项目环境影响报告表》（以下简称《报告表》）收悉。该项目环评审批事项已在我局网站公示期满。经研究，批复如下：

一、该项目位于新密市牛店镇小寨村。租用母公司建设用地面积2830平米，定员15人。主要工艺：原水－砂滤－精滤－反渗透－臭氧氧化－过滤－杀菌－灌装－检验－成品。

二、该《报告表》内容符合国家有关法律法规要求和建设项目环境管理规定，评价结论可信。我局批准该《报告表》，原则同意你公司按照《报告表》所列项目的性质、规模、地点、环境保护对策进行项目建设。

三、你公司应向社会公众主动公开业经批准的《报告表》，并接受相关方的咨询。

四、你公司应全面落实《报告表》提出的各项环境保护措施，确保各项环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用，确保各项污染物达标排放。

（一）向设计单位提供《报告表》和本批复文件，确保项目设计按照环境保护设计规范要求，落实防治环境污染和生态破坏的措施以及环保设施投资概算。

（二）依据《报告表》和本批复文件，对项目建设过程中产生的废水、废气、固体废物、噪声等污染，采取相应的防治措施。

（三）外排污染物应满足以下要求：

1.粗洗、消毒工艺废水经1座（20m3）中和池中和后用于道路洒水降沉，冲洗、反渗透废水排入蓄水池用于农业灌溉，生活污水经化粪池（4m3）处理后，由当地农民拉走资源化利用。

2.对噪声源采取基础减震等有效的减振降噪措施，确保边界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348—2008）2类标准要求。

3.各类垃圾应分类收集，一般固废综合利用，生活垃圾由环卫部门处理。

（四）主要污染物排放总量应严格按照郑州市环境保护局分配指标落实（项目编号：4101001120）。

五、项目建成后，须向我局递交试生产申请书，经审查同意后方可进行试生产。试生产期间按规定向我局申请竣工环境保护验收。

六、项目环境保护日常监督检查由新密市环保局负责，郑州市环境监察支队负责督查巡查。

七、本批复有效期为5年，如该项目逾期方开工建设，其《报告表》应报我局重新审核。

2015年9月8日

郑州市环境保护局办公室                2015年9月8日印发