郑环审〔2015〕471号

郑州市环境保护局

关于《中国铝业郑州有色金属研究院有限公司年产500t超细陶瓷粉体新材料项目环境影响

报告表》（报批版）的批复

中国铝业郑州有色金属研究院有限公司：

你公司报送的由河南省正德环保科技有限公司编制的《中国铝业郑州有色金属研究院有限公司年产500t超细陶瓷粉体新材料项目 环境影响报告表》（以下简称《报告表》）收悉。该项目环评审批事项已在我局网站公示期满。经研究，批复如下：

一、项目位于郑州市上街区安阳路东段的国家铝冶炼工程技术研究中心科技孵化园区内。利用已有的预留生产车间建设，主要生产工艺为：原料-洗涤-过滤-煅烧（天然气）-研磨-干燥（天然气）-筛分-活化-包装等，主要设备：洗料槽、陶瓷球磨机、高速搅拌机、砂磨机、喷雾干燥机等。

二、 该《报告表》内容符合国家有关法律法规要求和建设项目环境管理规定，评价结论可信。我局批准该《报告表》，原则同意你公司按照《报告表》所列项目的性质、规模、地点、环境保护对策进行项目建设。

三、你公司应向社会公众主动公开业经批准的《报告表》，并接受相关方的咨询。

四、你公司应全面落实《报告表》提出的各项环境保护措施，确保各项环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用，确保各项污染物达标排放。

（一）向设计单位提供《报告表》和本批复文件，确保项目设计按照环境保护设计规范要求，落实防治环境污染和生态破坏的措施以及环保设施投资概算。

（二）依据《报告表》和本批复文件，对项目建设过程中产生的废水、废气、固体废物、噪声等污染，采取相应的防治措施。

（三）外排污染物应满足以下要求：

1.按照环评要求建设和落实粉尘污染防治设施及措施，粉尘使用袋式收尘器+≥15高排气筒，全厂粉尘排放须满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2 二级标准及颗粒物无组织排放浓度限值要求。天然气燃烧废气（煅烧阶段和喷雾干燥阶段）烟、粉尘排放须满足《工业窑炉大气污染物排放标准》（GB9078-1996）二级标准，SO2和NOX排放浓度须满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准要求。

2. 生产废水排入污水处理设施（处理工艺：“沉淀+中和调节池”处理规模：70m3);生活污水进入化粪池进行处理;处理后的生产、生活污水须满足《污水综合排放标准》（GB8798-1996）二级标准要求，通过厂区污水总排口由市政污水管网排入污水处理厂处理。

3. 生产固废综合利用、妥善处置，各种固废临时堆场应按照《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》(GB18599-2001)进行控制。

4. 按照环评要求建设和落实噪声防治设施及措施，厂界噪声须满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准要求。

5. 主要污染物排放总量应严格按照郑州市环境保护局分配预支的增量指标落实（项目编号：4101001368）。

五、本项目卫生防护距离为车间外50米，均在中国铝业郑州有色金属研究院有限公司院内，防护距离内不得规划新建居民区、医院、学校等环境敏感点。

六、项目建成后，须向我局递交试生产申请书，经审查同意后方可进行试生产。试生产期间按规定向我局申请竣工环境保护验收。

七、项目环境保护日常监督检查由上街区环保局负责，郑州市环境监察支队负责督查和巡查工作。

八、本批复有效期为5年，如该项目逾期方开工建设，其《报告表》应报我局重新审核。

2015年11月10日

郑州市环境保护局办公室                2015年11月10日印发