郑环审〔2015〕481号

郑州市环境保护局

关于《郑州露露饮料有限公司新增两条露露

系列饮料生产线项目环境影响报告书》

（报批版）的批复

郑州露露饮料有限公司：

你单位报送的由河南省正大环境科技咨询工程有限公司编制的《郑州露露饮料有限公司新增两条露露系列饮料生产线项目环境影响报告书》（以下简称《报告书》）收悉。该项目环评审批事项已在我局网站公示期满。经研究，批复如下：

一、该项目位于郑州市经济技术开发区二郎庙村南（经南六路与经开十四大街交叉口西南侧。在现有工程的2#车间内，建设内容为2条露露系列饮料生产线，规模为5万吨/年，其中杏仁露3万吨/年，果仁核桃露2万吨/年。主要工艺：杏仁或核桃－辗磨－调配－均质－灌装－封口－杀菌－检验－喷码－包装－成品。

二、该《报告书》内容符合国家有关法律法规要求和建设项目环境管理规定，评价结论可信。我局批准该《报告书》，原则同意你公司按照《报告书》所列项目的性质、规模、地点、环境保护对策进行项目建设。

三、你公司应向社会公众主动公开业经批准的《报告书》，并接受相关方的咨询。

四、你公司应全面落实《报告书》提出的各项环境保护措施，确保各项环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用，确保各项污染物达标排放。

（一）向设计单位提供《报告书》和本批复文件，确保项目设计按照环境保护设计规范要求，落实防治环境污染和生态破坏的措施以及环保设施投资概算。

（二）依据《报告书》和本批复文件，对项目建设过程中产生的废水、废气、固体废物、噪声等污染，采取相应的防治措施。

（三）外排污染物应满足以下要求：

1、废水：洗空罐废水、软化车间废水回用于清洗地面及设备，杀菌热水回用于产品冷却系统补水，洗杏仁浆桶废水、清洗地面及设备水、CIP废水、灌头水、办公生活污水进入厂内污水处理站（工艺“气浮+厌氧+多级接触氧化”）处理后排入经开区城市污水管网，产品冷却废水、设备冷却废水通过厂区总排口直接排入经开区城市污水管网，最终进入市政污水处理厂处理。全厂总排口水质需满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4二级标准要求。

2、废气：项目污水处理站设置一套恶臭收集及活性炭除臭装置，去除格栅、调节池、污泥储池及污泥脱水间等的恶臭气体，具体措施为：对格栅、污泥储池采用板材加以密闭；调节池位于地下，上部覆盖；污泥脱水机位于室内；然后采用管道收集这些构筑物产生的恶臭气体，收集后的恶臭气体经活性炭除臭装置处理后通过15m高排气筒排放，可以满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2限值要求。

3、噪声：通过安装减振基础、建筑隔音、消声等措施进行降噪，满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类（东、南、北厂界）、4类（西厂界）标准限值。敏感点声环境满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准要求。

4、固废：过滤时的渣（杏仁渣、花生渣、核桃渣）、污水处理站污泥、原辅材料包装材料、废铁罐铝盖、生活垃圾、废活性炭、废树脂、不合格品等。均为一般固废，全部得到综合利用或处置。

5、本项目设置100m的防护距离，其中东厂界外0m、北厂界外0m、西厂界外90m、南侧厂界外55m，防护距离内不得建设环境敏感项目。

（四）主要污染物排放总量应严格按照郑州市环境保护局分配指标落实（项目编号：4101001425）。

五、项目建成后，须向我局递交试生产申请书，经审查同意后方可进行试生产。试生产期间按规定向我局申请竣工环境保护验收。

六、项目环境保护日常监督检查由郑州市经开区环境监察支队负责，经开区环保局做好配合。

七、本批复有效期为5年，如该项目逾期方开工建设，其《报告书》应报我局重新审核。

2015年11月19日

郑州市环境保护局办公室               2015年11月19日印发