郑环审〔2015〕484号

郑州市环境保护局

关于《郑州赛亚磨具有限公司年产3000吨树脂切割片及2000吨钢轨打磨砂轮（＞450mm）建设项目环境影响报告表》（报批版）的批复

郑州赛亚磨具有限公司：

你单位报送的由东方环宇环保科技发展有限公司编制的《郑州赛亚磨具有限公司年产3000吨树脂切割片及2000吨钢轨打磨砂轮（＞450mm）建设项目环境影响报告表》（以下简称《报告表》）收悉。该项目环评审批事项已在我局网站公示期满。经研究，批复如下：

一、该项目位于新密市米村镇米村村七组镇区大道以北原新发纺织有限公司厂区内，项目租赁原新发纺织有限公司闲置的厂房进行建设，占地面积约5000m2。本项目生产两种产品：树脂切割片3000吨/年、钢轨打磨砂轮2000吨/年（＞450mm）。主要工艺：原料外购(金刚砂、树脂结合剂等)－配料—混料－压制成型－硬化－包装－成品。主要设备为混料机、压制成型机、硬化炉等。

二、该《报告表》内容符合国家有关法律法规要求和建设项目环境管理规定，评价结论可信。我局批准该《报告表》，原则同意你公司按照《报告表》所列项目的性质、规模、地点、环境保护对策进行项目建设。

三、你公司应向社会公众主动公开业经批准的《报告表》，并接受相关方的咨询。

四、你公司应全面落实《报告表》提出的各项环境保护措施，确保各项环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用，确保各项污染物达标排放。

（一）向设计单位提供《报告表》和本批复文件，确保项目设计按照环境保护设计规范要求，落实防治环境污染和生态破坏的措施以及环保设施投资概算。

（二）依据《报告表》和本批复文件，对项目建设过程中产生的废水、废气、固体废物、噪声等污染，采取相应的防治措施。

（三）外排污染物应满足以下要求：

1、废气：混料工段产生的粉尘由集气罩收集后通过联合管道送至袋式除尘器处理后由15m高排气筒排放，满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准要求；硬化工段产生的VOCs经1套三段式活性炭吸附装置处理后，由18m高的排气筒排放；满足《 工业企业挥发性有机物排放控制标准》（ DB12/524-2014） 表2其他行业的要求。

2、废水：本项目营运期无生产废水产排，生活污水经沉淀池沉淀（10m3）后可用于厂区绿化降尘，不外排。

3、高噪声设备采取减振、车间隔声措施后需满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准的限值要求。

4、各类固废要分类收集，分类处置。废液压油盛装于废油桶内并密封好，废活性炭须装入专用的收集桶内，统一收集到危废暂存间暂存，定期送有危废处理资质的单位处理处置。生活垃圾由环卫部门集中处理，旱厕粪污定期由附近村民拉走肥田。

5、项目卫生防护距离为50m，其中：东厂界外50m、南厂界外0m，北厂界外37m，西厂界外0m，防护距离内不得建设环境敏感项目。

（四）主要污染物排放总量应严格按照郑州市环境保护局分配指标落实（项目编号：4101001446）。

五、项目建成后，须向我局递交试生产申请书，经审查同意后方可进行试生产。试生产期间按规定向我局申请竣工环境保护验收。

六、项目环境保护日常监督检查由新密市环保局负责，郑州市环境监察支队负责督察巡查。

七、本批复有效期为5年，如该项目逾期方开工建设，其《报告表》应报我局重新审核。

2015年11月26日

郑州市环境保护局办公室                2015年11月26日印发