郑环审〔2015〕462号

郑州市环境保护局

关于《郑州宇航铝业有限公司年加工6万吨

铝制品建设项目环境影响报告表》（报批版）的

批  复

郑州宇航铝业有限公司：

你单位报送的由河南省正大环境科技咨询工程公司编制的《郑州宇航铝业有限公司年加工6万吨铝制品建设项目环境影响报告表》（以下简称《报告表》）收悉。该项目环评审批事项已在我局网站公示期满。经研究，批复如下：

一、该项目位于新密市苟堂镇付寨村，拟投资12000万元，建设年加工6万吨铝制品项目。主要工艺：铝棒 → 挤压成型 → 时效处理 →阳极氧化 → 贴膜 → 包装 → 入库。

二、该《报告表》内容符合国家有关法律法规要求和建设项目环境管理规定，评价结论可信。我局批准该《报告表》，原则同意你公司按照《报告表》所列项目的性质、规模、地点、环境保护对策进行项目建设。

三、你公司应向社会公众主动公开业经批准的《报告表》，并接受相关方的咨询。

四、你公司应全面落实《报告表》提出的各项环境保护措施，确保各项环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用，确保各项污染物达标排放。

（一）向设计单位提供《报告表》和本批复文件，确保项目设计按照环境保护设计规范要求，落实防治环境污染和生态破坏的措施以及环保设施投资概算。

（二）依据《报告表》和本批复文件，对项目建设过程中产生的废水、废气、固体废物、噪声等污染，采取相应的防治措施。

（三）外排污染物应满足以下要求：

1、食堂油烟废气经油烟净化器处理后经高于房顶1m的排气筒排放，满足《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）排放要求。

2、表面清洗废水经一套污水处理设施（工艺为“中和+混凝+沉淀+过滤”）处理后与生活污水一起排入地埋式一体化污水处理设施（工艺为“调节池+初沉池+生物接触氧化+二沉池”规模为10m3）处理后与循环冷却水混合，满足GB8978-1996《污水综合排放标准》表4三级标准同时满足新密市造纸群污水处理厂进水水质要求进入新密市造纸群污水处理厂进一步处理达标后排入双洎河。

3、高噪声设备采取减振、车间隔声措施后需满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准的限值要求。

4、各类固废要分类收集，分类处置，挤压工序产生的残次品、边角料、污水处理站污泥、生活垃圾等，均为一般固废，全部得到综合利用或处置。废液压油装入危险废物专用容器，临时贮存于危险废物暂存间，定期由具有危险废物回收资质的单位定期收购。危险废物临时暂存间应按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）的要求进行建设。

（四）主要污染物排放总量应严格按照郑州市环境保护局分配指标落实（项目编号：4101001409）。

五、项目建成后，须向我局递交试生产申请书，经审查同意后方可进行试生产。试生产期间按规定向我局申请竣工环境保护验收。

六、项目环境保护日常监督检查由新密市环保局负责，郑州市环境监察支队负责督察巡查。

七、本批复有效期为5年，如该项目逾期方开工建设，其《报告表》应报我局重新审核。

2015年11月6日

郑州市环境保护局办公室                2015年11月6日印发