郑环审〔2015〕516号

郑州市环境保护局

关于荥阳市兴隆新墙体建材厂年产6000万块烧结页岩多孔砖(折标）建设项目竣工环保验收申请的批复

荥阳市兴隆新墙体建材厂：

你公司《荥阳市兴隆新墙体建材厂年产6000万块烧结页岩多孔砖(折标）建设项目竣工环保验收申请》收悉。2015年10月22日，验收组对该项目进行了竣工环境保护验收现场检查。该项目环保验收事项已在我局网站公示期满。经研究，批复如下：

一、项目位于荥阳市乔楼镇李沟村，项目投资496.7万元，建设规模为年产6000万块烧结页岩多孔砖，项目总占地面积6661.6m2。

二、经对项目的环保设施进行现场检查，并对荥阳市环境保护监测中心站编制的《荥阳市兴隆新墙体建材厂年产6000万块烧结页岩多孔砖(折标）建设项目竣工环境保护验收监测报告》（XHJC131-YS2015040）进行审查，我局认为，该项目落实了环评及批复文件提出的环保措施和要求，项目竣工环境保护验收合格。

三、该项目已建成并正常使用的环境保护设施主要包括以下内容：

1.废气：原料堆场用蓬布遮盖并定期洒水喷淋抑尘；物料破碎、输送产生的粉尘采用布袋除尘器+15m排气筒排放；隧道窑烟气采用双碱法脱硫除尘装置+水池+15m高排气筒排放；厂界外无组织排放颗粒物监测浓度符合《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2颗粒物二级排放标准限值要求

2.废水：生产过程中脱硫用水循环使用不外排；生活污水用于厂区绿化、地面洒水抑尘，不外排。

3.噪声：装载机、破碎机、搅拌机等设备噪声采用减振基础+车间隔声+远离厂界等措施降噪。

4.固废：生产过程中产生的固体废物包括不合格的湿坯及成品砖、除尘器回收的粉尘及脱硫系统产生的脱硫渣。全部重新破碎回用不外排。

四、荥阳市环境保护监测中心站对该项目进行的环境监测结果（XHJC131-YS2015040）表明：

1.废气：破碎、输送工段产生的粉尘排放符合《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准要求；项目隧道窑废气排放符合《工业炉窑大气污染物排放标准》（GB16297—1996）表2、表4二级标准要求；厂界外无组织排放颗粒物监测浓度符合《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2颗粒物二级排放标准的限值要求。

2.厂界昼间噪声测量结果符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准要求，夜间不生产。

3.总量控制满足总量核定意见（SO2≤8t/a）要求。

五、自本批复下达之日起，该项目可以正式投入运行。不经环保部门同意，该项目的各项配套环保设施不得擅自停运，更不得擅自拆除。

六、项目日常环保监督检查工作由荥阳市环保局负责，郑州市环境监察支队负责督查巡查工作。

2015年12月31日

郑州市环境保护局办公室               2015年12月31日印发