郑环审〔2016〕73号

郑州市环境保护局

郑州市环境保护局关于《河南延长石油销售有限公司6.1万m3油库及加油站改扩建项目环境影响报告表（报批版）》的批复

河南延长石油销售有限公司：

你公司上报的由河南汇能阜力科技有限公司编制的《河南延长石油销售有限公司6.1万m3油库及加油站改扩建项目环境影响报告表（报批版）》（以下简称《报告表》）收悉。该项目环评审批事项已在郑州市人民政府网站公示期满。经研究，批复如下：

一、项目位于新郑市和庄镇河赵村北侧。项目建设内容：利用已有场地对原有库容改扩建，项目油库区共建储油罐17座，配套油气回收装置、及辅助设施；利用已有场地对现有第三加油站进行改扩建。主要设备：加油机、储油罐、油气回收系统等。

二、该《报告表》内容符合国家有关法律法规要求和建设项目环境管理规定，评价结论可信。我局批准该《报告表》，原则同意你公司按照《报告表》所列项目的性质、规模、地点、环境保护对策等进行项目建设。

三、你公司应向社会公众主动公开业经批准的《报告表》，并接受相关方的咨询。

四、你公司应全面落实《报告表》提出的各项环境保护措施，确保各项环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用，确保各项污染物达标排放。

（一）向设计单位提供《报告表》和本批复文件，确保项目设计符合环境保护设计规范要求，落实防治环境污染和生态破坏的措施以及环保设施投资概算。

（二）依据《报告表》和本批复文件，对项目建设过程中产生的废水、废气、固体废物、噪声等污染，采取相应的防治措施。

（三）外排污染物应满足以下要求：

1、 库区储存和车站装卸按照环评要求建设油气回收装置，油气排放浓度须满足《储油库大气污染物排放标准》（GB20950-2007）相关标准要求；加油站油气设置油气回收装置，油气排放须满足《加油站大气污染物排放标准》（GB20952-2007）相关标准要求；食堂油烟经油烟净化装置处理后由专用管道引至楼层顶端排放，须满足《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）要求。

2、生活污水经“隔油+化粪池”处理，须满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级标准要求后通过污水管网排入污水处理厂处理。

3、采取有效的隔音、减震、消声等降噪措施，确保厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准。周边敏感点噪声应满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准要求。

4、生产固废综合利用、妥善处置，各种固废临时堆场应按照《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》(GB18599-2001)进行控制。各类危险废物严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）的要求进行暂存，交有资质的单位进行处置。

五、本项目卫生防护距离为油库区外200米，其中：北厂界外200m，东厂界外110m，南厂界外120m，卫生防护距离内不得规划建设医院、学校、居民区等环境敏感点。

六、总量控制指标按照《建设项目主要污染物总量指标备案表》（项目编号：4101000154）执行。

七、项目建成后及时申请竣工环境保护验收，验收合格后方可正式投入使用。

八、项目环境保护日常监督检查由新郑市环境保护局负责，郑州市环境监察支队负责督查和巡查工作。

九、认真落实《报告表》提出的环境风险防范措施和要求，制定污染事故应急防范预案，防止发生环境污染事故。项目安全防范措施须按照安监部门安全评价要求严格落实。

十、本批复有效期为5年，如该项目逾期方开工建设，其《报告表》应报我局重新审核。

2016年4月5日

郑州市环境保护局办公室                 2016年4月5日印发