郑环审〔2016〕142号

郑州市环境保护局

关于《河南中岳非晶新型材料股份有限公司年产40000吨铁基非晶合金带材建设项目环境影响报告书（报批版）》的批复

河南中岳非晶新型材料股份有限公司：

你公司上报的由河南朗天环保科技有限公司编制的《河南中岳非晶新型材料股份有限公司年产40000吨铁基非晶合金带材建设项目环境影响报告书(报批版）》（以下简称《报告书》）收悉，该项目环评审批事项已在郑州市人民政府网站公示期满。经研究，批复如下：

一、本项目位于登封市阳城工业区,租用永登铝业公司老厂区闲置的电解二车间、电解三车间、整流所控制室及办公楼进行建设，项目总投资20000万元，共租用土地35亩（合23345m2）；建设年产5000吨的铁基非晶合金带材生产线共8条（单线主要生产设施有6t中频熔化炉1台、5t中频保温炉1台、制带系统一套等）； 原辅材料为工业纯铁、金属硅、硼铁合金；生产工艺为熔炼-喷带-收卷。

二、《报告书》内容符合国家有关法律法规要求和建设项目环境管理规定，评价结论可信。我局批准该《报告书》，原则同意你公司按照《报告书》中所列项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺和环境保护对策措施进行建设。

三、你公司应向社会公众主动公开业经批准的《报告书》，并接受相关方的垂询。

四、你公司应全面、严格落实《报告书》提出的各项环保对策措施，确保各项环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用，确保各项污染物达标排放。

（一）向设计单位提供《报告书》和本批复文件，确保项目设计按照环境保护设计规范要求，落实防治环境污染和生态破坏的措施以及环保设施投资概算。

（二）依据《报告书》和本批复文件，对项目建设过程中产生的污水、废气、粉尘、固体废物、噪声等污染，采取相应的防治措施。

（三）项目运行时，外排污染物应满足以下要求：

1.废水。本项目无生产废水外排，生活污水产生量为4.4m3/d，由1套处理能力为5m3/d污水处理装置进行处理，满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中一级标准（其中COD≤50mg/L）的要求后，用于厂区及区域责任路面洒水降尘不外排。

2.废气。本项目废气主要是中频感应电炉熔化过程中产生的烟尘。该部分烟尘以无组织形式外排，满足《工业炉窑大气污染物排放标准》（DB41/1066—2015）表3限值要求。

3.噪声。采取有效措施，厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准限值要求。

4.固废。该工程运营过程产生的固体废物主要有不合格品、废炉衬、金属废渣、废弃的冷却辊、废铜屑、及生活垃圾等，均为一般固体废物。不合格产品作为原料回用；废弃的炉衬、金属废渣外售其它企业；废铜屑外售于废品收购站；废弃冷却辊由原厂家回收；职工生活垃圾定期外运至垃圾中转站，由环卫部门统一收集处理；满足《一般工业固废体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）要求管理。中频保温炉更换下来的玻璃纤维棉属于危险废物，暂存于危险废物暂存间，定期交由有资质的单位进行集中处理，满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）标准要求。

5.总量控制指标按照郑州市环保局《建设项目主要污染物总量指标备案表》（项目编号：4101000729）执行。

五、项目竣工后，应及时申请环境保护验收，经验收合格后项目方可投入正式生产。

六、本项目环境保护日常监督管理由登封市环保局负责，郑州市环境监察支队做好督察、巡查。

七、本批复有效期为5年。如该项目逾期方开工建设，其环境影响报告表应报我局重新审核。

2016年8月22日

郑州市环境保护局办公室                2016年8月22日印发