郑环审〔2016〕160号

郑州市环境保护局

关于《郑州沃尔德机械制造有限公司年产3万套轮辋加工生产线项目环境影响报告书》（报批版）的批   复

郑州沃尔德机械制造有限公司：

你单位报送的由河南朗天环保科技有限公司编制的《郑州沃尔德机械制造有限公司年产3万套轮辋加工生产线项目环境影响报告书》（报批版）（以下简称《报告书》）收悉。该项目环评审批事项已在郑州市人民政府网站公示期满。经研究，批复如下：

一、郑州沃尔德机械制造有限公司拟投资1000 万元在新密市曲梁镇岗牛村（租用郑州市华豫耐火材料有限公司闲置空地）建设年产3万套轮辋加工生产线项目（土地性质为工业用地）。 生产工艺：原料外购（钢板等）－下料裁剪－卷圆压平－对焊－扩口－打孔－压合－焊接－酸洗等前处理－电泳－烘干－喷漆－烘干－成品。

二、该《报告书》内容符合国家有关法律法规要求和建设项目环境管理规定，评价结论可信。我局批准该《报告书》，原则同意你公司按照《报告书》所列项目的性质、规模、地点、环境保护对策进行项目建设。

三、你公司应向社会公众主动公开业经批准的《报告书》，并接受相关方的咨询。

四、你公司应全面落实《报告书》提出的各项环境保护措施，确保各项环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用，确保各项污染物达标排放。

（一）向设计单位提供《报告书》和本批复文件，确保项目设计按照环境保护设计规范要求，落实防治环境污染和生态破坏的措施以及环保设施投资概算。

（二）依据《报告书》和本批复文件，对项目建设过程中产生的废水、废气、固体废物、噪声等污染，采取相应的防治措施。

（三）外排污染物应满足以下要求：

1.焊接工段安装5台移动式焊接烟尘净化器处理后排放；喷漆房采用3套水旋式除漆雾系统+3套活性碳吸附装置处理后分别经15m高排气筒排放；静电喷粉过程产生的漆粉经4套过滤回收装置回收涂料粉尘，经反吹过滤后回用，未收集的粉尘分别经15m高排气筒排放，活性炭应定期更换，确保污染物稳定达标排放；烘干废气经进出口两侧集气罩收集后引至1套催化燃烧装置内处理，处理后经15m高排气筒排放；酸洗工段产生的酸雾废气经侧吸集气罩收集后引至酸雾吸收塔，经喷淋吸收处理后经15m高排气筒外排，废气排放应满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297－1996）二级标准要求；固化炉及热水锅炉天然气燃烧废气经喷淋水塔处理后经15米高排气筒外排，满足《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）限值要求；食堂油烟废气经油烟净化器处理后的油烟废气通过排气筒引至房顶排放，满足《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）小型食堂最高允许排放浓度。

2.废水。生活污水及生产废水（各种工艺废水先经预处理）通过厂区内污水处理站（处理工艺：综合调节池－中和沉淀－气浮混凝－生物接触氧化－微滤－超滤－保安过滤－反渗透。规模不小于7t/d）处理，满足《贾鲁河流域水污染物排放标准》（DB41／908-2014）表2中限值标准要求，处理达标后的废水一部分回用于脱脂前清洗、脱脂后清洗等清洗工段，剩余部分定期用于厂区绿化及洒水降尘，不向地表水体排放。

3.高噪声设备采取基础减振、车间隔声措施后满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准的限值要求。

4.各类固废分类收集，分类处置。生活垃圾和一般固废在厂区内统一收集，定期由环卫部门清运；危险固废收集后暂存于危险固废暂存间，定期交付有危险废物处置资质的单位进行处置。

5.卫生防护距离东、西、南、北分别为厂界外100m 、90m 、 100m 、90m。防护距离内不得建设环境敏感点。

（四）主要污染物排放总量应严格按照郑州市环境保护局分配指标落实（项目编号：4101000888）。

五、工程建成后及时申请竣工环境保护验收，验收合格后方可正式投入使用。

六、项目环境保护日常监督检查由新密市环保局负责，郑州市环境监察支队负责督察巡查。

七、本批复有效期为5年，如该项目逾期方开工建设，其《报告书》应报我局重新审核。

2016年10月31日

郑州市环境保护局办公室                2016年10月31日印发