郑环审〔2016〕172号

郑州市环境保护局

关于《河南康宁特环保科技股份有限公司

废旧SCR脱硝催化剂再生及综合利用项目

环境影响报告书》（报批版）的批复

河南康宁特环保科技股份有限公司：

你单位报送的由郑州大学环境技术咨询工程公司编制的《河南康宁特环保科技股份有限公司废旧SCR脱硝催化剂再生及综合利用项目环境影响报告书》（以下简称《报告书》）收悉。该项目环评审批事项已在郑州市人民政府网站公示期满。经研究，批复如下：

- 河南康宁特环保科技股份有限公司废旧SCR脱硝催化剂再生及综合利用项目位于新密市产业集聚区风尚街北侧，总投

资1000万元，其中环保投资126万元，项目用地性质为工业用地。主要工艺：原料－负压吹扫－高压喷淋－鼓泡漂洗－干燥－再生效果评估－活性液浸渍－网带窑煅烧－检测组装－成品。

二、该《报告书》内容符合国家有关法律法规要求和建设项目环境管理规定，评价结论可信。我局批准该《报告书》，原则同意你公司按照《报告书》所列项目的性质、规模、地点、环境保护对策进行项目建设。

三、你公司应向社会公众主动公开业经批准的《报告书》，并接受相关方的咨询。

四、你公司应全面落实《报告书》提出的各项环境保护措施，确保各项环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用，确保各项污染物达标排放。

（一）向设计单位提供《报告书》和本批复文件，确保项目设计按照环境保护设计规范要求，落实防治环境污染和生态破坏的措施以及环保设施投资概算。

（二）依据《报告书》和本批复文件，对项目建设过程中产生的废水、废气、固体废物、噪声等污染，采取相应的防治措施。

（三）外排污染物应满足以下要求：

1.废气。煅烧废气经硫酸吸收装置处理后，经15米高排气筒排放，达到《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2要求；吹扫废气经袋式除尘器处理、车间无组织废气集中收集后经活性

炭处理后，经15米高排气筒排放满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准；锅炉烟气经处理后，满足《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表2标准。

2.废水。工程软水及纯水制备废水用作地面冲洗水，地面冲洗水排入污水处理站处理；生活污水依托现有“隔油池+化粪池”进行处理，达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级标准要求和新密市产业集聚区污水处理厂进水水质要求。对全厂生产区、生产装置及污水处理站进行防渗处理，在厂址及周围设置3个地下水跟踪监测点。

3.噪声：噪声设备经隔声、减震等处理，四周厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准。

4.固废：废旧SCR脱硝催化剂暂存在原料仓库内，原料仓库应符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）。

5.防护距离：本项目卫生防护距离为100米，东厂界外为45米、西厂界外为79米、北厂界外为49米，卫生防护距离内无环境敏感点。

（四）主要污染物排放总量应严格按照郑州市环境保护局分配指标落实（项目编号：4101000977）。

五、工程建成后及时申请竣工环境保护验收，验收合格后方可正式投入使用。

六、项目环境保护日常监督检查由新密市环保局负责，郑州市环境监察支队负责督察巡查。

七、本批复有效期为5年，如该项目逾期方开工建设，其《报告表》应报我局重新审核。

2016年11月18 日

郑州市环境保护局办公室                2016年11月18日印发