郑环审〔2016〕177号

郑州市环境保护局

关于《郑州东风延锋汽车饰件系统有限公司

喷漆车间建设项目环境影响报告书》

（报批版）的批复

郑州东风延锋汽车饰件系统有限公司：

你单位报送的由安徽中环环境科学研究院有限公司编制的《郑州东风延锋汽车饰件系统有限公司喷漆车间建设项目环境影响报告书》（以下简称《报告书》）收悉。该项目环评审批事项已在郑州市人民政府网站公示期满。经研究，批复如下：

一、该项目位于郑州经济技术开发区第十八大街以东、四港联动路以西、经南八北一路以北。总投资300万元，项目总占地面积300m2，喷漆车间位于现有工程的联合生产厂房内，工程内容主要为新建喷漆车间，喷漆车间内设置有调漆室、喷漆房、流平区和固化间为封闭的建筑物，内部均设置有负压抽气装置，流平区位于喷漆车间内，喷漆车间的走廊内设置有负压抽气装置。主要污染物：废气、废水、噪声、固废。

二、该《报告书》内容符合国家有关法律法规要求和建设项目环境管理规定，评价结论可信。我局批准该《报告书》，原则同意你公司按照《报告书》所列项目的性质、规模、地点、环境保护对策进行项目建设。

三、你单位应向社会公众主动公开业经批准的《报告书》，并接受相关方的咨询。

四、你公司单位应全面落实《报告书》提出的各项环境保护措施，确保各项环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用，确保各项污染物达标排放。

（一）向设计单位提供《报告书》和本批复文件，确保项目设计按照环境保护设计规范要求，落实防治环境污染和生态破坏的措施以及环保设施投资概算。

（二）依据《报告书》和本批复文件，对项目建设过程中产生的废气、废水、噪声、固体废物等污染，采取相应的防治措施。

（三）外排污染物应满足以下要求：

1、废气：有组织排放：喷漆房产生的漆雾采用水帘系统净化处理漆雾颗粒物后，汇同调漆室、喷漆房内废气经抽气装置将有机废气引入废气处理装置（旋流洗涤塔+光氧催化+吸收塔）处理，流平废气及固化间烘干废气采用催化燃烧装置处理，处理后漆雾、非甲烷总烃、二甲苯满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准限值要求，由15m高的烟囱达标排放。无组织排放：喷漆车间产生的无组织排放气体为非甲烷总烃和二甲苯。采用车间通风系统外排，满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准无组织周界外浓度限值要求。

2、废水：喷漆废水和光氧催化废水经“混凝沉淀+气浮”预处理后和现有工程及二期工程产生的生活污水混合后经“水解酸化+接触氧化”处理达标后满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）二级标准要求，进入市政污水管网后进入郑州新区污水处理厂。

3、噪声：项目噪声源采取设置减振基础、厂房隔声等降噪措施，经预测各厂界昼间《工业企业厂界环境噪声排放标准（GB12348-2008）2类标准限值要求。

4、 固废：生产中产生的危险废物为漆渣和废漆桶，危险废物在厂区内废物暂存间内分类暂存，定期送有资质的单位处理。

（四）主要污染物排放总量应严格按照郑州市环境保护局分配指标落实（项目编号：4101000941）。

五、工程建成后及时申请竣工环境保护验收，验收合格后方可正式投入使用。

六、项目环境保护日常监督检查由郑州市经开区环境监察支队负责，经开区环保局做好配合。

七、本批复有效期为5年，如该项目逾期方开工建设，其《报告书》应报我局重新审核。

2016年11月30日

主办：审批办

郑州市环境保护局办公室                   2016年11月30日印发