郑环审〔2016〕163号

郑州市环境保护局

关于《河南盛林装饰纸有限公司

年产500万张浸渍纸项目环境影响报告表》

（报批版）的批复

河南盛林装饰纸有限公司 ：

你公司委托河南汇能阜力科技有限公司编制的《 河南盛林装饰纸有限公司年产500万张浸渍纸项目环境影响报告表（报批版）》（以下简称《报告表》）收悉，该项目审批事项在郑州市人民政府网站公示期满。经研究，批复如下：

一、项目位于新郑市郭店镇工业园区内，租赁郑州新福源标准化厂房有限公司标准化厂房，总建筑面积约4880m2。主要生产工艺为：调胶→浸渍→烘干→二次浸渍→二次烘干→剪切→成品等。环评单位：河南汇能阜力科技有限公司。

二、该《报告表》内容符合国家有关法律法规要求和建设项目环境管理规定，评价结论可信。我局批准该《报告表》，原则同意你公司按照《报告表》所列项目的性质、规模、地点、环境保护对策措施等进行项目建设。

三、你公司应向社会公众主动公开业经批准的《报告表》，并接受相关方的垂询。

四、你公司应全面落实《报告表》提出的各项环境保护措施，各项环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用，确保各项污染物达标排放。

（一）向设计单位提供《报告表》和本批复文件，确保项目设计符合环境保护设计规范要求，落实防治环境污染措施以及环保投资概算。

（二）依据《报告表》对项目建设过程中产生的废水、废气、固体废物、噪声等污染，采取相应的防治措施。

（三）项目运行时，外排污染物应满足以下要求:

1.按照环评要求建设和落实污染防治设施及措施；天然气锅炉燃烧废气由≥15m高排气筒排放，须满足《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）相关标准要求；投料粉尘经集气罩+袋式除尘器处理后由≥15m高排气筒排放；制胶反应釜全封闭，由一套冷凝器+喷淋装置+≥15m高排气筒排放；粉尘废气排放须满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2 二级标准及颗粒物无组织排放浓度限值要求；食堂油烟经国家认证的油烟净化处理设施处理后通过专用烟道引至楼顶排放。

2.生活污水经隔油＋化粪池处理后须满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级标准要求，通过市政污水管网排入城市污水处理厂处理。

3.高噪声设备须经车间隔声、基础减振等措施降噪。厂界噪声须满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)2类标准要求。

4.生产固废综合利用、妥善处置，各种固废临时堆场应按照《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》(GB18599-2001)进行控制。各类危险废物严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）的要求进行暂存，交有资质的单位进行处置。

五、主要污染物排放总量应严格按照郑州市环境保护局分配预支的增量指标落实（项目编号：4101000992)。

六、工程建成后及时申请竣工环境保护验收，验收合格后方可正式投入使用。

七、项目环境保护日常监督检查由新郑市环境保护局负责，郑州市环境监察支队负责督查和巡查工作。

八、认真落实《报告表》提出的环境风险防范措施和要求，制定污染事故应急防范预案，防止发生环境污染事故。

九、本批复有效期为5年，如该项目逾期方开工建设，其环境影响报告表应报我局重新审核。

2016年11月4日

郑州市环境保护局办公室                2016年11月4日印发