郑环审〔2016〕168号

郑州市环境保护局

关于《郑州丛瑞有色金属有限公司年产 120 吨高性能钨钼材料项目环境影响报告表

（报批版）》的批复

郑州丛瑞有色金属有限公司：

你单位报送的由河南佳昱环境科技有限公司编制的《郑州丛瑞有色金属有限公司年产 120 吨高性能钨钼材料项目环境影响报告表》（报批版）（以下简称《报告表》）收悉。该项目环评审批事项已在郑州市人民政府网站公示期满。经研究，批复如下：

一、郑州丛瑞有色金属有限公司拟投资2000万元，在登封市产业集聚区租用现有闲置厂房350平方米，建设金属钼块生产线和金属钨块生产线各一条。项目建成后，可年产100吨金属钼，20吨金属钨。主要生产工艺：钼份/钨粉——混料——筛分——压坯——车削——烧结——包装入库，主要生产设备：混料机、旋振筛、冷等静压机、车床、中频感应烧结炉、真空泵等。

二、该《报告表》内容符合国家有关法律法规要求和建设项目环境管理规定，评价结论可信。我局批准该《报告表》，原则同意你公司按照《报告表》所列项目的性质、规模、地点、环境保护对策进行项目建设。

三、你公司应向社会公众主动公开业经批准的《报告表》，并接受相关方的咨询。

四、你公司应全面落实《报告表》提出的各项环境保护措施，确保各项环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用，确保各项污染物达标排放。

（一）向设计单位提供《报告表》和本批复文件，确保项目设计按照环境保护设计规范要求，落实防治环境污染和生态破坏的措施以及环保设施投资概算。

（二）依据《报告表》和本批复文件，对项目建设过程中产生的废水、废气、固体废物、噪声等污染，采取相应的防治措施。

（三）外排污染物应满足以下要求：

1、废气。① 本项目 产生的废气粉尘主要包括混料无组织排放的粉尘， 满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996 ）中表 2 要求；车削产生的粉尘 通过在车床 一侧 安装的集气罩将粉尘 收集至袋式除尘器，满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996 ）中表2有组织颗粒物排放要求。

2、废水。生活污水经过厂区内化粪池处理后排入登封市产业集聚区污处理厂；生产用水主要为烧结炉循环冷却补水，项目烧结炉冷却水为从外购置的软水。冷却水循环使用，同时车间无需冲洗，项目无生产废水排放。

3、噪声。高噪声设备采取基础减振、设备置于室内等措施后满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）标准的限值要求。

4、固废。生产固废主要包括旋振筛筛分出的较大颗粒、压坯过程中产生的不合格坯体、车削产生的碎屑以及质检不合格产品，此部分生产固废均经人工碾碎后，返回混料程序重新利用 ；生活垃圾经收集后，定期交由当地环卫部门统一处理。

（四）主要污染物排放总量应严格按照郑州市环境保护局分配指标落实（项目编号：4101000707）。

五、工程建成后及时申请竣工环境保护验收，验收合格后方可正式投入使用。

六、项目环境保护日常监督检查由登封市环保局负责，郑州市环境监察支队负责督察巡查。

七、本批复有效期为5年，如该项目逾期方开工建设，其《报告表》应报我局重新审核。

2016年11月14日

郑州市环境保护局办公室                2016年11月14日印发