郑环审〔2016〕174号

郑州市环境保护局

关于《荥阳豫华生猪屠宰有限公司年屠宰生猪20万头综合加工项目环境影响报告书》

（报批版）的批复

荥阳豫华生猪屠宰有限公司：

你单位委托宁夏智诚安环科技发展股份有限公司编制的《荥阳豫华生猪屠宰有限公司年屠宰生猪20万头综合加工项目环境影响报告书》（报批版）（以下简称《报告书》）收悉，该项目审批事项在郑州市人民政府网站公示期满。经研究，批复如下：

一、该项目位于荥阳市王村镇西大村，租赁河南食霸天下食品有限公司场地及地上附属建筑物进行建设，包括屠宰生产线、肉类及副产品冷冻、包装生产线配套装置及公用工程。项目生产环节主要包括宰前处理和屠宰、分割三大部分。

二、该《报告书》内容符合国家有关法律法规要求和建设项目环境管理规定，评价结论可信。我局批准该《报告书》，原则同意你公司按照《报告书》所列项目的性质、规模、地点、环境保护对策措施等进行项目建设。

三、你公司应向社会公众主动公开业经批准的《报告书》，并接受相关方的垂询。

四、你公司应全面落实《报告书》提出的各项环境保护措施，各项环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用，确保各项污染物达标排放。

（一）向设计单位提供《报告书》和本批复文件，确保项目设计符合环境保护设计规范要求，落实防治环境污染和生态破坏的措施以及环保设施投资概算。

（二）依据《报告书》对项目建设过程中产生的废水、废气、固体废物、噪声、振动等污染，以及因施工对自然、生态环境造成的破坏，采取相应的防治措施。

（三）项目运行时，外排污染物应满足以下要求：

1.废气：污水处理站恶臭气体和病死猪无害化处理产生臭气通过污水处理站生物滤池除臭处理装置（效率70%以上）处理后，经15米高排气筒排放。项目废气中氨气、硫化氢等臭气排放均可满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1二级要求。

2.废水：主要包括冲洗废水、屠宰废水和生活污水。厂区污水处理站采取“预处理+水解酸化+A/O”生化处理工艺，污水站设计处理规模为350m3/d。废水处理后水质达到《肉类加工工业水污染物排放标准》（GB13457-92）表3二级标准和郑州市新材料产业园污水处理厂收水标准要求，再入郑州市新材料产业园污水处理厂处理。

3.噪声：项目采取低噪声设备、厂区绿化、厂房隔声等措施，各厂界噪声值均满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准的要求。

4.固废：固废分类收集暂存处理。肠胃内容物和猪粪便收集外运肥田，猪毛外售综合利用；污水处理站废油脂和污泥经浓缩脱水后送垃圾填埋场填埋；生活垃圾由环卫部门集中处理。

五、主要污染物排放总量应严格按照郑州市环境保护局分配预支的增量指标落实（项目编号：4101001044）。

六、该项目设置卫生防护距离为300m，厂界设防距离分别为东300m，西286m，南300m，北275m。

七、按国家有关规定设置规范的污染物排放口，设立明显标志，安装在线监测设施，并与环保部门联网。

八、认真落实《报告书》提出的环境风险防范措施和要求，制定污染事故应急防范预案，防止发生污染事故。

九、项目建成后及时申请竣工环境保护验收，验收合格后方可正式投入使用。

十、项目环境保护日常管理由荥阳市环保局负责，郑州市环境监察支队做好督查巡查工作。

十一、本批复有效期为5年，如该项目逾期方开工建设，其《报告书》应报我局重新审核。

2016年11月23日

郑州市环境保护局办公室               2016年11月23日印发