郑环验〔2016〕82号

郑州市环境保护局

关于郑州市明辉化工有限公司年产8000t

氯化石蜡项目竣工环保验收申请的批复

郑州市明辉化工有限公司：

你公司上报的《郑州市明辉化工有限公司年产8000t氯化石蜡项目竣工环保验收申请》收悉，该项目环保验收事项已在郑州市人民政府网站公示期满。经研究，批复如下：

一、项目位于荥阳市高村乡张村，占地面积5400m2，项目总投资250万元，设计生产规模为年产8000吨氯化石蜡。主要生产工艺为液体石蜡与氯气在光照条件下进行温度控制反应得到产品氯化石蜡-52，副产品有盐酸和次氯酸钠。

二、经现场对项目环保设施进行检查，并对荥阳市环境保护监测管理站编制的《郑州市明辉化工有限公司年产8000t氯化石蜡项目竣工环境保护验收监测报告》（XHJC326-YS2016130）进行审查，我局认为，该项目落实了环评及批复文件提出的环保措施和要求，项目竣工环境保护验收合格。

三、该项目已建成并正常使用的环境保护设施及污染物排放监测结果：

（一）环境保护设施：一级石墨降膜吸收塔+一级碱吸收装置、氯气捕消器、氯气、氯化氢在线监测及浓度报警仪；12m3石灰水池一座、事故储池一座、雨水收集池一座、20m3化粪池一座。

（二）污染物排放监测结果：

1.废气。生产过程中有少量氯气、氯化氢气体以无组织形式排放。根据监测报告，无组织排放厂界浓度值满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2限值要求。

2.废水。项目废水为生活废水，经厂区化粪池处理后用于周边农田灌溉肥田。

3.噪声。采取了隔声、消音和减振等降噪措施，厂界昼、夜间噪声值满足《工业企业厂界噪声排放标准》（GB12348-2008）表2标准。

4.固废：项目无生产固废，生活垃圾收集后由村民清运至垃圾中转站处理。

四、卫生防护距离。本项目卫生防护距离为200米，卫生防护距离内无新建居民区、学校、医院等环境敏感点。

五、自本批复下达之日起，该项目可以正式投入运行。未经环保部门同意，该项目的各项配套环保设施不得擅自停运，更不得擅自拆除。

六、项目日常环保管理工作由荥阳市环保局负责，郑州市环境监察支队做好督查巡查工作。

2016年11月30日

郑州市环境保护局办公室                2016年11月30日印发