郑环验〔2016〕79号

郑州市环境保护局

关于郑州比克电池有限公司年产116800万AH锂离子电池建设项目（一期）竣工环保

验收申请的批复

郑州比克电池有限公司：

你公司上报的《郑州比克电池有限公司年产116800万AH锂离子电池建设项目（一期）竣工环保验收申请》及相关材料收悉。该项目环保验收事项已在郑州市人民政府网站公示期满。经研究，批复如下：

一、郑州比克电池有限公司年产116800万AH锂离子电池建设项目位于郑州中牟汽车产业集聚区比克大道和中兴路交叉口，分期建设，目前已建成的聚合物锂离子电池生产线，生产能力为年产聚合物电池35040万AH（一期）。本次仅对项目一期进行验收。其环境影响报告书由机械工业第四设计研究院编制完成，河南省环境保护厅2014年7月23日以豫环审[2014]266号批复。

二、经对项目的环保设施进行现场检查，并对郑州市环境保护监测中心站编制的《郑州比克电池有限公司年产116800万AH锂离子电池建设项目（一期）竣工环境保护验收监测报告》进行审查，该项目落实了环评及批复文件提出的环保措施和要求，项目竣工环境保护验收合格。

三、产排污及环保设施落实情况：

（一）废气。（1）涂布机废气 ，在涂布、烘干过程产生的NMP废气收集后直接进入NMP回收装置（冷凝+二级洗气塔），后经15m高排气筒排放。（2）燃气锅炉废气，经15m高排气筒直接排放。（3）食堂油烟废气，职工食堂油烟废气经油烟净化器处理后由15m高排气筒排放。

（二）废水。污水处理站采用混凝沉淀+厌氧+MBR膜生物反应器+砂滤+消毒处理工艺，处理后经污水管网入郑州新区污水处理厂进一步处理。

（三）固体废物。按照《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）和《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）规定进行建设管理，建有危废暂存间。危险废物公司委托有资质单位进行处置。

（四）厂界噪声。项目采用基础减振、建筑隔声和距离衰减等降噪措施。

四、郑州市环境保护监测中心站对该项目进行的环境监测结果表明：

1、验收监测期间，涂布机排放的废气经收集处理后均满足《电池工业污染物排放标准》（GB30484-2013）表5标准限值要求。燃气锅炉废气满足《锅炉大气污染物排放标准》（GB 13271-2014）表2标准限值要求。无组织排放废气满足《电池工业污染物排放标准》（GB30484-2013）表6企业边界大气污染物浓度限值要求。

2、经整改后补充监测，废水各污染物排放满足《电池工业污染物排放标准》（GB30484-2013）表2标准要求。

3、验收监测期间，本项目各厂界昼间及东、南、西厂界夜间噪声测定值符合《工业企业厂界噪声排放标准》（GB 12348-2008）2类标准要求；北厂界夜间噪声测定值超出《工业企业厂界噪声排放标准》（GB 12348-2008）2类标准限值要求。整改后，北厂界夜间噪声测定值仍然超标，最大超标5dB（A）。该项目北厂界外为泰和路，隔路为郑州比克新能汽车有限公司在建工地，周围50m范围（卫生防护距离）内未发现环境敏感点。

4、根据验收监测期间数据计算得出，项目主要污染物排放总量符合总量批复要求。

五、自本批复下达之日起，该项目可以正式投入运行。生产中严格按操作规程管理操作，不经环保部门同意，该项目的各项配套环保设施不得擅自停运，更不得擅自拆除。做好各项环保设施的日常维护和管理，确保污染物稳定达标排放。

六、项目日常环境监督检查由中牟县环保局负责，郑州市环境监察支队做好督查巡查工作。

2016年11月9日

郑州市环境保护局办公室                2016年11月9日印发