郑环审〔2016〕178号

郑州市环境保护局

关于《河南省中联再生资源有限公司

年回收拆解2万辆报废汽车生产线建设项目

环境影响报告书》（报批版）的批复

河南省中联再生资源有限公司：

你单位报送的由河南朗天环保科技有限公司编制的《河南省中联再生资源有限公司年回收拆解2万辆报废汽车生产线建设项目环境影响报告书》（以下简称《报告书》）收悉。该项目环评审批事项已在郑州市人民政府网站公示期满。经研究，批复如下：

- 河南省中联再生资源有限公司年回收拆解2万辆报废汽车生产线建设项目位于新密市岳村镇桥沟村，总投资4000万元，其中环保投资118万元。主要工艺：报废汽车—预处理—回收燃料、废油、制冷剂等—拆除外装、内装部件—拆除发动机、变速器等—车体解体、分类存放。

- 该《报告书》内容符合国家有关法律法规要求和建设项目环境管理规定，评价结论可信。我局批准该《报告书》，原则同意你公司按照《报告书》所列项目的性质、规模、地点、环境保护对策进行项目建设。

三、你公司应向社会公众主动公开业经批准的《报告书》，并接受相关方的咨询。

四、你公司应全面落实《报告书》提出的各项环境保护措施，确保各项环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用，确保各项污染物达标排放。

（一）向设计单位提供《报告书》和本批复文件，确保项目设计按照环境保护设计规范要求，落实防治环境污染和生态破坏的措施以及环保设施投资概算。

（二）依据《报告书》和本批复文件，对项目建设过程中产生的废水、废气、固体废物、噪声等污染，采取相应的防治措施。

（三）外排污染物应满足以下要求：

1.废气：废气经排风扇加强通风、集气罩收集经15米高排气筒排放，达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准。

2.废水：车间地面清洗废水，设置集水池1座，废水经1套油水分离装置处理后，回用于车间清洗、厂区道路及硬化场地清扫洒水抑尘。生活污水经1套一体化污水处理设施处理后，暂存于暂存池，由洒水车清运，用于郑州日日鑫耐火材料有限公司厂区抑尘等综合利用，不直接向外环境排放。检漏区、拆解车间、含油零部件仓库、油水分离设施、危废暂存仓库、事故池、报废汽车暂存区、废料储存区、生活污水处理设施地面防渗处理。

3.噪声：噪声设备经隔声、减震等处理，四周厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准。

4.固废：汽车拆解过程中产生的可利用一般固废外售，危险废物交有资质单位处置，不可利用废物交由环卫部门统一清运。

5.防护距离：本项目卫生防护距离为100米，卫生防护距离内无环境敏感点。

（四）主要污染物排放总量应严格按照郑州市环境保护局分配指标落实（项目编号：4101000990）。

- 工程建成后及时申请竣工环境保护验收，验收合格后方可正式投入使用。

六、项目环境保护日常监督检查由新密市环保局负责，郑州市环境监察支队负责督察巡查。

七、本批复有效期为5年，如该项目逾期方开工建设，其《报告表》应报我局重新审核。

2016年11月28日

主办：审批办

郑州市环境保护局办公室                   2016年11月28日印发