郑环验〔2016〕90号

郑州市环境保护局

关于国投新登郑州煤业有限公司0.60Mt/a

项目竣工环保验收申请的批复

国投新登郑州煤业有限公司：

你公司《国投新登郑州煤业有限公司0.60Mt/a项目竣工环境保护验收申请》及附送的《国投新登郑州煤业有限公司0.60Mt/a项目竣工环境保护验收调查报告》收悉。该项目环保验收事项已在郑州市人民政府网站公示期满。经研究，批复如下：

一、 该项目位于登封市阳城工业区吴家村，设计规模为年产煤炭60万吨，井田总面积10.437k㎡，矿井设计资源储量为2219.07万吨，设计可采储量有1557.50万吨，服务年限为18.5年，总投资18800万元，其中环保投资336.5万元，占总投资1.79%。2009年6月河南省环保厅以豫环审〔2009〕164号文批准该项目环境影响报告书。2009年3月开工建设，主体工程于2009年12月建设完成，建成后久试未验，根据豫环委办〔2016〕22号文要求，该项目被登封市清改办列入清改名单。2016年12月22日，该项目进行了竣工环境保护现场验收检查。

二、根据验收组验收意见和生态处技术审查意见（郑环然验审〔2016〕11 号），我局认为，该工程执行了环境影响评价和环境保护“三同时”管理制度，落实了环评中的各项环保措施，项目竣工环境保护验收合格。

三、环境保护措施及验收现场检查结果

# 1.水环境

矿井水利用2座单座处理能力为250m³/h的斜管沉淀池对矿井水进行沉淀处理，同时配备有COD在线监测设备。经处理后的矿井水，95.5m³/h用于井下消防、降尘、煤壁注水、乳化泵用水等，12.5m³/h作为储煤场洒水，37.1m³/h作为道路抑尘洒水、工业场地绿化、清洗车辆，34.9m³/h外排。

生活污水通过处理能力480m³/d的地埋式一体化污水处理设施对生活污水进行处理，处理后全部用于工业场地降尘、绿化，不外排。

# 2.环境空气

该项目3台蒸汽锅炉，其中一台4吨锅炉已停用。2016年7月对锅炉废气治理进行了改造，在原处理工艺QCH脱硫除尘器的基础上增加了一台袋式除尘器，处理后的烟气经35m高烟囱排放，其排放的颗粒物、SO2、氮氧化物浓度均可以满足《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表2浓度限值要求；储煤场采取防风抑尘网、自动喷水等措施，满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）的要求和《煤炭工业污染物排放标准》（GB20426-2006）表5的要求。

# 3.声环境

项目噪声实施封闭减震及设置声屏障等措施，厂界昼、夜间噪声均能满足《工业企业厂界噪声排放标准》（GB12348—2008）2类区标准；敏感点噪声满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准的要求。

# 4.固体废物

矸石、锅炉灰渣经临时矸石堆放场运往郑州登电新型建材有限公司综合利用，生活垃圾经厂区垃圾桶集中收集后，定期运至登封市垃圾中转站统一处理。

四、自本批复下达之日起，该项目可以正式投入运行。该项目的各项配套环保设施不得擅自停运，更不得擅自拆除。做好各项环保设施的日常维护和管理，确保污染物稳定达标排放。

五、项目日常环境监督检查由登封市环保局负责，郑州市环境监察支队做好督查巡查工作。

2016年12月31日

主办：审批办

郑州市环境保护局办公室                   2016年12月31日印发