郑环验〔2016〕94号

郑州市环境保护局

关于郑州市郑蝶阀门有限公司年产20万台新型阀门项目竣工环保验收申请的批复

郑州市郑蝶阀门有限公司：

你公司上报的《郑州市郑蝶阀门有限公司年产20万台新型阀门项目竣工环境保护验收申请》及上街区环保局验收初审意见收悉。该项目环保验收事项已在郑州市人民政府网站公示期满。经研究，批复如下：

- 项目位于上街区金华路与锦江路交叉口西北角，《郑州市郑蝶阀门有限公司年产20万台新型阀门项目环境影响报告书》由河南蓝森环保科技有限公司编制，郑州市环保局于2015年6月4日对该报告书进行了批复（批复文号：郑环审〔2015〕343号）。

- 经对项目的环保设施进行现场检查，并对监测单位郑州市上街区环境监测站编制的《郑州市郑蝶阀门有限公司年产20万台新型阀门项目竣工环境保护验收监测报告》进行审查，该项目落实了环评及批复文件提出的环保措施和要求，项目竣工环境保护验收合格。

- 产排污及环保设施落实情况：

1、喷砂打磨废气经滤筒除尘系统+20m高排气筒处理，抛丸废气经袋式除尘器+20m高排气筒处理，喷塑线、喷粉废气经旋风除尘器+滤筒除尘系统+20m高排气筒处理，焊接烟尘经集气罩+集气管道+滤芯除尘器+20mg高排气筒处理。

- 预处理后的生产废水与隔油处理后的生活污水一同进入污水处理站（处理工艺：“水解酸化＋接触氧化”，处理能力：20m/d）处理。

- 高噪声设备采取厂房隔音，基础减震等措施。

- 一般工业固废按管理要求设置暂存场地，妥善处置；废油漆桶、废活性炭、废乳化油、废润滑油等危险废物收集暂存，定期交由有资质的危废处置单位处理。

- 项目卫生防护距离为100米，卫生防护距离内无环境敏感点。

- 上街区环境监测站对该项目进行的环境监测结果表明：

1、项目竣工环保验收监测期间生产负荷大于设计生产能力75%的要求，符合国家对建设项目竣工环境保护验收监测规定技术要求。

- 验收监测期间，该项目厂区总排口废水中pH日均浓度、化学需氧量日均浓度、氨氮日均浓度、悬浮物日均浓度、五日生化需氧量、石油类日均浓度、锌日均值浓度符合《污水综合排放标准》（GB8978—1996）表4二级标准限值要求。

- 验收监测期间，项目废气颗粒物排放符合《大气污染物综合排放标准》（GB16297—1996）表2二级标准限值要求；项目喷漆废气、烘干废气、非甲烷总烃排放符合《大气污染物综合排放标准》（GB16297—1996）表2二级标准限值要求；项目无组织排放颗粒物浓度、甲苯、二甲苯、非甲烷总烃排放符合《大气污染物综合排放标准》（GB16297—1996）表2二级标准限值要求。

- 项目夜间不生产。验收监测期间，该项目厂区、东、南、西、北厂界昼间噪声均符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348—2008）2类标准限值要求。

- 根据验收监测期间数据计算得出，项目主要污染物排放总量符合总量批复要求。

五、自本批复下达之日起，该项目可以正式投入运行。不经环保部门同意，该项目的各项配套环保设施不得擅自停运，更不得擅自拆除。做好各项环保设施的日常维护和管理，确保污染物稳定达标排放。

六、项目日常环境监督检查由上街区环保局负责，郑州市环境监察支队做好督查巡查工作。

2016年12月12日

主办：审批办

郑州市环境保护局办公室                  2016年12月12日印发