郑环审〔2017〕9号

郑州市环境保护局

关于《郑州市第七人民医院二期工程

（心血管病房楼）项目环境影响报告书》

（报批版）的批复

郑州市第七人民医院：

你单位报送的由河南朗天环保科技有限公司编制的《郑州市第七人民医院二期工程（心血管病房楼）项目环境影响报告书》（以下简称《报告书》）收悉。该项目环评审批事项已在郑州市人民政府网站公示期满。经研究，批复如下：

一、该项目位于郑州经济技术开发区经南五路17号，总投资 7974.76万元，新建心血管病房楼1栋，占地面积1952.88m2，建筑面积21000m2，不涉及门诊，扩建病床400张，新增医务人员460人。项目建成后，全院共设床位1000张，医务人员1622人。

二、该《报告书》内容符合国家有关法律法规要求和建设项目环境管理规定，评价结论可信。我局批准该《报告书》，原则同意你公司按照《报告书》所列项目的性质、规模、地点、环境保护对策进行项目建设。

三、你单位应向社会公众主动公开业经批准的《报告书》，并接受相关方的咨询。

四、你单位应全面落实《报告书》提出的各项环境保护措施，确保各项环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用，确保各项污染物达标排放。

（一）向设计单位提供《报告书》和本批复文件，确保项目设计按照环境保护设计规范要求，落实防治环境污染和生态破坏的措施以及环保设施投资概算。

（二）依据《报告书》和本批复文件，对项目建设过程中产生的废水、废气、固体废物、噪声等污染，采取相应的防治措施。

（三）外排污染物应满足以下要求：

（1）施工期：

在施工时采取洒水、减速行驶、清洗车轮和车体、用帆布覆盖易起扬尘的物料等措施并合理选择物料运输路线。施工期的废水包括施工生活污水、施工废水，施工期泥浆废水及设备车辆的冲洗水经沉淀池收集后部分回用，少量泼洒场地；施工人员的生活污水排入医院现有污水处理系统，经处理达标后排入市政污水管网。设置施工围挡，施工期产生的固体废物送至市政部门指定的弃土场；建筑垃圾运至建筑垃圾弃渣场进行处置；生活垃圾统一收集送指定的生活垃圾处理场处置。

（2）运营期：

1.废水：废水依托医院现有污水站处理，废水经处理达标后由市政管网进入郑州新区污水处理厂进一步处理，最终排入贾鲁河。污水站处理工艺采用“调节+水解酸化+接触氧化+二氧化氯消毒”工艺，外排水质满足《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表2预处理标准及郑州新区污水处理厂进水水质要求后排入市政污水管网；回用水经中水回用系统处理后满足《城市污水再生利用  城市杂用水水质》（GB/T18920-2002）标准后回用于医院绿化及道路洒水。

2.废气：食堂安装2台油烟净化装置（一用一备）外排放废气达到了《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）（大型）外排烟气中油烟浓度小于2.0mg/m3的要求；燃气锅炉废气经10m高排气筒排放，各污染物排放浓度需满足《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表1燃气锅炉标准；地下停车汽车尾气各污染物排放浓度需满足《大气污染物综合放标准》（GB16297-1996）表2无组织排放浓度监控限值要求；污水处理站构筑物采取全封闭式、地埋式、上覆土壤并植花等恶臭控制措施满足《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表3污水处理站周边大气污染物最高允许浓度要求。

3.噪声：高噪声设备设置基础减振，并放置于室内，距离衰减后，厂界噪声均满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准要求。

4.固废：本项目固体废物主要为医疗废物、污水站污泥，委托有资质单位进行处置，生活垃圾定期送至城市生活垃圾填埋场处理。

5.本项目不含放射类，放射类项目另行做环评。

（四）主要污染物排放总量应严格按照郑州市环境保护局分配指标落实（项目编号：4101001184）。

五、工程建成后及时申请竣工环境保护验收，验收合格后方可正式投入使用。

六、项目环境保护日常监督检查由郑州市经开区环境监察支队负责，经开区环保局做好配合。

七、本批复有效期为5年，如该项目逾期方开工建设，其《报告书》应报我局重新审核。

2017年1月25日

主办：审批办

郑州市环境保护局办公室                    2017年1月25日印发