郑环审〔2017〕1号

郑州市环境保护局

关于《郑州晶研科技有限公司新密分公司年产6万片晶研切割刀片项目环境影响报告书》（报批版）的批  复

郑州晶研科技有限公司新密分公司：

你单位报送的由河南朗天环保科技有限公司编制的《郑州晶研科技有限公司新密分公司年产6万片晶研切割刀片项目环境影响报告》（报批版）（以下简称《报告书》）收悉。该项目环评审批事项已在郑州市人民政府网站公示期满。经研究，批复如下：

一、郑州晶研科技有限公司新密分公司拟投资800万元，在新密市白寨镇光武陈村租用河南科辉实业有限公司厂房，建设年产6万片晶研切割刀片项目（土地性质为工业用地）。生产工艺：铝棒－切片－车加工－清洗剂洗－纯水洗－除油－纯水洗－除垢－纯水洗－沉锌－纯水洗－电镀－纯水洗－磨加工－碱蚀－纯水洗－酸蚀－纯水洗－切割－检验－成品。

二、该《报告书》内容符合国家有关法律法规要求和建设项目环境管理规定，评价结论可信。我局批准该《报告书》，原则同意你公司按照《报告书》所列项目的性质、规模、地点、环境保护对策进行项目建设。

三、你公司应向社会公众主动公开业经批准的《报告书》，并接受相关方的咨询。

四、你公司应全面落实《报告书》提出的各项环境保护措施，确保各项环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用，确保各项污染物达标排放。

（一）向设计单位提供《报告书》和本批复文件，确保项目设计按照环境保护设计规范要求，落实防治环境污染和生态破坏的措施以及环保设施投资概算。

（二）依据《报告书》和本批复文件，对项目建设过程中产生的废气、废水、固体废物、噪声等污染，采取相应的防治措施。

（三）外排污染物应满足以下要求：

1.废气：酸蚀过程产生的硫酸雾量有限，通过加强车间通风以改善车间工人的劳动环境。食堂油烟经油烟净化装置处理后，通过专用烟道引至楼顶排放。满足《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）小型食堂最高允许排放浓度。

2.废水：项目生产废水经调节池调节后由一套处理能力为0.5t/h的MVR蒸发器蒸发后，蒸发冷凝水回用于生产，蒸发后的残留母液作为危废处理，生产过程中废水可以实现不外排。生活污水采用一套处理能力不小于2t/d的生物接触氧化法+砂滤污水处理系统对生活污水进行处理满足《贾鲁河流域水污染物排放标准》（DB41/908-2014）表2中相应标准的要求后用于厂区道路洒水降尘综合利用。

3.高噪声设备采取基础减振、车间隔声措施后满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准的限值要求。

4.各类固废分类收集，分类处置。下料过程中产生的边角料、不合格产品及电镀过程中产生的废镍棒，经收集后作为金属废品定期外售。生活污水处理站产生的产生的污泥经定期清理后用于农田及林地肥田；职工生活垃圾经收集后定期运往垃圾中转站。车床、锯床及磨床等定期更换的废切削、定期更换的废电镀液、废沉锌剂以及MVR蒸发器蒸发后的母液均属于危险废物，定期交由有危废处理资质单位回收处理。

（四）主要污染物排放总量应严格按照郑州市环境保护局分配指标落实（项目编号：4101001145）。

五、工程建成后及时申请竣工环境保护验收，验收合格后方可正式投入使用。

六、项目环境保护日常监督检查由新密市环保局负责，郑州市环境监察支队负责督察巡查。

七、本批复有效期为5年，如该项目逾期方开工建设，其《报告书》应报我局重新审核。

2017年1月6日

主办：审批办

郑州市环境保护局办公室                   2017年1月6日印发