郑环审〔2017〕12号

郑州市环境保护局

关于《郑州京华制管有限公司年产35万吨焊接钢管防腐蚀技术改造项目环境影响报告书》

（报批版）的批复

郑州京华制管有限公司：

你单位委托郑州大学环境技术咨询工程公司编制的《郑州京华制管有限公司年产35万吨焊接钢管防腐蚀技术改造项目环境影响报告书》（报批版）（以下简称《报告书》）收悉，该项目审批事项在郑州市人民政府网站公示期满。经研究，批复如下：

- 该项目位于郑州市马寨产业集聚区工业路16号，在现有厂区内建设，总占地面积25000m2，主要建设内容为两条热镀锌生产线、一座污水处理设施、气泵房、盐酸储罐、废酸储罐、天然气调压站等辅助工程，主要生产设备有酸洗槽、助镀槽、镀锌锅等。

二、该《报告书》内容符合国家有关法律法规要求和建设项目环境管理规定，评价结论可信。我局批准该《报告书》，原则同意你公司按照《报告书》所列项目的性质、规模、地点、环境保护对策措施等进行项目建设。

三、你公司应向社会公众主动公开业经批准的《报告书》，并接受相关方的垂询。

四、你公司应全面落实《报告书》提出的各项环境保护措施，各项环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用，确保各项污染物达标排放。

（一）向设计单位提供《报告书》和本批复文件，确保项目设计符合环境保护设计规范要求，落实防治环境污染和生态破坏的措施以及环保设施投资概算。

（二）依据《报告书》对项目建设过程中产生的废水、废气、固体废物、噪声、振动等污染，以及因施工对自然、生态环境造成的破坏，采取相应的防治措施。

- 项目运行时，外排污染物应满足以下要求：

- 废气。项目废气包括酸洗槽盐酸雾废气、锌锅废气、锌锅加热炉烟气、废酸再生冷凝废气及氧化铁粉料仓废气、食堂油烟等。酸洗槽盐酸雾废气经酸雾吸收塔+20m高排气筒排放；锌锅废气经袋式除尘器+15m高排气筒排放；锌锅加热炉烟气直接经15m高排气筒排放；废酸再生冷凝废气经碱喷淋+20m高排气筒排放；氧化铁粉料仓废气经塑烧板除尘器+15m高排气筒排放；食堂油烟经油烟净化装置处理后排放。其中盐酸雾、锌锅加热炉烟气、锌锅废气（颗粒物）、废酸再生废气及氧化铁粉料仓废气应满足《轧钢工业大气污染物排放标准》（GB28665-2012）中相关标准要求；锌锅废气（氨气）应满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中相关标准要求；食堂油烟废气应满足《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）标准要求。

- 废水。项目包括水洗废水、酸雾吸收净化废水、纯水制备产生的废水及员工生活污水。生产废水经“酸碱中和+曝气氧化+混凝沉淀”处理后回用于水洗工段，循环回用废水定期从厂区总排口排放至马寨污水处理厂处理；生活污水经化粪池处理后满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级标准入马寨污水处理厂处理。

3.噪声。项目生产噪声通过消声、减振等措施，厂界噪声应满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)2类标准限值要求。

4.固废。固体废物分类存放管理。危险废物按《危险废物贮存污染物控制标准》（GB18597-2001）执行，一般固废按《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》(GB18599-2001)执行。项目废酸再生过滤废渣送垃圾填埋场填埋；废酸再生氧化铁粉、生产废水处理污泥及锌灰锌渣外售；助镀废渣、锌锅废气除尘气收集的尘灰、废机油等危废在危废暂存间存放，定期交有资质的单位进行处理。

- 主要污染物排放总量应严格按照郑州市环境保护局分配预支的增量指标落实。

- 该项目设置卫生防护距离为100m，厂界无设防距离。

七、认真落实《报告书》提出的环境风险防范措施和要求，制定污染事故应急防范预案，防止发生污染事故。

八、项目建成后及时申请竣工环境保护验收，验收合格后方可正式投入使用。

九、项目日常环境监察工作由郑州市环境监察支队负责，二七区环保局做好协助工作。

十、本批复有效期为5年，如该项目逾期方开工建设，其《报告书》应报我局重新审核。

2017年1月24日

主办：审批办

郑州市环境保护局办公室                   2017年1月24日印发