郑环验〔2017〕2号

郑州市环境保护局

关于郑州海尔空调器有限公司海尔（郑州）创新

产业园一期年产600万套空调生产基地项目

竣工环保验收申请的批复

郑州海尔空调器有限公司：

你公司上报的《郑州海尔空调器有限公司海尔（郑州）创新产业园 一期年产600万套空调生产基地项目竣工环境保护验收申请》及附送的《郑州海尔空调器有限公司海尔（郑州）创新产业园一期年产600万套空调生产基地项目竣工环境保护验收监测报告》（YS201509061）（以下简称《监测报告》）收悉。2016年8月23日，验收组对该项目进行了竣工环境保护验收现场检查。该项目环保验收事项已在郑州市人民政府网站公示期满。经研究，批复如下：

一、工程建设的基本情况

郑州海尔空调器有限公司海尔（郑州）创新产业园一期年产600万套空调生产基地项目位于郑州经济技术开发区经南九路北侧、经开第二十二大街西侧、南三环延长线南侧、弓马庄东侧，占地面积64374m2。生产规模为年产600万套各类空调器。总投资72800万元，其中环保投资2876万元。2014年08月河南省环境保护厅对该项目环境影响报告书进行了批复（豫环审〔2014〕335号）。郑州市环境保护监测中心站于2016年06月12－13日对该项目环保设施及环境保护情况进行现场验收监测，验收监测期间生产负荷达到75%，配套建设的环境保护设施已同步投入使用。

二、环境保护措施及环境风险防范措施落实情况

（一）废气：总装车间焊接废气、两器车间焊接废气经集气罩收集由过滤网过滤后15米高排气筒排放；喷粉废气由自带静电回收设备收集后回用，不外排；两器车间脱脂废气、钣金车间热水炉废气和加热炉烘干废气分别由15米高排气筒排放，以上均使用天然气为热源。

（二）废水：实现了“清污分流、污污分流、雨污分流”。生产区和生活区分别独立建设一套污水处理设施，一套300m3/d的“混凝沉淀+加压溶气气浮”预处理装置；一套400 m3/d的SBR生化处理装置，处理后的废水排入市政管网，最后进入污水处理厂进一步处理。

（三）固体废物：各种固体废物的综合利用和处置措施能严格按照相关要求落实，建有固废临时堆场，落实了“三防”措施。危险废物由专用临时库房暂存，定期由河南天辰环保科技股份有限公司收集处置

（四）噪声：高噪声设备采取了厂房隔声等隔声降噪措施。

（五）卫生防护距离。卫生防护距离内没有学校、住宅、医院等环境敏感建筑。

（六）落实了环保机构和工作制度及污染事故应急预案、应急措施。

三、环保设施运行效果和项目建设对环境的影响

《监测报告》表明：

（一）废气：验收监测期间，项目各生产工序废气排放因子浓度均满足《工业炉窑大气污染物综合排放标准》（GB9078-1996）表2二级标准限值要求及《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准限值要求。

（二）废水：验收监测期间，生产区及生活区废水中所测污染物最大日均浓度均满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4二级标准限值要求。

（三）噪声：各厂界昼间噪声最大值均符合《工业企业厂界噪声排放标准》（GB12348-2008）表1中2类标准限值要求。

（四）总量控制：项目污染物排放总量满足河南省环境保护厅批复意见中对全厂污染物排放总量控制指标要求（COD：6.25吨/年，氨氮：0.63吨/年，二氧化硫：5.8吨/年，氮氧化物：18.1吨/年。

四、验收结论和后续要求

该工程在实施过程中按照环评文件及批复要求配套建设了相应的环境保护设施，经验收合格，准予该项目主体工程正式投入生产。

工程正式投运后应做好各项环保设施的日常维护和管理，确保污染物稳定达标排放。严格执行国家对危险废物的相关管理规定，落实危险废物转移“五联单制度”。

项目日常环境监察工作由郑州经济技术开发区环境监察支队负责，经开区环保部门做好协助工作。

2017年1月11日

主办：审批办

郑州市环境保护局办公室                    2017年1月11日印发