郑环验〔2017〕10号

郑州市环境保护局

关于《郑州中海威环保科技有限公司年产20万米钢橡耐磨复合管道、10万平方米耐磨橡胶板、3万台（套）其他型式补偿器、200台（套）环保设施及100台（套）浮选设备建设项目环境

影响报告书》竣工环保验收申请的批复

郑州中海威环保科技有限公司 ：

你公司上报的《郑州中海威环保科技有限公司年产20万米钢橡耐磨复合管道、10万平方米耐磨橡胶板、3万台（套）其他型式补偿器、200台（套）环保设施及100台（套）浮选设备建设项目竣工环境保护验收申请》及上街区环保局验收初审意见收悉。该项目环保验收事项已在郑州市人民政府网站公示期满。经研究，批复如下：

- 项目位于郑州市上街区龙江路20号。项目环境影响报告书由济源蓝天科技有限责任公司、河南佳昱环境科技有限公司共同编制，郑州市环保局于2015年5月7日对该报告书进行了批复（批复文号：郑环审〔2015〕277号）。2015年12月，郑州市环境保护局审查同意该项目进行试生产（郑环评试〔2015〕106号）。试生产期间，生产及环保设施运行正常。监测单位：郑州市上街区环境监测站。

- 经对项目的环保设施进行现场检查，并对监测单位郑州市上街区环境监测站编制的《郑州中海威环保科技有限公司年产20万米钢橡耐磨复合管道、10万平方米耐磨橡胶板、3万台（套）其他型式补偿器、200台（套）环保设施及100台（套）浮选设备建设项目竣工环境保护验收监测报告》进行审查，该项目落实了环评及批复文件提出的环保措施和要求，项目竣工环境保护验收合格。

- 产排污及环保设施落实情况：

1、废气防治设施。喷砂废气经滤芯筒式除尘器+20m高排气筒处理，小喷漆房废气经过滤棉+活性炭吸附+20m高排气筒处理，伸缩式喷漆房废气经水帘柜+活性炭吸附+20m高排气筒处理；橡胶助剂配料废气经集气罩+袋式除尘器+20m高排气筒处理，炼胶废气经袋式除尘器+活性炭吸附+20m高排气筒处理，平板硫化机废气经集气罩+活性炭吸附+20m高排气筒处理，硫化罐废气经缓冲罐+活性炭吸附+20m高排气筒处理，焊接烟尘经移动式焊烟净化器处理，燃气锅炉废气经20m高排气筒处理。

- 废水防治设施。生产废水经沉淀池沉淀后与经隔油池处理后的生活污水一同进入地埋式污水处理设施处理。

- 固体废物防治设施。一般固体废物集中收集后回收处理；危险废物收集暂存，定期交由有资质的危废处置单位统一处理。

- 项目卫生防护距离为100米，卫生防护距离内无环境敏感点。

- 上街区环境监测站对该项目进行的环境监测结果表明：

1、项目竣工环保验收监测期间生产负荷大于设计生产能力75%的要求，符合国家对建设项目竣工环境保护验收监测规定技术要求。

- 验收监测期间，该项目沉淀池出水均符合《橡胶制品工业污染物排放标准》（GB27632—2011）限值要求；地埋式污水处理设施出口符合《污水综合排放标准》（GB8978—1996）表4二级标准限值要求。

3、验收监测期间，项目废气排放符合《大气污染物综合排放标准》（GB16297—1996）、《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271—2014）、《橡胶制品工业污染物排放标准》（GB27632—2011）、《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）等相关标准要求。

4、验收监测期间，该项目厂区、东、西、北厂界昼间夜间噪声均符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348—2008）2类标准的限值要求。

5、根据验收监测期间数据计算得出，符合总量批复要求。

五、自本批复下达之日起，该项目可以正式投入运行。不经环保部门同意，该项目的各项配套环保设施不得擅自停运，更不得擅自拆除。做好各项环保设施的日常维护和管理，确保污染物稳定达标排放。

六、项目日常环境监督检查由上街区环保局负责，郑州市环境监察支队做好督查巡查工作。

2017年1月11日

主办：审批办

郑州市环境保护局办公室                  2017年1月11日印发