郑环验〔2017〕1号

郑州市环境保护局

关于东风汽车有限公司郑州工厂 48万台乘用车发动机建设项目（一期）竣工环保验收申请的

批     复

东风汽车有限公司：

你公司上报的《东风汽车有限公司郑州工厂 48万台乘用车发动机建设项目（一期）竣工环保验收申请》及附送的《东风汽车有限公司郑州工厂 48万台乘用车发动机建设项目（一期）竣工环境保护验收监测报告》YS201504023（以下简称《监测报告》）收悉。2015年9月1日，验收组对该项目进行了竣工环境保护验收现场检查。该项目环保验收事项已在郑州市人民政府网站公示期满。经研究，批复如下：

一、工程建设的基本情况

东风汽车有限公司郑州工厂48万台乘用车发动机项目分为两个厂区，其中铸造厂区位于中牟汽车工业园西环路以西，万红路以北。机加装配厂区位于郑州市经开区南三环以北，经南六路以北，第八大街以西，第六大街以东。项目建成并投入试生产，实际（一期）总投资187779.4万元，环保投资6525万元，占实际总投资的3.47%。2014 年 5 月机械工业第四设计研究院编制了《东风汽车有限公司郑州工厂 48 万台乘用车发动机建设项目环境影响报告变更说明》，并经河南省环境保护厅同意该项目依据《变更说明》开展验收监测工作并同意分期验收。验收监测期间生产负荷达到75%，配套建设的环境保护设施已同步投入使用。

二、环境保护措施及环境风险防范措施落实情况

（一）废气：铸造厂区熔铝炉废气采取集气罩+布袋除尘器处理后由15米高排气筒排放；T5、T7热处理炉废气直接由15米高排气筒排放；制芯及冷却工段废气经活性炭吸附装置处理后由2根15米高排气筒排放；落砂机产生的粉尘经布袋除尘器处理后同制芯及冷却工段废气共用1根排气筒排放；铸造机废气经活性炭吸附装置处理后由15米高排气筒排放；喷砂废气经布袋除尘器处理后由15米高排气筒排放，铸造厂区车间无组织废气经排风系统外排。机加装配厂区切削液油雾由设备自带除油雾装置处理后车间内排放；发动机热试废气经碱液吸收塔洗涤后由15米高排气筒排放；发动机性能试验废气由15米高排气筒排放。

（二）废水：铸造厂区及机加装配厂区实现了“清污分流、污污分流、雨污分流”。生产废水经各自预处理后和生活污水进入厂区的污水处理站处理，处理后的废水全部回用和综合利用不外排。两个厂区均不设排污口。

（三）固体废物：各种固体废物的综合利用和处置措施能严格按照相关要求落实，建有固废临时堆场，落实了“三防”措施。危险废物由专用临时库房暂存，定期由河南天辰环保科技股份有限公司收集处置。

（四）噪声：高噪声设备采取了厂房隔声等隔声降噪措施。

（五）卫生防护距离。铸造厂区及机加装配厂区卫生防护距离分别为100米和50米。此范围内没有学校、住宅、医院等环境敏感建筑。

（六）落实了环保机构和工作制度及污染事故应急预案、应急措施。

三、环保设施运行效果和项目建设对环境的影响

郑州市环境保护监测中心站编制的《监测报告》表明：

（一）废气：两个厂区有组织和无组织外排废气均能达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准、《工业炉窑大气污染物排放标准》（GB9078-1996）表2、表4二级标准及《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）标准要求。

（二）废水：铸造厂区及机加装配厂区两个厂区回用水水质分别满足《污水综合排放标准》(GB8978-1996)表4一级A标准要求及《城市污水再生利用工业用水水质》(GB19923-2005)标准要求，全部废水回用不外排。项目（一期）不设厂区排污口。

（三）噪声：铸造厂区及机加装配厂区厂界昼间噪声均满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)表1中2类标准要求，夜间噪声部分超标。项目防护距离内没有学校、住宅、医院等环境敏感建筑。对周围环境影响不大。

（四）总量控制： 根据验收监测数据计算得出，东风汽车有限公司郑州工厂48万台乘用车发动机项目两个厂区主要污染物排放总量均满足省厅环评批复指标。

四、验收结论和后续要求

该工程在实施过程中按照环评文件及批复要求配套建设了相应的环境保护设施，经验收合格，准予该项目主体工程正式投入生产。

工程正式投运后应做好各项环保设施的日常维护和管理，确保污染物稳定达标排放。严格执行国家对危险废物的相关管理规定，严格执行危险废物转移“五联单制度”。

项目日常环境监察工作由郑州经济技术开发区环境监察支队负责，经开区环保部门做好协助工作。

2017年1月3日

主办：审批办

郑州市环境保护局办公室                    2017年1月3日印发