郑环审〔2017〕13号

郑州市环境保护局

关于《河南省危险废物集中处置中心技改项目

环境影响报告书》（报批版）的批复

河南天辰环保科技股份有限公司：

你公司委托北京国环清华环境工程设计研究院有限公司编制的《河南省危险废物集中处置中心技改项目环境影响报告书》（报批版）（以下简称《报告书》）收悉，该项目审批事项在郑州市政府网站公示期满。经研究，批复如下：

一、项目位于新郑市郭店镇河南省危险废物集中处置中心现有厂区内，主要建设：废乳化液处理线的升级改造，包括配套建设一条150t/d的三效蒸发器；新建2座危险废物暂存库、1座危险废物分拣库、1座危险废物配伍库和4个液态危废贮存罐；新增1套洗桶设备；对现有污水处理设施进行升级改造，增加厌氧处理和高级氧化处理2道工艺。主要工艺：废乳化液的“酸化+化学破乳+多效蒸发+生化处理”，周转桶的“水洗+清洗剂浸洗+水洗+晾干”处理，以及污水处理站的“调节池+反应吸附+沉淀+水解酸化+USAB厌氧处理+微网过滤+MBR反应器+芬顿高级氧化+消毒”工艺。

二、该《报告书》内容符合国家有关法律法规要求和建设项目环境管理规定，评价结论可信。我局批准该《报告书》，原则同意你公司按照《报告书》所列项目的性质、规模、地点、环境保护对策措施等进行项目建设。

三、你公司应向社会公众主动公开业经批准的《报告书》，并接受相关方的垂询。

四、你公司应全面落实《报告书》提出的各项环境保护措施，各项环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用，确保各项污染物达标排放。

（一）向设计单位提供《报告书》和本批复文件，确保项目设计符合环境保护设计规范要求，落实防治环境污染和生态破坏的措施以及环保投资概算。

（二）依据《报告书》对项目建设过程中产生的废水、废气、固体废物、噪声、振动等污染采取相应的防治措施。

（三）项目运行时，外排污染物应满足以下要求:

1、按照环评要求建设和落实污染防治设施及措施。2座危险废物暂存库、1座分拣库和1座配伍库采用局部抽风+酸吸附滤床+碱吸附滤床+活性炭净化滤床处理，分别由≥10m、≥7m和≥7m高排气筒排放；周转桶切割破碎废气经袋式除尘器收集处理，由≥15m排气筒排放；烟粉尘、废气排放须满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准及颗粒物无组织排放浓度限值及《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中表2要求。

2、生产、生活废水经自建污水处理站（“调节池+反应吸附+沉淀+水解酸化+USAB厌氧处理+微网过滤+MBR反应器+芬顿高级氧化+消毒”工艺）处理，满足《城市污水再生利用城市杂用水水质》（GBT18920-2002）标准限值要求后，废水按照环评要求全部回用不得外排。项目远期建设废水排放须考虑重新申请污染物排放总量后按照相关环保政策法规要求进行排放。

3、高噪声设备须经厂房隔声、基础减震等措施降噪。厂界噪声须满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008) 2类标准要求。

4、厂区设危险废物暂存库房，危险废物按《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）进行管理，在厂区内固化并检测合格后送入现有工程安全填埋场处置。

五、主要污染物排放总量应严格按照郑州市环境保护局分配预支的增量指标落实（项目编号：4101001175）。

六、项目卫生防护距离为：东厂界外790m，西厂界365m，南厂界外390米，北厂界外605m。卫生防护距离内不得规划新建学校、医院、住宅等环境敏感点。

七、认真落实《报告书》提出的环境风险防范措施和要求，制定污染事故应急防范预案，防止发生污染事故。

八、工程建成后及时申请竣工环境保护验收，验收合格后方可正式投入使用。

九、项目日常环保监管工作由新郑市环保局负责，郑州市危险废物和辐射环境监督管理中心负责督查巡察。

十、本批复有效期为5年，如该项目逾期方开工建设，其环境影响报告书应报我局重新审核。

2017年2月14日

主办：审批办

郑州市环境保护局办公室                  2017年2月14日印发