郑环审〔2017〕20号

郑州市环境保护局

关于《河南复兴废旧物资回收有限公司报废车回收拆解5万台生产线建设项目环境影响

报告书（报批版）》的批复

河南复兴废旧物资回收有限公司：

你单位委托河南朗天环保科技有限公司编制的《河南复兴废旧物资回收有限公司报废车回收拆解5万台生产线建设项目环境影响报告书（报批版）》（以下简称《报告书》）收悉，该项目审批事项在郑州市人民政府网站公示期满。经研究，批复如下：

一、该项目位于郑州中牟汽车产业集聚区，租用河南大禹物流有限公司闲置土地40000m2，拟投资5000万元，建设报废车年回收拆解5万台生产线建设项目。项目用地性质为工业用地，总建筑面积19320m2，其中建设拆解车间、仓库2250m2，破碎车间200m2，综合楼4200m2，其他辅助设施及硬化堆场12670m2。

项目建设报废汽车生产线2条（小型车和大型车拆解线各1条）。项目主要是对报废机动车进行回收、拆解、破碎，拆解流程包括报废汽车检查登记和存储、预处理（废油液、制冷剂等的回收、安全气囊的拆除爆破）、整体分解、物品检验分类和储存管理等四部分。

项目主要产品为报废汽车拆解下来的各种材料和可再利用的零配件，主要包括钢铁、有色金属、塑料、玻璃、橡胶、可用零配件等；其中拆解后的小型车车身和大型车车身部分经剪切、切割、破碎后外售（主要为金属物），以上产品经分类收集，分别进行直接出售或委托处理。

二、该《报告书》内容符合国家有关法律法规要求和建设项目环境管理规定，评价结论可信。我局批准该《报告书》，原则同意你公司按照《报告书》所列项目的性质、规模、地点、环境保护对策措施等进行项目建设。

三、你公司应向社会公众主动公开业经批准的《报告书》，并接受相关方的垂询。

四、你公司应全面落实《报告书》提出的各项环境保护措施，各项环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用，确保各项污染物达标排放。

（一）向设计单位提供《报告书》和本批复文件，确保项目设计符合环境保护设计规范要求，落实防治环境污染和生态破坏的措施以及环保设施投资概算。

（二）依据《报告书》对项目建设过程中产生的废水、废气、固体废物、噪声、振动等污染，以及因施工对自然、生态环境造成的破坏，采取相应的防治措施。

- 项目运行时，外排污染物应满足以下要求：

1、废气。

（1）废油液及制冷剂回收产生的挥发性有机物。拆解车间内大车和小车拆解区共用制冷剂及油液回收装置，制冷剂及废油液抽取过程密闭，抽取完成后残留的废油液及制冷剂不易收集，呈无组织排放。评价要求在车间内安装通风扇，对车间内空气强制通风换气。无组织非甲烷总烃、氟化物能够满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）周界外浓度最高点限值的要求。

（2）拆解车间作业产生的颗粒物。项目拆解过程产生的粉尘主要为附着于车身的灰尘等。由于拆解过程设备的连续移动，且液压剪体积较大，因此，该部分粉尘收集难度大，全部呈无组织排放，颗粒物排放可满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）周界外浓度最高点限值的要求。

（3）切割烟尘。拆解车间切割区上方设置集气罩，集气罩收集到的烟尘经1套袋式除尘器处理后，经1根15m高排气筒（1#）排放。颗粒物排放速率、排放浓度均满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）二级标准的要求。

（4）车身破碎线产生的粉尘。破碎过程产生粉尘主要为铁粉和漆渣粉，破碎筛分均在密闭设备内进行，经设备配套的脉冲袋式除尘器处理后，沿15m排气筒（2#）排放。排放速率、排放浓度均可满足《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996) 二级标准要求。

2、废水。

（1）初期雨水。项目初期雨水经集水池收集后，经刮油机刮油沉淀后，可用于厂区道路、硬化场地清扫洒水降尘及车间地面冲洗。

（2）车间地面冲洗水和生活污水。经油水分离装置处理的车间地面冲洗废水（204吨/年）和经化粪池处理后的生活污水（2124吨/年），能达到《污水综合排放标准》表4三级要求，然后排入市政污水管网，最终进入郑东新区污水处理厂。

3.噪声。机械噪声经隔声、减震等措施处理后，厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准。

4.固废。

（1）项目生活垃圾交环卫部门统一清运处理。汽车拆解过程产生的废钢材、有色金属、塑料、橡胶等一般工业固体废物，可作为项目产品外售回收企业。

（2）汽车拆解过程产生的废油液、废制冷剂、废蓄电池、尾气净化装置、废电容器、废电子电器件、废含汞开关、废液化气罐、油水分离设施油泥及沾上油污的废擦布和手套等均属于危险废物。项目建设危废暂存库，地面防渗硬化，对产生的危险废物分类别单独暂存，及时委托有相应资质的处理单位进行处置。

五、主要污染物排放总量应严格按照郑州市环境保护局分配预支的增量指标落实（项目编号：4101000080号）。

六、项目设置卫生防护距离为100m（即：南厂界外40m，西厂界外90m，东厂界0、北厂界外0），项目卫生防护距离内无环境敏感保护目标。

七、项目建成后及时申请竣工环境保护验收，验收合格后方可正式投入使用。

八、项目环境保护日常监督检查由中牟县环保局负责，郑州市环境监察支队负责督察巡查。

九、本批复有效期为5年，如该项目逾期方开工建设，其《报告书》应报我局重新审核。

2017年3月9日

主办：审批办

郑州市环境保护局办公室                   2017年3月9日印发