郑环审〔2017〕18号

郑州市环境保护局

关于《郑州市天路艺术品有限公司年加工

10万只工艺品骨灰盒项目环境影响报告书》

（报批版）的批复

郑州市天路艺术品有限公司：

你单位委托东方环宇环保科技发展有限公司编制的《郑州市天路艺术品有限公司年加工10万只工艺品骨灰盒项目环境影响报告书》（报批版）（以下简称《报告书》）收悉，该项目审批事项在郑州市人民政府网站公示期满。经研究，批复如下：

一、该项目位于位于荥阳市城关乡李克寨村五龙产业集聚区内，租用现有厂房，总占地面积5400m2，主要建设内容为年加工10万只工艺品骨灰盒生产线，主体工程包括木加工车间、打磨车间、雕刻车间、喷漆烘干车间、成品组装车间。

二、该《报告书》内容符合国家有关法律法规要求和建设项目环境管理规定，评价结论可信。我局批准该《报告书》，原则同意你公司按照《报告书》所列项目的性质、规模、地点、环境保护对策措施等进行项目建设。

三、你公司应向社会公众主动公开业经批准的《报告书》，并接受相关方的垂询。

四、你公司应全面落实《报告书》提出的各项环境保护措施，各项环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用，确保各项污染物达标排放。

（一）向设计单位提供《报告书》和本批复文件，确保项目设计符合环境保护设计规范要求，落实防治环境污染和生态破坏的措施以及环保设施投资概算。

（二）依据《报告书》对项目建设过程中产生的废水、废气、固体废物、噪声、振动等污染，以及因施工对自然、生态环境造成的破坏，采取相应的防治措施。

- 项目运行时，外排污染物应满足以下要求：

- 废气。项目废气包括切割、木加工废气，打磨、雕刻废气，底漆喷漆废气及烘干废气，面漆喷漆及烘干废气等。切割、木加工废气和打磨、雕刻废气分别通过一套袋式除尘器处理后经15m高排气筒排放，满足《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2二级标准；设置2套密闭喷漆房和烘干房，分别用于底漆和面漆的喷漆烘干，每套喷漆房和烘干房互相连通，喷漆废气采用玻璃纤维过滤棉+低温等离子装置处理，烘干废气引至喷漆房内与喷漆废气共同经低温等离子装置进行处理，然后通过1根15m高排气筒排放，颗粒物、非甲烷总烃、二甲苯排放满足《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2二级标准要求。厂界无组织排放废气满足《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2限值要求。

- 废水。项目废水主要为生活污水，经化粪池处理后综合利用不外排。

3.噪声。项目生产噪声通过消声、减振等措施，厂界噪声应满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)2类标准限值要求。

4.固废。固体废物分类存放管理。危险废物按《危险废物贮存污染物控制标准》（GB18597-2001）执行，一般固废按《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》(GB18599-2001)执行。废过滤棉、废润滑油暂存于危废暂存间，定期送有资质单位修理；废油漆包装桶外售综合利用；生活垃圾送垃圾中转站集中处理。

- 主要污染物排放总量应严格按照郑州市环境保护局分配预支的增量指标落实（项目编号：4101000095）。

- 该项目设置卫生防护距离为100m，东南西北厂界设防距离分别为87.5m、61m、27m、100m，防护距离内无环境敏感点。

七、认真落实《报告书》提出的环境风险防范措施和要求，制定污染事故应急防范预案，防止发生污染事故。

八、项目建成后及时申请竣工环境保护验收，验收合格后方可正式投入使用。

九、项目日常环境管理工作由荥阳市环境保护局负责，郑州市环境监察支队做好督察巡查工作。

十、本批复有效期为5年，如该项目逾期方开工建设，其《报告书》应报我局重新审核。

2017年3月6日

主办：审批办

郑州市环境保护局办公室                    2017年3月6日印发