郑环审〔2017〕28号

郑州市环境保护局

关于《郑州兰博尔科技有限公司退役厂区

污染土壤修复治理工程环境影响报告书》

（报批版）的批复

郑州兰博尔科技有限公司：

你公司委托河南省正德环保科技有限公司编制的《郑州兰博尔科技有限公司退役厂区污染土壤修复治理工程环境影响报告书》（报批版）（以下简称《报告书》）及其相关材料收悉，该项目审批事项在郑州市人民政府网站公示期满。根据我局土壤办公室技术审查意见和管城区环保局、新密市环保局审查意见，经研究，批复如下：

一、项目位于郑州市城东南路57号郑州兰博尔科技有限公司退役厂区，该工程治理土壤污染面积共计97000㎡。1#修复场地设在兰博尔退役厂区内，2#修复场地设在新密市来集镇马沟村郑州盛华耐火材料有限公司，3#修复场地设在新密市来集镇裴沟村郑州净洁馨建材有限公司。含有机氯农药及重金属污染的土壤采用水泥窑共处置技术送至沁阳金隅水泥厂进行协同处置。

二、该《报告书》内容符合国家有关法律法规要求和建设项目管理规定，评价结论可信。项目在全面落实《报告书》中提出的各项污染防治、生态保护措施及本批复要求的基础上，项目所产生的环境影响和生态影响可以得到控制。《报告书》提出的环保执行标准可行，该《报告书》可作为项目环保设计和环境管理的依据。从环境保护角度，我局批准该《报告书》，原则同意你公司按照《报告书》中所列的工程内容、规模、地点进行项目建设。

三、你公司须履行告知义务，对工程的环境影响以及施工所产生的粉尘、噪声、有机废气污染及其防治措施、工期等进行公示，避免发生环境投诉与纠纷。你公司须向社会公众主动公开业经批准的《报告书》，并接受相关方的咨询。

四、项目建设须严格执行环保“三同时”制度，严格按照环评和《郑州市2017年大气污染防治攻坚行动方案》要求积极落实各项污染防治措施。项目建设须保证环保资金投入，落实各项污染防治措施。

（一）制定科学的施工方案，合理安排施工时间，尽量使用低噪声机械设施，定期保养和维护施工设备，严格按操作规范使用各类机械。高噪声设备须采用临时隔声等综合降噪措施，确保施工场界噪声符合《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）的要求。

（二）退役厂区生活污水经处理后须满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级标准要求经市政管网排入城市污水处理厂。受污染的各类废水、初期雨水等经沉淀+Fenton试剂处理后循环使用不外排。按照环评要求对修复场地设置可靠的防渗系统，对污染土壤暂存区、修复车间、污水处理设施、填埋区等区域进行地面基础防渗处理，确保地下水的水质安全。

（三）加强运输车辆管理，合理选择运输车辆行驶路线，运输车辆要实现封闭运输。

加强对项目修复车间各类有组织废气的治理，修复尾气须经脉冲式袋式除尘器+活性炭吸附装置处理后满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级要求后经≥15米高排气筒排放。排气筒应避开周边环境敏感目标，减轻对环境敏感目标的环境影响。采用水泥窑共处置技术送至沁阳金隅水泥厂进行焚烧处置的含有机氯农药及重金属污染土壤，须按照环评和《水泥窑协同处置固体废物污染控制标准》（GB30484-2013）要求进行处置。

施工场地、污染开挖区、暂存堆场、筛分区等处使用围挡、围护、洒水、覆盖等措施；合理控制扰动周期，科学安排施工时间，进行分区开挖，严格控制裸露面积；污染土壤应采取密封方式进行运输，避免产生二次污染。无组织废气排放须满足《大气污染物综合排放标准》表2无组织排放监控浓度限值要求。

- 做好各类固体废物处置。修复期间建筑垃圾送至政府指定建筑垃圾集中堆放场；生活垃圾由环卫部门统一处置；污水处理设施污泥同废活性炭一并送有资质单位处置；经常温解吸修复后的土壤按环评要求进行填埋或制砖。

五、严格按照国家相关环保要求开展环境监理工作并落实环境监理要求。

六、落实组织机构和责任部门，认真做好环境风险防范工作。按环评要求落实相关防范措施，制定详细的环境风险应急方案，杜绝污染事故发生。

七、总量控制指标按照郑州市环保局《建设项目主要污染物总量指标备案表》（项目编号：4101000212）执行。

八、工程完工后及时申请竣工环境保护验收。

九、项目污染开挖施工区及1#修复场地位于管城区，项目环境保护日常监督检查工作由郑州市危险废物和辐射环境监督管理中心负责，管城区环保局做好配合工作。2#、3#修复场地位于新密市，环境保护日常监督检查工作由新密市环保局负责，郑州市危险废物和辐射环境监督管理中心负责督查巡查工作。

十、本批复自生效之日起满五年，项目方开工建设的，其环境影响评价文件应报我局重新审核。如项目性质、规模、地点和污染防治措施发生重大变化，应重新报批环境影响评价文件。

2017年4月1日

主办：审批办

郑州市环境保护局办公室                    2017年4月5日印发