郑环审〔2017〕34号

郑州市环境保护局

关于《郑州百加利展示道具有限公司年加工4000套展柜建设项目环境影响报告书》

（报批版）的批复

郑州百加利展示道具有限公司：

你单位报送的由河南佳昱环境科技有限公司编制的《郑州百加利展示道具有限公司年加工4000套展柜建设项目环境影响报告书》（报批版）（以下简称《报告书》）收悉。该项目环评审批事项已在郑州市人民政府网站公示期满。经研究，批复如下：

一、该项目位于新密市城关镇高沟村，公司拟投资500万元，建设年加工4000套展柜建设项目，产品主要为化妆品展柜。 生产工艺：展柜喷漆件半成品：外购原料（密度板等）—下料—雕刻—打孔—组装—打磨—批灰—打磨—喷底漆—晾干—打磨—喷面漆—烘干—喷漆件半成品；免漆件半成品：外购原料（免漆板等）—下料—封边—组装—免漆件半成品；亚克力道具：外购原料（亚克力板）—下料—雕刻—组装—成型；喷漆件半成品、免漆件半成品、亚克力道具及外购玻璃、金属件、LED灯等—组装—包装—成品。

二、该《报告书》内容符合国家有关法律法规要求和建设项目环境管理规定，评价结论可信。我局批准该《报告书》，原则同意你公司按照《报告书》所列项目的性质、规模、地点、环境保护对策进行项目建设。

三、你公司应向社会公众主动公开业经批准的《报告书》，并接受相关方的咨询。

四、你公司应全面落实《报告书》提出的各项环境保护措施，确保各项环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用，确保各项污染物达标排放。

（一）向设计单位提供《报告书》和本批复文件，确保项目设计按照环境保护设计规范要求，落实防治环境污染和生态破坏的措施以及环保设施投资概算。

（二）依据《报告书》和本批复文件，对项目建设过程中产生的废气、废水、固体废物、噪声等污染，采取相应的防治措施。

（三）外排污染物应满足以下要求：

1.废气：原材料加工工段产生的粉尘经集气软管收集后引至1套脉冲袋式除尘器进行处理后，通过1根15m高排气筒排放，满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准要求；打磨工段产生的粉尘经滤筒除尘器收集处理后，通过1根15m高排气筒排放，满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准要求；喷漆工段底漆工序和面漆工序废气分别经1套漆雾过滤纸+活性炭吸附装置处理后，通过1根30m高排气筒排放，满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准要求；无组织排放需满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2无组织排放标准限值要求。

2.废水：项目运营期无生产废水产排，生活污水经1座5m3的沉淀池处理后，排入1座15m3的废水暂存池暂存，定期由周围村民运走用于农田灌溉，综合利用不外排。

3.高噪声设备采取基础减振、车间隔声措施后满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准的限值要求。

4.各类固废分类收集，分类处置。加工工段产生的边角料和除尘设施收集到的锯末粉尘，属一般固体废物，在厂区固废暂存间暂存，定期交由相关厂家回收利用；油漆工段产生的废油漆桶、废漆雾过滤纸、废过滤棉和废活性炭，属于危险固废，集中收集在厂区危废暂存间暂存，定期交由有资质单位处置；职工生活垃圾在厂区收集后，定期由当地环卫部门清运处置；旱厕粪污定期由周围农户清掏后肥田。

（四）主要污染物排放总量应严格按照郑州市环境保护局分配指标落实（项目编号：4101000224）。

五、工程建成后及时申请竣工环境保护验收，验收合格后方可正式投入使用。

六、项目环境保护日常监督检查由新密市环保局负责，郑州市环境监察支队负责督察巡查。

七、本批复有效期为5年，如该项目逾期方开工建设，其《报告书》应报我局重新审核。

2017年4月13日

主办：审批办

郑州市环境保护局办公室                  2017年4月13日印发