负责验收的环境行政主管部门验收意见： 郑环验表〔2014〕11号 一、河南省瑞光印务股份有限公司年产40万色令精品商务印刷生产线改造项目位于郑州市二七区二环支路35号，建设40万色令精品商务印刷生产线改造项目。项目总投资1350万元，其中环保投资3万元，占总投资的0.22%。 二、现场检查情况：项目生产过程中产生的油墨废气经管道排入设置在车间顶部的活性炭吸附装置处理后高空排放；项目运营期间产生的CTP版、PS版显影废水、润版液废水分别经GOSTAR5000的显影废液净化和冲版水循环系统处理及润版液处理系统处理，集中收集暂存后交与有资质单位处理；食堂废水经隔油池隔油后和生活污水经厂区内化粪池处理后排入市政管网；高噪声设备采取消声、基础减震和厂房隔声等措施降噪；生产过程中产生的废印版、废油墨桶、废无纺布、废橡皮布集中收集暂存后交由有资质的单位回收处置；废纸、残次品外卖；生活垃圾定期外运生活垃圾填埋场卫生填埋。 三、郑州市环境监测站提供的验收监测表表明： （一）验收监测期间：本项目废水中各污染因子日均排放浓度均符合《污水综合排放标准》(GB8978-1996)表4三级标准限值要求。 （二）验收监测期间：厂界非甲烷总烃无组织排放浓度符合《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2要求。 （三）验收监测期间：各厂界昼、夜间噪声均符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)2类标准要求。 项目生产过程中产生的废印版、废油墨桶、废无纺布、废橡皮布集中收集暂存后交由有资质的单位回收处置；废纸、残次品外卖；生活垃圾定期外运生活垃圾填埋场卫生填埋。 四、项目环境保护手续齐全，落实了环评及批复提出的各项措施和要求，主要污染物基本达标排放，总量控制指标符合郑州市环保局《建设项目主要污染物总量指标备案表》（项目编号：4101002154）要求。工程竣工环境保护验收合格。 五、项目正式投运后应做好以下工作：加强环保设施的维护和管理，确保各污染物长期稳定达标排放。 六、项目日常环保监督检查工作由郑州市环境监察支队负责。 2014年2月27日