负责验收的环境行政主管部门验收意见： 郑环验书〔2014〕2号 河南省职工医院： 你公司上报的《河南省职工医院病房楼建设项目竣工环境保护验收申请》及相关材料收悉。该项目环保验收事项已在我局网站公示期满。经研究，批复如下： 一、经对项目的环保设施进行现场检查，并对荥阳市环境保护监测管理站编制的《河南省职工医院病房楼建设项目竣工环境保护验收监测报告》（XHJC2013-171）进行审查，我局认为，该项目落实了环评及批复文件提出的环保措施和要求，污染物排放满足相应标准及总量控制要求，项目竣工环境保护验收合格。 二、该项目已建成并正常使用的环境保护设施主要包括以下内容： 1.食堂油烟经油烟净化器处理后引致屋顶外排，污水处理站臭气经活性炭吸附处理后外排。 2.废水经“水解酸化+生物接解氧化+二氧化氯消毒”工艺处理后，经市政污水管网排入马头岗污水处理厂处理。 3.噪声设备布置在地下设备间内，加装隔声门、基础减震等措施。 4.医疗废物、浓缩消毒后的污泥交由郑州瀚洋天辰危险废物处置有限公司进行安全处置，生活垃圾交环卫部门统一处理。 三、荥阳市环境保护监测管理站对该项目进行的环境监测结果（XHJC2013-171）表明： 1. 污水处理站周边恶臭气体浓度符合《医疗机构水污染物排放标准》（GB18446-2005）表3标准。 2.外排废水达到《医疗机构水污染物排放标准》（GB18446-2005）表2预处理标准。 3．厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中2类标准要求。 4.本项目主要污染物COD排放总量为1.675t/a，满足郑州市环境保护局批复的COD≤8.53t/a的总量控制要求。 四、自本批复下达之日起，该项目可以正式投入运行。不经环保部门同意，该项目的各项配套环保设施不得擅自停运，更不得擅自拆除；生产过程中，各项污染物排放不得突破郑州市环保局分配的总量指标。 五、项目日常环保监督检查工作由郑州市环境监察支队负责。 2014年2月10日