郑环审〔2014〕31号

郑州市环境保护局

关于《郑州高新技术产业开发区石佛办事处

洼刘村村民委员会郑州高新区洼刘城中村改造（升龙·又一城）80、84号地安置房建设项目环境影响报告书》（报批版）的批复

郑州高新技术产业开发区石佛办事处洼刘村村民委员会：

你单位委托济源蓝天科技有限责任公司编制的《郑州高新技术产业开发区石佛办事处洼刘村村民委员会郑州高新区洼刘城中村改造（升龙·又一城）80、84号地安置房建设项目环境影响报告书》（报批版）收悉，该项目审批事项在我局网站公示期满。经研究，批复如下：

- 该项目位于郑州市高新区科学大道南、春藤路东、红椿里路北、石楠路西。总占地面积89325.43平方米，建筑面积404710平方米。主要建设：住宅、商业、幼儿园及服务用房。

二、该《报告书》内容符合国家有关法律法规要求和建设项目环境管理规定，评价结论可信。我局批准该《报告书》，原则同意你单位按照《报告书》所列项目的性质、规模、地点、环境保护对策进行项目建设。

三、你单位应向社会公众主动公开经批准的《报告书》，并接受相关方的咨询。

四、你单位应全面落实《报告书》提出的各项环境保护措施及《郑州市人民政府关于印发郑州市控制扬尘污染工作方案的通知》（郑政［2013］18号）文相关要求。确保各项环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用，确保各项污染物达标排放。

（一）向设计单位提供《报告书》和本批复文件，确保项目设计按照环境保护设计规范要求，落实防治环境污染和生态破坏的措施以及环保设施投资概算。

（二）依据《报告书》和本批复文件，对项目建设过程中产生的废水、废气、固体废物、噪声等污染，采取相应的防治措施。

（三）外排污染物应满足以下要求：

1．对施工噪声采取使用低噪声机械、合理安排施工作业时间等措施，确保施工期噪声不对周围居民产生影响，使其达到《建筑施工场界噪声排放标准》（GB12523-2011）标准。

2．施工现场必须沿工地四周连续设置稳固、整齐、美观的围挡（墙），主干道围挡（墙）高度不低于2.5米，次干道围挡（墙）高度不低于2米。围挡（墙）间无缝隙，底部设置防渗座以防止粉尘流失。

3．合理设置出入口，采取混凝土硬化。出入口应设置车辆冲洗设施，设置冲洗槽和沉淀池，污水经沉淀处理后，方可排入城市管网。配备高压水枪，明确专人负责冲洗车辆，确保出场的垃

圾，土石方、物料及大型运输车辆，清洁干净，不得将泥土带出现场。

4．四级以上大风天气时，严禁进行土方开挖，回填时可能产生扬尘的施工，同时覆网防尘。

5．水泥、石灰粉等建筑材料应存放在库房内或者严密遮盖。沙、石、土方等散体材料应集中堆放且覆盖，避免二次扬尘产生。

6．禁止夜间（22时至次日6时）施工，确需夜间施工的，应报有关部门批准，避免施工噪声扰民。

7．按照环评要求，建设雨污分流系统，生活污水经化粪池处理后，满足《污水综合排放标准》（GB8978—1996）表4中三级标准要求，可排入市政污水管网，近期进入五龙口污水处理厂，远期进入双桥污水处理厂处理。

8．落实环评提出的各项隔声降噪措施，合理布局，加强绿化，满足《声环境质量标准》（GB3096—2008）中的1类、4a类标准要求。

9．地下停车场设排风系统，排风口应设置在绿化带内。

10．项目营运期所产生的各类垃圾应分类收集，生活垃圾定期清运至城市垃圾填埋场予以卫生填埋，防止污染环境。

11．做好项目场所及周围环境的绿化美化工作，尽快恢复施工期对当地生态环境造成的影响。

五、商业用房如做餐饮、娱乐等用途，应另做环评报批。

六、单位要按照《河南省建筑扬尘排污量抽样测算方法》有关要求积极申报并交纳建筑扬尘排污费。

七、污染物排放总量按照郑州市环境保护局分配预支的增量指标落实（项目编号：4101000990）。

八、公司在预售、出租房时，必须公示有关环评及环保验收信息。

九、项目建成，经环保部门检查同意后方可投入使用，投用三个月内应向我局申请验收，验收合格后方可正式使用。

十、项目环境保护日常监督检查由市环境监察支队负责，高新区环保局配合做好协助工作。

十一、本批复有效期为5年，如该项目逾期方开工建设，其《报告书》应报我局重新审核。

2014年2月12日

郑州市环境保护局办公室                2014年2月12日印发