郑环验〔2017〕21号

郑州市环境保护局

关于郑州思念食品有限公司思念食品工业园

项目竣工环保验收申请的批复

郑州思念食品有限公司：

你公司上报的《郑州思念食品有限公司思念食品工业园项目竣工环保验收申请》及附送的《郑州思念食品有限公司思念食品工业园项目竣工环境保护验收监测表》（以下简称《监测表》）收悉。该项目环保验收事项已在郑州市人民政府网站公示期满。经研究，批复如下：

一、工程建设基本情况

该项目位于惠济区,建设规模为年产50万吨速冻食品项目，郑州市环境保护局以郑环建〔2008〕502号进行了批复，该项目由于生产规模、工程建设内容、设备、平面布局、原辅材料等发生变化，2016年11月委托河南朗天环保科技有限公司编制变更报告。经核查，与主体工程配套建设的环保设施（措施）已按要求建成和落实。

二、环境保护措施落实情况

（一）废水：该项目产生的废水经厂区内污水处理站进行处理，处理规模为2000m3/d。污水处理工艺为“隔油气浮+水解酸化+二级生物接触氧化”。出水部分回用，回用的废水经曝气生物滤池+无阀过滤池”处理；部分排放入马头岗污水处理厂。

- 废气：天然气锅炉运行过程产生的废气，采用15m高排气筒排放；污水处理站集水井、水解酸化池、污泥脱水间等产恶臭单元全部封闭，恶臭气体经风机引至碱（NaOH）喷淋塔+活性炭装置吸附后经15m高排气筒排放；产过程中产生的油烟和食堂油烟分别经专用静电式油烟净化器处理后排放；

（三）固废：固体废物全部妥善处理和综合利用，设置了危废暂存间，与有资质单位签订了危废处置协议。

（四）噪声：高噪声设备采取基础减震和厂房密闭等措施降噪。

三、环保设施运行效果和项目建设对环境的影响

验收监测报表结果表明：

（一）废水:回用水经“曝气生物滤池+无阀过滤池”处理，达到《生活杂用水水质标准》；其余部分废水处理后达到《污水综合排放标准》表4、二级标准要求排入马头岗污水处理厂。

（二）废气:燃气锅炉满足《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014） 标准；污水处理站恶臭气体经收集处理后满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）； 生产过程中产生的油烟和食堂油烟排放满足《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）。

（三）噪声:厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)2类标准要求。

（四）固废:固体废物全部妥善处理和综合利用。一般固废按《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）控制；危险废物按《危险废物贮存污染控制标准》 （GB18597-2001）控制，并交由有资质单位处理。

（五）总量控制：该项目污染物排放总量COD21t/a、SO27.986t/a、满足郑州市环保局对本项目污染物排放总量控制指标的要求（COD≤22t/a，SO2≤10t/a）。

四、验收结论和后续要求

该工程在实施过程中按照环评文件及环评变更要求配套建设了相应的环境保护设施，经验收合格，准予该项目主体工程正式投入生产。

工程正式投运后应做好各项环保设施的日常维护和管理，确保污染物稳定达标排放。严格执行国家对危险废物的相关管理规定。

项目日常环境监察工作由郑州市环境监察支队负责，惠济区环保部门做好协助工作。

2017年5月11日

主办：局审批办

郑州市环境保护局办公室                    2017年5月11日印发