审批意见： 郑环建表〔2014〕58号 关于河南中帅医药科技股份有限公司固体缓控释制剂研发公共服务平台项目环境影响报告表的批复 河南中帅医药科技股份有限公司： 你单位报送的由河南源通环保工程有限公司编制的《河南中帅医药科技股份有限公司固体缓控释制剂研发公共服务平台项目环境影响报告表》（以下简称《报告表》）收悉。该项目环评审批事项已在我局网站公示期满。经研究，批复如下： 该项目位于郑州市高新区冬青街7号院A座17、18楼。建筑面积830平米，定员15人。主要工艺：原料－投料－过滤－搅拌－酸化－过滤－干燥－熔融－蒸馏－搅拌－结晶－过滤－干燥－成品。 该《报告表》内容符合国家有关法律法规要求和建设项目环境管理规定，评价结论可信。我局批准该《报告表》，原则同意你公司按照《报告表》所列项目的性质、规模、地点、环境保护对策进行项目建设。 三、你公司应向社会公众主动公开业经批准的《报告表》，并接受相关方的咨询。 四、你公司应全面落实《报告表》提出的各项环境保护措施，确保各项环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用，确保各项污染物达标排放。 （一）向设计单位提供《报告表》和本批复文件，确保项目设计按照环境保护设计规范要求，落实防治环境污染和生态破坏的措施以及环保设施投资概算。 （二）依据《报告表》和本批复文件，对项目建设过程中产生的废水、废气、固体废物、噪声等污染，采取相应的防治措施。 （三）外排污染物应满足以下要求： 1.工艺产生的有机废气由集气罩收集经活性炭吸附后通过高于地面40米的排气筒排放，满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中二级标准要求。实验室安装1台排风扇通过排风口外排。制粒机产生的粉尘由集气罩收集通过高于地面40米的排风口排放。 2.生活污水及清洁下水经化粪池处理后排入市政污水管网，进入污水处理厂处理。 3.对噪声源采取基础减震等有效的减振降噪措施，确保边界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348—2008）3类标准要求。 4.项目营运期所产生的各类垃圾应分类收集，建设符合相关“三防”要求的危废储存间，定期交由有资质单位处理。一般固废综合利用，生活垃圾由环卫部门处理。 5.化学原料的存放严格按相关要求落实，企业要建立应急措施预案，并指定专人负责，防止事故的发生。 （四）主要污染物排放总量应严格按照郑州市环境保护局分配指标落实（项目编号：4101000219）。生活COD＜0.0078t／a、生活氨氮＜0.0008t／a。 五、项目建成后，须向我局递交试生产申请书，经审查同意后方可进行试生产。试生产期间按规定向我局申请竣工环境保护验收。 六、项目环境保护日常监督检查由郑州市环境监察支队负责，中原区环保局做好协助工作。 七、本批复有效期为5年，如该项目逾期方开工建设，其《报告表》应报我局重新审核。 2014年3月26日