郑环审〔2017〕4号

郑州市环境保护局

关于《郑州煤炭工业（集团）振兴二矿有限公司0.45Mt/a原煤开采技术改造项目环境影响

报告书》（报批版）的批复

郑州煤炭工业（集团）振兴二矿有限公司：

你单位委托煤炭工业郑州设计研究院股份有限公司编制的《郑州煤炭工业（集团）振兴二矿有限公司0.45Mt/a原煤开采技术改造项目环境影响报告书》（报批版）（以下简称《报告书》）收悉，该项目审批事项在郑州市人民政府网站公示期满。经研究，批复如下：

- 项目位于二七区侯寨乡，井田面积4.5215km2。本次技改由矿井工程、辅助设施、公用工程及环保工程组成。主要更换提升设备、井下采煤设备及排水设备，其余利用原有设备，地面不新增工程建设内容。服务年限15.67年，设计规模0.45Mt/a。

二、该《报告书》内容符合国家有关法律法规要求和建设项目环境管理规定，评价结论可信。我局批准该《报告书》，原则同意你公司按照《报告书》所列项目的性质、规模、地点、环境保护对策措施等进行项目建设。

三、你公司应向社会公众主动公开业经批准的《报告书》，并接受相关方的垂询。

四、你公司应全面落实《报告书》提出的各项环境保护措施，各项环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用，确保各项污染物达标排放。

（一）向设计单位提供《报告书》和本批复文件，确保项目设计符合环境保护设计规范要求，落实防治环境污染和生态破坏的措施以及环保设施投资概算。

（二）依据《报告书》对项目建设过程中产生的废水、废气、固体废物、噪声、振动等污染，以及因施工对自然、生态环境造成的破坏，采取相应的防治措施。

- 项目运行时，外排污染物应满足以下要求：

- 废气。利用现有DZL4-1.0-W型、DZL2-1.0-A型锅炉各1台，使用生物质作为锅炉燃料，禁止使用煤碳作燃料。锅炉烟气经麻石水膜除尘处理后，经35米高烟囱排放，同时达到《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2001）表1限值要求和《河南省环境保护厅关于生物质燃料使用有关问题的复函》（豫环办函〔2014〕115号）的相关要求。储煤场、矸石场四周设置挡风抑尘网并安装洒水装置，定期酒水并保持水湿式作业，对运煤车辆加盖篷布，运输车辆轮胎进行清洗，运输道路定时洒水，减少扬尘对周围环境的影响。

- 废水。矿井水经工业广场已建的600m3/h“调节沉淀池（三级）+精滤系统+超滤系统”处理工艺处理，处理后的废水部分作为井下洒水、消防、工业场地生产、生活用水，部分用于周边农田和林地浇灌。生活污水经已建成的接触氧化工艺综合污水处理设施处理，处理后的污水全部综合利用，不得外排。初期雨水经350m3用雨水收集池收集后用于酒水降尘，不得外排。

3.噪声。尽量使用低噪声设备，对高噪声设备采取减震、消声、隔音等措施，达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准，周围各敏感点噪声达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准要求。

4.固废。矸石和锅炉灰渣全部运往新密市隆鑫建材厂综合利用，不得随意堆放；生活垃圾集中收集后，统一运送当地垃圾中转站处置。

- 主要污染物排放总量应严格按照郑州市环境保护局分配预支的增量指标落实（项目编号：4101000847）。

- 该项目设置卫生防护距离为50m，卫生防护距离内无环境敏感点。

七、认真落实《报告书》提出的环境风险防范措施和要求，制定污染事故应急防范预案，防止发生污染事故。

八、项目建成后及时申请竣工环境保护验收，验收合格后方可正式投入使用。

九、项目日常监管工作由郑州市环境监察支队负责，二七区环保局做好协助工作。

十、本批复有效期为5年，如该项目逾期方开工建设，其《报告书》应报我局重新审核。

2017年1月19日

主办：审批办

郑州市环境保护局办公室                  2017年1月19日印发