郑环验〔2017〕25号

郑州市环境保护局

关于河南盛林装饰纸有限公司年产500万张浸渍纸

项目竣工环保验收申请的批复

河南盛林装饰纸有限公司：

你公司上报的《河南盛林装饰纸有限公司年产500万张浸渍纸项目竣工环境保护验收申请》收悉。该项目环保验收事项已在郑州市人民政府网站公示期满。经研究，批复如下：

- 项目位于新郑市郭店镇工业园区内,租赁郑州新福源标准化厂房有限公司标准化厂房。《河南盛林装饰纸有限公司年产500万张浸渍纸项目环境影响报告书》由河南汇能阜力科技有限公司编制，郑州市环保局于2016年11月4日对该报告书进行了批复（批复文号：郑环审〔2016〕163号）。

- 经对项目的环保设施进行现场检查，并对监测单位郑州市环境保护监测中心站编制的《河南盛林装饰纸有限公司年产500万张浸渍纸项目竣工环境保护验收监测表》进行审查，该项目落实了环评及批复文件提出的环保措施和要求，项目竣工环境保护验收合格。

- 产排污及环保设施落实情况：

1.生产废水回用，生活污水经隔油池+化粪池处理后通过市政污水管网排入城市污水处理厂处理。

2.天然气锅炉燃烧废气由15米高排气筒排放。投料车间及设备密闭。制胶反应釜全封闭，由一套冷凝器+喷淋装置+由15米高的排气筒排放。

3.生产固废综合利用、妥善处置。

4.高噪声设备经车间隔声、基础减振等措施降噪。

四、郑州市环境保护监测中心站对该项目进行的环境监测结果表明：

（一）验收监测工况。验收监测期间，河南盛林装饰纸有限公司年产500万张浸渍纸项目生产负荷达到75%以上 ，符合国家对建设项目竣工环境保护验收监测规定技术要求。

（二）污染物排放监测

1.监测报告显示，验收监测期间，该项目制胶废气满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准，制胶生产线外排废气满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准限值要求。验收监测期间，该项目一台1t/h的天然气导热油炉产生的颗粒物、二氧化硫、氮氧化物最大排放浓度均符合锅炉大气污染物排放标准(GB13271-2014）表2标准限制要求。

2.项目东西厂界紧邻沙发厂和塑胶工厂。验收监测期间，南厂界、北厂界昼间噪声值均符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准。

五、自本批复下达之日起，该项目可以正式投入运行。不经环保部门同意，该项目的各项配套环保设施不得擅自停运，更不得擅自拆除。做好各项环保设施的日常维护和管理，确保污染物稳定达标排放。

六、项目日常环境监督检查由新郑市环保局负责，郑州市环境监察支队做好督查巡查工作。

2017年6月23日

主办：局审批办

郑州市环境保护局办公室                    2017年6月23日印发