郑环审〔2017〕48号

郑州市环境保护局

关于《郑州林润内装饰材料有限公司

年产8000套汽车房车内装饰材料及家用材料建设项目环境影响报告书（报批版）》的

批 复

郑州林润内装饰材料有限公司：

你公司报送的由河南朗天环保科技有限公司编制的《郑州林润内装饰材料有限公司年产8000套汽车房车内装饰材料及家用材料建设项目环境影响报告书（报批版）》（以下简称《报告书》）收悉。该项目环评审批事项已在郑州市人民政府网站公示期满。经研究，批复如下：

一、该项目位于中牟汽车产业集聚区（康平路东，万洪路南），占地面积19843.5m2（建筑面积31437m2）,总投资800万元。其中房车用装饰材料6000套，家用装饰材料2000套。主要产品为年产30万平方米车用装饰板材及家用装饰板材、年产5万平方米房车用门及家用门、年产20万米车用装饰线条。工程建设内容生产车间及仓库、综合办公楼用于企业办公、产品研发及员工住宿。

二、该《报告书》内容符合国家有关法律法规要求和建设项目环境管理规定，评价结论可信。我局批准该《报告书》，原则同意你公司按照《报告书》所列项目的性质、规模、地点、环境保护对策进行项目建设。

三、你公司应向社会公众主动公开业经批准的《报告书》，并接受相关方的咨询。

四、你公司应全面落实《报告书》提出的各项环境保护措施，确保各项环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用，确保各项污染物达标排放。

（一）向设计单位提供《报告书》和本批复文件，确保项目设计按照环境保护设计规范要求，落实防治环境污染和生态破坏的措施以及环保设施投资概算。

（二）依据《报告书》和本批复文件，对项目建设过程中产生的废气、废水、固体废物、噪声等污染，采取相应的防治措施。

（三）外排污染物应满足以下要求：

1.废气：

（1）喷涂有机废气

门喷涂工段产生的有机废气经1套废气处理装置（旋流塔+除雾器+光氧催化处理装置+活性炭吸附设施）处理后，由1根15m排气筒排放，线条喷涂工段产生的有机废气经1套废气处理装置（旋流塔+除雾器+光氧催化处理装置+活性炭吸附设施）处理后，由1根15m排气筒排放。处理后喷涂废气污染物排放浓度和速率应满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）二级标准限值要求。

（2）PVC线条挤出机废气

PVC挤出机有机废气，经挤出机出口集气罩收集后，经光氧催化+活性炭吸附设施处理后（与线条喷涂工段共用），经15m高排气筒排放。废气污染物的排放浓度和排放速率应满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）二级标准限值的要求。

（3）热压工段产生的有机废气

热压产生的废气经热压机上方的集气罩收集后，经管道送至酸液喷淋塔底部（共设置4套喷淋塔），气流上升过程中，酸液自上而下喷淋，废气中的氨被吸收，处理后的尾气经4根15m高排气筒排放。氨排放速率满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）二级标准限值的要求，其他废气污染物的排放浓度和排放速率均能满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）二级标准限值的要求。

（4）机加工粉尘

机械打磨、破碎研磨工段产生的废气收集后，经加加工设备自带集气收尘罩收集后，采用中央除尘系统（共4套）收集处理，处理后的粉尘，分别经4根15m排气筒排放。粉尘的排放浓度和排放速率应满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）二级标准限值的要求。

（5）人工打磨间粉尘

项目共8个人工打磨间，每个人工打磨间设置1台打磨除尘柜（共8套），人工打磨废气经除尘柜收集处理后，由1根15m排气筒排放，处理后废气污染物粉尘的排放浓度和排放速率应满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）二级标准限值的要求。

（6）项目导热油炉天然气燃烧尾气

项目燃气导热油炉采用天然气为燃料，燃烧后废气经1根15m高排气筒直接排放，废气污染物的排放浓度应满足《工业炉窑大气污染物排放标准》（DB41/1066-2015）表1标准限值要求。

（7）饮食油烟废气

食堂油烟经3套油烟净化装置处理后排放，满足《饮食业油烟排放标准》 (GB18483-2001)要求。

（8）无组织排放废气

厂界无组织排放废气浓度应满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）二级标准限值要求。

2.废水：

旋流塔定期外排水经混凝沉淀池（8m3）预处理后，与喷淋塔定期外排水和生活污水，进入1套一体化污水处理设施（处理工艺为A/O工艺，处理能力50m3/d）进行处理，满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4二级标准，同时满足郑州新区污水处理厂进水水质要求。

3.噪声：

项目各厂界噪声值应满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准要求。

- 固废：

一般固废按《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）控制；危险废物按《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）控制，并交由有资质单位处理。

（四）主要污染物排放总量应严格按照郑州市环境保护局分配指标落实（项目编号：4101000498）。

五、工程建成后及时申请竣工环境保护验收，验收合格后方可正式投入使用。

六、项目环境保护日常监督检查由中牟县环保局负责，郑州市环境监察支队负责督察巡查。

七、本批复有效期为5年，如该项目逾期方开工建设，其《报告书》应报我局重新审核。

2017年6月1日

主办：审批办

郑州市环境保护局办公室                    2017年6月1日印发