审批意见： 郑环建表[2014] 102号 关于郑州中原显示技术有限公司年产10000平方米偏振型LED立体大屏幕项目环境影响报告表的批复 郑州中原显示技术有限公司： 你单位报送的由河南首创环保科技有限公司编制的《郑州中原显示技术有限公司年产10000平方米偏振型LED立体大屏幕项目环境影响报告表》（以下简称《报告表》）收悉。该项目环评审批事项已在我局网站公示期满。经研究，批复如下： 该项目位于郑州市高新区莲花街5号。租用郑州威科姆科技股份有限公司已建厂房，建筑面积2520平米，定员120人。主要工艺：LED灯进料、封装－LED灯分光－LED灯编组－LED灯插件－电路板波峰焊－贴片－回流焊－检测－模块组装－偏光膜贴装－摸组检测－单元箱组装－测试－屏幕组装－整屏检测－数据调试－老化测试－最终检验－包装－入库－出厂。 该《报告表》内容符合国家有关法律法规要求和建设项目环境管理规定，评价结论可信。我局批准该《报告表》，原则同意你公司按照《报告表》所列项目的性质、规模、地点、环境保护对策进行项目建设。 三、你公司应向社会公众主动公开业经批准的《报告表》，并接受相关方的咨询。 四、你公司应全面落实《报告表》提出的各项环境保护措施，确保各项环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用，确保各项污染物达标排放。 （一）向设计单位提供《报告表》和本批复文件，确保项目设计按照环境保护设计规范要求，落实防治环境污染和生态破坏的措施以及环保设施投资概算。 （二）依据《报告表》和本批复文件，对项目建设过程中产生的废水、废气、固体废物、噪声等污染，采取相应的防治措施。 （三）外排污染物应满足以下要求： 1.波峰焊、回流焊产生的含锡烟尘，通过设备自带集气装置收集后由15米高排气筒引至楼顶排放，满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级规定的排放速率及浓度限值要求。 2.生活污水经郑州威科姆科技股份有限公司已建污水处理设施处理后排入市政污水管网，进入污水处理厂处理。 3.对噪声源采取基础减震等有效的减振降噪措施，破碎工段建密闭隔声间，确保边界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348—2008）1类标准要求。 4.固体废物分类收集，分类处置，危险废物应按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597－2001）和《河南省环保厅关于印发河南省危险废物规范化管理工作指南（试行）的通知》相关要求对危险废物进行暂存，并委托有资质的单位进行无害化处置。一般固废综合利用，生活垃圾由环卫部门处理。 （四）主要污染物排放总量应严格按照郑州市环境保护局分配指标落实（项目编号：4101000371）。生活COD＜0.0588t／a、生活氨氮＜0.0059t／a。 五、项目建成后，须向我局递交试生产申请书，经审查同意后方可进行试生产。试生产期间按规定向我局申请竣工环境保护验收。 六、项目环境保护日常监督检查由郑州市环境监察支队负责，高新区环保局做好协助工作。 七、本批复有效期为5年，如该项目逾期方开工建设，其《报告表》应报我局重新审核。 2014年5月12日