河南省新荣牧业有限公司

新荣祖代年存栏1000头种猪场项目

竣工环境保护验收调查报告

河南金环环境影响评价有限公司

2013年7月

河南省新荣牧业有限公司新荣祖代年存栏1000头种猪场项目

竣工环境保护验收调查报告

一、项目概况

猪肉是肉食品市场的主导产品，所以养猪业一直在畜牧业中占有重要地位。目前，集约化养殖已成为我国畜牧业生产稳定发展的主力军，集中饲养有利于提高生猪饲养技术、防疫能力和管理水平，从而降低成本，增加经济效益。河南省新荣牧业有限公司投资300万元建设种猪场项目，年存栏量为1000头，年出栏2700头仔猪。

| 建设项目名称 | 新荣祖代年存栏1000头种猪场项目 |
| --- | --- |
| 建设单位 | 河南省新荣牧业有限公司 |
| 法人代表 | 赵爱荣 | 联系人 | 赵新超 |
| 通讯地址 | 新郑市辛店镇 |
| 联系电话 | 13703937385 | 传真 |  | 邮编 | 451184 |
| 建设地点 | 新郑市辛店镇 |
| 项目性质 | 新建改扩建□技改□ | 行业类别 | 猪的饲养（A0320） |
| 环境影响报告表名称 | 河南省新荣牧业有限公司新荣祖代年存栏1000头种猪场项目环境影响报告表 |
| 环境影响评价单位 | 河南蓝森环保科技有限公司 |
| 环境影响评价审批部门 | 郑州市环保局 | 文号 | 郑环然（2010）84号 | 时间 | 2010年10月 |
| 设计生产能力 | 年存栏1000头，年出栏2700头仔猪 | 建设项目开工日期 | 2010年11月 |

《河南省新荣牧业有限公司新荣祖代年存栏1000头种猪场项目环境影响报告表》由河南蓝森环保科技有限公司于2010年10月编制完成，郑州市环境保护局于2010年10月以郑环然（2010）84号文对该项目予以审批，同年该项目进行施工建设，并进行了试运行。

根据《中华人民共和国环境保护法》、《建设项目竣工环境保护验收管理办法》（国家环保总局第13号令）等有关规定，按照环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用的“三同时”制度的要求，为查清工程在施工过程中对工程设计文件和环境影响报告表所提出的环境保护措施和建议的落实情况，调查分析该项目试运营期间对环境已造成的实际影响及可能存在的潜在的影响，以便采取有效的环境保护补救和减缓措施，全面做好环境保护工作，为项目环境保护设施竣工验收提供依据。河南省新荣牧业有限公司委托我公司承担了该项目竣工环境保护验收调查工作。

二、工程调查

（1）地理位置及环境保护目标调查

本项目位于新郑市辛店镇，西北侧160m为东山水寨沟村，南侧360m为辛店村第三村民组，西侧220m为本项目建设单位原有的养猪场，东北侧隔乡间小路200m为一养鸡场。附近的地表水体为其东北侧6.8km处的双洎河，其属颍河水系。地理位置及环境保护目标调查情况一览表见表1。

表1    地理位置及主要环境保护目标调查情况一览表

| 序号 | 环评报告及环评批复要求 | 本次调查验收实际情况 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 新郑市辛店镇辛店村 | 新郑市辛店镇辛店村 | 与环评文件一致 |
| 2 | 主要环境保护目标为： ①项目南侧360m处的辛店村第三村民组（150人）；西北侧160m处的东山水寨沟村（150人） ②双洎河 | 现场调查的环境保护目标为： ①项目南侧360m处的辛店村第三村民组（150人）；西北侧160m处的东山水寨沟村（150人） ②双洎河 | 与环评文件一致 |

由上表可知，项目实际位置及周边环境保护目标与环评报告及环评批复文件相比未发生变化。

（2）工程建设内容调查

①生产规模调查

根据调查，目前本项目实际存栏量为1000头，采用发酵床工艺养殖300头，传统方法养殖700头，年出栏仔猪2700头。已达到环评报告及环评批复的生产规模。

②建设内容调查

本项目建设内容调查情况见表2。

表2    本项目实际建设内容与环评报告要求对比表

| 设施、设备名称 | 环评报告要求 | 实际调查情况 | 与环评的相符性 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 数量 | 数量 |  |
| 种猪舍 | 10×20m | 4栋 | 4栋 | 一致 |
| 空怀配种舍 |  | 3栋 | 3栋 | 一致 |
| 妊娠舍 |  | 4栋 | 4栋 | 一致 |
| 保育舍 |  | 3栋 | 3栋 | 一致 |
| 育成舍 |  | 6栋 | 6栋 | 一致 |
| 饲料储存房 | （120m2）3间 | 3间 | 一致 |
| 生活用房 | （100m2）5间 | 5间 | 一致 |
| 管理用房 | （100m2）5间 | 5间 | 一致 |
| 职工宿舍消毒室 | （100m2）5间 | 5间 | 一致 |
| 消毒室 | （60m2）3间 | 3间 |  |
| 培训室 | （50m2）2间 | 2间 | 一致 |
| 生产技术办公室 | （30m2）1间 | 1间 | 一致 |

由上表可知，本项目主体工程已建成。

③环保工程调查情况

本项目环保设施建设情况见表3。

表3    本项目环保设施建设情况一览表

| 项 目 | 污染源 | 环评要求 | 项目实际建设情况 |
| --- | --- | --- | --- |
| 废水 | 猪粪尿、生活污水 | 沼气工程（40m3）3套 | 在核心区建设 沼气工程（500m3）1套 |
| 固废 | 病死猪 | 安全填埋井填埋2眼 | 安全填埋井填埋2眼 |
|  | 猪只粪便 | 堆肥场堆肥处理，肥田；50m3的猪粪贮存池一座 （干清粪工艺） | 1座粪堆场（50m3）暂存，定期外售或用于肥田（干清粪工艺） |
|  | 沼液、沼渣 | 暂存池（250m3）1座 | 暂存池（1000m3）1座 |
| 废气 | 猪只排泄臭气 | 添加剂，强化消毒 | 添加剂，强化消毒 |
|  |  | 绿化带 | 绿化带 |
| 噪声 | 水泵噪声 | 减震基础 | 减震基础 |

由上表可知，本项目主要环保设施已安装到位，部分环保措施在环评的基础上增加了规模，能够满足处理、暂存需要。

三、环境影响调查

| 施工期 | 生态 影响 | 本项目占地面积38668.6m2，占地性质为一般农用地，施工过程中土石方已按照要求回填，多余部分进行了清运处理。项目完工后对区域采取了绿化、恢复植被等生态补偿，进行了水土保持工作。施工期对生态环境影响较小。 |
| --- | --- | --- |
|  | 污染 影响 | 施工场地及运输道路采取人工洒水降尘、篷布遮盖措施。生产、生活废水用于场地降尘，不外排。高噪声设备夜间禁止作业，未发生噪声扰民的投诉现象。 |
| 运行期 | 生态 影响 | 项目所在区域无大型野生动物，也没有珍稀濒危植物存在。本工程建设没有对区域内植物和动物造成明显的不利影响，也没有引起区域内天然植物和野生动物种类和数量的减少。 |
| 运行期 | 污染 影响 | 1、废气 运营期废气主要为猪只粪便、粪污水散发的恶臭废气，根据环评中预测核算，大气环境防护距离为100m。项目周围敏感点西北侧的东山水寨沟村和南侧的辛店村第三村民组距本项目建设场地的距离分别为160m和360m，周边居民均不在大气防护距离之内。 目前项目已采取在厂区周边设置绿化带、强化消毒措施、饲料添加剂等措施进一步降低恶臭废气的影响。 2、废水 厂区已采取雨污分流。雨水通过雨水渠道排放，养殖污水由暗渠收集，进入沼气工程发酵处理。 根据实际调查，本项目目前废水量约为6.54m3/d，主要为猪只尿液、猪舍冲洗水。目前养殖废水已按照要求，全部进入沼气工程进行处理。 沼气工程容积为500m3，水力停留时间按20d计，可满足废水处理需求。 废水经处理后，沼液、沼渣产生量约为5.9m3/d，由场区内设置的1000m3的暂存池暂存。按照肥田周期60d计，目前的暂存池可满足沼液、沼渣的暂存需求。经暂存，全部由附近村民定期清运肥田，肥田亩数为300亩（厂区周边1000m内的农田、果林）。 3、噪声 根据养殖项目的特点及现场调查，噪声主要为水泵运行时产生的噪声。目前水泵已设置减震基础。 根据现场调查监测，各厂界噪声均满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准的要求。 项目周边居民点较远，噪声未造成扰民现象。 4、固体废物 根据实际调查，本养殖场固体废物主要为养殖粪便、病死猪尸体。 目前，养殖粪便产生量约为1.4t/d，全部采取干清粪工艺，清理至粪堆场，暂存。粪堆场容积为50m3，且已设置顶棚和防渗措施，可满足暂存要求。 针对病死猪尸体，已设置有2眼安全填埋井进行填埋处理。 生活垃圾经收集后，定期清运至垃圾中转站。 固体废物环保措施可行。 |
| 运行期 | 社会影响 | 1、公众调查内容分析 本项目的建设，促进了当地人民群众的劳动就业，带动了地方经济的快速发展，具有较好的经济效益和社会效益，但也不可避免地对周围水环境、大气环境、声环境、生态环境以及社会环境产生一定的影响。为了了解工程建设、生产期间项目周围受影响区域居民对工程建设的意见和要求，弥补项目在运行过程中的不足，进一步加强和完善工程的污染防治工作，本次验收调查工作对养殖场500m范围内的村民进行了公众参与调查。公众意见调查结果见表4。 |
| 运行期 | 社会影响 | 表4 公众意见调查结果一览表 调查内容 选择方式 统计结果 人数 比例（%） 1、对该项目建设了解程度 了解 20 100 部分了解 0 0 不了解 0 0 2、对区域环境状况是否满意 满意 15 75 较满意 5 25 不满意 0 0 3、认为项目运营后对附近环境造成的主要影响 废水 0 0 废气 0 0 噪声 0 0 固体废物 0 0 无影响 20 100 4、实际运营过程中影响程度 无影响 20 100 一般 0 0 影响很大 0 0 5、项目建设对社会经济的影响 有利 20 100 一般 0 0 不利 0 0 6、是否支持本项目建设 支持 20 100 无所谓 0 0 不支持 0 0 7、需要进一步改善的地方 无需要进一步改善的地方 经上表分析可知： （1）本次公众参与调查结果基本上能够反映出建设项目影响区域各层次公众的意见和建议，具有一定的代表性； （2）在被调查者中，100%的人支持本项目建设， 100%的人认为项目建成后能够带动当地经济发展，说明公众对该项目持肯定态度，全部人认为该养殖项目对区域农业有一定带动作用； （3）对该工程比较了解的人数占总人数的100%，说明建设单位的宣传工作比较到位； （4）公众对项目运行中的影响体会较少，均表示该项目未影响其正常生活，说明项目环保措施较为到位； 2、公众调查结论 综上所述，本项目较好地贯彻执行了环境保护“三同时” 制度，项目区附近居民对该项目环境保护建设总体上是满意的，说明该项目在建设期及试运行期各项环境保护措施是得力的。 3、建议 建设单位应加强环保措施管理，做到稳定正常运行。做好与周边群众的沟通工作，以便随时发现厂区存在的问题，并及时解决。养殖废水及粪便经处理后，鼓励村民及时清运肥田，带动区域农业经济发展。 |

四、项目目前存在的主要环境问题及整改措施

根据现场调查及分析可知，与环评报告及环评批复文件相比较，目前主要环境保护措施已按照要求到位，企业需进一步加强厂区管理，确保做到雨污分流，强化防渗、防淋措施，加强绿化，确保废物均可得到妥善的处理处置或综合利用。

五、调查结论

河南省新荣牧业有限公司新荣祖代年存栏1000头种猪场项目生产规模已达到环评报告及批复要求。养殖废水采取沼气工程处理，规模及处理工艺满足环保要求，沼液、沼渣经暂存，定期清运肥田，废气、噪声经治理后，对环境影响不大，固体废物均可得到有效的处理处置，各污染物处理及贮存设施均已采取“三防”措施。本项目总体上达到了建设项目竣工环境保护验收的条件，建议本项目通过环境保护验收。