# 新郑市宏基墙体建材有限公司

# 年产2.4亿标块煤矸石多孔烧结砖变更项目

# 竣工验收监测表

# 新郑市环境监测站

# 2013年9月6日

# 设项目概况及验收监测依据、执行标准

| 建设项目名称 | 年产2.4亿标块煤矸石多孔烧结砖变更项目 |
| --- | --- |
| 建设单位名称 | 新郑市宏基墙体建材有限公司 |
| 建设项目主管部门 |  |
| 建设项目性质 | 新建√ 改扩建 技改 迁建 . |
| 主要产品名称 设计生产能力 实际生产能力 | 煤矸石多孔烧结砖 1.2亿块/年 1.2亿块/年 |
| 环评时间 | 2013年3月 | 开工时间 | 2010年10月 |
| 投入试生产时间 | 2013年8月 | 现场监测时间 | 2013年8月27日 至8月28日 |
| 投资总概算 | 4025万元 | 环保 投资概算 | 113万元 | 比例 | 2.8% |
| 实际总投资 | 2914万元 | 实际 环保投资 | 137.7万元 | 比例 | 4.7% |
| 环评报告表 审批部门 | 郑州市环保局 | 环评报告表 编制单位 | 河南蓝森环保科技 有限公司 |
| 建设项目地点 | 新郑市辛店镇鲁楼村西250m |
| 验收监测依据 | 1)国务院令第253号《建设项目环境保护管理条例》 2)国家环境保护总局[2002]第13号令《建设项目竣工环境保护验收管理办法》 3)国家环境保护总局环发[2000]38号文《关于建设项目环境保护设施竣工验收监测管理有关问题的通知》 4)河南省第66号文《河南省建设项目环境保护管理条例》 5）郑州市环保局对新郑市宏基墙体建材有限公司年产2.4亿标块煤矸石多孔烧结砖项目审批意见 【郑环然（2010）39号】 6）郑州市环保局对新郑市宏基墙体建材有限公司年产2.4亿标块煤矸石多孔烧结砖项目变更报告审批意见 【郑环然（2013）24号】 7）新郑市环保局对新郑市宏基墙体建材有限公司年产2.4亿标块煤矸石多孔烧结砖项目审查意见 【新环然（2010）5号】 8）河南蓝森环保科技有限公司编制的《新郑市宏基墙体建材有限公司年产2.4亿标块煤矸石多孔烧结砖项目环境影响报告表变更报告》 9）河南蓝森环保科技有限公司编制的《新郑市宏基墙体建材有限公司年产1.2亿标块煤矸石多孔烧结砖项目环保“三同时”核查报告》 10）关于新郑市宏基墙体建材有限公司年产2.4亿标块煤矸石多孔烧结砖项目主要污染物排放总量的核定意见 【郑环总量（2010）104号】 11）新郑市宏基墙体建材有限公司验收监测委托书 |
| 验收监测标准 标号、级别 | 1、《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2： 周界外颗粒物浓度最高点限值≤1.0mg/m3；颗粒物最高允许排放浓度≤120mg/m3 2、《工业窑炉大气污染物排放标准》（GB9078-1996）2级标准： 烟尘 200mg/m3 二氧化硫 850mg/m3 3、《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类： 昼间≤60dB（A） 夜间≤50dB（A） 4、排放总量：SO2排放总量≤17.72t/a |

# 表2  工程基本概况及生产工艺

1、工程概况 原新郑市宏基墙体建材有限公司年产2.4亿标块煤矸石多孔烧结砖项目于2010年7月由郑州市环保局以郑环然（2010）39号文对该项目作出批复意见。由于企业建设内容与原环评不一致，于 2013年3月河南蓝森环保科技有限公司编制了新郑市宏基墙体建材有限公司年产2.4亿标块煤矸石多孔烧结砖变更项目，2013年6月由郑州环保局以郑环然（2013）24号文对该变更项目进行了审批，2013年7月，河南蓝森环保科技有限公司编制了该变更项目的环保“三同时”核查报告。 该项目位于新郑市辛店镇鲁楼村西250m，项目南侧、西侧为赵家寨煤矿，东、北侧外均为农田，该项目总建筑面积83666平方米，总投资2914万元。该项目原年产2.4亿标块煤矸石多孔烧结砖项目环评批复（郑环然【2010】39号）建设4条隧道窑（主体生产设施），由于场地及市场行情限制，企业建设了2条隧道窑（主体生产设施），实际年产1.2亿标块煤矸石多孔烧结砖，企业无继续建设的计划，建设单位承诺见附件七，不再增建主要生产设备，维持现有两条生产线进行生产。 该项目原料煤矸石供给由原新郑市赵家寨煤矿提供改为个体商户提供。原料使用取消了粉煤灰，实际生产过程中只使用煤矸石和页岩，煤矸石和页岩配比变更为1:1。 该项目现有职工85人，其中30人厂内食宿，隧道窑焙烧采用3班制，每班8小时，年工作300天。 表2-1 环评批复与实际建设情况一览表 项目 环评批复 实际情况 备注 生产规模 1.2亿块/年 1.2亿块/年 一致 劳动定员 85 85 一致 工作制度 24h*300天 24h*300天 一致 板式给料机GBQ80-4 2 2 一致 锤式粉碎机Ф1100×300 3 3 一致 笼式粉碎机LP1000×300 1 1 一致 电磁振动筛MVS2030 2 2 一致 单轴搅拌机DJ300 1 1 一致 窑炉除尘器PPC96-5 2 2 一致 单轴搅拌挤出机DJJ300A 2 2 一致 真空挤出机JZK75y-35 2 2 一致 推板式切条切胚机ZP-140 2 2 一致 干燥窑79.1×6.9×1.41m 2 2 一致 隧道窑153×6.9×1.41m 2 2 一致 2工艺流程简图

表3  污染源及污染治理设施

主要污染源 1、大气污染源 隧道窑产生的烟尘和SO2；煤矸石堆场产生的扬尘；破碎、筛分及煤矸石给料过程产生的粉尘；车辆运输产生的道路扬尘。 2、水污染源 “双碱法”脱硫除尘系统产生的废水；职工的生活污水。 3、噪声污染源 主要为板式给料机、锤式破碎机、粉碎机、振动筛、搅拌机、挤压砖机、切条机、切坯机等机械设备产生的噪声。 4、固体废弃物 主要为脱硫除尘装置产生的脱硫渣；袋式收尘器收集的粉尘；不合格湿砖坯和烧结砖；职工的生活垃圾。 污染物主要治理措施： 1、废气治理措施：隧道窑产生的废气采用2套“双碱法”脱硫除尘装置进行除尘脱硫，然后由25m米高烟囱外排；破碎、筛分工段粉尘经袋式除尘器除尘后由15m高排气筒外排；煤矸石给料输送过程密闭进行；厂内道路、煤矸石、煤堆场定期洒水抑尘。 2、废水治理措施：“双碱法”脱硫除尘装置产生的废水循环利用不外排，定期补水，脱硫循环池容积38m3，设置有防雨顶棚；职工生活污水经化粪池（100m3）处理后用于附近农田施肥。 3、噪声治理措施：对破碎机、振动筛、搅拌机、砖机、给料机、破碎机、窑炉风机等机械设备采取减震基础、厂房隔音等措施降低噪声。 4、固体废物治理措施：脱硫除尘装置产生的脱硫膏集中收集，定期外卖；袋式除尘器收集的粉尘回收利用；不合格湿砖坯返回真空挤出机重新成型，不合格烧结砖返回破碎工段重新使用；职工生活垃圾运往垃圾中转站处理。

表4  验收监测概况

| 对项目环评 报告表的主 要批复内容 | 1、变更情况：煤矸石和页岩的配比变更为1:1，取消粉煤灰使用，煤矸石不再依托赵家寨煤矿改为外购，4条153.05m×6.9m×1.41m隧道窑和4条79.10m×6.9m×1.41m干燥窑均变更为2条，型号不变，产能减半为1.2亿标块/年，生产流程不变。 2、优先消纳遗存的煤矸石和页岩，原料堆场四周设置高4米以上抑尘网，沿堆场及内部均匀布设洒水喷头并能确保喷淋水可覆盖整个原料堆场，堆场地面进行硬化处理。筛分车间皮带廊进行密闭，原料制备车间排气筒加高至15米。 3、双碱法脱硫除尘装置加设监测采样孔和自动加药装置，循环水池设置防雨顶棚，加强运行维护人员的培训和设备管理，确保各项污染物稳定达标排放。 4、该项目建成后，主要污染物排放总量达到郑州市环保局总量办认定的控制指标要求：SO2≤17.72吨/年。 |
| --- | --- |
| 监测项目 | 1、烟尘废气：烟尘、二氧化硫、氮氧化物 2、有组织废气：粉尘 3、无组织废气：颗粒物 4、噪声：厂界噪声 |
| 监测点位 | 1、烟尘废气：隧道窑脱硫除尘前、后排放口 2、有组织废气：破碎车间袋式除尘器除尘后排气筒 3、无组织废气：上风向、下风向设置一个点位 4、噪声：东、西、北厂界外各设置2个点位 |
| 监测频次 | 1、烟尘废气：连续监测，不少于2个生产周期 2、有组织废气：连续监测，不少于2个生产周期 3、无组织颗粒物：连续监测2天，每天不少于3个样品 4、噪声：连续监测2天，每天昼间、夜间各1次 |
| 监测方法 | 1、窑炉废气： 烟 尘：固定污染源排气中颗粒物与气态污染物采样方法 (GB/T16157-1996) 二氧化硫：定电位电解法 (HJ57-2000) 氮氧化物：《空气和废气监测分析方法》 第四版增补版 2、有组织颗粒物：固定污染源排气中颗粒物与气态污染物采样方法 （GB/T16157-1996) 3、无组织废气：环境空气 总悬浮颗粒物的测定 重量法 （GB/T 15432-1995） 4、噪声：厂界噪声：《工业企业厂界环境噪声排放标准》 (GB12348-2008) 5 测量方法 |
| 监测仪器 | 1、烟尘、SO2、有组织废气：TH880F烟尘烟气测试仪 2、噪声：AWA6228型噪声仪 3、无组织颗粒物：2050空气/智能TSP综合采样器 |
| 监测工况 | 验收监测期间，根据企业提供的8月27日、8月28日生产报表及企业设计生产能力，经计算，验收监测期间，该项目生产负荷均达到75%，符合国家建设项目验收监测技术规定。 日期 设计日生产量 实际日生产量 负荷比（%） 备注 8月27日 400000块 330000块 82.5 8月28日 400000块 300000块 82.5 |

表5  验收监测结果与分析

1 污染源废气监测 1.1窑炉废气监测 该项目现建有2条隧道窑生产线，并配备2套双碱脱硫设施， 1#（南）、2#（北）隧道窑产生的废气分别经2套PPC96-5型脱硫除尘装置脱硫除尘后由25米高烟囱外排。脱硫废水经38立方米沉淀池沉淀后循环使用，不外排。受该企业委托，我站于2013年8月27日、28日连续2天对该项目窑炉排放烟气进行监测，分别在2条隧道窑生产线除尘脱硫前、后布点进行监测，监测结果见下表5-1。 表5-1 窑炉废气烟尘、SO2、氮氧化物排放浓度监测结果一览表 监测时间 监测点位 监测频次 烟气排 放量(Nm3/h) 烟尘 排放浓度(mg/Nm3) SO2 排放浓度(mg/Nm3) NOx 排放浓度(mg/Nm3) 排放量(kg/h) 备注 烟尘 SO2 NOX 过剩 系数 8月27日 1#窑处理前 第1次 45698 535 485 358 - - - - 1#窑处理前 第2次 46287 581 475 378 - - - - 1#窑处理后 第1次 58624 178 52 115 7.39 2.16 4.78 2.4 1#窑处理后 第2次 57294 177 53 110 7.18 2.15 4.46 2.4 1#窑处理后 第3次 57867 169 51 113 6.93 2.09 4.63 2.4 2#窑处理前 第1次 47258 589 466 327 - - - - 2#窑处理前 第2次 45985 602 489 334 - - - - 2#窑处理后 第1次 56847 168 50 120 6.76 2.01 4.83 2.4 2#窑处理后 第2次 54639 155 53 118 6.00 2.05 4.57 2.4 2#窑处理后 第3次 55357 163 49 119 6.39 1.92 4.67 2.4 8月28日 1#窑处理前 第1次 46895 546 490 365 - - - - 1#窑处理前 第2次 45958 531 476 377 - - - - 1#窑处理后 第1次 56985 171 48 118 6.90 1.94 4.76 2.4 1#窑处理后 第2次 58264 162 49 117 6.69 2.02 4.83 2.4 1#窑处理后 第3次 57886 157 52 112 6.44 2.13 4.59 2.4 2#窑处理前 第1次 46985 595 472 335 - - - - 2#窑处理前 第2次 45862 603 483 354 - - - - 2#窑处理后 第1次 55367 170 51 113 6.67 2.00 4.43 2.4 2#窑处理后 第2次 54882 166 51 109 6.45 1.98 4.24 2.4 2#窑处理后 第3次 54697 162 50 111 6.28 1.94 4.30 2.4 国家排放标准: 《工业窑炉大气污染物排放标准》（GB9078-1996）二级标准 烟尘：200mg/Nm3，SO2：850mg/Nm3 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996） NOx：240mg/Nm3 由表5-1可知，该项目1#窑炉排放废气中烟尘最高排放浓度为178mg/Nm3，排放量为7.39kg/h，SO2最高排放浓度为53mg/Nm3，排放速率为2.15kg/h ，NOx最高排放浓度为118mg/Nm3，排放速率为4.76kg/h；2#窑炉烟尘最高排放浓度为170mg/Nm3，排放速率为6.67kg/h ，SO2最高排放浓度为53 mg/Nm3, 排放速率为2.05kg/h ，NOx最高排放浓度为120mg/Nm3，排放速率为4.83kg/h，烟尘、SO2排放浓度和排放速率均符合《工业窑炉大气污染物排放标准》（GB9078-1996）二级标准要求，NOX排放浓度和排放速率符合《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2标准。 排放总量：该项目年运行300天，每天2条线窑炉合计运行24小时，其SO2年总排放量为14.7t，满足郑环总量【2010】044号批复的SO2≤17.72t/a总量要求。 1.2有组织废气监测 该项目破碎、筛分车间产生的废气经集气罩进行收集，收集后的含粉尘废气经袋式除尘器处理后由15m高排气筒排放。我站于2013年8月27日、28日连续2天对该项目排放的粉尘进行监测，监测结果见下表5-2： 表5-2 粉尘监测结果统计表 测试 周期 监测 位置 监测 频次 粉尘排 放量 Nm3/h 粉尘平均排放浓度mg/Nm3 粉尘排 放量 kg/h 8月27日 破碎车间 袋式处理后 第1次 14984 80 1.20 第2次 14338 77 1.10 第3次 14568 78 1.13 筛分车间 袋式处理后 第1次 15248 88 1.34 第2次 15068 81 1.22 第3次 14967 78 1.17 8月28日 破碎车间 袋式处理后 第1次 14897 76 1.13 第2次 14772 74 1.09 第3次 14927 80 1.19 筛分车间 袋式处理后 第1次 15168 86 1.30 第2次 14988 80 1.20 第3次 15076 82 1.24 排放标准 排气筒高度15m：颗粒物≤120mg/m3、排放速率≤3.5kg/h 由表5-2可知，该项目破碎、筛分过程中外排废气中粉尘排放浓度最高值为88mg/Nm3，排放速率最高值为1.34kg/h，颗粒物最高允许排放浓度和排放速率符合《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准要求。 2 无组织颗粒物监测 该项目无组织颗粒物主要来自原料破碎、筛分车间废气和煤矸石堆场扬尘，我站于2013年8月27日、28日对该项目排放的无组织颗粒物进行监测，监测结果见5-3： 表5-3 无组织颗粒物监测结果表 单位：mg/m3 监测点位 8月27日 8月28日 上风向1# 第1次 0.22 0.24 第2次 0.24 0.23 第3次 0.23 0.23 下风向2# 第1次 0.42 0.42 第2次 0.33 0.43 第3次 0.30 0.38 下风向3# 第1次 0.37 0.36 第2次 0.44 0.41 第3次 0.42 0.39 小时最高值 0.44 0.43 备注 《大气污染物综合排放标准》（GB16297－1996）表2： 周界外颗粒物浓度最高点限值1.0mg/m3 由5-3表可知，本项目无组织颗粒物排放浓度最高值为0.44mg/m3，符合国家《大气污染物综合排放标准》（GB16297－1996）表2无组织排放监控浓度限值要求。 3 厂界噪声监测 我站于2013年8月27日、28日对该项目厂界噪声进行监测，监测点位分别布设东、西、北厂界外，南厂界外为赵家寨煤矿厂区，无布点，每日昼夜分别对各边界测量1次。测量项目为等效A声级，在进行测量时，尽量避开交通突发噪声的影响。噪声测量结果详见下表5-4 。 表5-4 厂界噪声测量结果一览表 单位:dB(A) 8月27日 8月28日 昼间 夜间 昼间 夜间 东厂界1# 54.3 44.6 57.9 44.8 东厂界2# 54.5 44.6 54.5 44.6 西厂界1# 59.2 47.5 59.1 47.6 西厂界2# 58.8 46.5 57.2 46.7 北厂界1# 57.0 46.1 58.6 46.2 北厂界2# 57.1 44.8 54.8 44.9 备注： 《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008) 2类: 昼间≤60dB(A) 夜间≤50 dB(A) 由表5-4可知，该项目东、西、北厂界昼间噪声测量值在54.3-59.2 dB(A)之间，夜间噪声测量值在44.6-47.6dB(A)之间，符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008) 2类标准限值要求。

表6 环保检查结果

按照环评批复要求，验收监测期间，对该公司环保措施和环保落实情况进行检查，检查结果见表6-1 表6-1 工程环保设施落实情况一览表 环评批复要求 检查环保措施落实情况 检查结果 1、变更情况：煤矸石和页岩的配比变更为1:1，取消粉煤灰使用，煤矸石不再依托赵家寨煤矿改为外购，4条153.05m×6.9m×1.41m隧道窑和4条79.10m×6.9m×1.41m干燥窑均变更为2条，型号不变，产能减半为1.2亿标块/年。生产流程不变。 经现场核查，该项目煤矸石由个人商户提供，原料取消粉煤灰，煤矸石和页岩配比为1:1；已建成2条153.05m×6.9m×1.41m隧道窑和2条79.10m×6.9m×1.41m干燥窑，产量减半为1.2亿标块/年；生产流程不变。 已落实 2、优先消纳遗存的煤矸石和页岩，原料堆场四周设置高4米以上抑尘网，沿堆场及内部均匀布设洒水喷头并能确保喷淋水可覆盖整个原料堆场，堆场地面进行硬化处理。筛分车间皮带廊进行密闭，原料制备车间排气筒加高至15米。 经现场核查，原料部分堆场设置有洒水喷头；筛分皮带廊进行了密闭；破碎、筛分工段废气经袋式除尘器处理后由15m高排气筒外排。经现场监测，外排废气达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准。 未设置抑尘网；喷淋水不能覆盖整个原料堆场。 3、双碱法脱硫除尘装置加设监测采样孔和自动加药装置，循环水池设置防雨顶棚，加强运行维护人员的培训和设备管理，确保各项污染物稳定达标排放。 经现场核查，双碱法脱硫除尘装置已设置监测孔和自动加药装置，循环池已设置防雨顶棚。经现场核查，窑炉烟气经“双碱法”除尘脱硫设备处理后由25米烟囱外排，经现场监测，外排废气烟尘、SO2达到《工业窑炉大气污染物排放标准》（GB9078-1996）二级标准， NOX排放浓度和排放速率满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2标准。 已落实 4、破碎机、搅拌机、风机等高噪声设备设置在密闭的厂房内，采取消声、减振和隔声等措施，厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准。 经现场核查，该项目破碎机、搅拌机等机械设备设置在密闭的厂房内，风机设置减振基础、距离衰减等措施进行降噪。经现场监测，东、西、北厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准。 已落实

5、生产中不合格砖坯、不合格砖、袋式除尘器收集的粉尘回用于生产，脱硫渣亚硫酸钙收集后外卖，不得乱堆乱放随意处置；生活垃圾集中收集后，及时运至辛店镇垃圾中转站集中处置。 经现场核查，不合格湿砖坯返回真空挤出机重新成型，不合格烧结砖返回破碎工段重新使用，袋式除尘器收集的粉尘回收利用；脱硫除尘系统产生的脱硫膏收集，定期外售；职工生活垃圾运往垃圾中转站处理。 已落实 6、该项目建成后，主要污染物排放总量达到郑州市环保局总量办认定的控制指标要求：SO2≤17.72吨/年。 该项目年运行300天，窑炉日运行24小时，经计算，该项目SO2年排放量14.7t，符合郑州市环保局总量办批复总量要求。 已落实

表7 验收监测结论及建议

结论： 新郑市宏基墙体建材有限公司在验收监测期间，环保设施基本完善，生产运行正常，该企业生产负荷达到75%，符合验收监测规定技术要求。 1、验收监测期间，经现场核查，该项目煤矸石由个人商户提供，原料取消粉煤灰，煤矸石和页岩配比为1:1；已建成2条153.05m×6.9m×1.41m隧道窑和2条79.10m×6.9m×1.41m干燥窑，产量减半为1.2亿标块/年；生产流程不变。 2、验收监测期间，经现场核查，原料堆场设置有洒水喷头定期洒水，原料堆场周围没有建设抑尘网；喷淋水不能覆盖整个原料堆场；筛分皮带廊密闭进行；破碎、筛分工段废气经袋式除尘器处理后由15m高排气筒外排。经现场监测，外排废气达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准。 3、验收监测期间，经现场核查，双碱法脱硫除尘装置已设置监测孔和自动加药装置，循环池已设置防雨顶棚。碱液废水经循环池沉淀后循环使用，不外排。经现场核查，窑炉烟气经“双碱法”除尘脱硫设备处理后由25米烟囱外排，经现场监测，外排废气烟尘、SO2达到《工业窑炉大气污染物排放标准》（GB9078-1996）二级标准， NOX排放浓度和排放速率满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2标准。 4、验收监测期间，经现场核查，该项目破碎机、搅拌机等机械设备设置在密闭的厂房内，风机设置有减振基础、距离衰减等措施进行降噪。经现场监测，东、西、北厂界噪声测量值符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准。南厂界紧邻赵家寨煤矿洗煤厂，没有布点。生活废水经化粪池处理后由周围农户用于农田灌溉。 5、验收监测期间，经现场核查，该项目产生的不合格湿砖坯返回真空挤出机重新成型，不合格烧结砖返回破碎工段重新使用，袋式除尘器收集的粉尘回用于生产；脱硫除尘系统产生的脱硫膏及时清理收集，定期外卖；职工生活垃圾运往垃圾中转站处理。 6、该项目年运行300天，窑炉日运行24小时，经计算，该项目SO2年排放量14.7t，符合郑州市环保局总量办批复的总量要求。 综上所述，验收监测期间，新郑市宏基墙体建材有限公司年产2.4亿标块煤矸石多孔烧结砖变更项目执行了环保“三同时”政策。主要污染物排放浓度、排放总量符合排放标准，各项环保措施基本符合环评批复要求。 建议： 1、严格执行环境保护的各项管理制度和安全生产管理规定。 2、加强对环保设施的运行维护管理，确保脱硫除尘设施正常运行，做到各类污染物持续达标排放。 3、进一步加强厂区美化绿化，减少固废垃圾的产生量，做到随产随清，减少固废在厂区的堆放量，改善厂容厂貌 4、严格按照环评批复要求，对煤矸石、堆煤场等易产生扬尘的场所采取防尘措施。

# Text boxes

监

测

时

段

监

测

地

点