目    录

前   言	1

第一章  总则	3

1.1 编制依据	3

1.1.1 相关法规条例	3

1.1.2 技术规范	4

1.1.3 工程资料及批复文件	4

1.1.4 环评及批复文件	5

1.1.5 其他资料	5

1.2 调查目的及原则	5

1.2.1 调查目的	5

1.2.2 调查原则	6

1.3 调查方法	6

1.4 调查工作程序	6

1.5 调查范围、因子及验收标准	7

1.5.1 调查范围	7

1.5.2 调查因子	8

1.5.3 验收标准	9

1.5.4 总量控制指标	11

1.6 主要环保目标	11

1.7 调查重点	13

第二章 项目概况	16

2.1 概况	16

2.1.1 基本情况	16

2.1.2 地理位置	16

2.2 项目建设及环境保护执行过程评价	16

2.3 工程概况	18

2.3.1 原工程概况	18

2.3.2 本项目资源概况	19

2.3.3 本项目组成	22

2.3.4 总平面布置	23

2.3.5 本项目井田开拓与开采	24

2.3.6 本项目地面生产系统	29

2.3.7  本项目主要经济技术指标	30

2.3.8 本项目工程环保投资	32

2.4 工程主要变更	33

2.5 验收期间工况负荷	34

2.6 主要污染源分析	34

2.6.1 施工期环境影响分析	35

2.6.2运营期环境影响分析	36

2.7 污染物产排情况	36

2.7.1原有工程污染物产排分析	36

2.7.2本项目运营期产排污影响分析	42

第三章  环评摘要及批复要求	48

3.1 环境影响后评价主要结论	48

3.2 环境影响后评价批复	52

第四章  环保措施落实情况调查	55

4.1 环境影响后评价提出的措施落实情况	55

4.1.1 施工阶段	55

4.1.2 生产运营阶段	55

4.2 批复文件落实情况	59

第五章  施工期环境影响调查	62

第六章  生态影响调查	63

6.1 生态环境现状调查	63

6.1.1 地形地貌	63

6.1.2 气候条件	63

6.1.3 土壤	63

6.1.4 自然植被	63

6.1.5 土地利用现状	64

6. 2 生态环境影响调查	64

6. 2.1 原环境影响后评价预测结果	64

6. 2.2 本次验收实际调查结果	65

6.3生态保护措施的有效性分析	69

6.3.1 沉陷区治理措施的有效性	69

6.3.2沉陷区村庄保护、搬迁措施的落实	69

6.3.3其他生态治理措施的有效性分析	69

6.4 调查结论及建议	69

6.4.1结论	69

6.4.2整改建议	70

第七章  地表水环境影响调查与分析	71

7.1 区域地表水体	71

7.1.1 地表水系	71

7.1.2 地表水环境监测现状	71

7.2 地表水环境影响调查	75

7.2.1 原环境影响后评价预测结果	75

7.2.2 本次验收调查结果	75

7.2.2.4雨水治理措施调查	81

7.2.2.5废污水排放对地表水环境影响分析	81

7.2.2.6 废污水综合利用情况调查与分析	81

7.3  水污染源治理措施有效性分析	82

7.3.1 水污染源治理措施落实情况	82

7.3.2 矿井水、生活污水治理措施有效性	83

7.4调查结论和建议	83

7.4.1 结论	83

7.4.2 建议	83

第八章  地下水影响调查	84

8.1地下水环境现状调查	84

8.1.1区域水文地质条件概述	84

8.1.2 地下水环境现状监测	85

8.2 地下水环境影响调查	87

8.2.1 原环境影响后评价预测结果	87

8.2.2 项目煤炭开采实际对地下水的影响调查	88

8.3 地下水环境保护有效性分析	89

8.4 结论和建议	90

8.4.1 结论	90

8.4.2 建议	90

第九章  大气影响调查	91

9.1 大气污染源及治理措施调查	91

9.2 环境空气质量与大气污染源监测	92

9.3 大气环境影响调查污染治理措施有效性分析	99

9.3.1 原环评后评价报告预测结果	99

9.3.2 大气环境保护措施落实情况	99

9.3.3 大气污染治理措施有效性分析	100

9.4 结论与建议	100

9.4.1 结论	100

9.4.2 建议	101

第十章  声环境影响调查	102

10.1 声污染源及防治措施调查	102

10.1.1 噪声污染源调查	102

10.1.2 噪声防治措施调查	102

10.2  厂界及敏感点噪声监测	103

10.3  声环境保护措施有效性分析	104

10.4  结论与建议	104

10.4.1  结论	104

10.4.2  建议	105

第十一章  固体废物环境影响调查	106

11.1 固体废物来源及周转情况调查	106

11.2 固体废物环境影响调查	106

11.2.1 矸石环境影响调查	106

（5）矸石临时周转场水土流失治理	107

（6）矸石综合利用	108

11.2.2 其他固体废物环境影响调查	108

11.3  固体废物治理有效性分析	108

11.4  结论与建议	108

11.4.1  结论	108

11.4.2  建议	109

第十二章  社会环境影响调查	110

12.1 区域社会环境概况	110

12.1.1 行政区划人口	110

12.1.2 社会经济概况	110

12.2 社会发展影响调查	110

12.2.1 社会影响	110

12.2.1.1人口结构变化	110

12.2.2  经济影响	111

12.2.2.1 经济结构变化	111

12.2.2.2 经济收入变化	111

12.3  结论与建议	112

12.3.1 结论	112

12.3.2 建议	112

第十三章  环境管理及监测计划调查	113

13.1 环境管理情况	113

13.2 环境监测计划落实情况调查	114

13.3 风险事故防范及应急措施调查	115

13.4 结论与建议	115

13.4.1 结论	115

13.4.2 建议	115

第十四章  公众意见调查	116

14.1 调查目的	116

14.2 调查对象、范围及方法	116

14.3 调查内容	116

14.4 调查结果与分析	117

14.5 公众参与意见的落实	119

第十五章  清洁生产与总量控制调查	120

15.1 清洁生产评价	120

15.2 总量控制调查	126

15.2.1 总量控制指标	126

15.2.2 项目污染物排放总量	126

第十六章  调查结论与建议	129

16.1 工程概况	129

16.2 环境生态影响调查与分析结果	130

16.2.1 生态环境影响调查	130

16.2.2 地表水环境影响调查	131

16.2.3 地下水环境影响调查	131

16.2.4 环境空气环境影响调查	131

16.2.5 声环境影响调查	132

16.2.6 固体废物环境影响调查	132

16.2.7环境管理与监测	132

16.2.8公众意见调查	132

16.2.9 清洁生产与总量控制调查	133

16.3 环境保护措施落实情况调查结论	133

16.4 企业目前存在问题、不足与整改要求	133

16.5 竣工验收结论	134

附件：

附件一、环评竣工验收调查委托书；

附件二、《关于新密市超华安泰煤业有限公司技术改造初步设计的批复》（郑州市煤炭管理局，郑煤技审[2006]73号，2006.8）；

附件三、《关于新密市超华安泰煤业有限公司年产15万吨技术改造项目的环境影响报告表的审批意见》（郑州市环境保护局，郑环然[2007]31号，2007.2）；

附件四、《河南省工业和信息化厅关于新密市超华安泰煤业有限公司技术改造初步设计修改的批复》（河南省工业和信息化厅，豫工信[2010]59号，2010.2）；

附件五、《关于新密市超华安泰煤业有限公司初步设计安全专篇（修改）的审查意见》（河南煤矿安全监察局郑州监察分局，郑州煤监[2010]81号，2010.6）；

附件六、《关于郑新安泰（新密）煤业有限公司年产15万吨技改项目环境影响后评价的审批意见》（郑州市环境保护局，郑环然[2013]41号，2013.7）；

附件七、《安泰煤矿试生产通知书》（郑州市环境保护局，郑环然试[2014]2号，2014.1）；

附件八、《关于印发<郑煤集团国瑞煤业有限公司煤炭副产品及自用煤管理暂行办法>的通知》（郑州煤炭工业（集团）国瑞煤业有限公司，国瑞办[2012]26号，2012.1）；

附件九、220KV鹅湾变13#、14#输电铁塔安全协议（郑新安泰（新密）煤业有限公司、郑州祥和集团电力工程公司、新密市创明电力工程安装有限公司、湖地村村委会，2011.1）；

附件十、公众参与调查问卷（样表，2014.1）；

附件十一、《郑新安泰（新密）煤业有限公司采矿证》（证号：C4100002010111120083415）

附件十二、《煤矸石浸出液分析监测报告》（河南天泰检测检验有限公司，2014.2）；

附件十三、《郑新安泰（新密）煤业有限公司新建项目环境质量现状监测报告》（新密市环境监测站，XMHJJC/HT 001-2014-2，2014.1）；

附件十四、项目竣工环境保护验收意见和验收组签名。

# 前   言

郑新安泰（新密）煤业有限公司位于新密市超化镇湖地村，主要开采二1煤层，设计生产能力为15万吨/年。该公司由新密市坑口电厂联营煤矿、新密市超化镇湖地村振兴煤矿、新密市超化镇龙潭第二煤矿三个煤矿进行资源整合而来，整合后原企业名称为新密市超华安泰煤业有限公司（现更名为郑新安泰（新密）煤业有限公司，下文简称安泰煤矿），属于郑煤集团整合煤矿。

根据安泰煤矿技术改造初步设计，整合后的安泰煤矿工业场地全部利用整合矿井新密市超化镇龙潭第二煤矿的主矿井作为技改后的主井，利用龙潭第二煤矿的副井作为技改后的副井，利用龙潭第二煤矿的风井作为技改后的风井，其他生产及辅助设计也利用龙潭第二煤矿的原有设施进行改造。河南农业风景园林规划设计环境研究所编制的该项目环评报告表，郑州市环境保护局以郑环然[2007]31号文（附件2）对该报告进行了批复。

按照初步设计进行建设过程中，发现原设计投产的12采区上山掘进基本在采空区，与副井井底车场很难贯通，巷道维护十分困难。副井井底标高+140m以上没有再掘进上山巷道。主井井筒东侧和北部，经掘进巷道探测，基本为采空区。井田东翼基本没有可靠的煤炭资源，无法进行开采，并且存在着很大的安全隐患。

为此，该项目于2009年重新委托煤炭工业郑州设计研究院有限公司重新进行初步设计，并由河南省工信厅以豫工信[2010]59号（附件3）进行了批复。根据新的初步设计，在湖地村杜家沟组附近新建工业场地，新打主井、副井两个井筒，对矿区内西翼的资源进行开采。主井用于提煤、安全出口，兼回风。副井用于提矸、下料、上下人员、进风、排水、安全出口。其他的生产、生活设施全部在新建的工业场地内建设，均不利用原有的生产和生活设施。煤炭工业郑州设计研究院有限公司根据新的初步设计，编制了环境影响后评价报告，郑州市环境保护局以郑环然[2013]41号文（附件4）对该报告进行了批复。环评及其批复的矿井设计原煤生产能力均为0.15Mt/a。

后环境影响评价与原环评报告表相比，主要是工业场地向西北方向移动1km，采区工作面从东翼调整到西翼，锅炉由原来2台1t/h链条炉调整为2台2t/h链条炉（一用一备）。随着工业场地的变化周围环境敏感点也有所变化。项目其它的资源整合对象、开采规模、开采煤层、矿区范围、开拓方式、采煤方法等均未发生变化。

安泰煤矿于2007年底开始筹建，于2013年12月全部建成竣工，并于2013年12月向郑州市环保局申请试生产，经现场核查，2014年1月郑州市环保局以“郑环然试[2014]2号”文同意试生产（见附件7）。安泰煤矿设计总投资为4786.63万元，实际总投资7519.3万元，设计环保投资233万元（不含地表沉陷生态保护投资），实际环保投资410万元（不含地表沉陷生态保护投资），占实际总投资的5.45%。

根据《中华人民共和国环境保护法》及《建设项目竣工环境保护验收管理办法》（原国家环境保护总局第13号令）等有关规定，安泰煤矿于2014年1月委托河南首创环保科技有限公司开展该项目的竣工环境保护验收调查工作（附件1）。我公司接受委托后，立即开展了工程资料收集和现场调查等工作，并在安泰煤矿有关人员的配合下，对郑新安泰（新密）煤业有限公司年产15万吨技改项目环境影响后环境影响评价报告及其批复中所提出环境保护措施的落实情况、受工程建设影响的环境敏感点的环境现状、工程建设的生态影响及其恢复状况、水土保持情况、工程的污染源分布及其防治措施等方面进行了调查，制定了生态、水环境、大气环境、声环境和各类污染源的调查和监测方案，并向有关专家进行了咨询。

根据修改后的调查和监测方案，调查人员详细收集并研阅了工程设计资料及工程竣工验收的有关资料，委托新密市环境监测站对污染源进行了现状监测，同时走访了地方环保部门，进行了公众意见调查，在此基础上编制了本工程的竣工环境保护验收调查报告。

# 第一章  总则

## 1.1 编制依据

### 1.1.1 相关法规条例

（1）《中华人民共和国环境保护法》（1989.12.26）；

（2）《中华人民共和国环境噪声污染防治法》（1996.10.29）；

（3）《中华人民共和国水污染防治法》（2008.2.29）；

（4）《中华人民共和国大气污染防治法》（2000.4.29）；

（5）《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》（2005.4.1）；

（6）《中华人民共和国环境影响评价法》（2003.9.1）；

（7）《中华人民共和国清洁生产促进法》（2002.6）；

（8）《中华人民共和国土地管理法》（1998.12.29）；

（9）《中华人民共和国水土保持法（修订版）》（2010.12.25）；

（10）《中华人民共和国矿产资源法》（1996.8.29）；

（11）《中华人民共和国煤炭法》（1996.12.1）；

（12）《建设项目环境保护管理条例》（国务院令第253号，1998.11.29）；

（13）《建设项目竣工环境保护验收管理办法》（原国家环境保护总局令第13号，2001.12.27发布，2002.2.1起实施）；

（14）《燃煤二氧化硫排放污染防治技术政策》（原国家环保总局、国家经贸委、科学技术部联合颁布，2002.1）；

（15）《关于加强资源开发生态环境保护监管工作的意见》（原国家环保总局，2004.2）；

（16）《关于发布矿山生态环境保护与污染防治技术政策的通知》（环发[2005]109号）；

（17）《国务院关于促进煤炭工业健康发展的若干意见》（国发[2005]18号）；

（18）《关于核定建设项目主要污染物排放总量控制指标有关问题的通知》（原国家环保总局，环办[2003]25号，2003.3）。

### 1.1.2 技术规范

（1）《建设项目竣工环境保护验收技术规范——生态影响类》（HJ/T394-2007，原国家环境保护总局）；

（2）《煤炭工业环境保护设计规范（煤矿、选煤厂）》（能源基[1992]第 1229号）；

（3）《煤炭行业清洁生产评价指标体系（试行）》（国家发展和改革委员会，2006.12）；

（4）《煤炭产业政策》（国家发展和改革委员会，2007.11）；

（5）《清洁生产标准  煤炭采选业》（HJ446-2008）；

（6）《煤炭工业矿井设计规范》（GB50215-2005）；

（7）《环境影响评价技术导则》（HJ 2.1-2011，HJ2.2-2008，HJ/T 2.4-2009， HJ/T 19-1997）；

（8）《环境影响评价技术导则 煤炭采选工程》（HJ 619－2011）；

（9）《关于印发〈环境保护部建设项目“三同时”监督检查和竣工环保验收管理规程（试行）〉的通知》（环境保护部，环发[2009]150号，2009.12）；

（10）《关于建设项目环境保护设施竣工验收监测管理有关问题的通知》（环发[2000]38号，原国家环境保护总局，2000.2.22）；

（11）《建筑物、水体、铁路及主要巷道煤驻留设与压煤开采规程》（国家煤炭工业局，2004年6月）；

（12）《土地复垦技术标准  试行》（1994年）。

### 1.1.3 工程资料及批复文件

（1）《新密市超华安泰煤业有限公司技术改造初步设计》（平顶山煤业（集团）设计院有限公司，2005.12）；

（2）《新密市超华安泰煤业有限公司技术改造初步设计的批复》（郑煤技审[2006]73号，2006.08）；

（3）《新密市超华安泰煤业有限公司技术改造初步设计（修改）》（煤炭工业郑州设计研究院有限公司，2010.12）；

（4）《河南省工业和信息化厅关于新密市超华安泰煤业有限公司技术改造初步设计修改的批复》（豫工信[2010]59号，2010.12）；

（5）《新密市超华安泰煤业有限公司技术改造初步设计安全专篇（修改）》（2009.04）；

（6）《关于新密市超华安泰煤业有限公司技术改造初步设计安全专篇修改的审查意见》（郑州煤监[2010]81号，2010.06）；

（7）安泰煤矿提供的其他工程资料。

### 1.1.4 环评及批复文件

（1）《新密市超华安泰煤业有限公司年产15万吨煤炭技术改造项目环境影响报告表》（河南农大风景园林规划设计院，2007.1）；

（2）《关于新密市超华安泰煤业有限公司年产15万吨煤炭技术改造项目环境影响报告表的批复》（郑州市环保局，郑环然[2007]31号，2007.8）；

（3）《郑新安泰（新密）煤业有限公司年产15万吨技改项目环境影响后评价（报批版）》（煤炭工业郑州设计研究院有限公司，2013.01）；

（4）《关于郑新安泰（新密）煤业有限公司年产15万吨技改项目环境影响后评价的批复》（郑州市环保局，郑环然[2013]41号，2013.7）。

### 1.1.5 其他资料

（1）新密市环境监测站《关于郑新安泰（新密）煤业有限公司环境质量现状监测分析（测量）结果报告单》（2014.01）；

（2）验收调查报告书编制委托书；

（3）资源整合协议书；

（4）《郑新安泰（新密）煤业有限公司采矿许可证》（证号：C4100002010111120083415）。

## 1.2 调查目的及原则

### 1.2.1 调查目的

对该项目环境影响调查旨在：

（1）调查工程在设计、施工和试运营阶段对设计文件和环境影响报告书及批复中所提出的环境保护措施的落实情况，以及对各级环境保护行政主管部门批复要求的落实情况。

（2）调查工程已采取的生态保护、水土保持及污染控制措施，并根据项目所在区域环境现状监测结果，评价分析各项措施实施的有效性，针对该工程已产生的实际环境问题及可能存在的潜在环境影响，提出切实可行的补救措施和应急措施，对已实施的尚不完善的措施提出改进意见。

（3）通过公众意见调查，了解公众对工程建设期及试运营期环境保护工作的意见和要求，针对居民工作和生活的受影响状况，提出合理的解决建议。

（4）根据工程环境影响情况调查的结果，客观、公正地从技术上论证该工程是否符合相应的竣工环境保护验收条件。

### 1.2.2 调查原则

本次环境影响调查坚持以下原则：

（1）认真贯彻国家和地方的环境保护法律、法规及有关规定；

（2）坚持污染防治与生态保护并重的原则；

（3）坚持客观、公正、科学、实用的原则；

（4）坚持充分利用已有资料与现场调研、现状监测相结合的原则；

（5）坚持对工程建设前期、施工期、运营期的环境影响全过程分析的原则。

## 1.3 调查方法

（1）原则上采用《建设项目环境保护设施竣工验收监测管理有关问题的通知》中的要求执行，并参照《环境影响评价技术导则》规定的方法；

（2）环境影响分析采用资料调研、现场调查和现状监测相结合的方法；

（3）现场调查采用“以点为主、点面结合、反馈全区”的方法；

（4）环境保护措施可行性分析采用改进已有措施与提出补救措施相结合的方法。

## 1.4 调查工作程序

本次验收调查的工作程序如图1.4-1所示。

图1.4-1 环境保护验收调查工作程序图

## 1.5 调查范围、因子及验收标准

### 1.5.1 调查范围

本次竣工验收调查范围参照环境影响报告书中的评价范围，并根据工程实际的变化及对环境的实际影响，结合现场踏勘情况对调查范围进行适当的调整。调查范围见表1.5-1。

表1.5-1   环保验收调查范围表

| 序号 | 环境要素 | 调 查 范 围 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 生态环境 | 工业场地地面设施建设、沉陷影响 |
|  |  | 调查范围以煤矿井田向外延伸500m |
| 2 | 地表水环境 | 工业场地排总污口设150m管道排入工业场地东侧自然冲沟，废水经1.8km自然冲沟汇入双洎河 |
| 3 | 地下水环境 | 井田范围内地下水 |
| 4 | 大气环境 | 分别以工业场地锅炉房烟囱为中心，边长1×1m的矩形范围； 储煤场、矸石周转场及运煤道路（厂区至王超公路之间）两侧扬尘的影响范围 |
| 5 | 声环境 | 工业场地厂界噪声为1m为界，交通噪声以运煤公路两侧200m为界 |
| 6 | 资源综合利用情况 | 矿井排水、煤矸石、瓦斯 |
| 7 | 环保设施 | 环保设施、装置 |
| 备注 |  |

### 1.5.2 调查因子

本项目竣工环境保护调查因子按污染源和环境质量分类给出，见表1.5-2。

表1.5-2   竣工验收调查污染因子一览表

| 分类 | 要素 | 调 查 范 围 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 废水 | 生活污水 | pH、SS、COD、氨氮：排水量及排水去向 |
|  |  | 矿井排水 | pH、SS、COD、总镉、六价铬、氟化物、总砷、总锌、硫化物、总铁、总锰、挥发酚、石油类、氨氮、全盐量：排水量及排水去向 |
| 2 | 地表水环境质量 | pH、SS、COD、镉、六价铬、氟化物、砷、硫化物、锌、挥发酚、石油类、氨氮、全盐量 |
| 3 | 地下水 | pH、总硬度、硫酸盐、高锰酸盐指数、F-、溶解性总固体、硝酸盐、铁、锰、水位埋深 |
| 4 | 废气 | 锅炉 | 烟尘、NOx、SO2排放浓度及排放量、烟气量 |
|  |  | 无组织面源 | 颗粒物 |
| 5 | 环境空气质量 | TSP日均值、SO2小时均值和日均值、NO2小时均值和日均值 |
| 6 | 噪声 | 厂界噪声 | 昼、夜等效连续A声级LAeq |
| 7 | 声环境 | 昼、夜等效连续A声级LAeq |
| 8 | 固体废物 | 矸石、锅炉灰渣、生活垃圾处置措施及去向 |
| 9 | 生态环境 | 采空沉陷区地表变形情况；沉陷区及矸石周转场水土流失情况；边坡等防护工程及效果；绿化工程及效果 |

### 1.5.3 验收标准

根据《建设项目竣工环境保护验收技术规范  生态影响类》（HJ/T384-2007）的规定：本次验收调查标准采用项目环境影响后评价阶段新密市环保局批复执行标准（新密环字[2011]144号）进行验收，并采用相应的新标准进行校核。

1.5.3.1环境质量标准

（1）大气环境执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准；

（2）地表水执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅳ类标准；

（3）地下水执行《地下水环境质量标准》（GB/T14848-93）中的Ⅲ类标准；

（4）声环境执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准；

（5）农田灌溉执行《农田灌溉水质标准》（GB5084-2005）旱作标准。

环境质量标准具体见表1.5-3。

表1.5-3   环境质量标准一览表

| 环境 类别 | 标准名称及级别 | 项目 | 标准值 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 单位 | 类别 | 数值 |
| 环境 空气 | 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级 | SO2 | μg/m3 | 小时均值 | 500 |
|  |  |  |  | 日均值 | 150 |
|  |  | NO2 |  | 小时均值 | 200 |
|  |  |  |  | 日均值 | 80 |
|  |  | TSP |  | 日均值 | 300 |
| 地表水环境 | 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅳ类标准 | pH | 无量纲 |  | 6~9 |
|  |  | COD | mg/L |  | 30 |
|  |  | BOD5 |  |  | 6 |
|  |  | 氨氮 |  |  | 1.5 |
|  |  | 硫化物 |  |  | 0.5 |
|  |  | 氟化物 |  |  | 1.5 |
|  |  | 六价铬 |  |  | 0.05 |
| 地下水环境 | 《地下水环境质量标准》（GB/T14848-93）中的Ⅲ类标准 | pH | 无量纲 |  | 6.5~8.5 |
|  |  | 氯化物 | mg/L |  | 250 |
|  |  | 高锰酸钾指数 |  |  | 3.0 |
|  |  | 总硬度 |  |  | 450 |
|  |  | 溶解性总固体 |  |  | 1000 |
|  |  | 氟化物 |  |  | 1.0 |
| 声环境 | 《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类 |  | dB（A） | 昼间 | 60 |
|  |  |  |  | 夜间 | 50 |
| 农田灌溉 | 《农田灌溉水质标准》（GB5084-2005）旱作标准 | 全盐量 | mg/L |  | 1000 |
|  |  | 硫化物 |  |  | 1.0 |
|  |  | COD |  |  | 200 |
|  |  | SS |  |  | 100 |

1.5.3.2污染物排放标准

（1）工业场地采暖锅炉执行《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2001）Ⅱ时段二类标准（2016年6月30日之前）、《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表1标准（2016年7月1日之后）；工业场地煤堆放执行《煤炭工业污染物排放标准》（GB20426-2006）表5煤炭工业无组织排放限值；

（2）生活污水排放执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中的一级标准，矿井水排放执行《煤炭工业污染物排放标准》（GB20426-2006）表1、表2采煤废水污水排放限值中新建（改、扩）生产线标准；

（3）工业场地厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准；

（4）固体废弃物排放执行《一般工业固体废弃物贮存、处置污染控制标准》（GB18599-2001）Ⅰ类场地标准。

污染物排放标准具体见表1.5-4。

表1.5-4   污染物排放标准一览表

| 环境 类别 | 标准名称及级别 | 项目 | 标准值 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 单位 | 数值 |  |
| 废气 | 《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2001）Ⅱ时段二类标准 | 烟尘 | mg/m3 | 200 | 2016年6月30日前 |
|  |  | SO2 |  | 900 |  |
|  | 《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表1标准 | 烟尘 | mg/m3 | 80 | 2016年7月1日后 |
|  |  | SO2 |  | 400 |  |
|  |  | NOx |  | 400 |  |
|  | 《煤炭工业污染物排放标准》（GB20426-2006）表5煤炭工业无组织排放限值 | SO2 | mg/m3 | 0.4 |  |
|  |  | 颗粒物 |  | 1.0 |  |
| 废水 | 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中的一级标准 | pH | 无量纲 | 6~9 |  |
|  |  | COD | mg/L | 100 |  |
|  |  | SS |  | 70 |  |
|  | 《煤炭工业污染物排放标准》（GB20426-2006）表1、表2采煤废水污水排放限值中新建（改、扩）生产线标准 | pH | 无量纲 | 6~9 |  |
|  |  | COD | mg/L | 50 |  |
|  |  | SS |  | 50 |  |
|  |  | 石油类 |  | 5 |  |
|  |  | 总铁 |  | 6 |  |
|  |  | 总汞 |  | 0.05 |  |
|  |  | 总镉 |  | 0.1 |  |
|  |  | 总铬 |  | 1.5 |  |
|  |  | 六价铬 |  | 0.5 |  |
|  |  | 总铅 |  | 0.5 |  |
|  |  | 总砷 |  | 0.5 |  |
|  |  | 总锌 |  | 2.0 |  |
|  |  | 氟化物 |  | 10 |  |
| 固废 | 《一般工业固体废弃物贮存、处置污染控制标准》（GB18599-2001）Ⅰ类场地标准 | / | / | / |  |
| 声环境 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准 | 噪声 | dB（A） | 昼间 | 60 |  |
|  |  |  |  | 夜间 | 50 |  |

1.5.3.3清洁生产标准

本次验收采用《清洁生产标准  煤炭采选业》（HJ446-2008）。

### 1.5.4 总量控制指标

根据《郑新安泰（新密）煤业有限公司年产15万吨技改项目环境影响后评价（报批版）》及批复意见给出的总量控制指标如下：二氧化硫2.85t/a；NOx12.22t/a；COD为6.24t/a；氨氮0.16t/a。

## 1.6 主要环保目标

经调查核实，矿井所在区域未发现重点保护的植物物种和濒危生物物种，井田范围内无自然保护区和风景名胜区。验收调查期间了解的重要环境保护目标与分布情况与环境时基本一致。项目环境敏感目标见表1.6-1和图1.6-1。

表1.6-1   环境保护目标一览表

| 环境 要素 | 保护目标 | 影响因素 | 达到的标准或要求 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 名称 | 方位 | 距离 |  |  |
| 环境空气 | 湖地村6组零星住户（2户，7人） | E | 位于工业场地东120m | 锅炉烟气、储煤场、临时矸石周转场等 | （GB3095-2012）二级 |
|  | 湖地村5组住户（57户，179人） | N | 位于工业场地北250m |  |  |
|  | 湖地村杜家沟组住户（39户，152人） | SW | 位于工业场地西南700m |  |  |
|  | 湖地村8组（17户，69人） | E | 位于工业场地东420m |  |  |
|  | 湖地村10组（8户，28人） | E | 位于采区内东南（老的采空区） | / |  |
|  | 姜沟（182户，620人） | ES | 位于采区外东南侧120m | / |  |
| 地表水 | 自然冲沟（在工业场地外） | N | 直线距离150m | 废水排放 | （GB3838-2002）中的Ⅳ类标准 |
|  | 双洎河（在井田范围外） | N | 直线距离1.3km（沿河自然冲沟1.8km） |  |  |
| 地下水 | 对浅层地下水的影响 | 井下开采 | （GB/T14848-93）中的Ⅲ类标准 |
|  | 对湖地村居民生活饮用水的影响 |  |  |
| 声环境 | 湖地村6组零星住户（2户，7人） | N | 项目厂区至王超公路的运煤路线两侧200m | 副井、风井、锅炉房噪声源、道路两侧 | （GB3096-2008）2类 |
|  | 湖地村8组（17户，69人） | N |  |  |  |
| 生态环境 | 项目开采范围内不涉及村庄搬迁 | 地表沉陷 | 减小沉陷对村庄居民的影响 |
|  | 沉陷面积范围内的农田、见构筑物、地下水体、植被破坏及地下水资源等 |  | 不受影响或受影响较小 |
| 注：安泰煤矿井田位于新密市西侧，属于丘陵地形，井田范围内无自然保护区，无国家级、省级保护野生动植物，土地利用以农业用地为主。 调查表明，技改前采空区已开采多年，且沉陷稳定，技改后的首采工作面属于丘陵地带，山谷和缓坡较多，经了解，首采工作面上方无村庄，经过的道路未出现地表下沉等问题，安泰煤矿采区定期对公路巡查、及时填垫路基，可有效保护公路的正常使用。 本次设计开采范围内及周边无村庄，井田范围内位于老采空区的湖地村马门组的3户居民已经完成搬迁，原居住房屋已经夷为平地；井田范围内位于老采空区的湖地村10组180人目前已经搬迁剩余8户，尚在原房屋居住；经现场调查，房屋未发现明显裂缝现象，目前尚满足入住条件。该8户居民计划搬迁至湖地村新村，湖地村新村位于项目工业场地东北侧800m，目前新村正在建设当中，新村部分房屋主体已经建成，计划2015年6月投入使用。 井田内较大的地表水体为井田东部的双洎河，为一季节性河流。在矿区东部通过，在矿区内流经约400m，不再矿区开采范围及沉陷波及范围内，井田范围内无其他地表水体，地表沉陷不会对双洎河造成影响。 |

## 1.7 调查重点

本次调查的重点是工程建设造成的生态影响、水环境影响、大气环境影响，调查环境影响报告书及设计中提出的各项环境保护措施落实情况及其有效性，并根据调查结果提出环境保护补救措施。项目调查对象及重点见表1.7-1。

表1.7-1   项目主要调查对象和重点一览表

| 环境要素 | 调查对象 | 调查重点 |
| --- | --- | --- |
| 生态 | 采空区 | 原有采空区地表沉陷情况，首采工作面地表沉陷变形情况、对地表植被的影响；采取的治理、恢复措施及其有效性 |
|  | 地面工程设施建设 | 地表植被破坏、水土流失；施工期环保措施落实情况及其有效性、绿化措施落实情况 |
|  | 煤矸石周转场 | 工程防护措施落实情况、生态恢复、综合利用情况 |
| 地表水 | 工业场地废污水处理 | 矿井水、生活废污水产生量、排放量；水处理设施建设运行情况及其有效性；矿井水综合利用情况 |
| 地下水 | 村庄居民水源井 | 矸石浸出液对矸石周转场下游村庄水井水质的影响；首采工作面煤炭开采对周边饮用水井水量、水位的影响 |
| 环境空气 | 锅炉房 | 锅炉烟气除尘措施的落实情况及其有效性 |
|  | 储煤场、矸石周转场 | 无组织面源扬尘治理措施及其有效性 |
| 声环境 | 工业场地四周及交通运输道路两侧200m范围内村庄敏感点 | 设备噪声治理措施、厂界噪声达标情况及对敏感点的影响 |
| 固体废物 | 煤矸石 | 矸石产生量、排放量；处理方式及其对环境影响；矸石周转场工程防护措施落实情况、综合利用情况 |
|  | 生活垃圾、锅炉灰渣 | 安全处置措施 |
| 社会环境 | 井田内外村庄及搬迁情况 | 沉陷对建筑物破坏情况、搬迁安置工程落实情况、公众意见 |

# 第二章 项目概况

## 2.1 概况

### 2.1.1 基本情况

（1）工程名称：郑新安泰（新密）煤业有限公司年产15万吨技改项目

（2）建设规模：矿井设计生产能力为0.15Mt/a

（3）建设地点：河南省新密市超化镇

（4）建设性质：资源整合

（5）服务年限：5.6年

### 2.1.2 地理位置

安泰煤矿位于新密市南4.5km，行政区划属新密市超化镇，距离超化镇3km，直距郑州市40km，交通十分便利。项目地理位置图见图2.1-1。

## 2.2 项目建设及环境保护执行过程评价

郑新安泰（新密）煤业有限公司年产15万吨技改项目主要建设历史及环境保护执行过程如下：

（1）根据河南省人民政府豫资源整合办[2005]2号文的精神，由新密市坑口电厂联营煤矿、新密市超化镇湖地村振兴煤矿、新密市超化镇龙潭第二煤矿三个煤矿进行资源整合而来，整合后原企业名称为新密市超华安泰煤业有限公司（现更名为郑新安泰（新密）煤业有限公司，下文简称安泰煤矿），属于郑煤集团整合煤矿。安泰煤矿技术改造初步设计，由平顶山煤业（集团）设计院有限公司2005年12月编制完成。郑州市煤炭管理局以郑煤技审[2006]73号文予以批复（附件2）。根据批复，整合后的工业场地全部利用整合矿井新密市超化镇龙潭第二煤矿的主矿井作为技改后的主井，利用龙潭第二煤矿的副井作为技改后的副井，利用龙潭第二煤矿的风井作为技改后的风井，其他生产及辅助设计也利用龙潭第二煤矿的原有设施进行改造。

新密市坑口电厂联营煤矿于1989见建成，开采二1煤层，生产能力为0.06Mt/a，两个立井开拓。矿井为立井单水平上下开拓，采煤方法为走向长壁后退式，采煤工艺采用人工手镐落煤，全部垮落管理顶板，通风方式为中央并列抽出式通风。

新密市超化镇湖地村振兴煤矿于1989年建成，开采二1煤层，生产能力为0.06Mt/a，三个立井开拓。矿井为立井单水平上下开拓，采煤方法为走向长壁后退式，采煤工艺采用人工手镐落煤，全部垮落管理顶板，通风方式为中央并列抽出式通风。

新密市超化镇龙潭第二煤矿于1992年建成，开采二1煤层，生产能力为0.06Mt/a，三个立井开拓。矿井为立井单水平上下开拓，采煤方法为走向长壁后退式，采煤工艺采用人工手镐落煤，全部垮落管理顶板，通风方式为中央并列抽出式通风。

（2）河南农业风景园林规划设计环境研究所编制的该项目环评报告表，郑州市环境保护局以郑环然[2007]31号文对该报告进行了批复（附件3）。

（3）按照初步设计进行建设过程中，发现原设计投产的12采区上山掘进基本在采空区，与副井井底车场很难贯通，巷道维护十分困难。副井井底标高+140m以上没有再掘进上山巷道。主井井筒东侧和北部，经掘进巷道探测，基本为采空区。井田东翼基本没有可靠的煤炭资源，无法进行开采，并且存在着很大的安全隐患。为此，该项目于2009年重新委托煤炭工业郑州设计研究院有限公司重新进行初步设计，并由河南省工信厅以豫工信[2010]59号（附件4）进行了批复。根据新的初步设计，在湖地村杜家沟组附近新建工业场地，新打主井、副井两个井筒，对矿区内西翼的资源进行开采。主井用于提煤、安全出口，兼回风。副井用于提矸、下料、上下人员、进风、排水、安全出口。其他的生产、生活设施全部在新建的工业场地内建设，均不利用原有的生产和生活设施。

（4）煤炭工业郑州设计研究院有限公司根据新的初步设计，编制了环境影响后评价报告，郑州市环境保护局以郑环然[2013]41号文（附件6）对该报告进行了批复。环评及其批复的矿井设计原煤生产能力均为0.15Mt/a。

从建设过程来看，该工程基本执行了环保管理制度和“三同时”制度。安泰煤矿于2007年底开始筹建，于2013年12月全部建成竣工，并于2013年12月向郑州市环保局申请试生产，经现场核查，郑州市环保局以“郑环然试[2014]2号”文同意试生产（见附件7）。

## 2.3 工程概况

### 2.3.1 原工程概况

2.3.1.1原三座煤矿概况

原新密市坑口电厂联营煤矿

原新密市坑口电厂联营煤矿设计生产能力6万t/a，有两个立井。主井承担全矿提升任务，负责提升原煤和回风，作为一个安全出口；副井负责排矸、下料、山下人员、排水和进风，兼作安全出口。

原新密市超化镇湖地村振兴煤矿

原新密市超化镇湖地村振兴煤矿设计生产能力6万t/a，有3个立井。主井负责提升原煤和回风，兼作安全出口；副井负责排矸、下料、山下人员、排水和进风，兼作另一个安全出口；风井为专用回风井。

原新密市超化镇龙潭第二煤矿

原新密市超化镇龙潭第二煤矿设计生产能力6万t/a，有3个立井。主井负责提升原煤和回风，兼作安全出口；副井负责排矸、下料、山下人员、排水和进风，兼作另一个安全出口；风井为专用回风井。

2.3.1.2 原有工程给排水及供热

原新密市坑口电厂联营煤矿

水源井下生产洒水、生活用水均由矿上自备井供给，地面防尘洒水由矿井供给，矿井水没有经过处理。

原新密市坑口电厂联营煤矿设有一座锅炉房，安装1t/h锅炉1台，用于共计需要热源的建筑物。

原新密市超化镇湖地村振兴煤矿

水源井下生产洒水、生活用水均由矿上自备井供给，地面防尘洒水由矿井供给，矿井水没有经过处理。

原新密市坑口电厂联营煤矿设有一座锅炉房，安装1t/h锅炉1台，用于共计需要热源的建筑物。

原新密市超化镇龙潭第二煤矿

水源井下生产洒水、生活用水均由矿上自备井供给，地面防尘洒水由矿井供给，矿井水没有经过处理。

原新密市坑口电厂联营煤矿设有一座锅炉房，安装1t/h锅炉1台，用于共计需要热源的建筑物。

### 2.3.2 本项目资源概况

2.3.2.1 井田范围及储量

根据安泰煤矿采矿证，本井田范围以12个拐点坐标连线为界，东西长约2.3km，南北宽约0.9km，面积约1.2843km2。矿区总布置及经上下对照见图2.3-1。

根据全井田地资源储量，扣除工厂和采空区安全煤岩柱、断层煤柱、井田边界煤柱等各类永久性煤柱损失煤量后，矿井设计资源储量176万t。全矿可采煤量为矿井设计资源贮量减去工业广场矿柱后乘以采区回采率。本矿二1煤煤厚0.80~4.60m，平均煤厚3.06m，属中厚煤层，采取回采率为75.6%；矿井可采煤量为109.6万t，设计服务年限5.6年。矿区可采煤量计算情况见表2.3-1。

表2.3-1   矿区可采煤量计算情况一览表   单位：万t

| 煤层 | 地质资源储量 | 永久煤柱损失 | 资源储量 | 工厂保护煤柱 | 可采损失 | 可采煤量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 采空区 | 边界 | 小计 |  |  |  |  |  |
| 二1 | 176 | 18 | 13 | 31 | 145 | 8 | 27.4 | 109.6 | 采区回采率为75.6% |

2.3.2.2 可采煤层概况

本区二1煤层位于山西组下部大占砂岩之下，上距香炭砂岩32m，距砂锅窑砂岩59m，下距L7石灰岩12m。全区大部可采，区内穿过该层位的立井（钻孔），全部见煤。煤厚0.27~11.00m，平均3.13m。不可采带范围较大，煤层沿走向或倾向均有一定变化，局部地段距离内有突然增厚或变薄现象，结构简单，无夹矸。赋存标高+20m~+80m，埋深4.5m~219.2m。二1煤层属较稳定煤层。煤层直接底板为为泥岩、砂质泥岩夹细粒砂岩；煤层直接顶板为泥岩、砂质泥岩，间接顶板为大战砂岩。

2.3.2.3 煤质

二1煤层为黑色，金刚光泽，土状与参差状断口，煤岩成份为亮煤为主，暗煤次之，视密度平均为1.40t/m3，直密度平均为1.55t/m3。

二1煤浮煤以碳元素（Cdaf）为主，占91.37%，次为氢元素（Hdaf），占4.30%，氮（Ndaf）和氧、硫元素和（O+S）daf分别为1.79%和2.54%。

二1煤层属中灰、特低硫、高熔融性粉状贫煤，可选性中等，高发热量，煤炭化反应性较高，结渣性较强。一般可作为动力煤也可作为民用燃料及沸腾导发生炉及气化用煤。

井田内二1煤层煤质特征属性见表2.3-2。

表2.3-2   矿区煤层煤质成分分析一览表

| 煤层编号 | 灰分（%） | 挥发分（%） | 全硫（%） | 低位发热量（MJ/kg） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 二1 | 16.20 | 14.06 | 0.37 | 23.01 |

2.3.2.4 瓦斯赋存情况

根据新密市煤炭管理局文件《关于新密市二〇〇四年度瓦斯与二氧化碳鉴定结果的报告》（新密煤字[2004]119号），龙潭二矿、坑口电厂联营矿、湖地村振兴煤矿的瓦斯绝对涌出量分别为0.45m3/min、0.63m3/min和0.65m3/min，相对涌出量分别为7.65m3/t、4.39m3/t、4.57m3/t，矿井均属于低瓦斯矿井。

2.3.2.5 煤的自燃倾向

矿区二1煤的变质程度较高，一般不易自燃，生产过程中也未发生煤的自燃现象。

### 2.3.3 本项目组成

本项目主要组成情况详见表2.3-3。

表2.3-3   安泰煤矿实际工程项目组成表

| 工程类别 | 工程内容 | 对比环评阶段 | 备注（说明） |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目规模 | 15万t/a | 与环评一致 |  |
| 井田面积 | 1.2843km2 | 与环评一致 |  |
| 主体工程 | 主井 | 净径4.6m，净断面16.6 m2，井深130m，装备2t非标单绳箕斗，布置金属梯子间，敷设信号电缆，用于提煤，安全出口，兼回风 | 与环评一致 |  |
|  | 副井 | 净径4.6m，净断面16.6 m2，井深91.5m，装备一对0.75t单层单车单绳罐笼，三趟排水管，一趟洒水管。敷设动力电缆和信号电缆，用于提矸、下料、山下人员、进风、排水、安全出口 | 与环评一致 |  |
|  | 巷道硐室 | 总长度3085m，掘进体积为27763m3，其中，岩巷长度4316.5m | 与环评一致 |  |
|  | 井底车场 | 设有主井煤仓，装载硐室、副井码头门、主排水泵房、主变电所、井底水仓、调度室、爆破材料库、消防材料库、机车修理硐室等 | 与环评一致 |  |
|  | 通风系统 | 矿井采用副井进风，主井回风的并列式通风系统，通风方式为负压抽出式 | 与环评一致 |  |
|  | 排水设备 | MD85-45×4型耐磨离心水泵三台，主排水系统采用一级排水 | 与环评一致 |  |
| 辅助生产系统 | 主副井工业场地 | 主副井工业场地占地面积2.15hm2 | 与环评一致 |  |
|  | 辅助设施 | 新建坑木加工房、材料库、机修车间、变电所、绞车房等 | 与环评一致 | 新建坑木加工房，但未使用，井下支护材料采用U型钢 |
|  | 储运工程 | 矸石临时周转场地，占地面积0.06hm2，容量约1500m3 | 与环评一致 |  |
|  |  | 储煤场，占地面积0.3hm2，容量约0.7万t | 与环评一致 |  |
|  | 行政福利设施 | 浴室等联合建筑、办公室、食堂、单身宿舍、综合楼等 | 与环评一致 |  |
|  | 锅炉房 | DZL2-1.25-AⅡ型锅炉2台，一用一备，烟囱高度为35m，出口直径0.6m | 与环评一致 |  |
| 环保工程 | 矿井水处理站 | 处理规模50m3/h，穿孔旋流反应斜管沉淀池 | 与环评一致 |  |
|  | 生活水处理站 | 经处理能力为5m3/h的MDS污水处理设备处理 | 与环评一致 |  |
|  | 锅炉烟气处理 | 2台2t/h锅炉（一用一备），均配备湿式（加碱）脱硫除尘器 | 基本一致 | 实际建设两台锅炉（一用一备），采暖期一台锅炉已够用，同时配套建设一台脱硫除尘设施 |
| 公用工程 | 供电 | 一路引自城西110kV变电站，另一路引自超华35 kV变电站 | 与环评一致 |  |
|  | 供水水源 | 采用处理后的矿井水排水作为矿井工业场地生产水源，生活水源为自备水井 | 与环评一致 |  |
|  | 排水线路 | 处理达标后的污废水综合利用，剩余的通过自然冲沟排入双洎河 | 与环评一致 |  |
| 备注 |  |

### 2.3.4 总平面布置

安泰煤矿矿区面积1.2834km2，工程占地面积2.15hm2。

（1）工业场地选址

项目工业场地全部为新增占地，占地性质为荒沟地，原新密市坑口电厂联营煤矿、新密市超化镇湖地村振兴煤矿、新密市超化镇龙潭第二煤矿的各自工业场地均废弃进行生态恢复。

工业场地总占地面积2.15 hm2。

（2）储煤场

储煤场位于主井工业场地内东部，占地面积约3000m2，可储煤量7000t，为一个露天煤场。

（3）临时矸石场

临时矸石场位于主井工业场地内东部，占地面积约600m2，容量1500m3。

（4）场外道路

主副井工业场地通过420m超华至王沟公路，能满足矿井的对外联系、材料运输和矿井生产煤炭外运。

（5）工业场地平面布置

将主井绞车房布置在井口西面，将副井绞车房布置在井口的东面，两绞车房集中布置在两井口之间；将生产系统布置在主井的东面，储煤场位于主井井口东北，将风机布置在主井的东南面；将灯房浴室、更衣室、食堂等建筑由东向西布置在副井的西面，锅炉房布置在主井口北面，将机修间、器材库、坑木加工房等辅助生产设施集中布置在副井的西北面，便于窄轨铁路运输便于材料和设备的集中管理和使用；压风机房布置在副井的东南方，将变电所布置在副井绞车房北面，位于负荷中心供电距离短，便于电缆进线、电缆下井；工业场地东南角地势最低，将矿井水处理系统、生活污水处理系统布置在该处，便于进行污水收集，同时距离工业场地东侧自然冲沟最近，便于未能完全利用的污水排放；将综合矿井办公楼、单身宿舍安置在工业场地的北侧；汽车库等布置在厂区的最东北角。本项目平面布置图见图2.3-2。

### 2.3.5 本项目井田开拓与开采

2.3.5.1井田开拓方式

安泰煤矿是2005年河南省小型煤矿资源整合时小型煤矿资源整合煤矿，由原新密市坑口电厂联营煤矿、新密市超化镇湖地村振兴煤矿、新密市超化镇龙潭第二煤矿三个小型煤矿整合而成，井田中部大部分区域和东北部，均为采空区。为了保证矿井的生产接替，矿方在井田的西翼进行补钻，经补勘后该区域储量较丰富，设计主要考虑矿井西翼开发方案。

在矿井北翼的补10孔附近布置主、副两个井筒，地面自然标高+205m，设计主井井口标高+210m，副井井口标高+206.5m，主井落底标高为+80m，副井落底标高为+115m，副井落底后布置环形车场和井下中央变电所和临时泵房的设施，主井采用水平装载，12采区胶带下山直接上仓，副井井底车场利用斜巷道清洒煤。出车场后巷正南方向布置12采区轨道和胶带两条下山，单水平下山开拓井田西翼的煤炭资源。各井筒特征线情况见表2.3-4，开拓方式见图2.3-3。

表2.3-4   各井筒特征线情况一览表

| 序号 | 名称 | 单位 | 主井 | 副井 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 井口坐标 | 纬距X | m | 3817210 | 3817225 |
|  |  | 径距Y | m | 38441200 | 38441146 |
| 2 | 井口标高 | m | +210 | +206.5 |
| 3 | 提升方位角 | 度 | 90° | 270° |
| 4 | 井筒深度 | m | 130 | 91.5 |
| 5 | 井筒直径 | 净 | m | 4.6 | 4.6 |
|  |  | 掘进 | 表土段 | m | 5.4 | 5.4 |
|  |  |  | 基岩段 | m | 5.2 | 5.2 |
| 6 | 井筒断面 | 净 | m2 | 16.6 | 16.6 |
|  |  | 掘进 | 表土段 | m2 | 22.9 | 22.9 |
|  |  |  | 基岩段 | m2 | 22.1 | 22.1 |
| 7 | 砌壁 | 厚度 | 表土段 | m | 0.4 | 0.4 |
|  |  |  | 基岩段 | m | 0.35 | 0.35 |
|  |  | 材料 | 表土段 |  | 砼 | 砼 |
|  |  |  | 基岩段 |  | 砼 | 砼 |
| 8 | 井筒装备 |  | 一对2t非标单绳箕斗，钢丝绳罐道，金属梯子 | 一对单层单车0.75t矿车罐笼，钢丝绳罐道，金属梯子 |

2.3.5.2采区划分

该矿为一资源整合的矿井，剩余资源有限，项目设计区域为井田西翼，可采范围不大，设计为一个采区，不存在采区接替问题。

2.3.5.3采煤方法

采用长壁后退式，炮采放钉煤采煤法，全部陷落法管理顶板。

2.3.5.4采区运输

采区主要采用带机运煤，辅助运输采用矿车，轨道绞车运输。

2.3.5.5通风方式

矿井采用副井进风，主井回风的并列式通风系统，通风方式为负压抽出式。

### 2.3.6 本项目地面生产系统

2.3.6.1主井生产系统

主井井筒直径为￠4.6m。井筒内装备一对2.0t非标箕斗，用于提升煤炭。同时兼作回风井。

其工艺为：井下煤炭经2.0t定量装载设备装入箕斗提升出地面后，卸入井口接收仓，经仓下给煤机，由1#胶带运输机运往储煤场落地储煤。人工在储煤场将煤炭中的大块矸石和杂物检出，以提高煤炭质量。

储煤场有效容积7000t，利用轮式装载机梳集煤，并装汽车外运。

煤矿备有一台SCS-100电子汽车衡，用于外销煤炭的计量。主井兼作回风井，主井井口房备有防暴门。

2.3.6.2副井生产系统

副井井筒直径为￠4.6m。装备一对0.75t单层单车非标罐笼，钢丝绳罐道，主要承担矿井上下人员、设备、材料及提升矸石任务。井上下配备罐座、租车器、安全门、隐罐道等相关设施。

在井口，下井矿车有人工推进罐笼，出罐矿车由人工拉出罐笼。

井口配置一台JD11.4绞车，供大件设备进、出罐笼用。

副井兼作进风井，进口不设防火门，而采用安全规程规定的其他措施进行防火，井口设置醒目警示标志，设置安全检查员，严禁火种带入进井口。

井上、下均设有稳罐道、防撞梁等设施，同时井口设有缓冲托罐装置。

2.3.6.3矸石系统

由副井排出的矸石通过矿车运输至临时矸石场。矸石在临时矸石场周转后综合利用。

2.3.6.4辅助设施

（1）矿井修理车间

矿井设修理车间，主要承担煤矿机电设备的日常检修和维护，矿车等材料性设备的修理。矿井修理车间面积36×15m2，设一台起重量2t的电机单梁起重机，维修设备按井型标准配置。

（2）坑木加工房

坑木加工房面积15×9m2，按井型配置设备，主要担负煤矿坑木、背板、道木等的加工任务。

（3）煤样室

煤样室面积9×6m2，承担矿井煤炭的简单制样及存放任务。煤炭化验外委。

矿井生产系统流程见图2.3-3。

图2.3-3    矿井生产系统流程图

### 2.3.7  本项目主要经济技术指标

本项目主要指标见表2.3-5。

表2.3-5  本工程主要经济技术指标表

| 序号 | 名 称 | 单位 | 指标 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 矿井设计年生产能力 | Mt/a | 0.15 |  |
| 2 | 矿井服务年限 | a | 5.6 |  |
| 3 | 矿井设计工作制度 | d | 330 |  |
| 4 | 可采煤层的原煤平均煤质 |  | 贫煤 |  |
|  | （1）灰份Ad | % | 14.64 |  |
|  | （2）水分Wf | % | 0.46 |  |
|  | （3）硫份Std | % | 0.37 |  |
|  | （4）发热量Qb，d | MJ/kg | 29.17~29.31 |  |
| 5 | 储量： |  |  |  |
|  | （1）地质资源储量 | kt | 1760 |  |
|  | （2）资源储量 | kt | 1450 |  |
|  | （3）可采储量 | kt | 1096 | 回采率75.6% |
| 6 | 煤层情况： |  |  |  |
|  | 可采煤层数 | 名称 | 二1煤 |  |
|  | 可采煤层平均厚度 | m | 3.06 |  |
| 7 | 井田面积 | km2 | 1.2843 |  |
| 8 | 开拓方式 |  | 立井 |  |
| 9 | 采煤方法 |  | 一次采全高 |  |
| 10 | 开采水平 | 个 | 1 |  |
| 11 | 采区个数 | 个 | 1 |  |
| 12 | 掘进工作面个数 | 个 | 2 |  |
| 13 | 顶板管理方法 |  | 全部冒落法 |  |
| 14 | 采煤机械化装备 |  |  |  |
|  | 采煤机械 |  | 湿式煤电钻打眼，放炮落煤 |
|  | 工作面支架型式 |  | 单体液压支柱配π型钢梁 |
|  | 工作面运煤机械 |  | SGB-520/30型刮板运输机 |
|  | 运输顺槽 |  | B=650mm型可伸缩胶带运输机 |
| 15 | 巷道工程总长度 | m | 3085.07 |  |
| 16 | 职工在籍人数 | 人 | 423 |  |
| 17 | 工程总投资 | 万元 | 4786.63 | 实际总投资7519.3万元 |

### 2.3.8 本项目工程环保投资

本项目设计基建总投资4786.63万元（静态），其中环保工程投资233万元（不含地表沉陷生态保护投资），环保投资占总投资的4.87%。本工程截止2014年1月底实际总投资为7519.3万元，实际环保投资410万元（不含地表沉陷生态保护投资），占实际总投资的5.45%。具体环保工程投资见表2.3-6。

表2.3-6   环境保护工程投资一览表

| 序号 | 环保项目 | 环 保 工 程 | 实际投资（万元） |
| --- | --- | --- | --- |
| 一 | 污水处理 |  | 267 |
| 1 | 矿井水处理站 | 穿孔旋流反应斜管沉淀池1座，规模50m3/h； 设计出水水质：SS为28mg/L、COD为40mg/L | 218.5 |
| 2 | 生活污水处理站 | MDS污水综合处理设施1套，规模：规模5m3/h； 设计出水水质：SS为28mg/L、COD为40mg/L。全部回收利用，不外排 | 45 |
| 3 | 雨水收集池 | 煤泥回用，雨水防尘 | 3.5 |
| 二 | 大气污染防治 |  | 106 |
| 1 | 锅炉废气治理 | 湿式（加碱）脱硫除尘器，1套 | 25 |
| 2 | 储煤场 | 摇臂式喷头7个，定时洒水；在储煤场北侧设置高度5m的塑钢挡风墙130m，东侧设置高度4m的砖混围墙10m | 64 |
| 3 | 矸石临时周转场 | 人工软管洒水设施，定时洒水 | 7 |
| 4 | 运煤道路 | 配简易洒水车1辆 | 10 |
| 三 | 噪声控制 | 包括高噪声设备和厂房的隔振、消声、吸声、隔声等投资 | 12 |
| 四 | 固废 |  | 10 |
| 1 | 生产期矸石 | 用于制砖，100%综合利用 | 7 |
| 2 | 锅炉灰渣 | 用于制砖，100%综合利用 | 2 |
| 3 | 生活垃圾 | 定期运往城市生活垃圾填埋场 | 1 |
| 五 | 村庄 | 无村庄搬迁 | 0 |
| 六 | 生态保护（地表沉陷） | 对塌陷的耕地待沉稳定后进行复垦；对其他一些大型灌木进行分类赔偿，并在复垦后的土地上进行植树造林等 | 生产成本 |
| 七 | 生态保护（绿化） | 工业场地绿化面积0.12hm2 | 15 |
| 合计 |  | 410 |

## 2.4 工程主要变更

根据现场调查，郑新安泰（新密）煤业有限公司年产15万吨煤炭技术改造项目实际建设内容与环境影响后评价报告反映的内容基本相同，但有部分工程根据实际情况进行了调整，主要变更情况见表2.4-1。

表2.4-1  工程变更情况分析

| 项 目 | 环 评 内 容 | 实 际 内 容 | 变 更 影 响 分 析 |
| --- | --- | --- | --- |
| 环保工程 | 每台锅炉配套建设1套湿式（加碱）脱硫除尘器，共建脱硫除尘设施2套 | 实际建设两台锅炉（一用一备），采暖期一台锅炉已够用，同时配套建设一套脱硫除尘设施，对运行锅炉烟气进行处理 | 安泰煤矿锅炉采暖期运行16h，采暖期为100d，非采暖期运行12h。实际建设两台锅炉（一用一备），采暖期一台锅炉已够用，配套建设一套脱硫除尘设施，对运行锅炉烟气进行处理，可以满足项目锅炉运行脱硫、除尘的要求 |
|  | 储煤场：建设摇臂式喷头4个，定时洒水；在储煤场东侧、北侧设置高度5m的塑钢挡风墙130m | 储煤场：建设摇臂式喷头7个，定时洒水；在储煤场北侧设置高度5m的塑钢挡风墙130m，东侧设置高度4m的砖混围墙10m | 摇臂式喷头实际建设数目大于设计要求建设数目，能够保障喷头洒水面积覆盖整个储煤场，防风抑尘网设置大于环评要求，满足环保设计要求 |
|  | 项目生活污水处理系统处理设施建设在储煤场东北侧，矿井水处理设施建设常在主井北侧 | 生活污水处理设施和矿井水处理设施均建设在储煤场的东南侧 | 项目工业场地地势最低处为储煤场的东南侧，将污水处理设施建在该处，便于进行污水收集，同时距离厂外自然冲沟距离较近，便于废水外排（本项目实际运行无废水排放），满足废水处理要求 |
|  | 原环评环保投资233万元 | 实际建设过程中环保投资410万元 | 原环评期间环保投资设计偏小，设计费用与实际需要投资的费用偏差过大；实际建设过程中环保费用包含建设过程中不合理环保建设的拆除费用 |
| 辅助工程 | 新建坑木加工房，加工坑木，用于井下支护使用 | 新建坑木加工用房，但是该加工房未使用。根据郑煤集团公司要求，井下支护采用外购U型钢替代坑木，满足井下支护要求 | 根据郑煤集团公司要求，集团公司下属煤矿井下支护采用U型钢，非特殊不得采用坑木作为支护。项目实际建设满足项目生产支护要求，同时满足集团公司要求 |
|  | 项目办公楼和小食堂建设在工业场地的东北角 | 项目办公楼和小食堂建设在工业场地的北角 | 根据项目工业场地地形情况，项目办公楼和小食堂建设在工业场地北侧，项目投资更低，同时符合工业场地平面布置原则要求 |

从表2.4-1 可以看出，虽然项目部分环保设施、井下支护工具、平面布局等有所调整，但是调整的目的是为了确保污染物达标排放，井下支护工具更加安全，较环评阶段相比，初期开采对环境的影响降低。

## 2.5 验收期间工况负荷

根据《建设项目竣工环境保护验收技术规范   生态影响类》（HJ/T394-2007），“验收期间的工矿负荷需基本达到设计负荷的75%以上，对于水利水电项目，输变电工程、油气开发工程（含集输管线）、矿山采选可按其行业特征执行，在工程正常运行的情况下即可开展验收调查工作。”本次验收调查期间，安泰煤矿工程主体工程运行稳定，环保设施运行正常，符合验收工矿条件。

## 2.6 主要污染源分析

本节仅对郑新安泰（新密）煤业有限公司年产15万吨煤炭技改项目主要环境影响因素进行简要分析，具体的分析详见后面各要素环境影响调查内容。安泰煤矿生产工艺及排污环节流程图见图2.6-1。

图2.6-1  生产工艺及产污流程图

### 2.6.1 施工期环境影响分析

施工期主要有环境空气、水体、固体废物、环境噪声等污染源，以及对生态环境的影响。

①环境空气污染源：主要为施工期平整场地剥离表土后裸露地表在大风气象条件下的风蚀扬尘，施工队伍临时生活炉灶排放的烟气，建筑材料运输、装卸中的扬尘，土方运输车辆行驰产生的扬尘，临时物料堆场产生的风蚀扬尘，混凝土搅拌站产生的水泥粉尘等。

②水体污染源：主要为主井、副井及风井施工中产生的泥浆废水、施工区的冲洗与设备清洗废水、施工队伍的生活污水等。

③固体废物：主要为井筒、井底车场、硐室和大巷、采区巷道开凿排出的岩巷岩石及煤矸石，地面建筑物施工过程中排放的建筑垃圾和和少量生活垃圾。

④噪声：主要为施工过程中的机械噪声与交通运输噪声。如混凝土搅拌机、提升机、挖掘机、用于凿井的临时风机及材料运输过程产生的机械及振动噪声等。

⑤生态环境：主要为施工过程中的场地平整，地基开挖对土地造成扰动影响，道路沿线地表开挖、堆填土石方、取土石方等工程将引起水土流失量增加，引起沿线局部生态环境恶化。工业场地建设占用土地，使植被遭到破坏。

### 2.6.2运营期环境影响分析

①环境空气：大气污染源主要为工业场地内的锅炉、转载点、装卸、矸石场、矸石运输等。产品装卸及运输产生的污染物为外界风力条件下产生的颗粒物。

②水体：生产运营期本项目水污染源主要为矿井井下排水和工业场地生产、生活污水。井下排水中主要污染物为SS，属以煤尘为主的单纯性生产废水；生产、生活污水中主要污染物为COD、BOD5、SS、NH3-N和少量石油类等。

③噪声：主要来源于矿井通风机房、提升机房、锅炉房内鼓引风机。设备噪声源大部分是宽频带的，且多为固定、连续噪声源。

④固体废物：来源于采煤及人工捡选过程中产生的矸石、锅炉灰渣、水处理站的污泥及工业场地生活垃圾等。

⑤生态环境：煤矿的开采将造成一定程度的地表变形和沉陷，可能会对井田内的地形、地貌、景观、建筑物、交通设施和农业生产以及地表水、地下水等产生一定程度的影响，生态环境将遭受一定程度的破坏。

## 2.7 污染物产排情况

### 2.7.1原有工程污染物产排分析

2.7.1.1环境空气污染

技改前空气污染主要为锅炉燃煤废气、储煤场扬尘和矸石场扬尘。

原新密市坑口电厂联营煤矿

原新密市坑口电厂联营煤矿技改前暂用锅炉1台，烟囱高10m，无烟气净化设施。过了采暖期日运行18h，非采暖期日运行14h。耗煤量730t/a。其烟气量为0.9×107Nm3/a。SO2、烟气和NOx排放量浓度分别为600mg/Nm3、1926 mg/Nm3和364mg/Nm3，排放量为5.41t/a、17.33t/a和3.28t/a。

原新密市坑口电厂联营煤矿储煤场和矸石场尚未建设，工业粉尘污染主要来自堆放的施工物料，没有专门的洒水设施，大风天气有一定粉尘无组织排放。

原新密市超化镇湖地村振兴煤矿

原新密市超化镇湖地村振兴煤矿改前暂用锅炉1台，锅炉燃煤为本矿原煤，烟囱高10m，无烟气净化设施。过了采暖期日运行18h，非采暖期日运行14h。耗煤量730t/a。其烟气量为0.9×107Nm3/a。SO2、烟气和NOx排放量浓度分别为600mg/Nm3、1926 mg/Nm3和364mg/Nm3，排放量为5.41t/a、17.33t/a和3.28t/a。

储煤场为露天储煤场，位于工业场地东南部，容量为6000t，占地面积1500m2，主要污染物为煤尘，采用人工洒水的办法抑制扬尘。

矸石场紧邻储煤场，没有专门的洒水设施，大风天气有一定粉尘污染。

原新密市超化镇龙潭第二煤矿

原新密市超化镇龙潭第二煤矿改前暂用锅炉1台，锅炉燃煤为本矿原煤，烟囱高10m，无烟气净化设施。过了采暖期日运行18h，非采暖期日运行14h。耗煤量730t/a。其烟气量为0.9×107Nm3/a。SO2、烟气和NOx排放量浓度分别为600mg/Nm3、1926 mg/Nm3和364mg/Nm3，排放量为5.41t/a、17.33t/a和3.28t/a。

储煤场为露天储煤场，位于工业场地东南部，容量为5000t，占地面积1000m2，主要污染物为煤尘，采用人工洒水的办法抑制扬尘。

矸石场紧邻储煤场，没有专门的洒水设施，大风天气有一定粉尘污染。

污染物统计

经计算，技改前各矿井空气污染源污染物排放情况见表2.7-1。

表2.7-1  技改前空气污染源排放情况一览表

| 项目 | 单位 | 原新密市坑口电厂联营煤矿 | 原新密市超化镇湖地村振兴煤矿 | 原新密市超化镇龙潭第二煤矿 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 锅炉烟气排放量 | m3/a | 0.9×107 | 0.9×107 | 0.9×107 | 2.7×107 |
| 烟尘排放 | 排放浓度 | mg/m3 | 1926 | 1926 | 1926 |  |
|  | 排放量 | t/a | 17.33 | 17.33 | 17.33 | 51.99 |
| SO2排放 | 排放浓度 | mg/m3 | 600 | 600 | 600 |  |
|  | 排放量 | t/a | 5.41 | 5.41 | 5.41 | 16.2 |
| NOx | 排放浓度 | mg/m3 | 364 | 364 | 364 |  |
|  | 排放量 | t/a | 3.28 | 3.28 | 3.28 | 9.84 |

2.7.1.2水污染

原新密市坑口电厂联营煤矿

原新密市坑口电厂联营煤矿正常涌水量为30m3/h，除30m3/d用于地面防尘洒水外，其余690m3/d未经处理直接排至冲沟，冲沟流入双洎河。经计算，矿井水污染物排放量为COD：29.21t/a，SS：39.04t/a，NH3-N：0.08t/a。

工业场地生活污水包括食堂废水、浴室污水和其他各种生活污水等，生活污水产生量为67.2m3/d，未经处理直接外排。主要污染物为COD和SS，排放浓度分别为：COD200mg/L，SS：140mg/L，NH3-N：15mg/L，排放量分别为COD：4.44t/a，SS：3.10t/a，NH3-N：0.30t/a。

原新密市超化镇湖地村振兴煤矿

原新密市超化镇湖地村振兴煤矿正常涌水量为30m3/h，除30m3/d用于地面防尘洒水外，其余690m3/d未经处理直接排至冲沟，冲沟流入双洎河。经计算，矿井水污染物排放量为COD：29.21t/a，SS：39.04t/a，NH3-N：0.08t/a。

工业场地生活污水包括食堂废水、浴室污水和其他各种生活污水等，生活污水产生量为67.2m3/d，未经处理直接外排。主要污染物为COD和SS，排放浓度分别为：COD200mg/L，SS：140mg/L，NH3-N：15mg/L，排放量分别为COD：4.44t/a，SS：3.10t/a，NH3-N：0.30t/a。

原新密市超化镇龙潭第二煤矿

原新密市超化镇龙潭第二煤矿正常涌水量为20m3/h，除20m3/d用于地面防尘洒水外，其余440m3/d未经处理直接排至冲沟，冲沟流入双洎河。经计算，矿井水污染物排放量为COD：18.63t/a，SS：24.89/a，NH3-N：0.05t/a。

工业场地生活污水包括食堂废水、浴室污水和其他各种生活污水等，生活污水产生量为60m3/d，未经处理直接外排。主要污染物为COD和SS，排放浓度分别为：COD200mg/L，SS：140mg/L，NH3-N：15mg/L，排放量分别为COD：3.96t/a，SS：2.77t/a，NH3-N：0.27t/a。

污染物统计

经计算，技改前各矿井水污染源污染物排放情况见表2.7-2。

表2.7-2  技改前水污染源排放情况一览表

| 项目 | 单位 | 原新密市坑口电厂联营煤矿 | 原新密市超化镇湖地村振兴煤矿 | 原新密市超化镇龙潭第二煤矿 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 矿井水 | 污水排放量 | m3/a | 251850 | 251850 | 16060 | 519760 |
|  | SS | 排放浓度 | mg/L | 155 | 155 | 155 |  |
|  |  | 排放量 | t/a | 39.04 | 39.04 | 24.89 | 102.97 |
|  | COD | 排放浓度 | mg/L | 116 | 116 | 116 |  |
|  |  | 排放量 | t/a | 29.21 | 29.21 | 18.63 | 77.05 |
|  | NH3-N | 排放浓度 | mg/L | 0.39 | 0.39 | 0.39 |  |
|  |  | 排放量 | t/a | 0.08 | 0.08 | 0.05 | 0.21 |
| 生活污水 | 污水排放量 | m3/a | 22176 | 22176 | 19800 | 64152 |
|  | SS | 排放浓度 | mg/L | 140 | 140 | 140 |  |
|  |  | 排放量 | t/a | 3.10 | 3.10 | 2.77 | 8.97 |
|  | COD | 排放浓度 | mg/L | 200 | 200 | 200 |  |
|  |  | 排放量 | t/a | 4.44 | 4.44 | 3.96 | 12.84 |
|  | NH3-N | 排放浓度 | mg/L | 15 | 15 | 15 |  |
|  |  | 排放量 | t/a | 0.30 | 0.30 | 0.27 | 0.87 |

2.7.1.3噪声污染

原新密市坑口电厂联营煤矿

原新密市坑口电厂联营煤矿工业场地噪声源主要为主、副、风井井口井口房等，这些设备经采取设备选型、隔音降噪措施后，降噪效果明显，关闭前未发生噪声扰民现象。

原新密市超化镇湖地村振兴煤矿

原新密市超化镇湖地村振兴煤矿工业场地噪声源主要为主、副、风井井口井口房等，这些设备经采取设备选型、隔音降噪措施后，降噪效果明显，关闭前未发生噪声扰民现象。

原新密市超化镇龙潭第二煤矿

原新密市超化镇龙潭第二煤矿工业场地噪声源主要为主、副、风井井口井口房等，这些设备经采取设备选型、隔音降噪措施后，降噪效果明显，关闭前未发生噪声扰民现象。

2.7.1.4固体废物污染

原新密市坑口电厂联营煤矿

固体废弃物主要是矸石、锅炉灰渣和生活垃圾。其中矸石产生量为0.3万t/a，主要用于平整工业场地；锅炉灰渣产生量约183t/a，主要用于铺垫工业场地；生活垃圾产生量约161t/a，散乱堆放与工业场地四周。

原新密市超化镇湖地村振兴煤矿

固体废弃物主要是矸石、锅炉灰渣和生活垃圾。其中矸石产生量为0.3万t/a，主要用于平整工业场地；锅炉灰渣产生量约183t/a，主要用于铺垫工业场地；生活垃圾产生量约93t/a，散乱堆放与工业场地四周。

原新密市超化镇龙潭第二煤矿

固体废弃物主要是矸石、锅炉灰渣和生活垃圾。其中矸石产生量为0.3万t/a，主要用于平整工业场地；锅炉灰渣产生量约183t/a，主要用于铺垫工业场地；生活垃圾产生量约83t/a，散乱堆放与工业场地四周。

污染物统计

经计算，技改前各矿井固体废物污染源污染物排放情况见表2.7-3。

表2.7-3  技改前固体废物污染源排放情况一览表

| 固体废物种类 | 矸石（t/a） | 灰渣（t/a） | 生活垃圾（t/a） |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 产生量 | 排放量 | 产生量 | 排放量 | 产生量 | 排放量 |
| 原新密市坑口电厂联营煤矿 | 3000 | 0 | 183 | 0 | 161 | 161 |
| 原新密市超化镇湖地村振兴煤矿 | 3000 | 0 | 183 | 0 | 93 | 93 |
| 原新密市超化镇龙潭第二煤矿 | 3000 | 0 | 183 | 0 | 83 | 83 |
| 合计 | 900 | 0 | 549 | 0 | 337 | 337 |

2.7.1.5生态影响

原新密市坑口电厂联营煤矿

A、工业场地、储煤场、矸石场

原新密市坑口电厂联营煤矿工矿场地占地1.2hm2，所占土地性质为工业用地，其中储煤场位于场地内东南部，面积1500m2，矸石场紧邻储煤场

技改后原新密市坑口电厂联营煤矿关闭，其井筒和地面设施不再利用。因此工业场地需要进行恢复。目前工业场地已经推平，井筒封填，建筑物已全部进行拆除，工业场地已经进行了进行复垦，主要复垦为农田和树林，生态恢复面积1.0hm2。

B、开采沉陷影响

原新密市坑口电厂联营煤矿沉陷影响范围约0.1km2，最大下沉值约0.4m。沉陷范围内有轻微沉陷，但本地区地表本身起伏较大，冲沟较多，故轻微沉陷对地表沉陷影响较小。

据调查，地表沉陷对村庄无明显影响。

原新密市超化镇湖地村振兴煤矿

A、工业场地、储煤场、矸石场

原新密市超化镇湖地村振兴煤矿工业场地占地0.1hm2，所占土地性质为工矿用地，其中储煤场位于场地内西部，面积1000m2，矸石场紧邻储煤场。

技改后原新密市超化镇湖地村振兴煤矿关闭，其井筒和地面设施不再利用。因此工业场地需要进行恢复。目前工业场地已经推平，井筒封填，建筑物已全部进行拆除，工业场地已经进行了进行复垦，主要复垦为农田、鱼塘和树林，生态恢复面积1.0hm2。

B、开采沉陷影响

原新密市超化镇湖地村振兴煤矿沉陷影响范围约0.1km2，最大下沉值约0.4m。沉陷范围内有轻微沉陷，但本地区地表本身起伏较大，冲沟较多，故轻微沉陷对地表沉陷影响较小。

据调查，地表沉陷对村庄无明显影响。

原新密市超化镇龙潭第二煤矿

A、工业场地、储煤场、矸石场

原新密市超化镇龙潭第二煤矿工业场地占地1.4hm2，所占土地性质为工矿用地，其中储煤场位于场地内南部，面积1200m2，矸石场紧邻储煤场 。

技改后原新密市超化镇龙潭第二煤矿关闭，其井筒和地面设施不再利用。因此工业场地需要进行恢复。目前工业场地已经推平，井筒封填，建筑物已全部进行拆除，工业场地已经进行了进行复垦，主要复垦为农田和树林，生态恢复面积1.4hm2。

B、开采沉陷影响

原新密市超化镇龙潭第二煤矿沉陷影响范围约0.2km2，最大下沉值约0.4m。沉陷范围内有轻微沉陷，但本地区地表本身起伏较大，冲沟较多，故轻微沉陷对地表沉陷影响较小。

据调查，地表沉陷对村庄无明显影响。

原新密市坑口电厂联营煤矿工业场地生态恢复照片

原新密市超化镇湖地村振兴煤矿工业场地生态恢复照片

原新密市超化镇龙潭第二煤矿工业场地生态恢复照片

### 2.7.2本项目运营期产排污影响分析

2.7.2.1环境空气污染

安泰煤矿运行期的大气污染源主要为锅炉烟气、地面生产系统以及储煤场等扬尘。对大气环境的主要影响为：矿区燃煤锅炉的大气污染物、储煤场扬尘、运输道路扬尘及矸石临时周转场扬尘。

（1）锅炉烟气

实际建设2台2t/h锅炉（一用一备），采暖期一台锅炉已够用，同时配套建设一套脱硫除尘设施，对运行锅炉烟气进行处理，经处理后通过35m高烟囱排放，满足锅炉烟气进行脱硫除尘后排放的要求。安泰煤矿采暖期运行16h，采暖期为100d，非采暖期运行12h。

根据企业环保竣工验收监测结果，工业场地锅炉房2t/h锅炉的烟尘、SO2和NOx排放浓度分别为94.4mg/Nm3、165 mg/Nm3、734 mg/Nm3；除尘效率为88.4%，脱硫效率为74.3%，污染物排放浓度均低于验收标准《锅炉大气污染排放标准》（GB13271-2001）二类区Ⅱ类标准限值要求。

表2.7-4  安泰煤矿锅炉污染源排放情况一览表

| 项目 | 烟尘 | SO2 | NOx |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 排放浓度 | 排放量 | 排放浓度 | 排放量 | 排放浓度 | 排放量 |
| 锅炉烟气排放 | 94.4 | 0.888 | 165 | 1.51 | 734 | 6.79 |
| GB13271-2001标准 | 200 | / | 900 | / | / | / |
| GB13271-2014标准 | 80 | / | 400 | / | 400 | / |
| 注：根据《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014），2016年6月30日之前工业场地采暖锅炉执行《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2001）Ⅱ时段二类标准，2016年7月1日之后工业场地采暖锅炉执行《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表1标准。 |

（2）储煤场扬尘、道路扬尘、矸石临时周转场扬尘

安泰煤矿实际建设过程中储煤场布设7个摇臂式喷头，喷头洒水面积覆盖整个储煤场，在储煤场北侧设置高度5m的塑钢挡风墙130m，东侧设置高度4m的砖混围墙10m，满足储煤场原煤贮存过程中全部洒水、降尘的要求。

安泰煤矿采用汽车运输，目前，道路两侧种树种草绿化，并定期清扫、洒水，装煤时用平煤器使煤不高于车厢，加盖帆布以控制煤炭运输的扬尘污染。

矸石临时周转场在工业场地的东部。营运时矸石临时堆放在此，然后全部资源化利用。临时矸石堆场存放矸石较少，堆放时间短，要求最长堆放时间不超过10天，同时采区定期洒水措施，因此临时矸石堆场扬尘量很少。

根据企业环保竣工验收监测结果，工业场地上风向参照点粉尘浓度为0.321~0.348 mg/m3，下风向监控点粉尘浓度为0.436~0.457 mg/m3，差值为0.088~0.136mg/m3。粉尘浓度满足《煤炭工业污染物排放标准》（GB20426-2006）中相关要求。

表2.7-5    无组织排放监测结果一览表

| 监测项目标准限值（差值） | 颗粒物（mg/m3） |
| --- | --- |
| 无组织粉尘监测点 | 参照点 | 监测结果 | 0.321~0.348 |
|  | 监控点 | 监测结果 | 0.436~0.457 |
|  | 监控点与参照点浓度差值 | 计算结果 | 0.088~0.136 |
| 《煤炭工业污染物排放标准》（GB20426-2006）标准 | 1.0 |
| 注：监测结果中参照点监测浓度0.529 mg/m3数据为离散型数据，对该数据进行提出后计算。 |

（3）瓦斯

安泰煤矿为低瓦斯矿井，项目设只用回风井，建立个体巡回检测和连续监测的双重监测系统，严格按设计配齐了安全监控系统，采、掘工作面配备了瓦斯断电仪，工作面上隅角悬挂便携式瓦斯报警仪。

2.7.2.2水环境污染

（1）矿井水

安泰煤矿实际建设一座穿孔旋流反应斜管沉淀池矿井水处理系统，对产生的矿井水进行处理，处理规模为50m3/h（1200m3/d）。安泰煤矿矿井水涌水量为240m3/d，矿井水经过地上矿井水处理站处理后全部用于井下防尘、消防、储煤场洒水、厂区道路洒水使用，不外排。安泰煤矿矿井水处理工艺流程见图7.2-3。

图2.7-1  矿井水处理工艺流程图

（2）生活水

安泰煤矿工业场地生活污水经管网收集后进入生活污水处系统，生活污水处理采用MDS污水综合处理设施进行处理，处理规模为5m3/h（120m3/d）。煤矿生活污水实际产生量为4.0 m3/d，生活污水经MDS污水综合处理设施处理后储煤场洒水、工业场地绿化消防、道路洒水等，不外排。安泰煤矿生活污水处理工艺流程图见图7.2-2。

图2.7-2  生活污水处理工艺流程图

（3）安泰煤矿水平衡分析

根据以上分析，绘制安泰煤矿实际水平衡图见图2.7-1。

图2.7-3  项目实际水平衡图  单位：m3/d

2.7.2.3声环境污染

安泰煤矿矿井地面主要噪声源有：通风机房、主副井提升机房、空压机房、锅炉引风机房、坑木加工房以及水泵房等处，这些设备噪声源大部分是宽频带的，且多为固定噪声源。煤矿对噪声设备采区基础减振、隔音间隔声、加装消声器、建设隔音间隔声、夜间停止部分设备运行等措施，降低噪声对周边环境的影响。

根据环保竣工验收监测结果，工业场地厂界噪声各监测点昼、夜噪声监测值均满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准限值要求。工业场地和道路两侧2处敏感点噪声监测值均满足验收标准《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准限值要求。

因此，安泰煤矿没有出现噪声扰民现象。

2.7.2.4固体废物污染

（1）煤矸石

安泰煤矿不设永久性矸石场，利用主井工业场地东部空地作为矸石临时周转场，矸石在周转场临时堆存，由郑煤集团国瑞公司统一处置，在临时堆场堆存时间不超过10天。安泰煤矿运营期矸石（1.5万t/a）在矸石临时周转场临时暂存，由郑煤集团国瑞公司统一处理，用于烧结砖生产，综合利用率100%。

根据安泰煤矿煤矸石成分分析监测结果可知，安泰煤矿煤矸石为第Ⅰ类一般工业固体废物。矸石周转场按第Ⅰ类工业固体废物建设管理是合理的。

（2）其他固体废物

本项目排放的锅炉灰渣384t/a。从现场调查看，锅炉灰渣在矸石临时周转场临时存放，由郑煤集团国瑞公司统一处理，用于烧结砖生产，综合利用率100%。

矿井在籍人数为423人。生活垃圾主要由食堂、办公楼和职工宿舍等产生，实际生活垃圾产生量约145t/a。根据现场调查，矿区所有生活垃圾进行了收集，由封闭式垃圾运输车运往超化镇垃圾中转站后，运往新密市生活垃圾处理厂进行安全填埋。

2.7.2.5生态影响

安泰煤矿井田位于新密市西侧，属于丘陵地形，井田范围内无自然保护区，五国家级、省级保护野生动植物，土地利用以农业用地为主。

安泰煤矿到目前为止采空区面积600m2，采厚2m，首采工作面上方无村庄，经过的道路未出现地表下沉等问题，安泰煤矿采区定期对公路巡查、及时填垫路基，可有效保护公路的正常使用。

根据预测结果，全井田地表沉陷影响范围为0.175km2。目前，井田范围内的土地利用类型主要为耕地，此外，还有一部分道路用地，地表沉陷虽然会对耕地条件产生轻微的不利影响，但是不会影响耕地的继续使用。对本井田所在的乡镇而言，各类用地比例变化很小。

2.7.2.6运营期污染物产排汇总情况

安泰煤矿运营期阶段实际污染物产排情况靖安表2.7-6。

表2.7-6  试生产阶段污染物产排情况一览表

| 项 目 | 污染源 | 污染因子 | 污染物浓度 | 产排量 | 治理及排放情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 处理前 | 处理后 | 产生量 | 排放量 |  |
| 废水 | 矿井排水 | 废水量 | / | / | 7.92万t/a | 0 | 斜管沉淀池处理后井下洒水抑尘、储煤场洒水、厂区道路洒水等综合利用，不排放 |
|  |  | COD | 132mg/L | 8.8mg/L | 10.45t/a | 0 |  |
|  |  | SS | 80mg/L | 20mg/L | 6.34 t/a | 0 |  |
|  |  | NH3-N | 0.52mg/L | 0.39mg/L | 0.04 t/a | 0 |  |
|  | 生活污水 | 废水量 | / | / | 0.120万t/a | 0 | MDS污水处理设施处理后储煤场洒水综合利用，不外排 |
|  |  | COD | 102.8mg/L | 43.7mg/L | 0.123t/a | 0 |  |
|  |  | 氨氮 | 1.73mg/L | 0.52mg/L | 0.002t/a | 0 |  |
| 废气 | 锅炉 | 废气量 | / | / | 2.33×103万m3/a | 2.10×103万m3/a | 采用湿式（加碱）脱硫除尘器处理，烟囱高度为35m，达标排放 |
|  |  | 烟尘 | 816mg/m3 | 94.4mg/m3 | 9.72t/a | 0.888t/a |  |
|  |  | SO2 | 643mg/m3 | 165mg/m3 | 7.68t/a | 1.51t/a |  |
|  |  | NOx | 714mg/m3 | 734mg/m3 | 8.47t/a | 6.79t/a |  |
| 固废 | 矸石 | 生产期 | / | / | 1.5 万t/a | 0 | 矸石、灰渣提供由集团公司统一处理，用于烧结制砖（见附件8）；生活垃圾运往城市垃圾填埋场处理 |
|  | 灰渣 |  | / | / | 384t/a | 0 |  |
|  | 垃圾 |  | / | / | 145 t/a | 0 |  |
| 噪声 | 设备 | 昼间 | / | / | 80~100 | 55.6~59.5 | 调整布局、减振、消音、隔声等 |
|  |  | 夜间 |  |  | 80~100 | 44.7~49.6 |  |

# 第三章  环评摘要及批复要求

## 3.1 环境影响后评价主要结论

根据平顶山煤业（集团）设计院有限公司2005年12月编制完成的《新密市超华安泰煤业有限公司技术改造初步设计》，河南农大风景园林规划设计院在2007年1月编制完成《新密市超华安泰煤业有限公司年产15万吨煤炭技术改造项目环境影响报告表》，郑州市环保局以郑环然[2007]31号文予以批复。

按照初步设计进行建设过程中，发现原设计投产的12采区上山掘进基本在采空区，与副井井底车场很难贯通，巷道维护十分困难。副井井底标高+140m以上没有再掘进上山巷道。主井井筒东侧和北部，经掘进巷道探测，基本为采空区。井田东翼基本没有可靠的煤炭资源，无法进行开采，并且存在着很大的安全隐患。为此，该项目于2009年重新委托煤炭工业郑州设计研究院有限公司重新进行初步设计，并由河南省工信厅以豫工信[2010]59号进行了批复。根据修改的初步设计，煤炭工业郑州设计研究院有限公司2013年1月编制完成《郑新安泰（新密）煤业有限公司年产15万吨技改项目环境影响后评价（报批版）》，郑州市环保局以郑环然[2013]41号文予以批复。

《郑新安泰（新密）煤业有限公司年产15万吨技改项目环境影响后评价（报批版）》主要结论见表3.1-1。

表3.1-1   环境影响后评价主要结论一览表

| 类型 | 现状评价结论 | 影响评价结论 |
| --- | --- | --- |
| 生态环境 | 评价区共有6种生态系统类型：即农田生态系统、林地生态系统、草体生态系统、路迹生态系统、水域生态系统。其中农田生态系统为主，分布广，遍布评价区各地。从总体看，评价区生态环境比较脆弱，评价区内没有特别生态系统或生境等生态敏感目标； 评价区地处温带阔叶林区，因人类活动，天然植被大部分破坏。除农田耕作地带外，现存的主要植被类型是落叶阔叶林、落叶阔叶灌丛、草地等； 评价区区内没有珍稀濒危和保护植物分布； 评价区地处中温带，野生动物的地理分布在动物地理区划中属古北界、华北区。目前该区的野生动物组成比较简单，种类较少。评价区内无国家级保护动物； 评价区土地利用现状可划分为7个类型，分别是耕地、林地、园地、水域、居民点和工矿用地、交通用地、未利用土地； 评价区地处浅山丘陵，根据实地调查及河南省水土流失现状图可知，评价区水土流失比较严重，属重点治理区。 | 1、施工期：项目主体工程已经基本建成，因此评价主要针对营运期进行分析； 2、营运期：地表沉陷影响：由地表沉陷预测可知，二1煤层开采后，地表沉陷影响范围为0.175km2。地表最大下沉值为2274m，最大倾斜值为-34.85mm/m，最大曲率为1.36×10-3/m，最大水平移动值为1007.41mm/m，最大水平变形值为-33.48 mm/m； 本次设计安泰煤矿全井田共分1个采区，即12采区服务年限5.6a。原有的中部采空区及东部遗留老巷道不在本次设计开采范围之内； 根据矿方提供的井上下对照图及地表沉陷预测值线图，结合结合现场调查，本次设计开采范围内及周边无村庄，井田范围内的湖地村10组（8户）在井田范围内，尚在原房屋居住；经现场调查，房屋未发现明显裂缝现象，目前尚满足入住条件，在中部老采空区，计划2015年6月完成搬迁，不受本次开采影响。本次开采不会对地表村庄造成破坏； 根据预测结果，全井田地表沉陷影响范围为0.175km2。目前，井田范围内的土地利用类型主要为耕地，此外，还有一部分道路用地，地表沉陷虽然会对耕地的耕作条件产生轻微的不利影响，但是不会影响耕地的继续使用。对本井田所在的乡镇而言，各类用地比例变化很小； 本区属于淮河流域，井田内较大的地表水体为井田东部的双洎河，为一季节性河流。在矿区东部通过，在矿区内流经约400m，不在开采范围及沉陷波及范围内，井田范围内无其他地表水体，地表沉陷不会对双洎河造成影响； 根据实地调查，本井田范围小，井田内没有农田水利设施和农灌井，当地农林地浇灌为软皮管从河道抽取（主要为煤矿的外排水），因此地表沉陷不会对农田水利产生影响； 根据矿方提供的《井上下对照图》可知，井田内无重要的等级公路通过，工业广场东侧有一条王沟村至超化镇公路由南向北从矿区东部通过，在矿区内通过长度约670m，在矿区开采范围及沉陷波及范围内，地表沉陷不会对该公路造成影响。但矿方应加强观测，如有问题，可以采区随沉随填、填后夯实的措施保持原来的高度和强度； 本项目井田范围内有郑州市电业局建设的郑州220kv鹅湾变——启夏变输电线路工程13#、14#输电铁塔穿过，由于煤矿矿区早已划定，该段输变电线路是2011年才拟建，因此2011年1月8日输电线塔业主方郑州祥和集团电力工程有限公司与郑新安泰（新密）煤业有限公司达成协议，13#、14#输电铁塔建成后，因煤矿开采造成铁塔倒塌、倾斜以及落线造成的一切后果与煤矿无关，由郑州祥和集团电力工程有限公司承担相关责任。但矿方加强观测，如发现塔有倾斜、下沉现象时，应及时通知塔业主方 |
| 地表水环境 | 根据监测结果，各项监测指标在2个监测断面中除BOD5在两个断面均超标外，其余指标均满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅳ类标准要求。BOD5在两个断面超标的主要原因是沿河工业企业排放的废水及沿线村民排放的生活污水所致 | 矿井资源整合后正常涌水量为38m3/h，即912 m3/d，主要污染物为SS和COD，其初始浓度为：COD为112mg/L，SS为137mg/L。设计经穿孔旋流斜管沉淀池处理，处理后：COD为40mg/L，SS为28mg/L，满足《煤炭工业污染物排放标准》（COD≤50 mg/L，SS≤50 mg/L）要求。部分（420 m3/d）用于井下消防、洒水；处理后的矿井水部分（65 m3/d）用于锅炉补给水及其它用水；多余部分（427m3/d）处理达标后经1.8km自然冲沟排入双洎河，农灌期用于当地农林灌溉等使用； 工业场地污废水主要来源为办公、食堂、联合建筑等，生活污水产生量为48 m3/d，主要污染物为COD和SS，其初始浓度为：COD为200mg/L，SS为140mg/L。经MDS污水综合处理设施处理后COD为40mg/L，SS为28mg/L，满足《污水综合排放标准》（GB8978-2002）表4一级（COD≤100 mg/L，SS≤70 mg/L）限制要求。部分（16 m3/d）用于工业场地防尘、绿化用水；部分（32 m3/d）用于储煤场、矸石临时周转场防尘洒水。生活污水全部综合利用不外排，体现了“节能减排、用污净污”的要求； 项目所排废污水经1.8km自然冲沟进入双洎河，工程纳污水体双洎河为Ⅳ类水体总排放口处，污废水总排放量15.58万m3/a。矿井所排废水由总排放口外排，其外排废水中各种污染物浓度为：COD为40mg/L，SS为28mg/L； 采用A·H考斯加可夫公式及河段污染物综合平衡方程预测矿井废水经过1.8km的干沟汇入双洎河的水量和水质为：Q=355.23 m3/d，即0.00411 m3/s，COD为31.6mg/L，SS为22.1mg/L； 根据生产期煤矿的排水量和水质预测以及双洎河水质、水量，采用完全混合衰减模式计算出本项目投产后双洎河受影响断面水质预测结果。将有关数据带入公式，经计算可知，该项目污水排入双洎河后，经完全混合衰减后，COD、SS排放浓度分别为20.0mg/L、22.1mg/L；矿井水的排入双洎河后，会使下游河水断面I2中污染物COD和SS几乎没有影响（COD由20.0mg/L仍为20.0mg/L，SS由29mg/L降低至28.9mg/L），能够满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅳ类标准要求。COD和SS浓度均满足《农田灌溉水质标准》（GB5084-2005）旱作标准要求 |
| 地下水环境 | 根据地下水的监测结果，对照《地下水质量标准》（GB/T14848-93）中Ⅲ类标准的限制要求，其各项指标均符合标准要求。说明该评价区域内地下水水质情况良好 | 根据地质报告，由导水裂隙带计算可知，本井田本次设计开采煤层主要为二1煤，根据地质报告和调查报告，第四系砂砾浅层地下水距二1煤顶板90m，依据《煤炭工业设计规范》中规定的经验公式，计算该矿井开采过程中导水裂隙带高度为50.2m，因此矿井开采对第四系砂砾浅层含水层影响不大； 根据调查，该区域内居民生产生活用水水源为奥陶系深层地下水，井深280-300m，为奥陶系灰岩含水层组，该含水层距二1煤层平均150.0m，且其间又受太原组中段碎屑岩段隔水层及本溪组铝土岩及铝土质泥岩段隔水层等的隔阻，另外矿井开采梳排水对当地居民生产生活水源影响甚微； 由矸石浸出毒性实验结果可知，矸石浸出液中有毒元素低于《地下水质量标准》（GB/T14848-93）的Ⅲ类要求，因此矸石淋溶水下渗不会对地下水水质构成污染影响 |
| 大气环境 | 评价区所监测的两个点位，SO2、NO2的日均浓度值和SO2、NO2小时均值均能够满足《GB3096-1996》中二级标准要求。TSP日均浓度值在两个监测点超标主要原因是风蚀扬尘所致 | 锅炉烟气烟尘和SO2经除尘脱硫后排放浓度分别为165.5mg/Nm3、151.2mg/Nm3，排放量分别为3.2t/a和2.85t/a，满足《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2001）表1二类区Ⅱ时段和表2Ⅱ时段标准要求，且烟囱高度设置合理； 矸石场扬尘、运输道路扬尘在严格执行环评提出的措施后对环境影响很小； 只要对煤堆（原煤）的含水率进行严格控制（在6%以上），且设置4个摇臂喷头，储煤场在一般情况下，不易起尘或起尘量很小，对周围环境的污染影响很小 |
| 声环境 | 根据监测数结果，拟建工业场地区域及敏感点环境噪声昼间全部低于50 dB(A)，夜间全部低于45 dB(A)，远低于《声环境噪声标准》（GB3096-2008）中的2类标准限值，声环境质量较好。 | 在采取综合性降噪措施后，矿井工业场地厂界及关心点噪声昼夜叠加值均满足《工业企业厂界环境噪声标准》（GB12348-2008）2类标准或《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准要求 |
| 固体废物 | 生产期排矸量约1.5万t/a，为Ⅰ类一般工业固体废物，在工业场地内矸石临时周转场周转后由安泰煤业所属郑煤集团国瑞公司统一处理，各矿不得自行处置，矸石综合利用率为100%。为防止矸石周转场扬尘污染，评价提出采取矸石周转场人工利用软管，定时进行洒水抑尘； 项目运行期锅炉灰渣总排放量为384t/a，锅炉灰渣的主要成分为SiO2、AL2O3和CaO，同生产期矸石一并综合利用； 生活垃圾产生量为145t/a，产生量相对较小，由矿区卫生部门收集后送至城市垃圾专用处理场地处置 |
| 环评结论 | 郑新安泰（新密）煤业有限公司年产15万吨技改项目符合国家相关产业政策，在采取相应的环保措施后，各项污染物均达标排放，且废水和固体废物得到综合利用，对环境影响较小，因此，从环保的角度处罚，在满足评价报告所提出的治理措施和建议的前提下，该项目技改工程是可行的 |

## 3.2 环境影响后评价批复

郑州市环保局于2013年7月以“郑环然[2013]41号文”予对《郑新安泰（新密）煤业有限公司年产15万吨技改项目环境影响后评价（报批版）》进行了批复，主要批复意见如下：

一、根据专家评审意见和郑州市环境工程评估中心技术评估报告，结合新密市环保局的审查意见，同意《郑新安泰（新密）煤业有限公司年产15万吨技改项目环境影响后评价（报批版）》（以下简称《后评价》）的结论和建议。你单位要按照后评价和本审批意见提出的要求，全面落实各项环境保护措施的环保投资。

二、该项目位于新民市超化镇湖地村，2007年2月郑州市环境保护局对原新密市超化安泰煤业有限公司年产15万吨煤炭技术改造项目环境影响报告表进行了批复（郑环然[2007]31号），现已基本建设完毕，但已建成的工业场地向北方向移动约1km，采区工作面从东翼调整到西翼，2台1t/h锅炉调整为2台2t/h锅炉，其它资源整合对象、开采规模、开采煤层、矿区范围、开拓方式、采煤方法等未发生变化。按照《中华人民共和国环境影响评价法》有关规定，进行环境后评价。

三、项目在运行过程中应着重做好以下工作：

（一）严格落实《后评价》提出的各项废水处理措施，确保废水达标排放。矿井水经1座50m3/h穿孔旋流协管沉淀池处理，处理后的矿井水部分用于井下消防洒水，部分用于锅炉补水，多余部分达标排放，达到《煤炭工业污染物排放标准》（GB20426-2006）表2要求；生活污水经5m3/h的MDS生活污水生化处理设施处理后全部用于储煤场、矸石临时周转场及工业场地洒水降尘、绿化用水，达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4一级要求；初期雨水经1座30m3雨水收集池收集后用于储煤场洒水降尘，不得外排。

（二）严格落实《后评价》提出的各项废气治理措施，做好厂区扬尘防治工作。两台DZL2-1.25-AⅡ锅炉，产生的烟气经湿式（加碱）脱硫除尘器处理后，经1根35m高烟囱排放，达到《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2001）二类区Ⅱ时段要求；储煤场四周设置摇臂喷头，东侧和北侧设置挡墙；对矸石临时周转场和运输道路定期洒水，运输车辆加盖篷布，达到《煤炭工业污染物排放标准》（GB20426-2006）表5标准。

（三）选用低噪声生产设备，高噪声设备采取消声、吸音、坚贞、隔声等措施，厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准要求。

（四）项目建设运营过程中产生的矸石经矸石临时周转场堆存后和锅炉灰渣一起交由郑煤集团国瑞公司统一处理；生活垃圾集中收集后定期运至城市垃圾处理场处理。

三、项目建成后，全厂污染物排放总量应满足《建设项目主要污染物总量指标备案表》（项目编号：4101111561）提出的总量控制要求：COD6.24t/a、NOx12.22t/a、氨氮0.16t/a、二氧化硫2.85t/a。

四、建设单位在建设和实施过程中应严格执行环境保护“三同时”制度，认真落实环评提出的生态保护和污染防治措施。项目建成后要及时向我局申请试生产，试生产3个月内申请环保验收，经验收合格后，方可正式生产。

# 第四章  环保措施落实情况调查

## 4.1 环境影响后评价提出的措施落实情况

### 4.1.1 施工阶段

项目在环境影响后评价阶段期间，除矿井水、生活污水等环保设施未完成外，其井筒掘进、井下巷道、硐室及地面设施基本建设完毕，因此，后评价期间主要针对运营期进行分析。

### 4.1.2 生产运营阶段

环境影响后评价提出的安泰煤矿建设项目运营期环保措施及落实情况见表4.1-1。

表4.1-1  运营期环境保护措施落实情况表

| 专题 | 环 评 要 求 | 落 实 情 况 |
| --- | --- | --- |
| 水环境 | 1、在主工业场地建设矿井水处理站一座，处理规模50m3/h，处理设施为穿孔斜管沉淀池。矿井水部分用于井下消防、洒水；处理后的矿井水部分用于锅炉补给水及其它用水；多余部分处理达标后经1.8km自然冲沟外排入双洎河，农灌期用于农林灌溉等使用。 2、在主工业场地建一座5m3/h处理规模的MDS污水综合处理设施1套，生活污水经处理后全部用于工业场地降尘、绿化、储煤场、矸石临时周转场洒水降尘等，不外排。 3、初期雨水进入1座30m3雨水收集池，经收集沉淀后用于煤场洒水抑尘。 | 已落实 1、已建成设计规模50m3/h穿孔斜管沉淀池矿井水处理站，对矿井水进行处理。处理后（240m3/d）全部用于井下消防、洒水、储煤场洒水、厂区道路洒水，资源化综合利用不外排。 2、生活污水处理规模为5m3/hMDS污水综合处理设施1套，处理后全部用于工业场地和储煤场降尘、绿化，不外排。 3、初期雨水进入1座30m3雨水收集池，经收集沉淀后用于煤场洒水抑尘，雨水收集池进行地面硬化，同时加装护栏。 |
| 大气环境 | 1、工业场地两台锅炉分别采用湿式（加碱）脱硫除尘器（合计建设2套）进行除尘和脱硫，除尘效率大于92%，脱硫效率大于75%。处理后的废气通过1座高35m的烟囱排放。 2、储煤场设置摇臂式喷头4个，定时洒水；在储煤场东侧、北侧设置高度5m的塑钢挡风墙130m。 3、矸石临时周转场配置专人，人工利用软管洒水设施，定时洒水 4、配简易洒水车1辆，定时洒水，增加道路湿度 | 已落实 1、实际建设两台锅炉（一用一备），采暖期一台锅炉已够用，同时配套建设一套脱硫除尘设施，对运行锅炉烟气进行处理，处理后通过35m高烟囱排放。 2、储煤场配置摇臂式喷头7个，定时洒水；在储煤场北侧设置高度5m的塑钢挡风墙130m，东侧设置高度4m的砖混围墙10m。 3、矸石临时周转场配置专人，人工利用软管洒水设施，定时洒水 4、配简易洒水车1辆，定时洒水，增加道路湿度 |
| 声环境 | 1、在设备选型上，尽量选用运行平稳可靠、噪音小的设备。 2、锅炉鼓风机、引风机进出口均安装消声器。 3、设备与基座之间设置减震垫。 4、进口房的驱动机四周设隔声板维护降噪；提升机房、运煤皮带走廊、锅炉房、机修车间等门窗采用隔声材料。 | 已落实 1、通风机内在设备购置时已配备消声装置，对扩散塔按照消声器；提升机房设置隔声值班室；空压机封闭处理，并在内壁设置吸声材料，房采用隔声门窗； 2、工业场地锅炉房设置隔声门窗和隔音值班室；锅炉鼓、引风机和送风机均设置减震基础；水泵噪声采用加装消声器、做减震基础。 |
| 固体废物 | 1、矸石为Ⅰ类一般工业固体废物，在工业场地内矸石临时周转场周转后由安泰煤业所属郑煤集团国瑞公司统一处理，矸石综合利用率为100%。 2、项目运行期锅炉灰渣总排放量为384t/a，锅炉灰渣的主要成分为SiO2、AL2O3和CaO，同生产期矸石一并由安泰煤业所属郑煤集团国瑞公司统一处理，综合利用率为100%。 3、生活垃圾产生量为由矿区卫生部门收集后送至城市垃圾专用处理场地处置。 | 已落实。 1、矸石和锅炉灰渣，在工业场地内矸石临时周转场周转后由安泰煤业所属郑煤集团国瑞公司统一处理，用于烧结制砖（见附件8），综合利用率为100%。 2、生活垃圾产生量为由矿区卫生部门收集后送至城市垃圾专用处理场地处置。 |
| 生态环境 | 1、该矿为一资源整合的矿井，剩余资源有限，本次设计区域为井田西翼，可采范围不大，设计为一个采区，不存在接替问题。本次设计采区范围内无村庄。 2、对沉陷区的治理主要应从恢复土地功能出发，采用土地平整等办法恢复耕地质量。沉陷前期地表尚未稳定，沉陷盆地边界亦在不断发展，此时易着重维持土地的可耕作行，待沉降稳定后全面整治。由于本地区为丘陵区，地表沉陷后将不会度对地貌形态产生较大影响，对于农田由于地表沉陷而出现的裂缝现象，稍加修正即可恢复使用。 | 已落实。 1、本次设计为一个采区，不存在接替问题，设计采区范围内无村庄。 2、对塌陷的耕地带沉降稳定后进行复垦；对其他大型灌木进行分类补偿，并在复垦后的土地上进行植树造林等。 |
| 水土保持 | 1、工业场地维护排洪，排水沟，厂区绿化，地面硬化等措施。 2、加强对地表沉陷区的监测，生态保护措施及时回填塌陷区，土地平整等办法恢复耕地质量，减少和避免水土流失的加剧。 | 已落实。 1、工业场地建设排洪沟和排水沟，并进行维护；厂区建设绿化面积0.12hm2，对厂区地面部分进行硬化。 2、经了解，安泰煤矿已经对原坑口电厂联营煤矿、湖地村振兴煤矿、龙潭第二煤矿等废弃工业场地进行了生态恢复 |
| 环境管理 | 1、设专门环境管理机构，配备专职管理人员；建立健全、完善的环境管理制度，并纳入日常管理。 2、委托专门的环境监测机构进行监测，并建立合理的监测制度 | 已落实 1、设专门的环境管理机构，并设3人专职管理人员，负责环保设施的正常运行和管理工作。 2、环境监测委托新密市环境监测站，建立了常规监测制度 |
| 原有三个煤矿生态影响 | 原新密市坑口电厂联营煤矿： 1、工业场地、储煤场、矸石场 原新密市坑口电厂联营煤矿工矿场地占地1.2hm2，所占土地性质为工业用地，其中储煤场位于场地内东南部，面积1500m2，矸石场紧邻储煤场 2、原新密市坑口电厂联营煤矿沉陷影响范围约0.1km2，最大下沉值约0.4m。沉陷范围内有轻微沉陷，但本地区地表本身起伏较大，冲沟较多，故轻微沉陷对地表沉陷影响较小。 | 已落实 1、技改后原新密市坑口电厂联营煤矿关闭，其井筒和地面设施不再利用。因此工业场地需要进行恢复。目前工业场地已经推平，井筒封填，建筑物已全部进行拆除，已经进行了生态恢复，恢复面积1.0hm2。 2、据调查，地表沉陷对村庄无明显影响。 |
|  | 原新密市超化镇湖地村振兴煤矿： 1、工业场地、储煤场、矸石场 原新密市超化镇湖地村振兴煤矿工业场地占地0.1hm2，所占土地性质为工矿用地，其中储煤场位于场地内西部，面积1000m2，矸石场紧邻储煤场 2、原新密市超化镇湖地村振兴煤矿沉陷影响范围约0.1km2，最大下沉值约0.4m。沉陷范围内有轻微沉陷，但本地区地表本身起伏较大，冲沟较多，故轻微沉陷对地表沉陷影响较小。 | 已落实 1、技改后原新密市超化镇湖地村振兴煤矿关闭，其井筒和地面设施不再利用。因此工业场地需要进行恢复。目前工业场地已经推平，井筒封填，建筑物已全部进行拆除，已经进行了生态恢复，恢复面积1.0hm2。 2、据调查，地表沉陷对村庄无明显影响。 |
| 原有三个煤矿生态影响 | 原新密市超化镇龙潭第二煤矿： 1、工业场地、储煤场、矸石场 原新密市超化镇龙潭第二煤矿工业场地占地1.4hm2，所占土地性质为工矿用地，其中储煤场位于场地内南部，面积1200m2，矸石场紧邻储煤场 2、原新密市超化镇龙潭第二煤矿沉陷影响范围约0.2km2，最大下沉值约0.4m。沉陷范围内有轻微沉陷，但本地区地表本身起伏较大，冲沟较多，故轻微沉陷对地表沉陷影响较小。 | 已落实 1、技改后原新密市超化镇龙潭第二煤矿关闭，其井筒和地面设施不再利用。因此工业场地需要进行恢复。目前工业场地已经推平，井筒封填，建筑物已全部进行拆除，已经进行了生态恢复，恢复面积1.4hm2。 2、据调查，地表沉陷对村庄无明显影响。 |

## 4.2 批复文件落实情况

郑州市环保局于2013年7月以“郑环然[2013]41号文”予对《郑新安泰（新密）煤业有限公司年产15万吨技改项目环境影响后评价（报批版）》进行了批复。批复意见及落实情况见表4.2-1。

表4.2-1 环保主管部门批复的落实情况表

| 主管部门 | 批复要求 | 落实情况 |
| --- | --- | --- |
| 郑州市环境保护局 | 严格落实《后评价》提出的各项废水处理措施，确保废水达标排放。矿井水经1座50m3/h穿孔旋流协管沉淀池处理，处理后的矿井水部分哟关于井下消防洒水，部分用于锅炉补水，多余部分达标排放，达到《煤炭工业污染物排放标准》（GB20426-2006）表2要求；生活污水经5m3/h的MDS生活污水生化处理设施处理后全部用于储煤场、矸石临时周转场及工业场地洒水降尘、绿化用水，达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4一级要求；初期雨水经30m3雨水收集池收集后用于储煤场洒水降尘，不得外排。 | 已落实 1、已建成设计规模50m3/h穿孔斜管沉淀池矿井水处理站，对矿井水进行处理。处理后（240m3/d）全部用于井下消防、洒水、储煤场洒水、厂区道路洒水，资源化综合利用不外排。 2、生活污水处理规模为5m3/hMDS污水综合处理设施1套，处理后全部用于储煤场、工业场地降尘，不外排； 3、初期雨水进入1座30m3雨水收集池，经收集沉淀后用于煤场洒水抑尘，雨水收集池进行地面硬化，同时加装护栏。 |
|  | 严格落实《后评价》提出的各项废气治理措施，做好厂区扬尘防治工作。两台DZL2-1.25-AⅡ锅炉，产生的烟气经湿式（加碱）脱硫除尘器处理后，经1根35m高烟囱排放，达到《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2001）二类区Ⅱ时段要求；储煤场四周设置摇臂喷头，东侧和北侧设置挡墙；对矸石临时周转场和运输道路定期洒水，运输车辆加盖篷布，达到《煤炭工业污染物排放标准》（GB20426-2006）表5标准。 | 已落实 1、实际建设两台锅炉（一用一备），采暖期一台锅炉已够用，同时配套建设一套脱硫除尘设施，对运行锅炉烟气进行处理，处理后的废气通过1根35m高烟囱排放。 2、储煤场配置摇臂式喷头7个，定时洒水；在储煤场北侧设置高度5m的塑钢挡风墙130m，东侧设置高度4m的砖混围墙10m。 3、矸石临时周转场配置专人，人工利用软管洒水设施，定时洒水 4、配简易洒水车1辆，定时洒水，增加道路湿度 |
|  | 选用低噪声生产设备，高噪声设备采取消声、吸音、坚贞、隔声等措施，厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准要求。 | 已落实 1、通风机内在设备购置时已配备消声装置，对扩散塔按照消声器；提升机房设置隔声值班室；空压机封闭处理，并在内壁设置吸声材料，房采用隔声门窗； 2、工业场地锅炉房设置隔声门窗和隔音值班室；锅炉鼓、引风机和送风机均设置减震基础；水泵噪声采用加装消声器、做减震基础。 |
|  | 项目建设运营过程中产生的矸石经矸石临时周转场堆存后和锅炉灰渣一起交由郑煤集团国瑞公司统一处理；生活垃圾及中国收集后定期运至城市垃圾处理场处理。 | 已落实 1、矸石和锅炉灰渣，在工业场地内矸石临时周转场周转后由安泰煤业所属郑煤集团国瑞公司统一处理，用于烧结制砖（见附件8），综合利用率为100%。 2、生活垃圾产生量为由矿区卫生部门收集后送至城市垃圾专用处理场地处置。 |
|  | 项目建成后，全厂污染物排放总量应满足《建设项目主要污染物总量指标备案表》（项目编号：4101111561）提出的总量控制要求：COD6.24t/a、NOx12.22t/a、氨氮0.16t/a、二氧化硫2.85t/a。 | 已落实 根据本次验收监测报告监测结果，均能够达标排放，污染物排放量分别为：COD0t/a、NOx6.79t/a、氨氮0t/a、二氧化硫1.51t/a。 |
|  | 建设单位在建设和实施过程中应严格执行环境保护“三同时”制度，认真落实环评提出的生态保护和污染防治措施。项目建成后要及时向我局申请试生产，试生产3个月内申请环保验收，经验收合格后，方可正式生产。 | 已落实 项目在建设和实施过程中，自觉接收新密市环保局的日常监督管理，并于2013年12月向郑州市环保局申请试生产，经现场核查，2014年1月郑州市环保局以郑环然试[2014]2号文同意其试生产。 |

# 第五章  施工期环境影响调查

郑新安泰（新密）煤业有限公司年产15万吨煤炭技术改造项目环境影响后评价阶段期间，整合前三个煤矿已经关闭，其井筒和地面设施不再利用，工业场地已经推平，井筒封填，建筑物已全部进行拆除，并且已经完成了生态恢复等工作；环境影响后评价期间安泰煤矿井筒掘进、井下巷道、硐室及地面设施等主体工程和基础设施已经基本建设完毕，因此，环境影响后评价期间主要针对运营期进行分析，本次环保竣工验收调查不再进行施工期环境影响调查。

# 第六章  生态影响调查

## 6.1 生态环境现状调查

### 6.1.1 地形地貌

新密市地形地貌类型复杂多样，全市地形起伏加大，西部山地海拔900m以上，而东部河谷平坦开阔。本区位于新密煤田东南部，属于丘陵地形。地势总体表现为中部及南部低，东、西、北三面高，最高海波标高为213.4m，最低海拔标高为171.7m，最大相对高差41.7m。矿区内地势较为平坦，小型冲沟发育，有利于大气降水和径流和排泄。

### 6.1.2 气候条件

本区属大陆性半干旱气候区。四季分明，夏、秋两季炎热多雨，冬、春两季寒冷干燥。年平均降雨量为624.35mm，日最大降雨量103.5mm，降雨多集中在7~9月份。占全年降雨量的50%以上。年平均气温14.2℃，七月份最热，历年最高气温高达41.3℃；元月份最冷，历年最低气温-17.8℃。最大冻土深度为18cm。

春、夏、秋三季以东北风、东风为主，冬季以西风为主，东、春风力较大，最大风速可达20m/s。

### 6.1.3 土壤

项目区土壤类型丰富。新密市土壤总面积125.25万亩，分为3个土壤，即褐土、潮土、棕壤土。其中褐土面积最大，占总面积的80%以上，全市均有分布，这类土质多为轻壤，适应小麦、玉米、红薯等多种农作物生长。潮土类主要分布在双洎河沿岸。

全市耕层土壤的养分平均含量为：有机质1.08%，速效氮37ppm，速效钾87ppm，pH值7.5左右。有机质含量较低，土壤严重缺磷，养分比例失调，满足不了作物高产对养分的要求。

### 6.1.4 自然植被

区域植被属华北落叶阔叶林区，境内天然植被稀少，以人工植被为主，林草覆盖率35.4%。地表植被主要为农业植被和人工种植的林木，井田范围内的农作物主要是小麦、玉米和红薯，用材林主要是泡桐、杨树、刺槐和榆树，经济林很少，林木主要分布在村旁、道路两侧、沟内和田间。

调查区域内务自然保护区，无国家级、省级保护野生动植物。

### 6.1.5 土地利用现状

参照全国土地利用现状调查技术规程和全国土地利用现状分类系统及新密市土地利用资料，根据实地调查，将评价区土地利用情况划分为7个类型。详见表6.1-1。

表6.1-1     评价区土地利用情况一览表

| 分类 | 面积（hm2） | 占评价区比例（%） | 特征 |
| --- | --- | --- | --- |
| 耕地 | 816.8 | 40.2 | 分布于大部分地区 |
| 园地 | 22.85 | 2.8 | 分布于个别地区 |
| 林地 | 88.95 | 10.9 | 主要是杨、柳、泡桐，分布于村庄、农田周围及河流和道路两侧 |
| 水域 | 9.79 | 1.2 | 呈规则或不规则斑块状分布 |
| 居民点及工矿用地 | 267.67 | 32.8 | 村落及工矿用地。呈规则或不规则斑块状分布 |
| 交通用地 | 44.06 | 5.40 | 呈规则或不规则斑块状分布 |
| 未利用土地 | 54.67 |  | 呈规则或不规则斑块状分布 |
| 合计 | 1304.0 | 100.00 |  |

## 6. 2 生态环境影响调查

安泰煤矿技改项目的建设对当地生态影响主要是因井下采煤形成的地表沉陷对地表形态、土地资源、水体、植被和地表构筑物等影响，以及基础设施的建设引起的地表植被破坏和水土流失等。

### 6. 2.1 原环境影响后评价预测结果

根据《郑新安泰（新密）煤业有限公司年产15万吨技改项目环境影响后评价（报批版）》（2013年1月）预测结果，安泰煤矿共设一个采区，全井田地表沉陷影响范围为0.175km2。地表最大下沉值为2274m，最大倾斜值为-34.85mm/m，最大曲率为1.36×10-3/m，最大水平移动值为1007.41mm/m，最大水平变形值为-33.48 mm/m。

本次设计安泰煤矿全井田共分1个采区，即二1采区服务年限5.6a。原有的中部采空区及东部遗留老巷道不在本次设计开采范围之内；

根据矿方提供的井上下对照图及地表沉陷预测值线图，结合现场调查，本次设计开采范围内及周边无村庄，井田范围内位于老采空区的湖地村马门组的3户居民已经完成搬迁，原居住房屋已经夷为平地；井田范围内位于老采空区的湖地村10组180人目前已经搬迁剩余8户，尚在原房屋居住；经现场调查，房屋未发现明显裂缝现象，目前尚满足入住条件。该8户居民计划搬迁至湖地村新村；湖地村新村位于项目工业场地东北侧800m，目前新村正在建设当中，新村部分房屋主体已经建成，计划2015年6月投入使用。本次开采不会对地表村庄造成破坏；

根据预测结果，全井田地表沉陷影响范围为0.175km2。目前，井田范围内的土地利用类型主要为耕地，此外，还有一部分道路用地，地表沉陷虽然会对耕地的耕作条件产生轻微的不利影响，但是不会影响耕地的继续使用。对本井田所在的乡镇而言，各类用地比例变化很小；

本区属于淮河流域，井田内较大的地表水体为井田东部的双洎河，为一季节性河流。在矿区东部通过，在矿区内流经约400m，不再开采范围及沉陷波及范围内，井田范围内无其他地表水体，地表沉陷不会对双洎河造成影响；

根据实地调查，本井田范围小，井田内没有农田水利设施和农灌井，当地农林地浇灌为软皮管从河道抽取（主要为煤矿的外排水），因此地表沉陷不会对农田水利产生影响；

根据矿方提供的《井上下对照图》可知，井田内无重要的等级公路通过，工业广场东侧有一条王沟村至超化镇公路由南向北从矿区东部通过，在矿区内通过长度约670m，在矿区开采范围及沉陷波及范围内，地表沉陷不会对该公路造成影响。但矿方应加强观测，如有问题，可以采区随沉随填、填后夯实的措施保持原来的高度和强度；

本项目井田范围内有郑州市电业局建设的郑州220kv鹅湾变——启夏变输电线路工程13#、14#输电铁塔穿过，由于煤矿矿区早已划定，该段输变电线路是2011年才拟建，因此2011年1月8日输电线塔业主方郑州祥和集团电力工程有限公司与安泰煤矿达成协议，13#、14#输电铁塔建成后，因煤矿开采造成铁塔倒塌、倾斜以及落线造成的一切后果与煤矿无关，由郑州祥和集团电力工程有限公司承担相关责任。但矿方加强观测，如发现塔有倾斜、下沉现象时，应及时通知塔业主方。

### 6. 2.2 本次验收实际调查结果

安泰煤矿于2014年1月投入试运行，首采工作面为1202，煤层埋深在100~110m之间，采厚2m，二1煤工作面年推进速度为10m。目前采空区面积10 m×60m，采厚2m。项目首采工作面开拓具体位置见图2.3-3。

6.2.2.1采煤沉陷调查影响

矿井地下开采引起的地表沉陷是一个缓慢的动态过程，对地面村庄的影响也是随着地下开采空间的不断扩大而不断加大，地表沉陷有可能造成地面建筑受损，农田遭到破坏而影响耕作。

（1）原有沉陷影响调查

安泰煤矿是由新密市坑口电厂联营煤矿、新密市超化镇湖地村振兴煤矿、新密市超化镇龙潭第二煤矿三个煤矿进行资源整合而来。坑口电厂联营煤矿于1989年建成，2005年闭矿；湖地村振兴煤矿于1989年建成，2005年闭矿；龙潭第二煤矿于1992年建成，2005年闭矿；整合前三个煤矿开采范围小，已造成采空区约0.347km2，沉陷面积约0.4km2，沉陷已稳定。本地区属丘陵地带，山间谷地和缓坡较多，经了解，井下开采不改变区域总体地形地貌类型，原有农田沉陷采区安泰煤矿资金补偿、农民自行复垦方式，下部利用装有土、石等的尼龙袋填充，上部通过土地平整覆盖表土，已经全部复垦完毕。

（2）村庄搬迁情况调查

根据《郑新安泰（新密）煤业有限公司年产15万吨技改项目环境影响后评价（报批版）》（2013年1月）预测结果，安泰煤矿共设一个采区，根据矿方提供的井上下对照图和地表沉陷预测等线图，结合现场调查，本次设计开采范围内及周边无村庄，井田范围内的湖地村10组（8户）在井田范围内，尚在原房屋居住；经现场调查，房屋未发现明显裂缝现象，目前尚满足入住条件，在中部老采空区，计划2015年8月完成搬迁，新村目前正在建设当中。本次开采不会对地表村庄造成破坏。

（3）沉陷对自然景观和植被的影响

矿井对自然景观的影响主要表现为矿井份开采，废弃岩土的堆置、采矿形成的沉陷区、一些设施对土地的永久性占用等，使原有的自然景观遭到破坏。

矿井对植被的影响主要是各种施工活动造成直接施工区域内的植被的完全破坏，施工区域一定范围内的植被也会遭到一定程度的破坏。弃渣、生活垃圾等构成的固体废弃物、井下排水、工业场地产生的生活污水、煤尘、粉尘等，以及地表沉陷，均会对周围的植被产生不良影响。尽管项目建设会使原有植被遭到局部损失，但不会使整体评价区植物群落的组成发生明显变化，也不会造成某一植物种的消失。

（4）沉陷对生态环境的影响

根据沉陷预测，煤矿井采煤不可避免的造成地表塌陷现象，本区总体地势东高西低，沟岭相间，纵横交错，沟谷发育形态呈“V”字形。地形切割严重，山背呈鱼脊状，山头多位馒头型，山麓及沟谷有坡积物，属侵蚀性山丘地貌。

针对本矿来说，开采煤层倾角布袋，地貌起伏变化不大，地表变形显现主要以沉陷盆地为主、局部产生裂缝。

地表下沉盆地改变了地表原有的形态，引起了高低、坡度及水平位置的变化，全井田开采后，形成下沉盆地的面积约0.175km2，下沉盆地中最大下沉值约2.274m，下沉盆地对该区地表形态的影响仅局限在采空区边界上方的局部范围内。地表裂缝一般范不在开采边界边缘（永久煤柱上方）常可以看到有裂缝，地表裂缝一般平行于采空区边界发展采深和采厚的比值较小，在推进中的工作面前方地表可能发生于工作面的裂缝，但裂缝的宽度和深度比较小，这种裂缝是随工作面推进先张开而后逐渐闭合。地表裂缝的形式为契形，地面的开口大，随着深度的增大而减小，达一定深度尖灭。

总的来说开采会对原有地表形态产生一定的影响。本项目所在为丘陵地区，且开采面积较小，下沉盆地对该区域地表形态的影响仅局限在采空区边界上方的局部范围内。沉陷的最终影响不会改变区域总体地貌形态。

（5）沉陷对土地利用的影响

根据预测结果，全井田地表沉陷影响范围为0.175km2。目前，井田范围内的土地利用类型主要为耕地，此外，还有一部分道路用地，地表沉陷虽然会对耕地条件产生轻微的不利影响，但是不会影响耕地的继续使用。对本井田所在的乡镇而言，各类用地比例变化很小。

（6）沉陷对地表水体的影响

本区属于淮河流域，井田内较大的地表水体为井田东部的双洎河，为一季节性河流。在矿区东部通过，在矿区内流经约400m，不再矿区开采范围及沉陷波及范围内，井田范围内无其他地表水体，地表沉陷不会对双洎河造成影响。

（7）沉陷对农田水利设施的影响

根据实地调查，本井田范围小，井田内没有农田水利设施和农灌井，当地农林地浇灌为软皮管从河道抽取（主要为煤矿的外排水），因此地表沉陷不会对农田水利产生影响。

（8）沉陷对矿区道路的影响

根据矿方提供的《井上下对照图》（图2.3-1）可知，井田内无重要的等级公路通过，工业广场东侧有一条王沟村至超化镇公路由南向北从矿区东部通过，在矿区内通过长度约670m，在矿区开采范围及沉陷波及范围内，地表沉陷不会对该公路造成影响。但矿方应加强观测，如有问题，可以采区随沉随填、填后夯实的措施保持原来的高度和强度。

（9）沉陷对高压线的影响

本项目井田范围内有郑州市电业局建设的郑州220kv鹅湾变——启夏变输电线路工程13#、14#输电铁塔穿过，由于煤矿矿区早已划定，该段输变电线路是2011年才拟建，因此2011年1月8日输电线塔业主方郑州祥和集团电力工程有限公司与安泰煤矿达成协议，13#、14#输电铁塔建成后，因煤矿开采造成铁塔倒塌、倾斜以及落线造成的一切后果与煤矿无关，由郑州祥和集团电力工程有限公司承担相关责任。但矿方加强观测，如发现塔有倾斜、下沉现象时，应及时通知塔业主方。

6.2.2.2水土流失治理措施调查

（1）矸石临时周转场水土流失治理

矸石临时周转场四周设围堰，并定时采取人工洒水方式抑制扬尘，矸石周转时间不超过10天。

（2）工业场地水土流失防治

项目采取了工业场地周边排水工程、围墙、地面硬化等防治水土流失的工程措施和种植措施，均已完成。

6.2.2.3绿化防护措施落实情况

工业场地采取了园林化绿化形式，厂区绿化大多位于办公及生活区，厂区工业场地内共完成绿化面积800m2，绿化位于门前道路两旁、两节道路两旁、办公区周围、围墙内外等。品种有杨树、柏树、草坪、四季青、兰花、塔松、红白日、大叶女贞等。厂外公路两侧主要种植树种为杨树、桐树，绿化面积约400m2。

项目绿化总面积为1200m2（0.12hm2），绿化投资15万元。原环评中提出项目绿化面积为0.15hm2，目前绿化面积距离原环评提出的要求尚有一定的差距，需要加强工业场地绿化。

## 6.3生态保护措施的有效性分析

### 6.3.1 沉陷区治理措施的有效性

本次验收主要调查首采工作面的沉陷影响。现场调查表明，目前采空区面积600m2，采厚2m，首采工作面上方无村庄，经过的道路未出现地表下沉等问题，安泰煤矿采区定期对公路巡查、及时填垫路基，可有效保护公路的正常使用。

由于本地区属于丘陵地带，到目前为止井田范围内农田没有发现明显下沉现象，不影响当地村民正常耕作。矿方重视对生产期沉陷影响的治理工作，采取定期巡查沉陷区农田和自然植被，一旦发现问题及时出资修复的方式是可行的。

### 6.3.2沉陷区村庄保护、搬迁措施的落实

根据矿方提供的《井上下对照图》（图2.3-3）及地表沉陷预测等值线图，结合现场调查，本次设计开采范围内及周边无村庄，井田范围内的湖地村10组（8户）在井田范围内，尚在原房屋居住；经现场调查，房屋未发现明显裂缝现象，目前尚满足入住条件，在中部老采空区，计划2015年8月完成搬迁，新村目前正在建设当中。本次开采不会对地表村庄造成破坏。

### 6.3.3其他生态治理措施的有效性分析

（1）地面硬化、雨水排沟、围墙、空地绿化等水保措施可有效减少水土流失，但目前绿化面积距离提出的要求尚有一定差距，需要进一步加强工业场地绿化。

（2）矸石临时周转场四周设置围堰，并定时采取人工洒水方式抑制扬尘，矸石周转不得超过10天，可有效减少矸石水土流失，措施可行。

## 6.4 调查结论及建议

### 6.4.1结论

安泰煤矿井田位于新密市西侧，属于丘陵地形，井田范围内无自然保护区，无国家级、省级保护野生动植物，土地利用以农业用地为主。

调查表明，技改前采空区已开采多年，且沉陷稳定，技改后的首采工作面属于丘陵地带，山谷和缓坡较多，经了解，目前采空区面积600m2，采厚2m，首采工作面上方无村庄，经过的道路未出现地表下沉等问题，安泰煤矿采区定期对公路巡查、及时填垫路基，可有效保护公路的正常使用。

结合现场调查，本次设计开采范围内及周边无村庄，井田范围内的湖地村10组（8户）在井田范围内，尚在原房屋居住；经现场调查，房屋未发现明显裂缝现象，目前尚满足入住条件，在中部老采空区，计划2015年8月完成搬迁，新村目前正在建设当中。本次开采不会对地表村庄造成破坏。项目设计开采范围内无村庄。项目开采不会对地表村庄造成破坏。

井田内较大的地表水体为井田东部的双洎河，为一季节性河流。在矿区东部通过，在矿区内流经约400m，不再矿区开采范围及沉陷波及范围内，井田范围内无其他地表水体，地表沉陷不会对双洎河造成影响。

根据预测结果，全井田地表沉陷影响范围为0.175km2。目前，井田范围内的土地利用类型主要为耕地，此外，还有一部分道路用地，地表沉陷虽然会对耕地条件产生轻微的不利影响，但是不会影响耕地的继续使用。对本井田所在的乡镇而言，各类用地比例变化很小。

项目开采会对原有地表形态产生一定的影响。本项目所在为丘陵地区，且开采面积较小，下沉盆地对该区域地表形态的影响仅局限在采空区边界上方的局部范围内。沉陷的最终影响不会改变区域总体地貌形态。

同时采取了水土保持措施，矸石临时周转场四周设围堰，工业场地周围设围墙、绿化、排水工程、地面硬化等工程防护与植被绿化相结合的水土保持措施，这些措施的建设，可有效减轻项目对生态环境的影响，减少水土流失量。项目厂区及道路绿化面积为1200m2（0.12hm2），原环评提出绿化面积为0.15hm2，目前绿化面积距离原环评提出的要求尚有一定的差距。

### 6.4.2整改建议

加强工业场地绿化，满足环评提出的绿化面积达到0.15hm2的要求。

# 第七章  地表水环境影响调查与分析

## 7.1 区域地表水体

### 7.1.1 地表水系

本区域属淮河流域水系，井田范围内较大的地表水体为井田东部的双洎河，为一季节性河流。在矿区东部通过，在矿区内流经约400m，不再矿区开采范围及沉陷波及范围内，井田范围内无其他地表水体。双洎河在新密一带坡降较小，河床呈蛇状弯曲，两岸一级阶地较发育。河床水位标高157.4~165.9m。喝水的补给来源于大气将于，其次为沿河床的工矿企业废水和生活污水。

区域地表水系统见图7.1-1。

### 7.1.2 地表水环境监测现状

（1）监测断面布设与监测项目、频次、监测时间

本次调查地表水监测断面布设及监测频率见表7.1-1。地表水监测断面布设见图7.1-2。

表7.1-1     地表水监测断面、项目、频次一览表

| 项目 类别 | 监测点名称 | 监测项目 | 监测频次 | 监测时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 地表水 | 项目排污水所在冲沟入双洎河排污口上游200m | pH、SS、COD、氨氮、六价铬、挥发酚、硫化物、流量、水温 | 监测3天，每天1次 | 2014年1月2日~4日 |
|  | 项目排污水所在冲沟双洎河下游500m |  |  |  |
| 注：项目排污水所在冲沟入双洎河排污口上游约400m处存在其他排污单位，因此，背景断面选取为排污口上游200m处。 |

（2）监测结果

地表水监测结果见表7.1-2。

表7.1-2     地表水环境现状监测结果一览表

| 项目 采样地点 | 流量 M3/s | pH 无量纲 | 水温 ℃ | 氨氮 mg/L | *悬浮物 mg/L | 化学 需氧量 mg/L | 挥发酚 mg/L | 硫化物 mg/L | 六价铬 mg/L |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 双洎河上游200m(以排污口为参照点) | 数值 | 0.251~0.258 | 7.92~8.04 | 12.2~13.4 | 1.41~1.50 | 22~31 | 34~36 | 0.009 | 0.5 | 0.002 |
|  | 超标率（%） | / | 0 | / | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 |
|  | 最大超标倍数 | / | / | / | / | / | 0.20 | / | / | / |
| 双洎河下游500m(以排污口为参照点) | 数值 | 0.252~0.259 | 7.96~8.10 | 12.4~13.2 | 0.906~0.921 | 24~30 | 26~29 | 0.008 | 0.5 | 0.002 |
|  | 超标率（%） | / | 0 | / | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 最大超标倍数 | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
| （GB3838-2002）Ⅳ类 | / | 6~9 | / | 1.5 | 200 | 30 | 0.01 | 0.5 | 0.05 |
| 备注 | *采用《农田灌溉水质标准》（GB5084-2005）表1旱作标准 |

由监测结果可知，双洎河上游200m(以排污口为参照点)监测断面除COD超标外，其余均满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅳ类水质标准要求。双洎河下游500m(以排污口为参照点) 监测断面监测因子监测浓度均满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅳ类水质标准要求。上游监测断面COD超标主要原因是双洎河上游工矿企业和沿河两岸生活污水进入河流所致。

与环评监测结果对比可知，背景断面（双洎河上游200m(以排污口为参照点)）挥发分、硫化物和六价铬等污染因子监测浓度较环评时有所增大，但是背景断面和监控断面监测数值变化不大，增大原因主要为双洎河上游工矿企业和沿河两岸生活污水进入河流所致。背景断面和监控断面其他各监测因子较环评时变化不大。

## 7.2 地表水环境影响调查

### 7.2.1 原环境影响后评价预测结果

《郑新安泰（新密）煤业有限公司年产15万吨技改项目环境影响后评价（报批版）》（2013年1月）影响预测结果：

正常矿井排水量为38m3/h（912m3/d），环评提出建设1座50m3/h穿孔斜管沉淀池矿井水处理站，对矿井水进行处理。部分（420m3/d）用于井下消防、洒水；处理后的矿井水部分（65m3/d）用于锅炉补给水及其它用水；多余部分（427m3/d）处理达标后经1.8km自然冲沟外排入双洎河，农灌期用于农林灌溉等使用。

工业场地污废水产生量为48m3/d，环评提出建设1座5m3/h处理规模的MDS污水综合处理设施1套，生活污水经处理后全部用于工业场地降尘、绿化、储煤场、矸石临时周转场洒水降尘等，不外排。

建设雨水收集池1座30m3对初期雨水进行收集，经沉淀后雨水用于储煤场洒水抑尘，不外排。

采用完全混合衰减模式，将外排废水中COD、SS相关的计算公式中，经计算，矿井废水排入双洎河前后，河水水质几乎没有变化，均满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅳ类水质标准要求和《农田灌溉水质标准》（GB5084-2005）旱作标准要求。

### 7.2.2 本次验收调查结果

7.2.2.1水污染源调查

根据调查，安泰煤矿矿井涌水量明显低于原环评期间预测矿井用水量，其主要原因是原环评地下水预测期间，引用新密市地下水资料偏早，新密市地下水位近几年略有下降，因此，安泰煤矿矿井水用水量低于原环评预测矿井用水量；安泰煤矿矿井经地上处理设施处理后用于井下防尘、消防用水、储煤场洒水、厂区道路洒水；

安泰煤矿实际生活用水量低于原环评期间预测用水量，主要原因是项目部分员工为周边居民，围在工业场地住宿，原环评期间预测单人用水量偏高，因此安泰煤矿实际运行过程中用水量低于原环评预测用水量；安泰煤矿生活污水经MDS污水综合处理设施处理后，全部用于工业场地、储煤场及矸石临时周转场洒水不外排。

项目实际水平衡图见图7.2-1。

图7.2-1  项目实际水平衡图  单位：m3/d

7.2.2.2水污染源治理措施调查

（1）工业场地生活污水处理系统

1）生活污水处理工艺及规模

工业场地生活污水经管网收集后进入生活污水处系统，生活污水处理采用MDS污水综合处理设施进行处理，处理规模为5m3/h（120m3/d）。

洗浴废水通过管网进入毛发聚集器进行简易处理；生活污水先经化粪池进行处理；食堂污水进入隔油池进行隔油处理；废水经简易处理后进入接触氧化池进行生化处理，处理的废水进入沉淀池进行沉淀。经沉淀处理后全部利用，不外排。

生活污水处理工艺流程图见图7.2-2。

图7.2-2  生活污水处理工艺流程图

（2）矿井水处理系统

本项目建设一座穿孔旋流反应斜管沉淀池矿井水处理系统，对产生的矿井水进行处理，处理规模为50m3/h（1200m3/d）。

矿井水经井下提升进入调节池，，然后进入加药池，在此加入PAC（聚氯化铝）和PAM（聚丙烯酰胺），充分混合后进入混凝沉淀池，然后溢流进入斜管沉淀池，出水进入清水池。出水供井下消防、降尘、储煤场洒水、厂区道路洒水。

调节池、加药池、斜管沉淀池的污泥进入污泥浓缩池，污泥定期清理，泥饼运至储煤场，上清液收集后回调节池。

矿井水处理工艺流程见图7.2-3。

图7.2-3  矿井水处理工艺流程图

7.2.2.3水污染源监测

（1）生活污水污染源监测

1）监测点位布设、时间及检测单位

本次验收在生活污水处理设施进口、出口分别布设1个监测点，2014年1月02日~04日连续监测3天，每天2次，监测单位为新密市环境监测站。

2）监测项目及监测要求

生活污水监测项目与监测要求见表7.2-1，监测时间同步记录水温、流速等要素。

表7.2-1     生活污水监测点位、项目、频次一览表

| 分类 | 监测点名称 | 监测项目 | 监测频次 |
| --- | --- | --- | --- |
| 地表水 | 生活污水处理设施进口、出口各设1个监测点 | pH、SS、COD、氨氮、流量、水温共6项 | 监测3天，每天2次 |

3）监测方法

采样、分析方法按有关标准和监测技术规范执行。

4）监测结果

监测期间，生活污水实际产生量约4m3/d。

生活污水处理站进、出口水质监测结果见表7.2-2。

表7.2-2     生活污水处理站进、出口水质监测结果一览表

| 项目 采样地点 | 水温 ℃ | 流量 m3/min | PH | SS mg/L | 化学需氧量mg/L | 氨氮 mg/L |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 生活污水处理设施进口 | 数值 | 9.2~11.5 | / | 7.41~7.52 | 33~39 | 85~135 | 1.08~2.13 |
| 生活污水处理设施出口 | 数值 | 9.3~11.6 | 4吨/天 | 7.32~7.4 | 17~28 | 42~46 | 0.343~0.857 |
| （GB8978-1996）一级 | / | / | 6~9 | 70 | 100 | 15 |
| 超标率（%） | / | / | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 平均去除率（%） | / | / | / | 45.3 | 57.5 | 70.2 |

监测结果表明，生活污水处理设施运行效果良好，处理后生活污水中各项污染物排放浓度均小于《污水综合排放标准》（GB8978-1996）一级限制要求，满足达标排放要求。生活污水处理设施对主要污染物SS、化学需氧量、氨氮的平均去除率分别为：45.3%、57.5%、70.2%（去除效率根据验收监测报告数据核算）。

（2）矿井水监测

1）监测点位布设、时间及检测单位

本次验收在矿井水处理设施进口、出口分别布设1个监测点，2014年1月02日~04日连续监测3天，每天2次，监测单位为新密市环境监测站。

2）监测项目及监测要求

矿井水监测项目与监测要求见表7.2-3，监测时间同步记录水温、流速等要素。

表7.2-3     矿井水监测点位、项目、频次一览表

| 分类 | 监测点名称 | 监测项目 | 监测频次 |
| --- | --- | --- | --- |
| 地表水 | 矿井水处理设施进口、出口各设1个监测点 | pH、SS、COD、总镉、Cr6+、F-、总砷、总锌、硫化物、总铁、总锰、挥发酚、氨氮、全盐量、石油类、水温、水量 | 监测3天，每天2次 |

3）监测方法

采样、分析方法按有关标准和监测技术规范执行。

4）监测结果

监测期间，矿井水实际产生量约240m3/d，矿井水处理设施运行正常。

矿井水处理站进、出口水质监测结果见表7.2-4。

表7.2-4     矿井水处理站进、出口水质监测结果一览表

| 采样 地点 | 流量 M3/s | pH 无量纲 | 水温 ℃ | 化学需氧量mg/L | 氨氮 mg/L | 悬浮物mg/L | 挥发酚 mg/L | 氟化物 mg/L | 石油类mg/L | 硫化物mg/L | 六价镉mg/L | 总砷 mg/L | 总镉 mg/L | 全盐量 mg/L | 总锌 mg/L | 总铁 mg/L | 总锰 mg/L |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 矿井水处理设施进口 | / | 7.94~ 8.09 | 12.4~14.2 | 120~ 148 | 0.513~ 0.524 | 78~85 | 未检出 | 0.92~0.98 | 未检出 | 1 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 矿井水处理设施出口 | 230~ 240 吨/天 | 8.08~ 8.16 | 12.2~ 13.1 | 8~10 | 0.35~ 0.39 | 13~25 | 未检出 | 0.85~0.87 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| （GB20626-2006）新扩建 | / | 6~9 | / | 50 | 15* | 50 | 0.5* | 10 | 5.0 | 1.0* | 0.5 | 0.5 | 0.1 | 1000* | 2.0 | 6.0 | 4.0 |
| 超标率（%） | / | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 平均去除率（%） | / | / |  | 93.3 | 27.6 | 74.9 | / | 9.33 | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
| 备注：挥发酚*、硫化物*指标采用《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4一级标准； 全量*指标采用《农田灌溉水质标准》（GB5084-2005）（旱作）； 其它指标采用《煤炭工业污染物排放标准》（GB20626-2006）新改建。 |

监测结果表明，处理后矿井水中各项指标均达到《煤炭工业污染物排放标准》（GB20626-2006）新改建最高允许排放浓度限制要求和《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4一级标准要求。

# 7.2.2.4雨水治理措施调查

项目建设1座30m3雨水收集池，对工业场地初期雨水进行收集，经雨水收集池沉淀处理后，雨水可以用于储煤场洒水抑尘，全部资源化利用不外排。初期雨水处理措施可行。

# 7.2.2.5废污水排放对地表水环境影响分析

根据图7.2-1项目实际水平衡图可知，矿井排水的实际排水量为240m3/d，经处理后全部用于井下除尘、消防用水、储煤场洒水、厂区道路洒水，全部资源化利用不外排；生活污水产生量为4.0 m3/d，经处理后全部用于工业场地、储煤场和矸石临时周转场洒水除尘，全部资源化利用不外排；初期雨水经雨水池沉淀后全部用于储煤场洒水抑尘，全部资源化利用不外排。

本次验收对双洎河（排污口上游200m和下游500m）进行了监测，监测结果表明（具体见表7.1-2），双洎河上游200m(以排污口为参照点)监测断面除COD超标外，其余均满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅳ类水质标准要求。双洎河下游500m(以排污口为参照点) 监测断面监测因子监测浓度均满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅳ类水质标准要求。上游监测断面COD超标主要原因是双洎河上游工矿企业和沿河两岸生活污水进入河流所致。

与环评监测结果对比可知，挥发分、硫化物和六价铬监测浓度均有所增加（双洎河上游200m(以排污口为参照点)监测浓度也增加，监测断面下游监测结果与上游变化不大），原因是双洎河上游工矿企业和沿河两岸生活污水进入河流所致。其他各监测因子变化不大。

因此，本项目废水产生量小，经处理后全部资源化利用不外排，对周围地表水体的影响不大。

# 7.2.2.6 废污水综合利用情况调查与分析

矿井排水的实际排水量为240m3/d，经处理后用于井下除尘、消防用水、储煤场洒水、厂区道路洒水，全部资源化利用不外排；矿井水回用率为100%。

工业场地生活污水产生量为4.0m3/d，经处理后全部用于工业场地、储煤场和矸石临时周转场洒水除尘，全部资源化利用不外排；生活污水回用率达到100%。

根据国家发展和改革委员会2007年1月《煤炭工业发展“十一五”规划》以及河南省人民政府[2007]46号通知要求，为更好的落实煤矿矿井排水资源综合利用指标的要求（利用率74%），工业场地经地面处理系统处理后，由于矿井实际涌水量小，在工业场地和井下除尘、消防、储煤场洒水、厂区道路洒水等方面能够全部利用，综合利用量100%，能够满足综合利用率74%的要求。

## 7.3  水污染源治理措施有效性分析

### 7.3.1 水污染源治理措施落实情况

安泰煤矿水污染源治理措施的落实情况见表7.3-1。

表7.3-1    水污染源治理措施落实情况一览表

| 污染源 | 环评要求污染防治措施 | 实际措施落实情况 |
| --- | --- | --- |
| 生活污水 | 在主工业场地建一座5m3/h处理规模的MDS污水综合处理设施1套，生活污水经处理后全部用于工业场地降尘、绿化、储煤场、矸石临时周转场洒水降尘等，不外排。 | 已落实 已建生活污水处理规模为5m3/hMDS污水综合处理设施1套，处理后用于工业场地、储煤场和矸石临时周转场洒水降尘、储煤场洒水、厂区道路洒水，全部资源化利用不外排 |
| 矿井水 | 在主工业场地建设矿井水处理站一座，处理规模50m3/h，处理设施为穿孔斜管沉淀池。矿井水部分用于井下消防、洒水；处理后的矿井水部分用于锅炉补给水及其它用水；多余部分处理达标后经1.8km自然冲沟外排入双洎河，农灌期用于农林灌溉等使用。 | 已落实 已建成设计规模50m3/h穿孔斜管沉淀池矿井水处理站，对矿井水进行处理。全部（240m3/d）用于井下消防、洒水、储煤场洒水、厂区道路洒水，全部资源化利用不外排 |
| 初期雨水 | 初期雨水进入1座30m3雨水收集池，经收集沉淀后用于煤场洒水抑尘。 | 已落实 初期雨水进入1座30m3雨水收集池，经收集沉淀后用于煤场洒水抑尘，雨水收集池进行地面硬化，同时加装护栏。 |

### 7.3.2 矿井水、生活污水治理措施有效性

矿井水处理站处理设施对矿井水中COD、SS去除效率较好，去除效率分别为93.3%、74.9%，处理后的矿井水中pH、SS、COD、总铁、石油类等浓度均达到《煤炭工业污染物排放标准》（GB20426-2006）新改扩最高允许排放浓度限值要求，各污染物指标均满足达标排放要求。

生活污水处理站处理设施对生活污水中COD、SS、氨氮的平均去除效率分别为57.5%、45.3%、70.2%，本次验收监测的所有污染物均达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中一级排放标准要求。

矿井水处理站总处理规模50m3/h（1200m3/d），生活污水处理站总处理规模5m3/h（120m3/d），目前矿井实际用水量8~12m3/h（240m3/d），生活污水实际产生量为4.0m3/d。因此，矿井水和生活污水处理站处理规模均能够满足废污水处理要求。

## 7.4调查结论和建议

### 7.4.1 结论

目前工业场地生活污水产生量为4.0m3/d，经生活污水处理设施处理后全部用于工业场地、储煤场和矸石临时周转场洒水降尘，绿化消防，全部资源化利用不外排。

目前安泰煤矿技改后矿井排水量为240 m3/d，经矿井水处理站处理后全部用于井下消防、洒水、储煤场洒水、厂区道路洒水，全部资源化利用不外排。在原环评阶段相比，矿井水处理站位置、工艺、处理能力均未变，能够达到原环评的处理效果要求。

对双洎河的影响：与环评监测结果对比可知，挥发分、硫化物和六价铬监测浓度均有所增加（双洎河上游200m(以排污口为参照点)监测浓度也增加，监测断面下游监测结果与上游变化不大），原因是双洎河上游工矿企业和沿河两岸生活污水进入河流所致。其他各监测因子变化不大。

因此，本项目废水产生量小，经处理后全部资源化利用不外排，对周围地表水体的影响不大。

### 7.4.2 建议

加强对矿井水处理设施的和生活污水处理设施的运行管理，避免操作失误造成污染事故，确保污水处理设施正常运行。

# 第八章  地下水影响调查

## 8.1地下水环境现状调查

### 8.1.1区域水文地质条件概述

本井田地面为丘陵地形，区域地层划分属华北层区，主要发育地层为寒武系、奥陶系、石灰系中上统、二叠系和第四系，其中石炭系和二叠系为主要含煤地层。二1煤层为本矿主要开采煤层。区域水文地质条件简单，分述如下：

（1）主要含水层

1）二1煤层顶板砂岩裂隙含水层

系指煤层之上60m范围内所含砂岩裂隙含水层，岩性为细~中粒砂岩，该含水层水多以顶板淋水形式，向矿坑补水，该层为二1煤层顶板直接补水含水层。由于原三个煤矿的开采，二1煤层原生顶板已受到破坏，含水已基本疏干。

2）二1煤层底板灰岩岩溶裂隙含水层

主要由太原组上段灰岩组成，其中L7~L9灰岩较发育，厚度为6.00~10.58m，一般10.00m左右。灰岩致密较发育，该灰岩含水层岩石空隙及导、富水性极不均一，但是断裂构造作用下，使其与下部强含水层产生水力联系时，富水性则会相应增强。该层为二1煤层顶板直接充水含水层，受原三个煤矿的开采，其含水层水位标高以降至0m以下。

奥陶系灰岩岩溶裂隙含水层，仅在矿区北部有所出露，但含富水性极不均一，是二1煤层顶板的间接充水含水层，上距二1煤层约90m，受隔水层阻隔，在正常情况下，对开采二1煤层无影响，目前水位标高约+125m

（2）主要隔水层

1）二1煤层底版碎屑岩段隔水层

二1煤层底板到L8灰岩顶界之间的砂泥质岩段，一般为11m。岩性以砂质泥岩、粉细粒砂岩为主，分布连续，层位连续，裂隙不发育，透水性差，但因其厚度变化较大，隔水性较差。

2）太原组中部碎屑岩段隔水层

自L1灰岩顶上至L7灰岩底面间的碎屑岩段，岩性主要由泥岩、砂质泥岩、砂岩等碎屑岩组成，以泥岩、砂质泥岩为主，具有良好的阻隔水作用，是太原组上、下段灰岩含水层之间的良好隔水层。

3）本溪组泥岩铝土岩隔水层

主要由泥岩、铝土质泥岩、铝土岩组成，厚度6.42~25.42m，平均厚12.10m，该层层位稳定，力学强度弱~中等，岩性致密，裂隙不发育，透水性差，含富水性弱，正常情况下能起到良好的隔水作用，但在遭受结构破坏时，则会弱化或失去隔水作用。

### 8.1.2 地下水环境现状监测

（1）监测点位布设与监测项目、频次

本次调查地下水监测点位布设及监测频率见表8.1-1。具体布设位置见图7.1-2。

表8.1-1    地下水监测点位、项目、频次一览表

| 项目 类别 | 监测点名称 | 监测项目 | 监测频次 |
| --- | --- | --- | --- |
| 地下水 | 湖地村5组 | pH、总硬度、溶解性总固体、高锰酸钾指数、氟化物、硝酸盐、铁、锰、水位、水深、水温 | 监测2天，每天1次 |
|  | 主井工业场地 |  |  |
|  | 主井工业场地南侧200m |  |  |

（2）监测时间及监测单位

监测时间：2014年1月2日、1月3日；监测单位：新密市环境监测站。

（3）监测结果

地下水监测结果见表8.1-2。

表8.1-2     地下水环境现状监测结果一览表

| 采样 地点 | pH 无量纲 | 水温 ℃ | 高锰酸盐指数 mg/L | 氟化物 mg/L | 溶解性总固体 mg/L | 总硬度 mg/L | 硝酸盐 mg/L | 铁 mg/L | 锰 mg/L | 井深 米 | 水位 米 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 湖地村5组 | 8.24~8.26 | 12.4~12.8 | 0.92~0.96 | 0.61~0.63 | 608~615 | 344~348 | 1.6~1.69 | 未检出 | 未检出 | 320 | 180 |
| 主井工业场地 | 8.19~8.21 | 12.6~12.9 | 0.96~0.98 | 0.77~0.79 | 587~592 | 365~368 | 1.65~1.68 | 未检出 | 未检出 | 330 | 170 |
| 主井工业场地南侧200m | 8.18~8.22 | 12.5~12.6 | 0.94~0.95 | 0.6~0.63 | 590~597 | 377~379 | 1.61 | 未检出 | 未检出 | 330 | 170 |
| （GB/T14848-93)Ⅲ类 | 6.5~8.5 | / | 3.0 | 1.0 | 1000 | 450 | 20 | 0.3 | 0.1 | / | / |
| 湖地村5组 | 超标率（%） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 主井工业场地 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 主井工业场地南侧200m |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

根据调查，环评时对湖地村杜家沟组居民用水井、湖地村6组居民用水井进行了监测，对照《地下水质量标准》（GB/T14848-93)Ⅲ类的限值要求，监测点全部达标。目前各监测点结果仍达标，对照环评监测阶段监测结果，各指标变化不大，因此，项目对地下水水质影响不大。

## 8.2 地下水环境影响调查

### 8.2.1 原环境影响后评价预测结果

《郑新安泰（新密）煤业有限公司年产15万吨技改项目环境影响后评价（报批版）》（2013年1月）影响预测结果：

（1）矿井开采对当地居民饮用水源的影响分析

本井田开采煤层为二1煤层，根据初步设计，其主要含水层奥陶系灰岩含水层石灰系L1~3灰岩含水层、石灰系L7~8灰岩含水层。二1煤层顶板砂岩含水层、第四系砂砾石孔隙含水层。其中，湖地村村民饮用水水源为奥陶系灰岩含水层。根据《煤炭工业设计规范》中规定的经验公式，计算概况开采过程中导水裂隙带最大高度为50.2m。当开采二1煤层时，导水裂隙带波及底板以上岩层及含水层，矿井开采的二1煤层距奥陶系较远且奥陶系含水层在二1煤层下方，导水裂隙带不会波及到奥陶系含水层，因此，不会对区域居民生活饮用水源产生影响。带水裂隙带示意图见图8.2-1。

（2）煤矸石浸出液对地下水影响

根据安泰煤矿2014年2月进行煤矸石浸出液检测报告结果分析（监测报告见附件12），本矿矸石浸出液中各项有毒元素浓度均低于《危险废物鉴别标准-浸出毒性鉴别》（GB5085.3-2007）中规定的标准，且低于《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中表1第一类污染物最高允许排放浓度限值，且pH值在6~9之间。由此可见，该矸石废渣不属于有毒有害固体废弃物，可作为一般固体废弃物处置，按照《一般工业固体废弃物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）为第Ⅰ一般工业固体废物。并且浸出液中各项指标均远低于《地下水质量标准》（GB/T14848-93)Ⅲ类的限值，因此，矸石浸出液下渗进入地下水体均不会对地下水构成污染。

图8.2-1    带水裂隙带示意图

### 8.2.2 项目煤炭开采实际对地下水的影响调查

现状检测结果表明，湖地村5组、主井工业场地、主井工业场地南侧200m水质与原环评时对比，监测水质无明显变化，均满足《地下水质量标准》（GB/T14848-93)Ⅲ类标准限值要求。

根据调查，矿井试生产期间，矿井涌水量为28~32m3/h，开采煤层较浅，由于原三个煤矿已开采过年，周边村庄水井均利用奥陶系，首采工作面附近村庄为湖地村5组，根据对村庄水井水位调查可知，村庄水井水位与原环评监测阶段无明显变化。这说明从2007年技改项目实施到目前为止，煤矿的开采对地下水水位的影响不大。

水井的水位与原环评时对比见表8.2-1。

表8.2-1     村庄水井水位开采前、后对比表

| 水井 | 时段 | 水位 |
| --- | --- | --- |
| 湖地村杜家沟组民用水井 | 2011年10月 | 160m |
| 湖地村6组民用水井 | 2011年10月 | 150m |
| 湖地村5组 | 2014年1月 | 180m |
| 主井工业场地 | 2014年1月 | 170m |
| 主井工业场地南侧200m | 2014年1月 | 170m |
| 注：项目环境影响后评价阶段：地下水环境影响评价点位选取湖地村杜家沟组民用水井和湖地村6组民用水井；项目验收期间根据（HJ 610—2011），选取项目区域地下水上游、项目场地和区域地下水下游作为监测点位。 |

## 8.3 地下水环境保护有效性分析

根据地下水监测数据集村庄水井开采前后水位调查分析可知，到目前为止，村庄水井采煤开采影响有限，开采后村民水井仍可供水。不过由在开采过程中仍应加强对开采区村民水井的动态观测，发现问题及时启动村庄供水预案，保障井田范围内居民生产生活用水不受影响。

安泰煤矿供水预案主要内容如下：

（1）目的：为了保障矿井区周边居民的供水安全，在地下水受影响后保障居民用水，最大限度的减小居民生产生活的损失，维护社会稳定；

（2）预防措施：设专人对开采工作面附近的村庄供水井进行定期观测，并做好观测水井水位的工作记录；

（3）汇报程序：在例行观测时发现水位有下降征兆时，观测人员应及时通知矿调度室，有调度人员迅速通知机构总指挥和指挥人员；

（4）应急处理：成立供水保障领导小组，下设办公室，负责领导和协调供水问题，并向上级汇报情况，与当地政府协调；从消防部门、市政部门抽调消防车、洒水车，项居民提供临时定点供水服务，保证居民的正常生活用水；并为有潜在供水危机的村庄补打深水井；同时召开协调会议，请基层干部配合好宣传解释工作，稳定群众情绪，维护送水秩序。

## 8.4 结论和建议

### 8.4.1 结论

地下水现状监测结果表明，工业场地、项目周边居民水井、项目区域地下水下游监测点水质均满足《地下水质量标准》（GB/T14848-93)Ⅲ类标准要求。因此，项目对地下水的影响不大。

首采工作面附近村庄湖地村，根据对村庄水井水位调查可知，村庄水井水位与原环评监测阶段无明显变化。这说明从2007年技改项目实施开始到目前为止，煤矿的开采对地下水水位的影响不大。

### 8.4.2 建议

加强对开采区村民诗经的动态观测，发现问题及时启动村庄供水预案，保证井田内居民生活用水不受影响。

# 第九章  大气影响调查

## 9.1 大气污染源及治理措施调查

安泰煤矿运行期的大气污染源主要为锅炉烟气、地面生产系统以及储煤场等扬尘。对大气环境的主要影响为：矿区燃煤锅炉的大气污染物、储煤场扬尘、运输道路扬尘及矸石临时周转场扬尘。

（1）锅炉房

原环评阶段工业场地建2台2t/h蒸汽锅炉，一用一备采暖期运行16h，非采暖期运行12h。两台锅炉均采用湿式（加碱）脱硫除尘器进行处理，烟气经处理后通过35m高烟囱排放。

实际建设两台锅炉（一用一备），采暖期一台锅炉已够用，同时配套建设一套脱硫除尘设施，对运行锅炉烟气进行处理，经处理后通过35m高烟囱排放，满足锅炉烟气进行脱硫除尘后排放的要求。

经现场勘查，锅炉房进行了脱硫除尘系统和烟气排放改造，锅炉烟气经脱硫除尘系统处理后经1根35m高排气筒外排，停止使用原有两根烟囱排气筒，经改造后原有两根烟囱未拆除。建议对原有两根烟囱进行拆除。

（2）储煤场扬尘

原环评阶段储煤场四周建围墙、摇臂式喷头，参考同类型煤矿环保设施，在储煤场布设4个摇臂式喷头，对储煤场进行定期洒水；在储煤场东侧、北侧设置高5m的塑钢挡墙130m，储煤场南侧为山体，西侧为工业场地挡墙，因此，可有效减小储煤场扬尘对环境的影响。

项目实际建设过程中储煤场布设7个摇臂式喷头，喷头洒水面积覆盖整个储煤场，在储煤场北侧设置高度5m的塑钢挡风墙130m，东侧设置高度4m的砖混围墙10m，满足储煤场原煤贮存过程中全部洒水、降尘的要求。

经现场勘查，储煤场地面未进行地面硬化，要求储煤场地面进行硬化处理，以降低储煤场扬尘的产生。

（3）道路扬尘

安泰煤矿采用汽车运输，目前，道路两侧种树种草绿化，并定期清扫、洒水，装煤时用平煤器使煤不高于车厢，加盖帆布以控制煤炭运输的扬尘污染。

（4）矸石临时周转场扬尘

矸石临时周转场在工业场地的东部。营运时矸石临时堆放在此，然后全部资源化利用。临时矸石堆场存放矸石较少，堆放时间短，要求最长堆放时间不超过10天，同时采区定期洒水措施，因此临时矸石堆场扬尘量很少。距离临时矸石堆场最近的住户为湖地村6组居民，距离约120m，位于测下风向，由于区域风速较低，在采取了抑尘措施后，临时矸石堆场对该处居民影响很小。

（5）瓦斯

安泰煤矿为低瓦斯矿井，项目设只用回风井，建立个体巡回检测和连续监测的双重监测系统，严格按设计配齐了安全监控系统，采、掘工作面配备了瓦斯断电仪，工作面上隅角悬挂便携式瓦斯报警仪。

## 9.2 环境空气质量与大气污染源监测

本次竣工验收监测环境空气质量和大气污染源监测由新密市环境监测站承担，环境空气质量监测时间为2014年1月2日~8日，储煤场无组织扬尘监测时间为2014年1月2日~3日，锅炉废气监测时间为2014年1月2日~3日，矸石临时周转场无矸石堆存，不设矸石临时周转场监测布点。

（1）环境空气质量监测

1）监测点位及项目

环境空气质量监测点位、项目、频次情况见表9.2-1。监测布点见图7.1-2。

表9.2-1     环境空气质量监测点位、项目、频次情况一览表

| 监测点位 | 项目 | 监测频次 |
| --- | --- | --- |
| 湖地村杜家沟组 湖地村5组 湖地村6组 | TSP | 日均值 | 连续监测7天，每天12h采样时间 |
|  | SO2 | 日均值 | 连续监测7天，每天18h采样时间 |
|  |  | 小时平均 | 每日02、08、14、20时四次，每次45min采样时间 |
|  | NO2 | 日均值 | 连续监测7天，每天18h采样时间 |
|  |  | 小时平均 | 每日02、08、14、20时四次 |

2）监测方法

监测采样、分析方法按有关标准和监测技术规范执行。

3）监测结果

环境空气监测结果见表9.2-2。

表9.2-2     环境空气监测结果情况一览表

| 监测 点位 | 项目 | 监测时段 | 测值范围 （mg/Nm3） | 测量平均值（mg/Nm3） | 浓度限值（μg/Nm3） | 超标率（%） | 最大超标倍数 | 单因子指数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 湖地村杜家沟组 | TSP | 日均值 | 0.202~0.249 | 0.224 | 300 | 0 | 0 | 0.673~0.0.830 |
|  | SO2 | 日均值 | 0.023~0.031 | 0.026 | 150 | 0 | 0 | 0.153~0.207 |
|  |  | 小时平均 | 0.052~0.062 | 0.056 | 500 | 0 | 0 | 0.104~0.124 |
|  | NO2 | 日均值 | 0.025~0.027 | 0.026 | 80 | 0 | 0 | 0.313~0.338 |
|  |  | 小时平均 | 0.039~0.055 | 0.047 | 200 | 0 | 0 | 0.195~0.275 |
| 湖地村5组 | TSP | 日均值 | 0.194~0.238 | 0.219 | 300 | 0 | 0 | 0.647~0.793 |
|  | SO2 | 日均值 | 0.023~0.025 | 0.024 | 150 | 0 | 0 | 0.153~0.167 |
|  |  | 小时平均 | 0.052~0.061 | 0.056 | 500 | 0 | 0 | 0.104~0.122 |
|  | NO2 | 日均值 | 0.024~0.025 | 0.024 | 80 | 0 | 0 | 0.300~0.313 |
|  |  | 小时平均 | 0.036~0.052 | 0.044 | 200 | 0 | 0 | 0.180~0.260 |
| 湖地村6组 | TSP | 日均值 | 0.183~0.240 | 0.215 | 300 | 0 | 0 | 0.610~0.800 |
|  | SO2 | 日均值 | 0.023~0.027 | 0.026 | 150 | 0 | 0 | 0.153~0.180 |
|  |  | 小时平均 | 0.051~0.060 | 0.056 | 500 | 0 | 0 | 0.102~0.120 |
|  | NO2 | 日均值 | 0.023~0.024 | 0.023 | 80 | 0 | 0 | 0.288~0.300 |
|  |  | 小时平均 | 0.034~0.050 | 0.042 | 200 | 0 | 0 | 0.170~0.250 |

监测结果表明，评价区各监测因子均满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准限值要求。

由环评时监测结果看出，SO2和NO2日均值浓度、小时均值浓度均满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准限值要求；TSP超标，TSP超标主要原因是北方气候特点、区域沙质土壤和植被率较低所致。项目验收监测和环评时监测TSP、SO2和NO2两者的日均值浓度、小时均值浓度相差不大。说明项目建设对周边环境影响不明显。

（2）锅炉烟气监测

1）监测点位及项目

锅炉烟气监测点位、项目、频次情况见表9.2-3。

表9.2-3     锅炉烟气监测点位、项目、频次情况一览表

| 类别 | 监测点位 | 项目 | 监测频次 |
| --- | --- | --- | --- |
| 锅炉烟气 | 锅炉烟气经湿式（加减）脱硫除尘器处理前、后各设置一个监测点 | 烟尘、SO2浓度、NOx浓度及排放量、烟气量、除尘效率、脱硫效率等 | 监测2天 每天3次 |

2）监测方法

监测采样、分析方法按有关标准和监测技术规范执行。

3）监测结果

锅炉烟气监测结果见表9.2-4。

表9.2-4     锅炉烟气监测结果情况一览表

| 监测点位 | 烟气流量(m3/h) | 烟尘排放浓度（mg/m3） | 烟尘排放量kg/h | SO2排放浓度（mg/m3） | SO2排放量kg/h | NOx排放浓度（mg/m3） | NOx排放量kg/h | 过量空气系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 实测值 | 折算值 |  | 实测值 | 折算值 |  | 实测值 | 折算值 |  |  |
| 湿式（加碱）脱硫除尘处理前采样孔 | 数值 | 5066~5377 | 371~488 | 726~955 | 1.99~2.59 | 319~338 | 610~668 | 1.66~1.81 | 350~376 | 692~737 | 1.84~2 | 3.23~3.44 |
|  | 两天平均值 | 5257 | 416 | 816 | 2.19 | 328 | 643 | 1.73 | 364 | 714 | 1.91 |  |
| 湿式（加碱）脱硫除尘处理后35m高排气筒采样孔 | 数值 | 4628~4836 | 38.7~44.4 | 88~115 | 0.18~0.21 | 70~76 | 149~197 | 0.33~0.36 | 313~333 | 671~864 | 1.47~1.59 | 3.68~4.67 |
|  | 两天平均值 | 4731 | 41.7 | 94.4 | 0.20 | 73 | 165 | 0.34 | 324 | 734 | 1.53 |  |
| （GB13271-2001）二类区Ⅱ类限值 | / | / | 200 | / | / | 900 | / | / | / | / | / |
| （GB13271-2014）表1标准限值 | / | / | 80 | / | / | 400 | / | / | 400 | / | / |
| 去除效率（%） | / | / | 88.4 | / | / | 74.3 | / | / | / | / | / |

监测结果表明，工业场地锅炉房2t/h锅炉的烟尘、SO2和NOx排放浓度分别为94.4mg/Nm3、165 mg/Nm3、734 mg/Nm3；除尘效率为88.4%，脱硫效率为74.3%，污染物排放浓度均低于验收标准《锅炉大气污染排放标准》（GB13271-2001）二类区Ⅱ类标准限值要求。

根据《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014），安泰煤矿工业场地采暖锅炉在2016年6月30日之前执行《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2001）Ⅱ时段二类标准，在2016年7月1日之后执行《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表1标准，目前企业工业场地锅炉排放标准满足排放排放标准要求。根据新的排放标准安泰煤矿锅炉不能满足排放标准要求，因距离执行新的标准时间较近，因此，建议企业对锅炉脱硫除尘设施进行改造，同时新增脱硝设施，以满足新的排放标准要求。

（3）无组织排放大气污染源监测

1）监测点位、项目、频次

由于煤矸石临时周转场没有矸石堆存，因此，在储煤场上风向设1个监测点，下风向设3个监测点，无组织排放监测点位、项目、频次情况见表9.2-5。监测点位布设见图9.2-1。

表9.2-5     无组织排放监测点位、项目、频次情况一览表

| 类别 | 监测点位 | 项目 | 监测频次 |
| --- | --- | --- | --- |
| 无组织废气排放源 | 储煤场无组织排放： 上风向1个监测点 下风向3个监测点，距离厂界外10m | TSP | 监测2天 每天3次 |

2）监测时间

监测时间：2014年1月2日~2014年1月3日；监测点位：新密市环境监测站。

2）监测方法

监测采样、分析方法按有关标准和监测技术规范执行。

3）监测结果

无组织排放监测结果见表9.2-6。

表9.2-6    无组织排放监测结果一览表

| 监测项目标准限值（差值） | 颗粒物（mg/m3） |
| --- | --- |
|  | 1.0 |
| 储煤场 | 参照点 | 监测结果 | 0.321~0.348 |
|  | 监控点 | 监测结果 | 0.436~0.457 |
|  | 监控点与参照点浓度差值 | 计算结果 | 0.088~0.136 |
| 注：监测结果中参照点监测浓度0.529 mg/m3数据为离散型数据，对该数据进行提出后计算。 |

根据监测结果，上风向参照点粉尘浓度为0.321~0.348 mg/m3，下风向监控点粉尘浓度为0.436~0.457 mg/m3，差值为0.088~0.136mg/m3。粉尘浓度满足校核标准《煤炭工业污染物排放标准》（GB20426-2006）中相关要求，实现了达标排放。

## 9.3 大气环境影响调查污染治理措施有效性分析

### 9.3.1 原环评后评价报告预测结果

《郑新安泰（新密）煤业有限公司年产15万吨技改项目环境影响后评价（报批版）》（2013年1月）影响预测结果：

锅炉房锅炉烟气烟尘、SO2经湿式（加碱）脱硫除尘后，排放浓度分别为165.5mg/Nm3、151.2mg/Nm3；设计除尘效率为92%，脱硫效率为75%，污染物排放浓度均能够满足《锅炉大气污染排放标准》（GB13271-2001）二类区Ⅱ类标准限值要求。

在储煤场东侧、北侧设置高5m的塑钢挡墙130m，储煤场南侧为山体，西侧为工业场地挡墙，同时储煤场布设7个摇臂式喷头，对储煤场进行定期洒水；因此，可有效减小储煤场扬尘对环境的影响。

煤炭采用汽车运输，对道路两侧种树种草绿化，并定期清扫、洒水，装煤时用平煤器使煤不高于车厢，加盖帆布以控制煤炭运输的扬尘污染。

矸石临时周转场在工业场地的东部。营运时矸石临时堆放在此，然后全部资源化利用。临时矸石堆场存放矸石较少，堆放时间短，要求最长堆放时间不超过10天，同时采区定期洒水措施，因此临时矸石堆场扬尘量很少。

### 9.3.2 大气环境保护措施落实情况

大气污染源治理措施情况见表9.3-1。

表9.3-1     安泰煤矿大气污染源治理措施情况表

| 污染源 | 环评要求污染防治措施 | 实际措施落实情况 |
| --- | --- | --- |
| 锅炉废气治理 | 湿式（加碱）脱硫除尘器，共2套 | 已落实 实际建设两台锅炉（一用一备），采暖期一台锅炉已够用，同时配套建设一套脱硫除尘设施，对运行锅炉烟气进行处理，满足处理要求 |
| 储煤场 | 摇臂式喷头4个，定时洒水；在储煤场东侧、北侧设置高度5m的塑钢挡风墙130m | 已落实 摇臂式喷头7个，定时洒水；在储煤场北侧设置高度5m的塑钢挡风墙130m，东侧设置高度4m的砖混围墙10m |
| 矸石临时周转场 | 人工软管洒水设施，定时洒水 | 已落实 人工软管洒水设施，定时洒水 |
| 运煤道路 | 配简易洒水车1辆，定时洒水 | 已落实 配简易洒水车1辆，定时洒水 |

### 9.3.3 大气污染治理措施有效性分析

矿井建设过程中大部分按照环境影响后评价报告中要求的环境空气的污染防治措施进行了落实，储煤场产生煤尘地点设置摇臂式喷头和挡风抑尘网，锅炉采用湿式（加碱）脱硫除尘器进行脱硫除尘，运煤道路采用建议洒水车进行定期洒水，矸石临时周转场采用软管洒水设施，人工定时洒水。

监测结果表明，工业场地锅炉房2t/h锅炉耗煤量为0.31t/h，每天运行时间为16h（监测期间属采暖期，运行1台锅炉可以项目满足供热要求），锅炉烟气烟尘、SO2和NOx排放浓度分别为94.4mg/Nm3、165 mg/Nm3、734 mg/Nm3；除尘效率为88.4%，脱硫效率为74.3%，污染物排放浓度均低于验收标准《锅炉大气污染排放标准》（GB13271-2001）二类区Ⅱ类标准限值要求。

根据监测结果，上风向参照点粉尘浓度为0.321~0.348 mg/m3，下风向监控点粉尘浓度为0.436~0.457 mg/m3，差值为0.088~0.136mg/m3。粉尘浓度满足校核标准《煤炭工业污染物排放标准》（GB20426-2006）中相关要求，实现了达标排放。

监测结果表明，评价区各监测因子均满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准限值要求。

有环评时监测结果看出，SO2和NO2日均值浓度、小时均值浓度均满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准限值要求；TSP超标，TSP超标主要原因是北方气候特点、区域沙质土壤和植被率较低所致。项目验收监测和环评时监测TSP、SO2和NO2两者的日均值浓度、小时均值浓度相差不大。

矿井采区的环境空气污染防治措施起到了良好作用，有效防治了环境空气污染。

## 9.4 结论与建议

### 9.4.1 结论

安泰煤矿锅炉烟气采用湿式（加碱）脱硫除尘进行处理；储煤场建设防风抑尘网，并建设摇臂式喷头；配置1辆简易洒水车对道路进行定期洒水降尘，装煤时用平煤器使煤不高于车厢，加盖帆布以控制煤炭运输的扬尘污染；对矸石临时周转场采用软管，人工定期洒水抑尘。

根据监测结果，锅炉烟气烟尘、SO2污染物排放浓度均能够满足《锅炉大气污染排放标准》（GB13271-2001）二类区Ⅱ类标准限值要求；储煤场和矸石临时周转场无组织排放的总悬浮颗粒物浓度符合《煤炭工业污染物排放标准》（GB20426-2006）中相关要求；评价区各监测因子均满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准限值要求。矿井采区的环境空气污染防治措施起到了良好作用，有效防治了环境空气污染。

### 9.4.2 建议

（1）加强对锅炉湿式（加碱）脱硫除尘设施的运行管理，避免操作失误造成的污染事故；

（2）储煤场地面未进行地面硬化，要求储煤场地面进行硬化处理，以降低储煤场扬尘的产生。

（3）锅炉房进行了脱硫除尘系统和烟气排放改造，锅炉烟气经脱硫除尘系统处理后经1根35m高排气筒外排，停止使用原有两根烟囱排气筒，经改造后原有两根烟囱未拆除。建议对原有两根烟囱进行拆除。截至2014年7月25日，安泰煤矿已经完成原有两根烟囱的拆除工作。

# 第十章  声环境影响调查

## 10.1 声污染源及防治措施调查

### 10.1.1 噪声污染源调查

矿井地面主要噪声源有：通风机房、主副井提升机房、空压机房、锅炉引风机房、坑木加工房以及水泵房等处，这些设备噪声源大部分是宽频带的，且多为固定噪声源。

矿井主要噪声源及其声压级见表10.1-1。

表10.1-1     矿井主要噪声源情况表

| 噪声源设备 | 声压级dB（A） | 排放特征 |
| --- | --- | --- |
| 主井绞车房 | 88 | 间断 |
| 副井绞车房 | 82 | 间断 |
| 泵房 | 90 | 连续 |
| 锅炉房 | 85 | 间断 |
| 机修车间 | 92 | 间断 |
| 通风机 | 90 | 连续 |
| 压风机房 | 95 | 连续 |
| 坑木加工房 | 95 | 间断 |

### 10.1.2 噪声防治措施调查

矿井工程工业场地各噪声源实际噪声治理措施调查情况见表10.1-2。

表10.1-2     矿井主要噪声源情况表

| 噪声源设备 | 降噪前dB（A） | 采取措施 | 降噪后dB（A） |
| --- | --- | --- | --- |
| 主井绞车房 | 88 | 基础减振，设备基座与厂房主体分离并设隔音间 | 73 |
| 副井绞车房 | 82 | 同主井绞车房 | 68 |
| 泵房 | 90 | 基础减震，设备基座与泵房主体分离 | 70 |
| 锅炉房 | 85 | 鼓风机、引风机安装消声器 | 70 |
| 机修车间 | 92 | 门、墙、窗隔声 | 87 |
| 通风机 | 90 | 安装消声器 | 70 |
| 压风机房 | 95 | 封闭，安装消声器 | 65 |
| 坑木加工房 | 95 | 门、墙、窗隔声（夜间停止使用） | 80 |

## 10.2  厂界及敏感点噪声监测

（1）监测点位布设、项目及频次

厂界及敏感点噪声监测项目、频次情况见表10.2-1。监测布点见图7.1-2、图9.2-1。

表10.2-1    厂界及敏感点噪声监测项目、频次情况表

| 类别 | 监测点位名称 | 布点理由 | 监测项目 | 监测频次 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 工业场地厂界噪声 | 主井工业场地南厂界1# | 厂界噪声 | LAeq | 监测2天 昼夜各1次 |
|  | 主井工业场地北厂界2# |  |  |  |
|  | 主井工业场地东厂界3# |  |  |  |
|  | 锅炉房墙外4# |  |  |  |
|  | 坑木加工房墙外5# |  |  |  |
|  | 副井工业场地南厂界1# |  |  |  |
|  | 副井工业场地西厂界2# |  |  |  |
|  | 副井工业场地北厂界3# |  |  |  |
|  | 副井工业场地东厂界4# |  |  |  |
| 敏感点 | 湖地村6组 | 工业场地敏感点 |  |  |
|  | 湖地村8组 | 交通噪声敏感点 |  |  |

（2）监测方法

监测采样、分析方法按有关标准和监测技术规范执行。

（3）监测结果

工业场地厂界及敏感点噪声监测时间为2014年1月2日、1月3日，监测单位为新密市环境监测站，监测结果见表10.2-2。

表10.2-2    厂界及敏感点噪声监测结果一览表

| 监测日期 监测点位 | 1月2日 | 1月3日 | 验收标准（dB(A)） | 达标情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 昼间（dB(A)） | 夜间（dB(A)） | 昼间（dB(A)） | 夜间（dB(A)） |  |  |
| 主井工业厂地南厂界1# | 56.8 | 45.7 | 56.5 | 45.4 | 昼间60 夜间50 | 达标 |
| 主井工业厂地北厂界2# | 57.5 | 48.3 | 57.8 | 48 |  | 达标 |
| 主井工业厂地东厂界3# | 58.6 | 47.8 | 58.3 | 47.3 |  | 达标 |
| 锅炉墙外4# | 59.4 | 48.7 | 59.5 | 48.3 |  | 达标 |
| 坑木加工房墙外5# | 57.1 | 49.2 | 58.1 | 49.6 |  | 达标 |
| 副井工业场地南厂界1# | 58.8 | 47.9 | 59.2 | 47.6 |  | 达标 |
| 副井工业场地西厂界2# | 57.7 | 48 | 57.8 | 48.5 |  | 达标 |
| 副井工业场地北厂界3# | 58.9 | 47.3 | 58.2 | 47.1 |  | 达标 |
| 副井工业场地东厂界3# | 55.6 | 44.8 | 56.6 | 44.7 |  | 达标 |
| 湖地村6组 | 51.9 | 37.7 | 50.8 | 37.9 |  | 达标 |
| 湖地村8组 | 50.9 | 38.4 | 49.2 | 38.7 |  | 达标 |
| 备注 | 厂界噪声验收标准执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准； 敏感点噪声验收标准执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准 |

（4）厂界达标分析

验收监测结果表明，工业场地厂界噪声各监测点昼、夜噪声监测值均满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准限值要求。工业场地厂界声环境良好。

（5）对敏感点的影响分析

厂界四周200m范围内仅工业场地东北120m湖地村6组，此外，交通运输道路两侧200m范围内的环境敏感点为道路北侧湖地村6组和湖地村8组。由验收监测结果可知，2处敏感点噪声监测值均满足验收标准《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准限值要求。因此，不会产生扰民现象。

## 10.3  声环境保护措施有效性分析

矿井在建设过程中基本按照环境影响后评价报告中有关噪声防治措施进行了落实，各车间外噪声值均明显小于车间内噪声值，说明设施隔声间、设备采取消声和减振等措施有利于环保降噪。根据验收监测结果，工业场地厂界和敏感点昼、夜噪声监测值均满足对应的验收标准值。

说明项目对周围省环境的影响不大，不会噪声扰民事件。

## 10.4  结论与建议

### 10.4.1  结论

矿井对高噪声设备采取加装基座减振、设置隔音间、消声等降噪措施，加大工业场地绿化力度。根据验收监测报告，工业场地厂界昼、夜噪声监测值均满足排放标准限值要求。

2处敏感点噪声监测值均满足验收标准《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准限值要求。因此，不会产生扰民现象。

### 10.4.2  建议

加强对运行设备的维护和管理，及时更换、维修老旧设备，不造成扰民事件。

# 第十一章  固体废物环境影响调查

## 11.1 固体废物来源及周转情况调查

矿井固体废弃物的来源主要是建井时的井筒与巷道掘进基建矸石、生产期矸石、锅炉灰渣和生活垃圾。固体废物产生、周转及排放情况见表11.1-1。

表11.1-1    固体废弃物产生及排放情况一览表

| 污染物名称 | 产生量 | 周转及利用情况 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 建井期矸石 | 1.08万t/a | 全部用于充填工业场地 | 仅建设期产生 |
| 生产期矸石 | 1.5万t/a | 在矸石临时周转场临时暂存，交由郑煤集团国瑞公司统一处理 | 运营期 |
| 锅炉灰渣 | 384t/a |  |  |
| 生活垃圾 | 145t/a | 收集后定期运往城市垃圾处理场处理 |  |

工业场地生活垃圾集中收集后，运往城市垃圾处理场进行安全处理。锅炉灰渣产生量小，和煤矸石一起在矸石临时周转场临时暂存，交由郑煤集团国瑞公司统一处理，用于烧结砖生产（见附件8，安泰煤矿和郑煤集团国瑞公司均隶属于郑煤集团的子公司，郑煤集团下属煤矿生产过程中产生的矸石、锅炉灰渣等固废均交由国瑞公司统一收集用于烧结制砖等资源化利用，单个煤矿不得自行出处理）。工业固体废物100%安全处置。

## 11.2 固体废物环境影响调查

### 11.2.1 矸石环境影响调查

（1）矸石临时周转场基本情况

安泰煤矿不设永久性矸石场，利用主井工业场地东部空地作为矸石临时周转场，矸石在周转场临时堆存，由郑煤集团国瑞公司统一处置，在临时堆场堆存时间不超过10天。占地面积约600m2，容量1500m3，人工采用软管定时洒水。

（2）矸石自燃

安泰煤矿现开采煤层二1煤层，原煤硫分为0.37%，矸石含硫低。原环境影响后评价认为，一般情况下安泰煤矿工程矸石自燃可能性低。经实际调查，建矿至今，安泰煤矿矸石周转场未发生过矸石自燃。

（3）矸石临时周转场扬尘

固体物料起尘条件主要取决于其粒度、表面含湿量和风速的大小。矸石在堆场存放过程中，表面水分逐渐蒸发，遇到大风的天气就易产生风蚀扬尘。本次调查期间，矸石无堆存，矸石临时周转场对环境的影响较小，满足《煤炭工业污染物排放标准》（GB20426-2006）中无组织排放相应的限值要求。

（4）矸石浸出毒性分析

1）布点采样及分析项目

本次调查对安泰煤矿的矸石进行浸出实验，监测时间为2014年2月13日~2月17日，采样与制样执行《工业固体废物采样制样技术规范》（HJ/T20-1998），按《危险废物鉴别标准  浸出毒性鉴别》（GB5085.3-2007）和《危险废物鉴别标准  腐蚀性鉴别》（GB5085.1-2007）分析煤矸石样品浸出中pH值、铜、锌、铅、镉、汞、砷、六价铬、总铬、氟化物。

2）监测结果与分析

煤矸石浸出实验结果见表11.2-1。

表11.2-1   煤矸石浸出实验结果一览表  单位：mg/L

| 项目 类别 | pH | 铜 | 锌 | 铅 | 镉 | 汞 | 砷 | Cr6+ | 氟化物 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 浸出液 | 7.85 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 检出限 | / | 0.08 | 0.05 | 0.30 | 0.03 | 0.00005 | 0.0001 | 0.004 | 0.05 |
| GB5085.3-2007最高允许浓度 | / | 100 | 100 | 5 | 1 | 0.1 | 5 | 5 | 100 |
| GB5085.1-2007最高允许浓度 | ≥12.5或≤2.0 | / | / |  |  |  |  |  |  |
| （GB8978-1996）一级 | 6~9 | 0.5 | 2.0 | 1.0 | 0.1 | 0.05 | 0.5 | 0.5 | 10 |

由监测结果可知，矸石浸出液中各有害元素含量极低（低于检出下线），煤矸石浸出液中各污染物浓度均未超过《危险废物鉴别标准  浸出毒性鉴别》（GB5085.3-2007）和《污水综合排放标准》（GB8978-1996）一级标准限值。同时煤矸石呈弱碱性，pH值7.85，未超过《危险废物鉴别标准  腐蚀性鉴别》（GB5085.1-2007）要求。所以，本矿矸石进出不会对地面水环境和土壤造成污染。根据《一般工业固体废物贮存、周转场污染控制标准》（GB18599-2001），安泰煤矿煤矸石为第Ⅰ类一般工业固体废物。矸石周转场按第Ⅰ类工业固体废物建设管理是合理的。

# （5）矸石临时周转场水土流失治理

安泰煤矿建设期掘进产生的矸石量全部用来填充工业场地，现已在表面覆土、压实，不存在滑坡风险，并计划在合适季节采取播撒草籽或种植植物等措施，可进一步降低水土流失。

矸石临时周转场人工采用软管定时洒水，以控制扬尘产生。由于矸石综合利用措施有效可行，矸石在周转场内临时堆存不超过10天，即可全部运走。

# （6）矸石综合利用

根据《河南省人民政府文件印发河南省节能减排实施方案的通知》（豫政【2007】46号文）的精神，为实现矿产资源开发与生态环境保护协调发展，提高矿产资源开发利用效率，避免和减少矿区生态环境破坏和污染，2010年全省7大煤业集团煤矸石利用率应达到85%以上。

安泰煤矿运营期矸石（1.5万t/a）在矸石临时周转场临时暂存，由郑煤集团国瑞公司统一处理，用于烧结砖生产（见附件8），综合利用率100%。

因此，安泰煤矿矸石综合利用率达到100%，满足河南省所规定的综合利用指标（85%）的要求。

### 11.2.2 其他固体废物环境影响调查

本项目排放的锅炉灰渣384t/a。从现场调查看，锅炉灰渣在矸石临时周转场临时存放，由郑煤集团国瑞公司统一处理，用于烧结砖生产（见附件8），综合利用率100%。

矿井在籍人数为423人。生活垃圾主要由食堂、办公楼和职工宿舍等产生，实际生活垃圾产生量约145t/a。根据现场调查，矿区所有生活垃圾进行了收集，由封闭式垃圾运输车运往超化镇垃圾中转站后，运往新密市生活垃圾处理厂进行安全填埋。

## 11.3  固体废物治理有效性分析

安泰煤矿运营期矸石和锅炉灰渣在矸石临时周转场临时暂存，由郑煤集团国瑞公司统一处理，用于烧结砖生产（见附件8），综合利用率100%。

矿区所有生活垃圾进行了收集，由封闭式垃圾运输车运往超化镇垃圾中转站后，运往新密市生活垃圾处理厂进行安全填埋。措施合理可行。

总体而言，项目固体废物周转措施是合理有效的，工业固体废弃物100%安全处置。

## 11.4  结论与建议

### 11.4.1  结论

安泰煤矿建设期掘进产生的矸石量全部用来填充工业场地，现已在表面覆土、压实，不存在滑坡风险，并计划在合适季节采取播撒草籽或种植植物等措施，可进一步降低水土流失。

安泰煤矿运营期矸石（1.5万t/a）和锅炉灰渣（384t/a）在矸石临时周转场临时暂存，由郑煤集团国瑞公司统一处理，综合利用率100%。

矿区所有生活垃圾进行了收集，由封闭式垃圾运输车运往超化镇垃圾中转站后，运往新密市生活垃圾处理厂进行安全填埋。措施合理可行。

项目工业固体废弃物100%安全处置。

### 11.4.2  建议

矿方在运行期应加强管理，做到矸石及时转运。

# 第十二章  社会环境影响调查

## 12.1 区域社会环境概况

### 12.1.1 行政区划人口

新密市位于河南省中部的嵩山东麓，隶属省会郑州，处于北纬39°19′—34°40′、东经113°09′—113°41′之间，中岳嵩山东廲、双洎河上游，东临新郑、南靠禹州、西与登封接壤、北与荥阳毗邻、东北与郑州市搭界、西北与巩义市同山相依，东西长46.2km，南北宽32.4km，总面积1001km2。

新密市隶属于郑州市，有汉、回、壮、满等9个民族，辖4个街道、11个镇、2个乡，1个风景区管委会，人口80余万人。

### 12.1.2 社会经济概况

2013年新密完成生产总值515.3亿元，比上年11.3增长%；其中第一产业增加值15.6亿元，增长4.4%；第二产业增加值364亿元，增长12.5%；第三产业增加值13.6亿元，增长8.5%。三次产业结构由上年的2.9：72.3：24.8调整为3：70.7：26.3。非公有制经济增加值388.1亿元，增长15.1%，占生产总值的比重为75.3%。

2013年财政总收入完成38.4亿元，增长6.5%。财政一般预算收入完成24.4亿元，增长21.3%，其中税收收入13.7亿元，增长7.5%，税收占财政一般预算收入的比重为56.02%，比上年降低7.2个百分点。财政一般预算支出为36.7亿元，增长25.6%。其中：社会保障和就业支出4亿元，增长47.5%；公共安全支出1.8亿元，增长44.5%；医疗卫生支出3.67亿元，增长42.9%；教育支出7亿元，增长23.9%。国、地税两部门完成税收总额29.4亿元，增长-0.3%。其中国税完成17.3亿元，增长-1.1%；地税12.1亿元，增长0.8%。

2013年新密居民消费价格（CPI）比上年上涨2.8%，其中，食品类价格上涨2.6%。商品零售价格上涨1.3%；农业生产资料价格上涨0.3%。

## 12.2 社会发展影响调查

### 12.2.1 社会影响

# 12.2.1.1人口结构变化

安泰煤矿在籍人数达到423人，其中管理、技术人员，由公司委派和外聘，其他普通工人需从当地农村招收，对当地人口结构产生一定影响，主要表现在：

（1）煤矿在当地农村招收三百多名工人，是农村的部分劳动力成为煤矿职工，加入第二产业。

（2）矿井附近农村的年轻人，未进入煤矿成为该矿职工，努力学习文化知识和专业技能，使得项目区文化程度得到提高，文盲率下降。

（3）矿井附近及公路两侧的餐饮、商业零售、医疗卫生和文化娱乐等商业进一步发展，使得第三产业人口相应增加。

12.2.1.2 公众意见调查

（1）项目区居民意见调查

根据调查，该建设项目周围人群中大多数人都对该项目的环保工作表示满意，并对此项工作寄予能够促进当地经济发展、增加就业机会、增加收入的厚望，同时也从不同角度提出了许多宝贵意见、建议和要求，希望安泰煤矿做好能够更好的招收当地农民作为工人，同时更好的注意环境保护。

（2）地方环保部门意见调查

根据调查，当地环保部门未收到针对本项目的环保投诉，在项目建设和试生产过程中，企业积极配合环保部门工作，按照国家有关法律法规开展工作，未再发生环保违法违纪事件。

### 12.2.2  经济影响

# 12.2.2.1 经济结构变化

安泰煤矿建设在当地增加了一个较大的工业体，使区内经济系统完善为有农业、加工工业和煤炭工业组成的三重经济系统，使工业生产比重进一步增加，农业生产系统比重有所降低，直接或间接提高了区内综合发展水平，且随着矿井的建设，附近的餐饮、旅馆、商业零售、运输和其他服务行业应运而起，促进当地第三产业的发展。

# 12.2.2.2 经济收入变化

安泰煤矿的建设将使我国中原地区的煤炭资源得到合理开发利用，对解决我国东、南部地区煤炭资源短缺问题，起到一定作用，同时又是国家和地方财政、企业、当地村民增加了收入。

12.2.2.3 生活质量变化

矿井建设带动了地方经济的发展和村民经济收入的增加，消费观念随收入的增加发生变化，从衣、食、住、行、用五个方面改善自己的生活质量，加快了缩小城乡差距的步伐。

## 12.3  结论与建议

### 12.3.1 结论

综上所述，安泰煤矿在工程水土保持、污染物排放等方面做了一定的工作，得到了当地政府部门的肯定。项目在建设过程中按照国家的有关规定对相应的环保措施进行了落实，并得到公众的满意，工作的建设在一定程度上促进了区域的经济发展。

### 12.3.2 建议

继续保持与当地群众良好关系，维护好工农团结。

# 第十三章  环境管理及监测计划调查

## 13.1 环境管理情况

通过调查发现，矿井在建设、试运营阶段对环境保护工作比较重视，成立了专门的环境管理机构，建立了环境管理制度和环境监测制度。

根据调查，安泰煤矿环境管理工作落实情况详见表13.1-1。

表13.1-1    环境管理工作落实情况一览表

| 阶段 | 环评要求 | 落实情况 |
| --- | --- | --- |
| 运营期 | 建立环境管理制度，保证生产的正常进行 | 已落实 建立了环境管理制度，保证生产的正常运行 |
|  | 设立专门的环境管理机构，即环保科；配备专门的环境管理人员，定编3~5人；由一名副矿长主管并负责落实、监督全矿的环境保护工作 | 已落实 设有专门机构和专人分管环境保护工作 |
|  | 建立环境监测制度 | 已落实 制定监测制度，委托新密市环境监测站定期监测 |

安泰煤矿设有专门的环境管理机构——环保科，具体负责安泰煤矿日常的环境管理工作。该环保机构归属郑煤集团的环境管理机构管理，并由安泰煤矿的主管副矿长负责，且配备3名专职人员。其具体的环境管理机构见图13.1-1。

图13.1-1  安泰煤矿环境管理机构图

安泰煤矿的环境管理机构可以满足《建设项目环境保护设计规范》及《煤炭工业环境保护设计规范》的要求，由分管环境保护科主任负责环保指标的落实情况和维护，并将环保指标逐级分解到各科室、班组和个人。各班组人员负责环保设备的运行和维护，确保其正常运转。同时环保办公室配合地方监测部门和郑煤集团公司进行日常的环境监测，记录及时上报污染源及环保措施运转动态。

安泰煤矿建立了系统的环境管理制度，保证生产的正常运行，环境管理制度包括《环境保护设施及设备管理制度》、《环保设备定期检修制度》、《环保人员培训及环保宣传制度》等等。

## 13.2 环境监测计划落实情况调查

建议安泰煤矿监测工作委托新密市环境监测站定期进行，同时制订相应的监测计划，具体情况见表13.2-1。

表13.2-1    环境监测计划表

| 类别 | 监测点设置 | 监测项目 | 监测频率 | 监控目标 | 监理内容 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废污水 | 生活污水 | 生活污水处理设施的进、出口 | SS、氨氮、COD | 每季度一次，每次两天 | COD≤60mg/L；SS≤42mg/L；氨氮≤15mg/L | 处理系统运行正常，剩余达标排放 |
|  | 矿井水 | 矿井水处理设施的进、出口 | SS、COD、NH3-N | 每季度一次，每次两天 | COD≤50mg/L；SS≤50mg/L；氨氮≤15mg/L | 处理系统运行正常，剩余达标排放 |
| 锅炉烟气 | 锅炉除尘器进、出口 | 烟气量、除尘效率、脱硫效率、烟尘、SO2、NOx排放浓度 | 每季度一次 | SO2≤900mg/Nm3； 烟尘≤50mg/Nm3 | 脱硫除尘器运行正常，保证达标排放 |
| 环境空气 | 工业场地 | TSP、SO2 | 每季度一次，每次三天，24h连续监测 | TSP≤0.30mg/Nm3； SO2≤0.15mg/Nm3 | 储煤场、矸石临时周转场洒水设施运行完好，操作正常 |
|  | 储煤场、矸石临时周转场、运输道路 | 颗粒物 | 连续1h的采样获取平均值 | TSP≤1.0mg/Nm3 |  |
| 声环境 | 工业场地厂界、湖地村6组、湖地村8组 | 等效连续A声级 | 每季度一次，每次两天，每天昼、夜各一次 | 厂界执行（GB12348-2008）2类，敏感点执行（GB3096-2008）2类 | 达标 |
| 地下水 | 湖地村5组、主井工业场地、工业场地南侧200m | pH、高锰酸钾指数、总硬度、溶解性总固体、Cl-、氟化物 | 每年1~2次，每次1~2天 | 满足（GB/T14848-93）中Ⅲ类标准 | / |
| 生态 | 加强工业场地、周围以及道路两侧的绿化工作，观测地表沉陷情况，及时做好土地复垦，将矿井开采对生态环境的影响降低至最低程度 | / |

## 13.3 风险事故防范及应急措施调查

为了提高环境保护队伍应急反应能力，正确应对突发性环境污染、生态破坏等原因造成的局部或环境污染与破坏事故，确保事故发生能快速有效的进行现场应急处理、周转，保护矿区人民的生命、产才安全，结合实际，安泰煤矿制订了风险事故应急预案。

煤矿的主要风险源为生产事故，如水、火、瓦斯、煤尘爆炸、煤与瓦斯突出、重大冒顶、全矿井停电或区域停电事故等，生产事故应急预案中军建立了相应的应急措施体系。设立应急救援领导小组办公室和技术组、抢险组、伤员救治组、治安保卫组、后勤保障组、协调组等七个专业组。矿区建立两级应急救援体系，应急救援预案实行逐级启动，一旦发生事故，先启动矿区应急救援预案，情况紧急时向集团公司请求支援。应急救援工作遵循“安全第一，积极稳妥，科学高效，首先救人”的原则，实行特急报告，统一指挥，分级负责制度，应急预案的建立可防止事故扩大，减少人员伤亡和财产损失，确保矿区稳定。

## 13.4 结论与建议

### 13.4.1 结论

通过资料和现场调查发现，矿井在建设、运营阶段对环境保护工作重视，而且环境管理机构、管理制度和环境监测制度完善。

### 13.4.2 建议

建议建设单位在生产过程中严格执行环境管理制度，加强环保设备的运行管理和维护，确保达到较好的处理效果。

# 第十四章  公众意见调查

## 14.1 调查目的

设立公众参与专题的目的是让本项目的环境保护工作更民主化和公众化，更客观的反应工程建设度周边环境的自然环境和社会环境产生的影响，了解受影响区域公众的意见和要求，让公众特别是首本项目直接影响的人群充分了解该建设项目的意义，对区域发展的作用和可能给当地社会经济特别是环境方面带来的正面和负面的影响，让公众充分发表自己的意见表明对建设项目的态度，是评价工作更加完善，更好的反应公众的具体要求并反馈到工程环境管理中，为工程建设运行和环境保护主管部门决策提供参考意见。

## 14.2 调查对象、范围及方法

在验收调查报告书编制过程中，采区个别访谈的形式对井田内附近的村庄进行公众参与调查，调查村庄有湖地村杜家沟组、湖地村5组、湖地村6组和湖地村8组，共发放调查问卷205份，回收200份，经认真核实，全部为有效问卷。

## 14.3 调查内容

本次公众参与调查问卷内容见表14.3-1。

表14.3-1     公众意见调查表

| 姓名 |  | 性别 |  | 年龄 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 职业 |  | 民族 |  | 受教育程度 |  |
| 住址/单位 |  |  | 方位 |  |
| 项目基本情况 | 根据河南省矿产资源整合领导小组办公室下发的文件精神，由新密市坑口电厂联营煤矿、新密市超化镇湖地村振兴煤矿、新密市超化镇龙潭第二煤矿三个煤矿进行资源整合而来，整合后原企业名称为新密市超华安泰煤业有限公司（现更名为郑新安泰（新密）煤业有限公司），属于郑煤集团整合煤矿，位于新密市超化镇湖地村，主要开采二1煤层，设计生产能力为0.15Mt/a，服务年限为5.6a，井田开采面积1.2843km2，其主体工程及环保工程已建成并投入运行。 项目运营期的废水经穿孔旋流反应斜管沉淀池进行处理，生活污水经MDS污水综合处理设施进行处理，废污水经处理后回用少量达标外排；锅炉烟气经湿式（加碱）脱硫除尘器进行处理达标后排入大气；储煤场设施摇臂式喷头定时洒水，设施防风抑尘网进行降尘；矸石临时周转场人工采用软管定时洒水抑尘；运输道路配置1辆建议洒水车进行定时洒水；矸石和锅炉灰渣在矸石临时暂存场暂存后交由郑煤集团国瑞公司统一处置，综合利用率100%；生活垃圾经收集后送城市垃圾处理场进行处理等等。按照国家有关法律、法规规定及要求，通过了解工程建设、生产期矿区周围受影响区域居民对工程建设的意见和要求，并加以筛选，来弥补工程在设计、建设过程中的不足，进一步加强和完善该工程的污染防治工作和生态恢复工作，有利于项目的可持续发展。为了保护区域生态环境，本着牺牲最小环境代价来实现最大经济利益和人民生活利益为原则，加强和充分发挥公众在工程建设和运营期的监督管理作用，本次环保验收工作开展公众调查活动，希望广大群众积极参与。请您按照自己的想法，在下面调查内容里填写自己的意见。 |
| 调查内容 | 施工期 | 噪声对您的影响程度 | 没有影响 | 影响较轻 | 影响较重 |
|  |  | 扬尘对您的影响程度 | 没有影响 | 影响较轻 | 影响较重 |
|  |  | 废水对您的影响程度 | 没有影响 | 影响较轻 | 影响较重 |
|  |  | 是否有扰民现象或纠纷 | 有 | 没有 |  |
|  | 试生产期 | 废气对您的影响程度 | 没有影响 | 影响较轻 | 影响较重 |
|  |  | 废水对您的影响程度 | 没有影响 | 影响较轻 | 影响较重 |
|  |  | 噪声对您的影响程度 | 没有影响 | 影响较轻 | 影响较重 |
|  |  | 固体废物储运及处置对您的影响程度 | 没有影响 | 影响较轻 | 影响较重 |
|  |  | 是否发生过环境污染事故（如果有，请注明原因） | 有 | 没有 |  |
|  | 您对该公司本项目的环境保护工作满意程度 | 满意 | 较满意 | 不满意 |
| 您对该项目的建设还有什么意见和建议 |  |

## 14.4 调查结果与分析

（1）调查对象特征构成

公众参与主要成员的成份，文化素质等情况列表见14.4-1。

表14.4-1   公众参与人员统计表

| 项目 | 调查对象情况 | 比例（%） |
| --- | --- | --- |
| 发放表格份数 | 205 | / |
| 回收表格份数 | 200 | 100.0% |
| 性别构成 | 男 | 128 | 64.0% |
|  | 女 | 72 | 36.0% |
| 年龄构成 | 40岁以上 | 85 | 42.5% |
|  | 30～40岁 | 74 | 37.0% |
|  | 18～30岁 | 41 | 20.5% |
| 受教育程度构成 | 大学以上 | 45 | 22.5% |
|  | 高中以下 | 155 | 77.5% |
| 职业构成 | 农民 | 97 | 48.5% |
|  | 工人 | 68 | 34.0% |
|  | 其他 | 35 | 17.5% |

（2）调查结果分析

公众参与调查结果统计表见表14.4-2。

表14.4-2  公众参与调查结果统计表

| 序号 | 调查内容 | 调查格式 | 人数 | 百分比（%） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 施工期 | 噪声对您的影响程度？ | 没有影响 | 145 | 72.5 |
|  |  |  | 影响较轻 | 38 | 19.0 |
|  |  |  | 影响较重 | 17 | 8.5 |
| 2 |  | 扬尘对您的影响程度？ | 没有影响 | 175 | 87.5 |
|  |  |  | 影响较轻 | 14 | 7.0 |
|  |  |  | 影响较重 | 11 | 5.5 |
| 3 |  | 废水对您的影响程度？ | 没有影响 | 187 | 93.5 |
|  |  |  | 影响较轻 | 13 | 6.5 |
|  |  |  | 影响较重 | 0 | 0.0 |
| 4 |  | 是否发生扰民现象或纠纷？ | 有 | 0 | 0.0 |
|  |  |  | 没有 | 200 | 100.0 |
| 5 | 试生产期 | 废气对您的影响程度？ | 没有影响 | 157 | 78.5 |
|  |  |  | 影响较轻 | 43 | 21.5 |
|  |  |  | 影响较重 | 0 | 0.0 |
| 6 |  | 废水对您的影响程度？ | 没有影响 | 200 | 100.0 |
|  |  |  | 影响较轻 | 0 | 0.0 |
|  |  |  | 影响较重 | 0 | 0.0 |
| 7 |  | 噪声对您的影响？ | 没有影响 | 178 | 89.0 |
|  |  |  | 影响较轻 | 18 | 9.0 |
|  |  |  | 影响较重 | 4 | 2.0 |
| 8 |  | 固体废物储运及处置对您的影响程度？ | 没有影响 | 185 | 92.5 |
|  |  |  | 影响较轻 | 12 | 6.0 |
|  |  |  | 影响较重 | 3 | 1.5 |
| 9 |  | 是否发生过环境污染事故（如果有，请注明原因） | 有 | 0 | 0.0 |
|  |  |  | 没有 | 200 | 100.0 |
| 10 | 您对该公司本项目的环境保护工作满意程度 | 满意 | 200 | 100.0 |
|  |  | 较满意 | 0 | 0.0 |
|  |  | 不满意 | 0 | 0.0 |
| 11 | 其他意见 | 无 | 198 | 99.0 |

有统计分析可以看出，该建设项目周围被调查人群对该项目的建设施工期没有发生扰民现象，项目试生产期没有发生过环境污染事故，对项目环境保护工作满意度为100%，无人表示不满意，表明项目周围被调查人员对此项目工程寄予能促进当地经济发展、增加就业机会、增加收入的厚望，同时也希望能够切实落实保护环境。

## 14.5 公众参与意见的落实

（1）严格落实环评提出的各项环保要求，将因项目建设照成的环境影响降低到最低。

（2）有2位公众希望能够解决部分农民就业问题。目前安泰煤矿除管理、技术人员及高级技术工人由公司委派和外聘外，其他普通工人均从当地农村招收，在以后的工作中这一招工政策仍将继续。

（3）据调查，当地环保部门并未收到针对本项目的环保投诉，在项目生产过程中，建设单位还应经常深入到当地公众中，了解公众意见及时逐一落实，并通过村委会向提出意见的公众告知公众处理情况。

# 第十五章  清洁生产与总量控制调查

## 15.1 清洁生产评价

为贯彻落实《中华人民共和国清洁生产促进法》，指导和推动煤炭企业依法实施清洁生产，提高资源利用率，减少和避免污染物的产生，保护和改善环境，国家环境保护部制定《清洁生产标准  煤炭采选业》（HJ446-2008），作为评价煤炭行业清洁生产水平的主要依据。

该标准规定了达到国家和地方环境标准的基础上，根据当前的行业技术、装备水平和管理水平，煤炭采选行业清洁生产的一般要求。本标准分为三级，一级代表国际清洁生产先进水平，二级代表国内清洁生产先进水平，三级代表国内清洁生产基本水平。

该标准规定了煤炭采选业清洁生产的一般要求。将清洁生产标准指标分为七类，即生产工艺与装备要求、资源能源利用指标、产品指标、污染物产生指标（末端处理前）、废物回收利用指标、矿山生态保护、环境管理要求。

该标准使用于煤炭采选业的清洁生产审核、清洁生产潜力与机会的判断，以及清洁生产绩效评定和清洁生产绩效公告制度，也适用于环境影响评价和排污许可证等环境管理制度。

安泰煤矿清洁生产水平与（HJ446-2008）指标对比情况见表15.1-1~表15.7-7。

| 表15.1-1 生产工艺及装备要求与国内国际先进水平比较表 |
| --- |
| 指标 | 企业现状 | 国际先进 （一级） | 国内先进 （二级） | 国内一般 （三级） | 企业级别 |
| （一）采煤生产工艺及装备要求 |
| 1．总体要求 | 符合 | 符合国家环保、产业政策要求，采用国内外先进的煤炭采掘、煤矿安全、煤炭贮运生产工艺和技术设备。有降低开采沉陷和矿山生态恢复措施及提高资源回采率的技术措施 | 符合 |
| 2.井工煤矿工艺与设备 | 煤矿机械化掘进比例% | 炮采 | ≥95 | ≥90 | ≥70 | / |
|  | 煤矿综合机械化采煤比例 | 炮采 | ≥95 | ≥90 | ≥70 | / |
|  | 井下煤炭输送工艺及设备 | 采区带式输送机，井下大巷采用机车牵引矿车运输 | 长距离井下到井口带式输送机连续运输（实现集控） | 采区带式输送机，井下大巷采用机车牵引矿车运输 | 采用矿车为主的运输方式 | 二级 |
|  | 井巷支护工艺及装备 | 井简巷爆锚喷、锚杆、锚索等支护技术，煤巷采用，锚网喷或锚网支护，采取巷道金属棚支护 | 井简巷爆锚喷、锚杆、锚索等支护技术，煤巷采用，锚网喷或锚网支护；斜井明槽开挖段及立井井筒采用砌壁支护。 | 大部分井简巷采用光爆锚喷、锚杆、锚索等支护技术，煤巷采用锚网喷或锚网支护，部分井简及大巷采用砌壁支护，采取巷道金属棚支护 | 部分井简巷采用光爆锚喷、锚杆、锚索等支护技术，煤巷采用锚网喷或锚网支护，大部分井简及大巷采用砌壁支护，采取巷道金属棚支护 | 二级 |
| 3. 贮煤装运系统 | 贮煤设施工艺及装备 | 原煤进简仓 | 原煤进简仓或全封闭的贮煤厂 | 部分进筒仓或全封闭的贮煤场。其它进设有挡风抑尘措施和洒水喷淋装置的贮煤场 | 二级 |
|  | 煤炭运输 | 公路外运采用全封闭车厢或加遮汽车运输，矿山到公路运输线必须硬化 | 有铁路专用线，铁路快速装车系统、汽车公路外运采用全封闭车厢，矿山到公路运输线必须硬化 | 有铁路专用线，铁路一般装车系统，汽车公路外运采用全封闭车厢，矿山到公路运输线必须硬化 | 公路外运采用全封闭车厢或加遮汽车运输，矿山到公路运输线必须硬化 | 三级 |
| 原煤入选率 | 无选煤厂 | 100 | ≥80 | / |
| （二）选煤生产工艺及装备要求 |
| 1．总体要求 | / | 符合国家环保、产业政策要求，采用国内外先进的煤炭洗选、选煤水闭路循环、煤炭贮运生产工艺和技术设备 | / |
| 2.备煤工艺及装备 | 原煤运输 | / | 由封闭皮带运输机将原煤直接运进矿井选煤厂的贮煤设施 | 由箱车或矿车将原煤运进矿井选煤厂的贮煤设施 | / |
|  | 原煤贮存 | / | 原煤进筒仓或全封闭的贮煤场 | 部分进筒仓或全封闭的贮煤场。其它进设有挡风抑尘措施和洒水喷淋装置的贮煤场 | 原煤进设有挡风抑尘措施和洒水喷淋装置的贮煤场 | / |
|  | 原煤 破碎 筛分 分级 | 防噪措施 | / | 破碎机、筛分机采用先进的减振技术，橡胶筛板溜槽转载部位采用橡胶铺垫，设立隔音操作间 | / |
|  |  | 除尘措施 | / | 破碎机、筛分机、皮带运输机、转载点全部封闭作业，并设有除尘机组车间设机械通风措施 | 破碎机、筛分机加集尘罩并设有除尘机组、带式运输机、转载点设喷雾降尘系统 | 破碎机、筛分机、带式运输机、转载点设喷雾降尘系统 | / |
| 3．精煤、中煤、矸石、煤泥贮存 | / | 精煤、中煤、矸石分别进入封闭的精煤仓、中煤仓、矸石仓或封闭的贮场，多余矸石进入排矸场处置，煤泥经压滤处理后进入封闭的煤泥贮存场 | 精煤、中煤、矸石和经压滤处理后煤泥分别进入设有挡风抑尘措施的贮存场。多余矸石入排矸场处置 | / |
| 4.选煤工艺及设备 | / | 全过程均实现数量、质量自动监测控制，并设有自动机械采样系统，洗炼焦煤配备浮选系统 | 由原煤可选性确定采用成熟选煤工艺设备，实现单元作业操作程序自动化，设有全过程自动控制手段 | / |
| 5.选煤水处理 | / | 选煤水处理系统采用高效浓缩机，并添加絮凝剂，尾煤采用压滤机回收，并设有相同型号的事故浓缩池，吨入洗原煤补充水量<0.10m3 煤泥水达到闭路循环，不外排 | 选煤水处理系统用普通浓缩机添加絮凝剂，尾煤采用压滤机回收，入洗原煤补充水< 0.15 m3，泥水闭路。 | / |

表15.1-2  资源能源指标与国内国际先进水平比较表

| 指标 | 企业现状 | 国际先进 （一级） | 国内先进 （二级） | 国内一般 （三级） | 企业级别 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.原煤生产电耗（kWh/t） | 21.578 | ≤15 | ≤20 | ≤25 | 三级 |
| 2.原煤生产水耗（m3/t，不含选煤厂） | 0.259 | ≤0.1 | ≤0.2 | ≤0.3 | 三级 |
| 3.原煤生产坑木消耗（m3/万t） | 采用U型钢作为井下支护，无坑木消耗 | ≤10 | ≤25 | ≤30 | / |
| 4.选煤补水量（m3/t） | / | ≤0.1 | ≤0.15 | / |
| 5.选煤电耗（KW.h/t） | / | ≤5 | ≤6 | ≤8 | / |
| 6.选煤浮选剂消耗（kg/t） | / | ≤1 | ≤1.5 | ≤1.8 | / |
| 7.选煤重介质消耗（kg/t） | / | ≤1.5 | ≤2.0 | ≤3 | / |
| 8.采区回采率% | 厚煤层 | 75.6 | ≥77 | ≥75 | 三级 |
| 9.工作面回采率% | 厚煤层 | 93 | ≥95 | ≥93 | 三级 |
| 10.土地资源占用hm2/Mt | 无选煤厂0.1 | 无选煤厂0.1 有选煤厂0.12 | 符合 |

表15.1-3  产品指标与国内国际先进水平比较表

| 指标 | 企业现状 | 国际先进 （一级） | 国内先进 （二级） | 国内一般 （三级） | 企业级别 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.洗炼焦精煤 | / | 硫份0.5% 灰分8% | 硫份0.8% 灰分10% | 硫份1% 灰分12% | / |
| 2.洗动力煤 | / | 硫份0.5% 灰分12% | 硫份1.5% 灰分15% | 硫份2.0% 灰分22% | / |

| 表15.1-4 污染物产生指标与国内国际先进水平比较表（末端处理前） |
| --- |
| 指标 | 企业现状 | 国际先进 （一级） | 国内先进 （二级） | 国内一般 （三级） | 企业级别 |
| 1. 矿井废水化学需氧量产生量(g/t) | 69.7 | ≤100 | ≤200 | ≤300 | 一级 |
| 2. 矿井废水石油类产生量(g/t) | 未检出 | ≤6 | ≤8 | ≤10 | 一级 |
| 3. 选煤废水化学需氧量产生量(g/t) | / | ≤25 | ≤30 | ≤40 | / |
| 4. 选煤废水石油类产生量(g/t) | / | ≤1.5 | ≤2.0 | ≤3.0 | / |
| 5.采煤煤矸石产生量(t /t) | 0.1 | ≤0.03 | ≤0.05 | ≤0.1 | 三级 |
| 6.原煤筛分、破碎、转载点前含尘浓度（mg/m3） | 无监测数据 | ≤4000 | / |
| 7.煤炭风选设备通风管道、筛面、转载点等除尘设备前的含尘浓度（mg/m3） | / | ≤4000 | / |

表15.1-5   废物回收利用指标与国内国际先进水平比较表

| 指标 | 企业现状 | 国际先进 （一级） | 国内先进 （二级） | 国内一般 （三级） | 企业级别 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.当年抽采瓦斯利用率% | 低瓦斯矿井 | ≥85 | ≥70 | ≥60 | / |
| 2. 当年产生煤矸石综合利用率% | 100 | ≥80 | ≥75 | ≥70 | 一级 |
| 3.矿井水利用率 | 100 | 水资源短缺矿区 100 一般水资源矿区 80 水资源丰富地区 60 （其中工业用水）100 水质复杂地区 50 | 90 65 40 80 30 | 80 50 40 80 30 | 一级 |
| 4.露天煤矿疏干水利用率% | / | 100 | 80 | 70 | / |

表15.1-6   矿山生态保护指标与国内国际先进水平比较表

| 指标 | 企业现状 | 国际先进 （一级） | 国内先进 （二级） | 国内一般 （三级） | 企业级别 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.塌陷土地治理率% | 暂无塌陷区 | ≥90 | ≥80 | ≥60 | 二级 |
| 2. 排矸场覆土绿化率% | 矸石周转时间一般不超过10天 | ≥100 | ≥90 | ≥80 | / |
| 3.矿区工业广场绿化系数% | 5.6 | ≥15 | 不符合 |

| 表15.1-7 管理体系要求与国内国际先进水平比较表 |
| --- |
| 指标 | 企业现状 | 国际先进 （一级） | 国内先进 （二级） | 国内一般 （三级） | 企业级别 |
| 1.环境法律法规标准 | 符合 | 符合国家、地方和行业有关法律、法规、规范、产业政策、技术标准要求，污染物排放达到国家和地方排放标准、满足污染物总量控制和排污许可证管理要求 | 符合 |
| 2. 环境管理审核 | 环境管理制度健全，原始记录及统计数据齐全有效 | 按照GB/T24001环境管理体系认证 | 按照GB/T2400 1建立并运行管理体系，环境管理手册、程序文件及作业文件齐全 | 环境管理制度健全，原始记录及统计数据齐全有效 | 三级 |
| 3.生产过程环境管理 | 岗位培训 | 主要岗位人员进行过严格培训，取得岗位资质证书，有岗位培训记录 | 所有岗位人员进行过严格培训，取得岗位资质证书，有岗位培训记录。 | 主要岗位人员进行过严格培训，取得岗位资质证书，有岗位培训记录 | 三级 |
|  | 原辅材料、产品、能源、资源消耗管理 | 有消耗台帐，有考核 | 有原材料质检制度和原材料消耗定额管理制度，对能耗及水耗有考核，对产品有考核 | 符合 |
|  | 资料管理 | 符合 | 生产管理资料完整、记录齐全 | 符合 |
|  | 生产管理 | 符合 | 有完善的岗位操作规程和考核制度，实行全过程管理 ，有量化指标的项目实施定量管理 | 符合 |
|  | 设备管理 | 有完善的管理制度，并严格执行，定期对主要设备由技术监测部门进行测，并限期改造，对国家明令淘汰的高耗能、低效率的设备进行淘汰，设备完好率98% | 有完善管理制度，并严格执行，定期对主要设备由技术监测部门进行测，并限期改造，对国家明令淘汰的高耗能、低效率的设备进行淘汰，设备完好率100% | 主要设备有具体管理制度，并严格执行，定期对主要设备由技术监测部门进行检测，并限期改造，对国家明令淘汰高耗能、低效率设备进行淘汰，设备完好率达98% | 主要设备有基本管理制度，严格执行，定期对主要设备由技术监测部门进行检测，并限期改造，对国家明令淘汰高耗能、低效率设备进行淘汰，设备完好率达95% | 二级 |
|  | 生产工艺用水用电管理 | 对主要用水、用电环节进行计量，并制定定量考核制度 | 安装计量仪表，并制定严格定量考核制度 | 对主要用水、用电环节进行计量，并制定定量考核制度 | 二级 |
|  | 煤矿事故应急处理 | 文件齐全 | 有具体的矿井瓦斯气中毒、冒顶、塌方、通风不畅、透水、煤尘爆炸等事故状况下的应急预案，有安全设施 “三同时”审查、验收、审查合格文件 | 符合 |
| 4.废物处理处置 | 有绿化和矸石场，有矿井水处理站 | 设有矿井水、疏干水处理设施，并达到回用要求。对不能综合利用的煤矸石设专门的煤矸石处置场所，并按固体废物处置要求采取覆盖、绿化、防自燃等措施 | 符合 |
| 5.环境管理 | 环境保护管理机构 | 企管科负责环保，有专职环保员 | 有专门环保管理机构和专职管理人员 | 符合 |
|  | 环境管理制度 | 制度健全，管理严格 | 环境管理制度健全、完善，并纳入日常管理 | 符合 |
|  | 环境管理计划 | 制定近期计划，包括煤矸石、煤泥、矿井水、瓦斯气处置及综合利用、矿山生态恢复的计划，具备环境影响评价文件的批复合格文件，正在办理环境保护设施“三同时”验收合格文件 | 制定近、远期计划，包括煤矸石、煤泥、矿井水、瓦斯气处置及综合利用、矿山生态恢复的计划，具备环境影响评价文件的批复和环境保护设施“三同时”验收合格文件 | 制定近期计划，包括煤矸石、煤泥、矿井水、瓦斯气处置及综合利用、矿山生态恢复的计划，具备环境影响评价文件的批 复和环境保护设施“三同时”验收合格文件 | 制定日常计划，包括煤矸石、煤泥、矿井水、瓦斯气处置及综合利用、矿山生态恢复的计划，具备环境影响评价文件的批复和环境保护设施“三同时”验收合格文件 | 二级 |
|  | 环保设施的运行管理 | 符合 | 记录运行数据并建立环保档案和运行监管机制 | 符合 |
|  | 环境监测机构 | 废水、废气、噪声主要污染源、主要污染物监测外委 | 有专门环境监测机构，废水、废气、噪声主要污染源、主要污染物均具备监测手段 | 有专门环境监测机构，废水、废气、噪声主要污染源、主要污染物具备部分监测手段，其余外委 | 废水、废气、噪声主要污染源、主要污染物监测外委 | 三级 |
|  | 相关方环境管理 | 符合 | 服务协议中应明确原辅材料的供应方、协作方、服务方的环境管理要求 | 符合 |
| 6. 矿山生态恢复管理措施 | 具有较完整的矿区生产期和服务期满时的矿山生态恢复计划，并纳入日常生产管理 | 具有完整的矿区生产期和服务期满时的矿山生态恢复计划，并纳入日常生产管理。且付诸实施 | 具有较完整的矿区生产期和服务期满时的矿山生态恢复计划，并纳入日常生产管理 | 三级 |

由以上企业的生产工艺与装备、废物回收利用指标、资源能源利用指标及污染物产生指标等七个方面与国内外煤炭行业清洁生产一、二、三级评价指标进行比较，有4项指标达到一级标准，7项指标达到二级标准，10项指标达到三级标准，11项指标符合清洁生产标准要求，1项指标未达到三级标注要求。

未达到三级指标要求为绿化指标，本次验收提出加强厂区绿化，是绿化率增加至15%。采取措施后，本项目整体清洁生产水平处于三级水平（处于国内同行业基本水平）。综合以上分析，工程基本满足清洁生产的要求。

本次验收建议安泰煤矿在投产后应积极开展清洁生产审核工作，制定给水经济及环境可行的清洁生产方案，以提高企业清洁生产水平。

## 15.2 总量控制调查

### 15.2.1 总量控制指标

根据《郑新安泰（新密）煤业有限公司年产15万吨技改项目环境影响后评价（报批版）》及批复意见给出的总量控制指标如下：SO22.85t/a；NOx12.22t/a，COD为6.24t/a；氨氮0.16t/a。

### 15.2.2 项目污染物排放总量

根据监测结果和实地调查，安泰煤矿目前实际原煤年产量约300t/d，实际生产能力达到设计生产能力的60%，煤矿运行正常，由于职工人数以满足达到产后的需求，因此，废气、废水的排放量均达到达产时的排放量。

根据本次验收调查的监测结果数据可知，矿井水经处理后全部回用不外排，生活污水经处理后全部回用不外排，COD总排放量为0t/a，氨氮排放量为0t/a，锅炉排放量：SO2为1.51t/a，烟尘为0.888t/a，NOx为6.79t/a。原环评阶段提出总量控制指标为：SO22.85t/a、NOx为12.22t/a 、COD为6.24t/a、氨氮0.16t/a。

本项目污染物总排放情况见表15.2-1。

表15.2-1   本项目污染物总排放情况一览表  单位：t/a

| 污染类别 | 污染物 | 污染源 | 实际排放总量 | 原环评批复的总量指标 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 烟尘 | 工业场地 锅炉 | 0.888 | / | / |
|  | SO2 |  | 1.51 | 2.85 | 达标 |
|  | NOx |  | 6.79 | 12.22 | 达标 |
| 废水 | COD | 矿井水 | 0 | 0 | 6.24 | 达标 |
|  |  | 生活污水 | 0 |  |  |  |
|  | 氨氮 | 矿井水 | 0 | 0 | 0.16 | 达标 |
|  |  | 生活污水 | 0 |  |  |  |

注：项目实际运行过程中污染物排放量明显低于原环评批复污染物排放总量，主要原因有以下两个方面：

（1）安泰煤矿原环评期间煤矿供热计划全部采用锅炉供热，但在实际建设过程中，煤矿澡堂建设部分太阳能热水器供热系统，大大降低了锅炉的运行负荷，同时锅炉采用低硫煤，烟气经脱硫除尘系统后排放浓度低于原环评预测浓度，因此，项目锅炉烟气中污染物低于原环评预测污染物排放总量；

（2）原环评期间预测，煤矿正常矿井用水量为912m3/d，矿井涌水不能全部利用，部分经处理达标后外排；但实际运行过程中矿井用水量仅为240 m3/d，矿井水、生活水经对应处理系统处理后全部资源化利用，不外排，废水污染物排放量为零，远低于原环评期间预测废水污染物排放量。

因此，安泰煤矿工程污染物排放总量满足《郑新安泰（新密）煤业有限公司年产15万吨技改项目环境影响后评价（报批版）》及批复意见给出的总量控制指标要求，污染物达标排放。

根据上述环境影响分析结果，本项目建设前、后主要废气污染物、废水污染物和固体废物排放量计算和变化情况分析结果见表15.2-2。

表15.2-2　本项目技改完成前、后污染物排放量对比情况表

| 污染源与污染物 | 现有排放量（t/a） | 本项目建设后排放量（t/a） | 排污增减量（t/a） | 总量控制（t/a） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 废水 | 矿井废水 | 废水量m3/a | 519760 | 0 | -519760 | COD：6.24 |
|  |  | COD | 77.05 | 0 | -77.05 |  |
|  |  | SS | 102.97 | 0 | -102.97 |  |
|  |  | NH3-N | 0.21 | 0 | -0.21 |  |
|  | 生活污水 | 废水量m3/a | 64152 | 0 | -64152 |  |
|  |  | COD | 12.84 | 0 | -12.84 |  |
|  |  | SS | 8.97 | 0 | -8.97 |  |
|  |  | NH3-N | 0.87 | 0 | -0.87 |  |
| 废气 | 锅炉 | 烟气量万m3/a | 2.7×103 | 2.10×103 | 0.60×103 |  |
|  |  | 烟尘 | 51.99 | 0.888 | 51.102 |  |
|  |  | SO2 | 16.2 | 1.51 | 14.69 | 2.85 |
|  |  | NOx | 9.84 | 6.79 | -3.05 | 12.22 |
| 固体 废物 | 矸石 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | 灰渣 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | 生活垃圾 | 337 | 0 | -337 |  |
| 噪声 | 设备 | 昼间 | 不扰民 | 55.6~59.5 | / |  |
|  |  | 夜间 | 不扰民 | 44.7~49.6 | / |  |

根据表15.2-2可知，本项目运营期污染物比技改前污染物均有明显削减，污染物排放总量满足总量控制指标要求。

# 第十六章  调查结论与建议

## 16.1 工程概况

安泰煤矿位于新密市超化镇湖地村，主要开采二1煤层，设计生产能力为15万吨/年。该公司由新密市坑口电厂联营煤矿、新密市超化镇湖地村振兴煤矿、新密市超化镇龙潭第二煤矿三个煤矿进行资源整合而来，整合后原企业名称为新密市超华安泰煤业有限公司（现更名为郑新安泰（新密）煤业有限公司，简称安泰煤矿），属于郑煤集团整合煤矿。

根据安泰煤矿技术改造初步设计，整合后的安泰煤矿工业场地全部利用整合矿井新密市超化镇龙潭第二煤矿的主矿井作为技改后的主井，利用龙潭第二煤矿的副井作为技改后的副井，利用龙潭第二煤矿的风井作为技改后的风井，其他生产及辅助设计也利用龙潭第二煤矿的原有设施进行改造。河南农业风景园林规划设计环境研究所编制的该项目环评报告表，郑州市环境保护局以郑环然[2007]31号文（附件3）对该报告进行了批复。

按照初步设计进行建设过程中，发现原设计投产的12采区上山掘进基本在采空区，与副井井底车场很难贯通，巷道维护十分困难。副井井底标高+140m以上没有再掘进上山巷道。主井井筒东侧和北部，经掘进巷道探测，基本为采空区。井田东翼基本没有可靠的煤炭资源，无法进行开采，并且存在着很大的安全隐患。

为此，该项目于2009年重新委托煤炭工业郑州设计研究院有限公司重新进行初步设计，并由河南省工信厅以豫工信[2010]59号（附件4）进行了批复。根据新的初步设计，在湖地村杜家沟组附近新建工业场地，新打主井、副井两个井筒，对矿区内西翼的资源进行开采。主井用于提煤、安全出口，兼回风。副井用于提矸、下料、上下人员、进风、排水、安全出口。其他的生产、生活设施全部在新建的工业场地内建设，均不利用原有的生产和生活设施。煤炭工业郑州设计研究院有限公司根据新的初步设计，编制了环境影响后评价报告，郑州市环境保护局以郑环然[2013]41号文（附件6）对该报告进行了批复。环评及其批复的矿井设计原煤生产能力均为0.15Mt/a。

后环境影响评价与原环评报告表相比，主要是工业场地向西北方向移动1km，采区工作面从东翼调整到西翼，锅炉由原来2台1t/h链条炉调整为2台2t/h链条炉（一用一备）。随着工业场地的变化周围环境敏感点也有所变化。项目其它的资源整合对象、开采规模、开采煤层、矿区范围、开拓方式、采煤方法等均未发生变化。

安泰煤矿于2007年底开始筹建，于2013年12月全部建成竣工，并于2013年12月向郑州市环保局申请试生产，经现场核查，2014年1月郑州市环保局以“郑环然试[2014]2号”文同意试生产。安泰煤矿设计总投资为4786.63万元，实际总投资7519.3万元，设计环保投资233万元（不含地表沉陷生态保护投资），实际环保投资410万元（不含地表沉陷生态保护投资），占实际总投资的5.45%。

本次验收调查期间，安泰煤矿主体工程运行稳定，环保投资运行正常，符合验收工矿条件。

## 16.2 环境生态影响调查与分析结果

### 16.2.1 生态环境影响调查

安泰煤矿井田位于新密市西侧，属于丘陵地形，井田范围内无自然保护区，五国家级、省级保护野生动植物，土地利用以农业用地为主。

调查表明，技改前采空区已开采多年，且沉陷稳定，技改后的首采工作面属于丘陵地带，山谷和缓坡较多，经了解，到目前为止采空区面积600m2，采厚2m，首采工作面上方无村庄，经过的道路未出现地表下沉等问题，安泰煤矿采区定期对公路巡查、及时填垫路基，可有效保护公路的正常使用。

结合现场调查，本次设计开采范围内及周边无村庄，井田范围内的湖地村10组（8户）在井田范围内，尚在原房屋居住；经现场调查，房屋未发现明显裂缝现象，目前尚满足入住条件，在中部老采空区，计划2015年8月完成搬迁，新村目前正在建设当中。本次开采不会对地表村庄造成破坏。项目开采不会对地表村庄造成破坏。

井田内较大的地表水体为井田东部的双洎河，为一季节性河流。在矿区东部通过，在矿区内流经约400m，不再矿区开采范围及沉陷波及范围内，井田范围内无其他地表水体，地表沉陷不会对双洎河造成影响。

根据预测结果，全井田地表沉陷影响范围为0.175km2。目前，井田范围内的土地利用类型主要为耕地，此外，还有一部分道路用地，地表沉陷虽然会对耕地条件产生轻微的不利影响，但是不会影响耕地的继续使用。对本井田所在的乡镇而言，各类用地比例变化很小。

项目开采会对原有地表形态产生一定的影响。本项目所在为丘陵地区，且开采面积较小，下沉盆地对该区域地表形态的影响仅局限在采空区边界上方的局部范围内。沉陷的最终影响不会改变区域总体地貌形态。

同时采取了水土保持措施，矸石临时周转场四周设围堰，工业场地周围设围墙、绿化、排水工程、地面硬化等工程防护与植被绿化相结合的水土保持措施，这些措施的建设，可有效减轻项目对生态环境的影响，减少水土流失量。项目厂区及道路绿化面积为1200m2（0.12hm2），原环评提出绿化面积为0.15hm2，目前绿化面积距离原环评提出的要求尚有一定的差距。

### 16.2.2 地表水环境影响调查

目前工业场地生活污水产生量为4 m3/d，经生活污水处理设施处理后全部用于工业场地、储煤场和矸石临时周转场洒水降尘，资源化综合利用不外排，能够达到原环评的处理效果要求。

目前安泰煤矿技改后矿井排水量为240 m3/d，经矿井水处理站处理后全部用于井下除尘、消防用水、储煤场洒水、厂区道路洒水，资源化利用不外排，能够达到原环评的处理效果要求。

对双洎河的影响：与环评监测结果对比可知，背景断面（双洎河上游200m(以排污口为参照点)）挥发分、硫化物和六价铬等污染因子监测浓度较环评时有所增大，但是背景断面和监控断面监测数值变化不大，增大原因主要为双洎河上游工矿企业和沿河两岸生活污水进入河流所致。背景断面和监控断面其他各监测因子较环评时变化不大。

因此，本项目废水排放量小，且处理达标后外排，对周围地表水体的影响不大。

### 16.2.3 地下水环境影响调查

地下水现状监测结果表明，工业场地、项目周边居民水井、项目区域地下水下游监测点水质均满足《地下水质量标准》（GB/T14848-93)Ⅲ类标准要求。因此，项目对地下水的影响不大。

首采工作面附近村庄湖地村，根据对村庄水井水位调查可知，村庄水井水位与原环评监测阶段无明显变化。这说明从2007年技改项目实施开始到目前为止，煤矿的开采对地下水水位的影响不大。

### 16.2.4 环境空气环境影响调查

安泰煤矿锅炉烟气采用湿式（加碱）脱硫除尘进行处理；储煤场建设防风抑尘网，并建设摇臂式喷头；配置1辆简易洒水车对道路进行定期洒水降尘，装煤时用平煤器使煤不高于车厢，加盖帆布以控制煤炭运输的扬尘污染；对矸石临时周转场采用软管，人工定期洒水抑尘。

根据监测结果，锅炉烟气烟尘、SO2污染物排放浓度均能够满足《锅炉大气污染排放标准》（GB13271-2001）二类区Ⅱ类标准限值要求；储煤场和矸石临时周转场无组织排放的总悬浮颗粒物浓度符合《煤炭工业污染物排放标准》（GB20426-2006）中相关要求；评价区各监测因子均满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准限值要求。矿井采区的环境空气污染防治措施起到了良好作用，有效防治了环境空气污染。

### 16.2.5 声环境影响调查

矿井对高噪声设备采取加装基座减振、设置隔音间、消声等降噪措施，加大工业场地绿化力度。根据验收监测报告，工业场地厂界昼、夜噪声监测值均满足排放标准限值要求。

2处敏感点噪声监测值均满足验收标准《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准限值要求。因此，不会产生扰民现象。

### 16.2.6 固体废物环境影响调查

安泰煤矿建设期掘进产生的矸石量全部用来填充工业场地，现已在表面覆土、压实，不存在滑坡风险，并计划在合适季节采取播撒草籽或种植植物等措施，可进一步降低水土流失。

安泰煤矿运营期矸石（1.5万t/a）和锅炉灰渣（384t/a）在矸石临时周转场临时暂存，由郑煤集团国瑞公司统一处理，综合利用率100%。

矿区所有生活垃圾进行了收集，由封闭式垃圾运输车运往超化镇垃圾中转站后，运往新密市生活垃圾处理厂进行安全填埋。措施合理可行。

项目工业固体废弃物100%安全处置。

### 16.2.7环境管理与监测

通过资料和现场调查发现，矿井在建设、运营阶段对环境保护工作重视，而且环境管理机构、管理制度和环境监测制度完善。

### 16.2.8公众意见调查

（1）严格落实环评提出的各项环保要求，将因项目建设照成的环境影响降低到最低。

（2）有2位公众希望能够解决部分农民就业问题。目前安泰煤矿除管理、技术人员及高级技术工人由公司委派和外聘外，其他普通工人均从当地农村招收，在以后的工作中这一招工政策仍将继续。

（3）据调查，当地环保部门并未收到针对本项目的环保投诉，在项目生产过程中，建设单位还应经常深入到当地公众中，了解公众意见及时逐一落实，并通过村委会向提出意见的公众告知公众处理情况。

### 16.2.9 清洁生产与总量控制调查

（1）依据《清洁生产标准  煤炭采选业》（HJ446-2008）对工程清洁生产进行对比分析，有4项指标达到一级标准，7项指标达到二级标准，10项指标达到三级标准，11项指标符合清洁生产标准要求，1项指标未达到三级标注要求。

未达到三级指标要求为绿化指标，本次验收提出加强厂区绿化，是绿化率增加至15%。采取措施后，本项目整体清洁生产水平处于三级水平（处于国内同行业基本水平）。综合以上分析，工程基本满足清洁生产的要求。

（2）安泰煤矿工程污染物排放总量满足《郑新安泰（新密）煤业有限公司年产15万吨技改项目环境影响后评价（报批版）》及批复意见给出的总量控制指标要求，污染物达标排放。

## 16.3 环境保护措施落实情况调查结论

安泰煤矿在建设过程中较好的执行了环境影响评价和“三同时”制度，各项环保措施基本得到落实。

安泰煤矿在实际建设过程中部分工程辅助建设设施和环保设施发生了变更，但变更工程均采取了有效的环境保护措施，调查结果表明，各项环保措施运行有效。

## 16.4 企业目前存在问题、不足与整改要求

根据环境影响调查结果，针对安泰煤矿目前存在的问题、不足提出以下整改要求和建议：

（1）加强工业场地绿化，满足清洁生产三级标准提出的工业场地绿化率达到15%的要求；

（2）经现场勘查，储煤场地面未进行地面硬化，要求储煤场地面进行硬化处理，以降低储煤场扬尘的产生；

（3）根据《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014），安泰煤矿工业场地采暖锅炉在2016年6月30日之前执行《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2001）Ⅱ时段二类标准，在2016年7月1日之后执行《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表1标准，目前企业工业场地锅炉排放标准满足排放排放标准要求。根据新的排放标准安泰煤矿锅炉不能满足排放标准要求，因距离执行新的标准时间较近，因此，建议企业对锅炉脱硫除尘设施进行改造，同时新增脱硝设施，以满足新的排放标准要求。

（4）本次依据《清洁生产标准  煤炭采选业》（HJ446-2008）对项目清洁生产进行了对比分析，本项目清洁生产水平处于三级水平，属于国内同行业清洁生产基本水平。本次验收建议安泰煤矿在投产后积极开展清洁生产审核，制定技术经济及环境可行的清洁生产方案，以提高企业清洁生产水平。

## 16.5 竣工验收结论

综上所述，安泰煤矿在工程设计、施工和试运行过程中，按照国家有关环保法律法规开展工作，严格执行“三同时”制度，项目环境影响后评价及批复文件要求的污染控制措施和生态保护措施得到了落实，采区的污染防治措施和生态保护措施效果良好，各项污染物满足排放和总量总之要求。

在实际建设过程中部分工程建设设施和环保设施发生了变更，但变更工程均采取了有效的环境保护措施，调查结果表明，各项环保措施运行有效。

安泰煤矿按照环评报告及环评批复的要求建设了矿井废水及生活污水处理设施、锅炉废气除尘设施及生态恢复和水土流失防治措施，各项措施能够落到实处，不存在重大环境影响问题，安泰煤矿的建设对区域环境影响轻微，基本上符合环境管理要求，总体上达到了建设项目竣工环境保护验收的条件，在建设单位承诺落实本调查报告提出的完善环保措施及各项建议的前提下，建议本工程通过环境保护验收。

# Text boxes

地埋式污水处理设施

矿井水处理设施

集水井

120m

图1.6-1   项目整个采区周边敏感点保护目标分布图（2）

湖地村10组（8户）

储煤场

图7.1-1   本项目所在区域地表水系图

污染源和敏感目标调查

主井绞车机房

浴室、更衣室

200m

双洎河位于项目北侧1.8km

1.0

煤泥饼运至储煤场

图7.1-2   本项目环境现状监测点位分布图

200m

郑煤集团环保处

环保科

地测科

通风科

行政科

企管科

运销科

环保管理

机电对

安泰煤矿

郑新煤业有限公司环保处

500m

200m

项目位置

损失量

矿井涌水

压风机房

图2.3-2  项目厂区平面布置图

噪声

装储运

皮带运输

机修间

噪声

排矸设施

提升

升

废水

排水

噪声

压风

井下

开采

噪声

大门

图2.3-3  安泰煤矿开拓方式图

图2.3-1  井上下对照图

矸石

煤尘

地表变形

噪声

废水

废气

固废

生 活 设 施

噪声

矸石临时周转场

井下系统

地面系统

多级水泵提升

风井

国瑞公司

回用

废水处理站

开拓

本项目煤矿位置

外运

风机

废

气

通风

系统

废水

废气

固废

其中9756.69为矿区供电量，矿区

际应用电量为9

05.93+37.07=9

衡期为2008年全年（单位：万Kwh）

629KW

辅 助 生 产

储煤场保护目标

装载机房

小食堂

综合办公楼

汽车库

锅炉房

器材库

坑木加工房

食堂

机修间

浴室、更衣室

大门

防风抑尘网

空气加热室

副井

变电所

副井绞车机房

主井绞车机房

压风机房

风机

配电值班室

主井

储煤场

环境概况调查

公众参与调查

编写竣工环境保护调查实施方案

生态保护措施及效果检查

环境质量及污染源监测

环境保护措施及设施运行效果检查

图2.1-1   项目所在地理位置图

240

污泥浓缩池

矸石

煤尘

噪声

确定调查验收范围、重点、执行标准及采用的技术方法

确定验收调查内容

进行初步调查

了解区域概况和生态特点，明确有关环境保护要求，编制初步调查工作方案

生态影响调查

人工捡矸

井下煤仓

采煤

井口煤仓

矸石

煤

图1.6-1   项目工业场地周边敏感点保护目标分布图（1）

掘进

准备

阶段

初步调查阶段

编制实施方案阶段

详细调查阶段

编制调查报告阶段

编写竣工环境保护调查报告

矸石

煤

500m

研读资料：环境影响评价文件及审批文件、设计资料

及审批文件、其它资料

接受建设单位竣工环境保护验收委托

污泥浓缩间

防风抑尘网

变电所

空气加热室

5.0

补充措施与建议

公众意见分析

污染影响调查与分析

生态影响调查与分析

环境保护设施和措施落实情况调查

0.7

双洎河位于项目北侧1.8km

副井绞车机房

工业场地绿化消防用水

储煤场洒水

道路洒水

3.3

4.0

MDS污水综合处理设施

生活用水

4.0

项目矿区位置

水源井

穿孔旋流反应斜管沉淀池

240

矿井排水

井下防尘、消防用水

储煤场保护目标

清水池

斜管沉淀池

加药池

风机

配电值班室

主井

上清液

井下洒水、消防，不外排

副井

调节池

矿井排水

洗浴废水

毛发聚集器

化粪池

生活污水

隔油池

食堂污水

接触氧化池

沉淀池

储煤场洒水、绿化消防，道路洒水不外排

机修间

食堂

坑木加工房

器材库

锅炉房

汽车库

综合办公楼

小食堂

装载机房

地埋式污水处理设施

矿井水处理设施

集水井

机修间

图9.2-1  厂界噪声及无组织粉尘排放监测点位图

储煤场

厂界噪声监测点位

10m

无组织粉尘排放监测点位

污泥浓缩间

250m

700m

湖地村5组

湖地村杜家沟组

1.0

损失量

240

5.0

0.7

工业场地绿化消防用水

储煤场洒水

道路洒水

3.3

4.0

MDS污水综合处理设施

生活用水

4.0

水源井

穿孔旋流反应斜管沉淀池

240

矿井排水

井下防尘、消防用水

矿井排水

调节池

加药池

斜管沉淀池

清水池

污泥浓缩池

煤泥饼运至储煤场

井下洒水、消防，、储煤场洒水、厂区道路洒水，不外排

上清液

洗浴废水

毛发聚集器

生活污水

化粪池

食堂污水

隔油池

接触氧化池

沉淀池

储煤场洒水、绿化消防，道路洒水不外排

15.3

224.7

15.3

224.7