编 制 单 位：河南省正德环保科技有限公司

法 人 代 表：成霞

项目负责人 ：宗轲

编 制 人 员：李欢欢

编制单位联系方式：河南省正德环保科技有限公司

电话：0371-66322551

传真：0371-66322551

地址：郑州市顺河路27号

邮编：450000

# 1  项目总体情况

| 建设项目名称 | 新密市希美养殖场年出栏生猪1000头项目 |
| --- | --- |
| 建设单位 | 新密市希美养殖场 |
| 法人代表 | 雷二顺 | 联系人 | 雷二顺 |
| 通讯地址 | 新密市袁庄乡张家门村一组 |
| 联系电话 | 13939046339 | 传真 | / | 邮编 | 452396 |
| 建设地点 | 新密市袁庄乡张家门村一组 |
| 项目性质 | 新建■改扩建□技改□ | 行业类别 | 猪的饲养（A0313） |
| 环境影响报告表名称 | 新密市希美养殖场年出栏生猪1000头项目 |
| 环境影响评价单位 | 河南首创环保科技有限公司 |
| 初步设计单位 | / |
| 环境影响评价审批部门 | 郑州市环境保护局 | 文号 | 郑环然[2013]17号 | 时间 | 2013.3.1 |
| 初步设计审批部门 | / | 文号 | / | 时间 | / |
| 环境保护设施设计单位 | / |
| 环境保护设施施工单位 | 新密市希美养殖场 |
| 环境保护设施监测单位 | / |
| 投资总概算（万元） | 200 | 其中：环境保护投资（万元） | 25 | 实际环境保护投资占总投资比例 | 12.5% |
| 实际总投资（万元） | 270 | 其中：环境保护投资（万元） | 38.71 |  | 14.34% |
| 设计生产能力（交通量） | 年出栏猪1000头 | 建设项目开工日期 | 2012年9月 |
| 实际生产能力（交通量） | 年出栏猪1000头 | 投入试运行日期 | 2013年11月 |
| 调查经费 |  |
| 项目建设过程简述 （项目立项～试运行） | 新密市希美养殖场位于新密市袁庄乡张家门村一组。2012年，该项公司投资200万元在新密市袁庄乡张家门村一组建设年出栏1000头生猪项目。该项目占地面积1666.7m2，建设猪舍5栋，存栏生猪440头，年出栏生猪1000头。 2012年8月8日，该项目通过了新密市发展和改革委员会备案，备案文号为豫郑新密农[2012]00349号。 2012年9月15日，新密市希美养殖场委托河南首创环保科技有限公司进行该项目的环境影响评价报告表编制工作。 2012年11月8日，郑州市环境保护局在新密市召开了该项目环境影响报告表技术评审会，并形成了专家评审意见。2013年3月1日，郑州市环境保护局以郑环然[2013]17号对该项目进行了批复，批复文件见附件二。 新密市希美养殖场年出栏生猪1000头项目属未批先建项目，2012年已建成运行。 2013年11月，郑州市环境保护局下发了新密市希美养殖场年出栏生猪1000头项目试生产通知书。 受新密市希美养殖场委托，河南省正德环保科技有限公司承担该项目竣工环境保护验收调查工作，委托书见附件一。经现场勘察调查，编制完成了该项目竣工环境保护验收调查表。 |

2  调查范围、因子、目标、重点

| 调查 范围 | 与原环评调查范围一致： ①环境空气：场址区域，项目东512m的竹竿园村 ②地表水环境：项目区域500m范围内无地表水体 ③声环境：场界外200m范围内区域 ④生态环境：项目场区及场界外500m范围 |
| --- | --- |
| 调查 因子 | 与原环评调查因子一致： ①大气污染因子：氨、硫化氢 ②废水污染因子：COD、BOD5、SS、氨氮、粪大肠菌群、TP ③噪声污染因子：等效连续A声级 ④固废废物：病死猪、猪只粪便、沼渣、生活垃圾、医疗垃圾 |
| 环境 敏感 目标 | 项目现状周围环境敏感目标与原环评一致： 经调查，项目周围无自然保护区、风景名胜区等环境敏感区。项目周围环境如下：项目东侧紧邻一荒坡，东512m处为袁庄乡竹杆园村居民（11户， 45人）；南侧紧邻小路，隔路为荒坡和农田；西侧隔路为农田；北侧紧邻农田。 项目周围环境保护目标一览表见表1，周围环境示意图见附图二。 表1 主要环境保护目标一览表 环境要素 环境保护对象名称 方位 距离 户数 人口 环境功能 大气环境 竹杆园村居民 E 512m 11 45 《环境空气质量标准》 （GB3095-1996）二级标准 地表水 双洎河 SE 10.5km / 《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)Ⅳ类标准 项目周围环境保护目标与原环评一致。 经调查，项目环评编制时期双洎河执行《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)Ⅴ类标准，该河流在新密段现状执行《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)Ⅳ类标准。 |
| 调查 重点 | 本次调查重点为： 1、项目建设内容及变更情况； 2、环境保护目标分布情况及变更情况 3、环境影响报告表及审批中提出的环保措施落实情况及治理效果 4、工程环保投资情况 |

3  验收执行标准

| 环境 质量 标准 | 执行标准 标准限值（mg/m3） 《环境空气质量标准》 （修改版） （GB3095-1996）二级 污染物 日均 小时平均 SO2 0.15 0.50 TSP 0.3 / 《声环境质量标准》 （GB3096-2008）2类 昼间dB（A） 夜间dB（A） 60 50 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅳ类 标准限值（mg/L，pH值除外） pH COD BOD5 氨氮 6～9 ≤30 ≤6 ≤1.5 |
| --- | --- |
| 污染 物排 放标 准 | 1、《畜牧养殖业污染物排放标准》（GB18596-2001） 集约化畜牧养殖业干清粪工艺最高允许排水量 猪[m3/（百头·d）] 季节 冬季 夏季 标准值 1.2 1.8 畜禽养殖业废渣无害化环境标准 控制项目 蛔虫卵 粪大肠菌群数 指标 死亡率≥95% ≤105个/kg 集约化畜禽养殖业恶臭污染物排放标准 控制项目 标准值 臭气浓度（无量纲） 70 集约化畜禽养殖业水污染物最高允许日均排放浓度 COD（mg/L） BOD5（mg/L） 总磷（mg/L） 400 150 8.0 氨氮（mg/L） 粪大肠菌群（个/100mL） 蛔虫卵（个/L） 80 1000 2.0 2、噪声：执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准（昼间≤60dB(A)，夜间≤50dB(A)） 3、恶臭气体：厂界执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中表一恶臭污染物厂界标准值（NH3：1.5mg/m3；H2S：0.06mg/m3） 4、医疗废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001） |
| 总量 控制 指标 | 项目产生的养殖废水、生活污水经厌氧发酵处理后，沼气作为场区日常用能，猪粪、沼渣可堆肥后用于农田施肥，沼液用作周围农田施肥，不外排，因此，本项目主要污染物化学需氧量、氨氮、二氧化硫、氮氧化物总量控制指标为零。 |

4  工程概况

| 项目名称 | 新密市希美养殖场年出栏生猪1000头项目 |
| --- | --- |
| 地理位置 | 新密市袁庄乡张家门村一组 |
| 项目地理位置 （附地理位置图） | 1、地理位置 本项目位于新密市袁庄乡张家门村。 新密市地处东经113°22′，北纬34°31′，位于豫西山地和豫东平原的结合部位，双洎河上游，东临新郑，西接登封，南傍禹州，北依荥阳，东北与郑州搭界，西北与巩义相连，距省会郑州40km。以山地为主，属嵩山五指岭和箕山山脉的东延部分，境内自然地形由西北向东南倾斜，西、南、北三面为嵩山余脉环抱的浅山丘陵区，中部丘陵起伏、岳谷交错，东部为河谷平原。 项目所在地袁庄乡位于河南省新密市市区北部，是河南省贫困乡之一。南临新密市区，北依荥阳市崔庙、贾峪二镇，东接新密市白寨、岳村二镇，西连新密市米村镇，区域总面积60平方公里。 项目地理位置示意图见附图一。 2、区域地形、地貌、地质概况 新密市地质构造属华北地台的组成部分，处于中朝淮地台南西部位的嵩箕山区，主要有东西向、北东向和北西向三条构造体系。区域地形以山地为主，属嵩山五指岭和箕山山脉的东延部分，境内自然地形由西北向东南倾斜，西、南、北三面为嵩山余脉环抱的浅山丘陵区，中部丘陵起伏、岳谷交错，东部为河谷平原。 市域地貌类型复杂多样，山地面积212.2km2，占全市总面积的21.2%；丘陵面积573.6km2，占全市总面积的57.3%；平原面积215.2km2，占全市总面积的21.5%。境内有大小山峰、岗岭800多座，主要山峰有五指岭、兰崖山、双牛山等，最高山峰五指岭海拔1108.5m，最低为东南地区的宋楼西海拔115m，市域内一般海拔300～500m。 3、气候、气象 新密市属暖温带大陆性季风气候区，夏季炎热，冬季寒冷，气候干燥，雨雪较少，四季分明，季风转换明显。区域气候可分为山地气候区、中部丘陵缺水区和河川平原干旱气候区，因受冷暖气团交替影响，大陆性季风气候特别明显，所以干旱、暴雨、连阴雨、霜冻、大风、低温、干热风等灾害性天气较多，尤其干旱、雨涝、干热风危害性较大。新密市气候特征见表2。 表2 新密市气候特征 气象要素 新密市 气象要素 新密市 年平均气温（℃） 14.5 主导风向 NE 极端最高气温（℃） 41.8 年平均风速（m/s） 2.6 极端最低气温（℃） -12.8 无霜期（d） 222 年平均降水量（mm） 676.1 最大冻土深度（cm） 18 4、水文 新密市境内水系200km，大小河流、沟溪有5000余条，常年有径流的河流30多条，山泉、湖泊散布各处，水量充盈。总流域面积1001km2，河道长度96.5km。境内主要河流有洧水（下游称双洎河）、泽河、溱水河、绥水河和黄水河等，属淮河流域沙颖河水系，其中，双洎河是淮河上游的一条重要支流，也是横贯新密市东西的最大的一条河流，属省市重点控制河流。境内该河段长40km，流域面积567.5km2，年平均流量为1.5m3/s。新密市为一标准式山区闭合流域，依地势地下水由西北向东南方向运移。地下水可采资源比较缺乏，分布不均匀，勘探表明，地下水资源约为9745.6万m3。 5、植被和生物多样性 新密现有植物类146科、932种，用材树种有57科、274种，果品植物主要有苹果、柿子、核桃、杏、梨等，栽培植物主要有粮食作物、经济作物和蔬菜等。新密市森林资源较为丰富，森林覆盖率达26.4%，主要树种有栎类、油松、华山松、杨树、刺槐等树种，西部山区以天然植被为主，东部平原以人工种植植被为主。全市动物门类有环节动物门、软动物门、节肢动物门、哺乳动物门等，鸟类资源比较丰富，饲养动物主要有牛、马、驴、猪、羊、家兔、狗、鸡、鸭等。 本项目场区附近500m范围内无列入《国家重点保护野生植物名录》和《国家重点保护野生动物名录》的动植物。 |
| 主要工程内容及规模： 1、工程内容 （1）项目建设内容 本项目建设内容包括主体工程、辅助工程和环保工程，其中主体工程主要为猪舍（含母猪舍、保育舍、育肥舍、产房、公猪舍），辅助工程包括仓库、办公室和消毒室，环保工程包括沼气工程、堆肥设施以及填埋井、雨水收集池、医疗固废暂存池和生活垃圾收集桶等，详见表3。 表3 项目主要建设内容一览表 序号 项目 名称 数量/规格（m） 1 主体工程 母猪舍 1间（18×8） 2 保育舍 1间（12×8） 3 育肥舍 1间（33×8） 4 产房 1间（14×8） 5 公猪舍 1间（9×4） 6 辅助工程 仓库 1间（10×5） 7 办公室 1间（10×6） 8 消毒室 1间（4×5） 9 环保工程 沼气工程 沉砂集水池 1座，10m3 10 水解酸化池 1座，15m3 11 厌氧反应池 1座，100m3 12 沼液贮存池 1座，300m3 13 太阳能加热系统 1套 14 沼气贮存柜 1座，4m3 15 堆肥 堆肥场 2座，20m2 16 粪便贮存池 1座，110m3 17 堆肥成品贮存池 1座，80m3 18 填埋井 2座，H=4m、Φ=1m 19 雨水收集池 1座，20m3 20 医疗固废暂存池 1座，容积2m3 21 生活垃圾收集桶 1个 （2）生产设备 项目主要生产设备见表4。 表4 项目主要生产设备一览表 序号 生产设备 数量 1 磨料机 2台 2 拌料机 1台 3 产床 20张 4 保育床 20张 5 消毒机 3台 6 自动供水系统 4套 7 通风设备 4套 8 沼气多过功能取暖灯 4台 经调查，项目生产设备与原环评一致。 2、养殖规模和现状养殖能力调查 本项目养殖畜禽为生猪，年存栏量为440头，出栏量为1000头/a。项目设计中区内结构及养殖参数表5。 表5 项目设计种群结构及养殖参数 猪只种类 存栏数（只） 参数 种公猪 2 / 种母猪 45 窝产仔数10只，年产胎次2.2 仔猪 153 哺乳35d，成活率90%；保育35d，成活率95% 育肥猪 240 生长110d，成活率98% 合计 440 / 3、现状养殖规模及养殖量调查 项目现状养殖规模可达到440头规模要求，现状养殖量约440头。 |
| 实际工程量及工程建设变化情况，说明工程变化原因： 项目原环评设计存栏规模为年存栏生猪1000头。经调查，本项目场区现常年存栏生猪1000头，与原环评一致。 经现场调查并对比原环评及其批复，项目主体工程、辅助工程及环保工程主要变化情况如下： 1、主体工程建设及变更情况 项目主体工程建设情况及其变化情况、变化原因见表6。 表6 主体工程建设及变更情况一览表 类别 环评及批复情况 实际建设情况 变化原因 主体 工程 母猪舍 1间（18m×8m） 建设18m×8m母猪舍1座，与环评一致 / 保育舍 1间（12m×8m） 建设12m×8m保育舍1座，与环评一致 / 育肥舍 1间（33m×8m） 建设33m×8m育肥舍1座，与环评一致 / 产房 1间（14m×8m） 建设14m×8m产房1座，与环评一致 / 公猪舍 1间（9m×4m） 建设5m×4m公猪舍1座，较原环评略有减少。项目场区公猪常年存栏量为2只（所需面积为7.5～9.0m2/头，则场区公猪存栏所需总面积为15.0～18.0m2），改建后公猪舍面积（20m2）仍可满足存栏要求。 为加强场区防疫，将原消毒室改建在场区入口处，利用原公猪舍西侧部分改造为消毒室，因此原公猪舍面积有所减少。 由表5可知，项目现状主体工程建设情况与原环评基本一致，其中公猪舍面积较原环评略有减少，但仍可满足公猪所需养殖面积的要求，不会影响项目养殖规模。 2、辅助工程建设及变化情况 项目辅助工程建设情况及其变化情况、变化原因见表7。 表7 辅助工程建设及变更情况一览表 类别 环评及批复情况 实际建设情况 变化原因 辅助 工程 仓库 1间（10m×5m） 建设10m×5m仓库1座，与环评一致 / 办公室 1间（10m×6m） 建设10m×6m办公室1座，位置从场区内移至场区外南侧，面积与环评一致 原办公室位于场区内，不利于防疫，因此后期运行中建设单位将办公室改建于场区外南侧，并将原办公室改为值班室 消毒室 1间（4m×5m） 建设4m×5m消毒室1座，位置由场区内北侧改为场区入口处 原消毒室距场区入口较远，不能有效利用，不利于场区防疫工作的开展。后期根据畜牧部门的要求，建设单位将消毒室改建于场区入口处，便于出入人员的消毒。 值班室 1间（4m×5m） 建设值班室1座（10m×6m） 原环评为建设值班室1座（4m×5m），后期建设中该建筑用于存放药品，改为药品间。并将原办公室改为值班室，便于防疫。 药品间 无该项内容 建设药品间1间（4m×5m） 原场区未建设药品间，为满足项目养殖需求，建设药品间1间，用于场区药品存放 杂物间 无该项内容 建设杂物间1座（4m×5m） 该建筑为原消毒室，为了场区防疫，消毒室改建于场区入口处，该建筑改用于存放杂物。 由表7可知，项目辅助工程办公室、消毒室位置进行了调整，调整后增加了药品间、杂物间，增大了值班室面积。项目辅助工程的调整不涉及养殖工艺的变动，主要从防疫的角度对各建筑的功能进行调整，无新增污染物产生。 3、环保工程建设及变化情况 项目环保工程建设情况及其变化情况、变化原因见表8。 表8 环保工程建设及变更情况一览表 类别 环评及批复情况 实际建设情况 变化原因 环保工程 沉砂集水池 1座，10m3 建设沉砂集水池1座（10m3），与环评一致 / 水解酸化池 1座，15m3 建设水解酸化池1座（15m3），与环评一致 / 厌氧反应池 1座，100m3 建设厌氧反应池1座（100m3），与环评一致 / 沼液贮存池 1座，300m3 建设沼液贮存池1座 （320m3），大于原环评要求 / 太阳能加热系统 1套 未建设太阳能加热系统 现状为夏季，沼气池无需加热 沼气贮存柜 1座，4m3 未建设沼气贮存柜 场区产气量较少，沼气可以完全利用，无需贮存。 堆肥场 2座，20m2 建设堆肥场1座（80m2），其中40m2用于堆肥，与原环评一致 项目场地面积有限，因此建设单位从集约用地的角度考虑，将堆肥场和堆肥陈品贮存建于一处，堆肥场一半用于堆肥，剩余一半用于堆肥成品的暂存，堆肥场上部已建顶棚，可有效防止雨水进入。 粪便贮存池 1座，110m3 建设粪便贮存池1座（110m3），与环评一致 / 堆肥成品贮存池 1座，80m3 建设堆肥成品暂存场1座（40m3），贮存量约80m3，与环评一致 为减少用地，建设单位将堆肥成品贮存场建于堆肥场内，其存放面积可满足暂存的要求 填埋井 2座，H=4m、Φ=1m 建设安全填埋井2座（直径1m，深4m），与环评一致 / 雨水收集池 1座，20m3 建设雨水收集池1座（21m3），与环评一致 / 医疗固废暂存池 1座，容积2m3 建设医疗固废暂存桶1只（200L），可满足场区医疗垃圾暂存要求 项目医疗废物产生量较少，年产生量约300L，本项目在药品间内设医疗垃圾收集桶1只，可存放大于半年的废物，并加盖、放于室内，可有效防雨、防渗、防流失 生活垃圾收集桶 1个 建设生活垃圾收集桶1只，与环评一致 / 场区雨污分流情况：项目场区污水经暗渠进入沼气池进行处理，雨水由地面收集后汇流至场区门口处（该区域为整个场区地势最低处），流出场界后向西南自流进入雨水收集池，项目已建雨水收集池1座（20m3），与环评设计规模一致。 由于项目所产沼气量很少，因此场区未建设沼气贮存柜，沼气经净化后直接使用，可完全利用；另外，由于现状为夏季，项目未建设太阳能加热系统。项目其它环保工程各项设施可满足原环评要求。因此，项目环保工程所建设施与原环评基本一致， 可满足原环评要求。 4、与环评批复相符性 项目与原环评相符性见表9。 表9 环评报告批复落实情况 编号 批复内容 落实情况 符合情况 1 该项目采取干清粪工艺，养殖废水和生活污水全部进入100m3沼气工程，经USR厌氧发酵工艺处理后，产生的沼气经4m3沼气贮存柜贮存，用于场区猪舍取暖和食堂炊事用能等；产生的沼液经300m3沼液暂存池收集后，供袁庄乡张家门村用于农田施肥浇灌，不得外排；场区内实行雨污分流，严禁采用明沟布设，初期雨水经项目办公室南侧 20m3雨水收集池收集后，用于猪舍冲洗，不得外排。 项目养殖废水和生活污水全部进入沼气工程处理，沼气池容积100m3，可以满足处理要求，项目废水经USR厌氧反应池发酵处理后，产生的沼气用于厂区猪舍冬季取暖和食堂炊事用能；产生的沼液经320m3的沼液暂存池收集后，定期由村罐车运至田间地头用于农田施肥；厂区内污水排水沟加盖，设雨水导流渠和雨水收集池，初期雨水经原办公室南侧20m3雨水收集池收集后，用于猪舍冲洗，不外排。 符合 2 及时清扫猪舍，减少粪便堆存，及时进行通风，保持猪舍清洁；加强对沼气池和堆肥场的密闭、除臭工作，减少恶臭气体排放，达到《畜禽养殖业污染物排放标准》（GB18596-2001）畜禽养殖业恶臭污染物排放标准；加强厂区及周边绿化，减缓恶臭气体对周围环境的影响，达到《除臭污染物排放标准》（GB14554-93）标准要求。 本项目每天对猪舍至少清粪2次，安装通风设备进行通风，保持猪舍清洁；沼气池采用密闭结构，堆肥场设四面围挡和顶棚，堆肥场定期喷洒除臭剂，以减少恶臭气体排放；本项目厂区周围绿化较好，减缓了恶臭气体对周围环境的影响。 符合 3 饲料磨料机、拌料机、水泵及通风设备安装在室内、采取隔声、减震等措施，厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准。 本项目饲料磨料机、拌料机及水泵均置于室内，并采取了基础减振措施；通风设备设基础减振措施，对周围声环境影响较小。 符合 4 该项目采取干清粪工艺，产生的猪粪、沼渣经110m3的贮存池收集后，进入两个20m2的堆肥场进行好氧堆肥，产生的成品粪肥经80m3的成品贮存池收集后，外售给周边农户用于农田施肥，不得随意堆放；病死猪经2个填埋井填埋，不得随意处置；防疫产生的医疗垃圾经2m3医疗固废暂存池收集后，交由有资质的单位处置，达到《畜禽养殖业污染防治技术规范》（HJ/T81-2001）要求；生活垃圾经集中收集后运至新密市垃圾处理站处理，不得随意丢弃。 采用干清粪工艺，产生的猪粪经40m2的堆肥场堆肥后，成品暂存于1座40m2（贮存量约80m3）的堆肥成品暂存场，定期让周围农户拉走用于肥田，猪粪采用1座110m3的粪便储存池暂存；病死猪经2座直径1m、深4m的填埋井安全填埋；防疫产生的医疗垃圾经医疗固废暂存桶收集后，定期交由有资质单位处置；生活垃圾场内集中收集后运至新密市垃圾处理站处理；各项固废均可得到合理处置。 符合 由表9可知，项目符合环评批复要求。 综上所述，项目主体工程、辅助工程、环保工程与原环评基本一致，可满足验收要求。 |
| 生产工艺流程： 饲料加工工艺流程 本项目母猪、育肥猪和公猪饲喂饲料为预混料、玉米、麦麸、豆粕的混合物，需要将玉米磨碎后与其他料进行拌料。保育猪饲喂全加料，全加料不需要粉碎和混合可直接饲喂。饲料加工工艺流程见图1。 养殖工艺流程 本项目采用三点式分距离生产，即繁殖—保育—育肥分离，实行全进全出饲养工艺。母猪在母猪舍完成交配并确定妊娠，产前一周转入产房，在产房完成生育后，母猪转入母猪舍，仔猪饲养10周后进入保育舍养殖。经过筛选后的仔猪小部分作为种母猪转入母猪舍养殖，其余养殖5周后转入育肥舍育肥16周后出售。养殖工艺流程及产污环节见图2。 |
| 工程占地及平面布置（附图）： 1、占地面积略有增加 本项目工程占地较原环评有所增加，增加部分主要为办公室用地，增加面积为60m2。根据袁庄乡土地利用总体规划图，办公楼所用土地及项目原用地均为建设用地。《袁庄乡土地利用总体规划图》(2006-2020年)见附图四。 2、平面布局变化 由于项目办公室和消毒室位置的改变，项目平面布局有所变化。 原平面布局：场区内东侧建设养殖区，西侧建设办公附属设施。其中东侧自北向南分别建设育肥舍、产房保育舍、母猪舍和公猪舍。西侧南部建设办公室，北部建设仓库、消毒室和厨房。 实际平面布局：场区东侧养殖区布局保持不变。西侧原消毒室改建于大门东侧，办公室改为值班室，并在场区外南侧另建办公室1座，减少办公对养殖的干扰。项目平面布局调整后更为合理，便于防疫工作的开展。 项目场区原平面布局图见附图二，现状平面布置图见附图三。 |
| 工程环境保护投资明细： 新密市希美养殖场年出栏生猪1000头项目设计总投资200万元，设计环保投资为25万元，设计环保投资占设计总投资的12.5%；项目实际总投资270万元，实际环保投资38.71万元，实际环保投资占总投资的14.34%。 工程环保投资明细表见表10。 表10 实际环保投资与设计环保投资一览表 污染物类别 环保措施 规格 数量 投资（万元） 废水 养殖废水、生活污水、食堂废水 污水处理工艺：“格栅+沉砂集水+水解酸化+厌氧反应，加热系统采用太阳能加热 沉砂集水池容积10m3；水解酸化池容积15m3；厌氧反应池容积100m3 各1座 16.0 沼液贮存池 容积320m3 1座 2.3 沼气取暖灯 / 4套 0.2 沼气火炬 / 1套 0.1 雨水 雨水收集池 20m3 1座 1.0 废气 猪舍恶臭污染物 排风扇 风机风量2000m3/h 4组 1.2 噪声 基础减振、房间隔声 / / 1.0 固废 猪只粪便 堆肥场 面积80m2 1座 14.0 粪便贮存池 容积110m3 1座 1.5 生活垃圾 生活垃圾收集桶 / 1个 0.01 病死猪 安全填埋井 Φ1m，深度4m 2座 1.3 医疗垃圾 医疗固废暂存池 容积2m3 1座 0.1 合计 38.71 |
| 与项目有关的生态破坏和污染物排放、主要环境问题及环境保护措施： 1、与项目有关的环保问题 （1）原有猪粪清理后进入沼气池进行厌氧发酵，不符合干清粪的要求。 （2）猪舍四周污水排水渠为加盖，未设雨水排水管道，场区雨污分流不明确。 2、现状整改情况 经调查，针对以上问题，项目场区现状整改情况如下： （1）已按照《畜禽养殖业污染治理工程技术规范》（HJ497-2009）要求建设了堆肥场以及粪污、堆肥成品暂存设施，猪粪经好氧堆肥后综合利用。 （2）对猪舍污水排水沟已采取加盖封闭措施，经在场区依地势建设雨水沟，完善了场区雨污分流。 |

5 环境影响评价回顾

环境影响评价的主要环境影响预测及结论（生态、声、大气、水、振动、电磁、固体废物等）： 1、施工期环境影响分析 本项目在进行环境影响评价时期已建成，施工期影响已结束。由于环评中提出的整改工程量不大，且施工期较短，因此对周围环境影响不大。 2、营运期环境影响分析 （1）废水 项目场区废水含养殖废水和生活污水，其中养殖废水主要为猪尿和猪舍冲栏废水。项目养殖废水产生量为1061.4m3/a（2.9m3/d）；生活污水产生量为151.5m3/a（0.42m3/d），因此项目场区废水总产生量为1212.9m3/a（3.32m3/d）。 场区猪舍采用干清粪，猪粪送至堆肥场进行好氧堆肥发酵，尿液和冲栏废水进入污水处理站进行厌氧发酵处理。 项目厌氧处理工艺宜采用USR厌氧反应器，水力停留时间为25天。废水处理工艺为：格栅-沉砂集水-水解酸化-厌氧反应-沼气、沼液利用。 项目废水经处理后各项污染物浓度可满足《畜禽养殖业污染物排放标准》（GB18596-2001）表5集约化畜禽养殖业水污染物最高允许日均排放浓度的要求。 厌氧发酵产生的沼气用于猪舍冬季采暖、食堂炊事，夏季剩余沼气放空燃烧。 沼液经沼液暂存池（1座，135m3）暂存后定期用于袁庄乡张家门村农田施肥。张家门村约有粮食作物1500亩，项目沼液可供287亩农田施肥，因此厌氧反应产生的沼液可完全综合利用。 为防止养殖废水在雨季溢流，评价建设场区设雨水收集池1座，容积为20m3，收集的雨水沉淀后用于冲栏用水。 综上所述，项目场区废水经处理后可完全综合利用，不会对周围水体产生明显影响。 （2）废气 项目饲料加工产生的粉尘经简易布袋收尘后对周围大气环境很小。 场区猪舍、堆肥场及废水处理设施会产生恶臭气体，主要为氨和H2S，产生源强为氨：0.116kg/h，H2S：0.013kg/h。根据原环评预测结果，项目氨和H2S无组织排放场界浓度可满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中表一中二级标准限值要求（NH3：1.5mg/m3；H2S：0.06mg/m3）。氨和H2S大气环境防护距离为100m，卫生防护距离为各产恶臭构筑物边界外100m，结合二者的计算结果并取最大值，则该项目大气环境防护距离为东场界外100m、西场界外100m、南场界外100m、北场界外100m，该范围内无环境空气保护目标。 因此，项目废水对区域环境空气及人群影响较小。 （3）声环境影响分析 项目产生的噪声主要为猪舍中的猪叫声、加工饲料过程中机器运行产生的噪声以及污水处理设施水泵产生的噪声，源强为75～85dB(A)。经采取隔声、基础减震等措施后源强可降至50～60dB(A)。经预测，项目场界噪声营运期昼间噪声值为48.6～53.9dB（A），夜间43.2～46.8dB（A），可以满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准要求，对周围声环境影响较小。 （4）固废 项目场区猪粪和沼渣产生量为203.6t/a，经堆肥场（2座，每座20m2）好氧堆肥后用于周围农田施肥。场区粪便经1座110m3粪便贮存池暂存，堆肥成品建设1座80m3的堆肥成品贮存池贮存。 场区病死猪产生量为9头/年，经2座直径1m、深4m的安全填埋井填埋。 员工生活垃圾产生量为0.9t/a，定期交由环卫部门统一处理处置。 消毒和免疫产生的医疗量为0.1t/a，定期交由有资质的单位处理处置。 经采取以上措施，项目产生的各项固废均能得到合理处置，不会对周围环境造成二次污染。 3、评价结论 （1）新密市希美养殖场年出栏生猪1000头项目属于《产业结构调整指导目录（2011年本）》鼓励类，符合国家产生政策的要求。 （2）项目用地属建设用地，符合新密市袁庄乡土地利用总体规划；项目选址不在新密市人民政府关于印发新密市畜禽养殖禁养区和限养区划定方案的通知》（新密政〔2010〕24号）中划定的禁养区、限养区非禁养区范围内，因此项目选址合理。 （3）场区废水经厌氧发酵后可完全综合利用，对周围水环境影响较小。 （4）项目产生的恶臭气体可以实现达标排放，大气环境防护距离内无环境空气保护目标，因此项目恶臭气体对周围大气环境影响较小。 （5）项目产生的各项固废均可实现合理处理处置，不会对周围环境产生二次污染。 （6）项目高噪声设备经隔声减震等措施后场界噪声可实现达标排放，对周围声环境影响较小。 （7）项目不存在重大风险源，经采取一定风险防范措施后项目的风险水平是可以接受的。 （8）项目废水经处理后综合利用，废气不涉及总量控制指标，项目总量控制指标为零。 （9）综上所述，新密市希美养殖场年出栏生猪1000头项目符合国家产业政策和管理的相关要求。项目选址可行。在采取相应的污染防治措施以及充分落实评价建议的基础上，项目产生的污染可以实现达标排放，对周围环境的影响较小。从环保角度分析，项目建设可行。 4、评价建议 （1）评价要求养猪场粪便经沼气工程发酵后沼气应得到充分利用，厌氧发酵池和储气柜都应采用密封性能良好的设备。 （2）加强对厌氧反应池的日常管理，由粗放型向节约型管理方向提高。 （3）评价要求病死猪应严格按照要求进行处理，不得进行外运出售。 （4）评价要求场区根据消防规定要求，设置消火栓和灭火器。

环评提出的环保措施： 环评提出的环保措施及验收清单见表11。 表11 环保设施验收及环保投资一览表 污染物类别 环保措施 规格 数量 投资（万元） 废水 养殖废水、 生活污水、食堂废水 污水处理工艺：“格栅+沉砂集水+水解酸化+厌氧反应，加热系统采用太阳能加热 沉砂集水池容积10m3；水解酸化池容积15m3；厌氧反应池容积100m3 各1座 13.7 沼液贮存池 容积300m3 1座 3.0 沼气贮存柜 4m3 1座 0.3 沼气取暖灯 / 4套 0.2 沼气火炬 / 1套 0.1 雨水 雨水收集池 20m3 1座 0.2 废气 猪舍恶臭污染物 排风扇 风机风量2000m3/h 4组 0.7 噪声 基础减振、房间隔声 / / 1.0 固废 猪只粪便 堆肥场 面积20m2 2座 3 粪便贮存池 容积110m3 1座 1.3 堆肥成品贮存池 容积80m3 1座 1.0 生活垃圾 生活垃圾收集桶 / 1个 0.1 病死猪 安全填埋井 Φ1m，深度4m 2座 0.3 医疗垃圾 医疗固废暂存池 容积2m3 1座 0.1 合计 25

各级环境保护行政主管部门的审批意见（国家、省、行业）： 该项目由郑州市环境保护局以郑环然[2013]17号文批复如下： 一、同意新密市环保局的审查意见，原则同意河南首创环保科技有限公司编制的《新密市希美养殖场年出栏生猪1000头项目环境影响报告表》，你单位要按照报告表和本意见进行认真整改并据此落实各项环境保护措施和环保投资。 二、该项目位于新密市袁庄乡张家门村一组，生产场地为租用袁庄乡张家门土地，鉴于项目已建成并投入使用，一旦政府征用该项目所占土地或有其它规定，新密市希美养殖场必须无条件遵守和服从政府规划和有关规定。 三、结合该项目现有建设和生产现状，新密市希美养殖场年出栏生猪1000头项目整改过程中应重点落实以下要求： 1、该项目采取干清粪工艺，养殖废水和生活污水全部进入100m3沼气工程，经USR厌氧发酵工艺处理后，产生的沼气经4m3沼气贮存柜贮存，用于猪舍取暖和食堂炊事用能等；产生的沼液经300m3沼液暂存池收集后，供袁庄乡张家门村用于农田施肥浇灌，不得外排；厂区内实行雨污分流，严禁采用明沟布设，初期雨水经项目办公室南侧20m3雨水收集池收集后，用于猪舍冲洗，不得外排。 2、及时清扫猪舍，减少粪便堆存，及时进行通风，保持猪舍清洁；加强对沼气池、粪便贮存池和堆肥场的密闭、除臭工作，减少恶臭气体排放，达到《畜禽养殖业污染物排放标准》（GB18596-2001）畜禽养殖业恶臭污染物排放标准；加强厂区及周边绿化，减缓恶臭气体对周围环境的影响，达到《除臭污染物排放标准》（GB14554-93）标准要求。 3、饲料磨料机、拌料机、水泵及通风设备安装在室内，采取隔声、减震等措施，厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准。 4、该项目采取干清粪工艺，产生的猪粪、沼渣经110m3贮存池收集后，进入两个20m2的堆肥场进行好氧堆肥，产生的成品粪肥经80m3成品贮存池收集后，外售给周边农户用于农田施肥，不得随意堆放；病死猪经2个填埋井填埋，不得随意处置；防疫产生的医疗垃圾经2m3医疗固废暂存池收集后，交由有资质的单位处置，达到《畜禽养殖业污染防治及时规范》（HJ/T81-2001）要求；生活垃圾经集中收集后运至新密市垃圾处理站处理，不得随意丢弃。 四、项目整改到位后，建设单位必须及时向我局申请，经核实批准后方可试运行，试运行3个月内申请环保验收，经验收合格后，方可正式运行。 五、新密市环保局负责该项目整改过程和日常监督检查工作。

6  环境保护措施执行情况

| 项目 阶段 | 环境影响报告表及审批文件中要求的环境保护措施 | 环境保护措施的落实情况 | 措施的执行效果及 未采取措施的原因 |
| --- | --- | --- | --- |
| 设计阶段 | / | / | / |
| 施工期 | / | / | / |
| 运营期 | 污染影响 | 废水 | 养猪场采用干清粪工艺，粪便、尿液、冲栏废水、生活污水全部进入沼气池 | 已落实 | 猪舍采取人工干清粪，粪便、尿液、冲栏废水、生活污水全部进入沼气池 |
|  |  |  | 污水处理采用“格栅+沉砂集水+水解酸化+厌氧反应，加热系统采用太阳能加热 | 已落实 | 已建污水处理站1座，建设沉砂集水池、水解酸化池、厌氧反应器各1座，加热采用太阳能 |
|  |  |  | 沼液建设1座300m3沼液贮存池 | 已落实 | 已建设沼液暂存池1座（320m3，规格为10m×4m×8m） |
|  |  |  | 沼气利用：猪舍设沼气取暖灯，食堂采用沼气为燃料 | 已落实 | 已建设沼气取暖灯，食堂采用沼气专用灶 |
|  |  |  | 雨水设1座20m3雨水收集池 | 已落实 | 已建设雨水收集池1座（20m3） |
|  |  | 废气 | 猪舍设排放扇（4组，各台风量2000m3/h） | 已落实 | 猪舍已安装4套通风降温设备 |
|  |  | 噪声 | 高噪声设备采取房间隔声、基础减震等措施 | 已落实 | 磨料机、拌料机等已采取隔声和基础减振措施 |
|  |  | 固废 | 建设堆肥场2座，面积为20m2 | 已落实 | 已建设堆肥场1座（80m2，规格为10m×8m），一半用于堆肥，另外一半用于堆肥成品的暂存 |
|  |  |  | 粪便设粪便贮存池（1座，容积110m3） | 已落实 | 已建设粪便贮存池1座（约110m3，规格为半径2.5m，深5.5m） |
|  |  |  | 堆肥成品设堆肥成品贮存池（1座，80m3） | 已落实 | 在堆肥场内暂存，面积为40m2，可堆肥约80m3 |
|  |  |  | 生活垃圾设生活垃圾收集桶1个 | 已落实 | 场区设生活垃圾收集桶1只 |
|  |  |  | 病死猪设安全填埋井（2座，直径1m、深4m）处理 | 已落实 | 病死猪只建设2座填埋井安全填埋（直径1m，深4m），合理处置 |
|  |  |  | 医疗垃圾设医疗固废暂存池1座（容积2m3） | 已落实 | 已建设医疗固废暂存桶1只（容积约200L），由于场区医疗垃圾产生量较少，清理较及时，因此该暂存桶可满足医疗固废暂存的要求。 |
|  | 社会影响 | / |

新密市希美养殖场年出栏生猪1000头项目采取的环保措施详见环境保护设施实景图（附图六）。

7  环境影响调查

| 施工期 | 本项目环评编制时期施工期已结束，因此本次核查不再就施工期环境影响进行调查分析。 |
| --- | --- |
| 运行期 | 污染影响 | 1、水环境 （1）猪舍结构及清粪工艺 本项目所建猪舍为封闭式猪舍，地面结构为混凝土结构，猪舍为东西走向，内设双列猪栏。猪栏内地面中间高、外侧低，猪尿液及冲洗水可顺坡度自流至导流槽，再汇至车间外的暗渠，排至污水处理系统。 猪舍内清粪采取人工干清粪，人工将猪粪刮出后由手推车推至粪便暂存池，再转运至堆肥场进行好氧堆肥处理。经调查，场区清粪频率为每天2次，每次清粪后对猪舍进行冲洗1次。 （2）雨污分流情况 经调查，建设单位已完善场区雨污分流，猪舍内的导流槽与车间外的排污暗渠相连，暗渠上均加盖有预制板。场区雨水经雨水明沟收集后由雨水井流出，排至养殖区外的雨水收集池，雨水收集池规格为3m×3.5m×2m。收集的雨水经沉淀后场区绿化用水。 （3）废水产生量及处理措施 经调查，项目场区现存栏猪只约440头；场区现状劳动定员12人，均在场区内食宿。 ①废水产生量 根据建设单位用水消耗情况调查，场区用水量约为70m3/月（2.3m3/d），污水产生量按用水量的80%计算，则场区废水产生量为56m3/月（1.84m3/d）。猪只尿液产生量约为1m3/d。 综上所述，项目场区废水及猪只尿液产生总量为2.84m3/d（1036.6m3/a）。 ②废水处理措施 项目猪舍内的尿液和冲洗废水产生后经排水暗渠收集并输送至场区南侧的沼气工程进行处理，经沉砂集水池（1座，10m3）、水解酸化（1座，15m3）和厌氧反应池（1座，100m3）处理后产生的沼液经沼液暂存池暂存，定期用于袁庄乡张家门村农田施肥。 项目已建厌氧反应池100m3，水力停留时间约为35天，可满足环评建议25d的要求，与原设计处理时间基本相符。 项目废水和尿液经厌氧发酵后在沼液暂存池暂存。经调查，项目沼液暂存池容积为320m3，规格为10m×4m×8m，可满足原环评设计300m3容积的要求。 本项目已与袁庄乡张家门村签订了沼液利用协议，项目沼液全部用于该村农田施肥。根据《省环保厅、省农业厅、省畜牧局关于印发畜禽养殖业污染源总量减排技术指导意见（试行）的通知》（2012年6月18日），“养猪场（小区）采用干清粪方式，粪便和污水/尿液分别在贮粪场和储存池储存发酵后还田，无污水排放口外排污水。采用此模式要求养殖场（小区）有与养殖规模相适应的消纳土地（出栏生猪每5头不少于1亩土地）”，本项目年出栏生猪1000头，因此所需消纳土地应不小于200亩。经调查，张家门村现有农田1500亩，可满足项目沼液消纳的要求，因此项目废水可认为完全综合利用。 因此，项目产生的废水可实现合理处置并综合利用，对周围水环境影响较小。 （4）粪便产生量及处理措施 ①粪便产生量 本项目粪便采用手推车输送。经调查，场区每天清粪量约为1车，每车容积为0.5m3，则全场粪便产生量约为0.5m3/d。粪便密度按1000kg/m3计算，则粪便量为0.5t/d。 ②粪便处理措施 经调查，项目已建1座80m2的堆肥场，其中一半用于堆肥，另外一半用于堆肥成品的暂存。因此，项目用于堆肥的面积约为40m2，可满足环评建议40m2堆肥场的要求。 项目场区粪污实际产生量为0.5t/d，按照环评设计参数（堆肥周期15天，每吨加入秸秆0.3t计算），则已建堆肥场可处理约60天的粪便（堆肥高度按1m计算），因此堆肥场现有规模可满足场区堆肥的要求。 项目产生的粪便经好氧堆肥后在堆肥场另一侧暂存。堆肥场用于堆肥成品暂存的面积约为40m2，按照堆存高度为2m计算，在可堆放约80m3的堆肥成品，可满足原环评设计要求。 经调查，建设单位将场区处理后的有机肥提供给袁庄乡张家门村进行综合利用，主要用于果园和农田施肥。项目年产生堆肥成品约150.8t。经调查，玉米和小麦种植中有机肥的施用量宜取300kg/亩，则项目所产有机肥可供503亩农田施肥。张家门村现有农田1500亩，远大于项目有机肥消纳所需土地量。因此，项目猪粪经好氧堆肥后可完全综合利用，不会对周围环境产生二次污染。袁庄乡张家门村出具的粪肥利用证明见附件三。 经调查，项目原堆肥场未进行地面硬化，堆肥过程中产生的渗滤液一旦下渗，可能对区域水体和土壤产生不良影响。根据验收组的意见，建设单位已对堆肥场地面进行硬化，主要改造内容为：对堆肥场内现存的堆肥成品进行清理，并对堆肥场地面重新平整，地面结构为10cm厚混凝土结构。整改后的堆肥场详见附图六。 为防止雨水进入堆肥场，建设单位已在对堆肥场建设围堰。考虑到堆肥场地势北高南低，因此在堆肥场北侧入口设置围堰，可有效防止污水进入堆肥场内，围堰建设情况见附图六。 为防止堆肥场渗滤液溢流对区域水环境产生影响，建设单位在堆肥场地势较低一侧（南侧）建设导流沟和渗滤液收集池，在自然条件下，渗滤液可经堆肥场地面自流至渗滤液收集池进行暂存。渗滤液收集池收集到的废水定期抽至沼气池进行厌氧发酵处理，可有效避免堆肥场渗滤液外溢对周围水环境和土壤环境产生影响。项目已建渗滤液收集池1座，规格为1.5m×2m×1m，容积为3m3，为砖混结构，表面为混凝土结构，可满足渗滤液暂存的要求。 （5）沼气利用分析 本项目粪便产生量约为0.5t/d，其中干清粪比例约为80%，则进入沼气工程的干物质量约为0.02t/d。猪粪的产沼气系数约为0.3m3/kg干物质，则项目沼气产生量为6m3/d（2190m3/a，考虑到冬季产气率较低，因此该数据比实际产气量略大），沼气产生量较少。经调查，项目场区沼气现用于食堂炊事，冬季使用沼气灯照明取暖（现状由于气温较高，建设单位已将沼气灯拆除，以待冬季使用），可以完全综合利用。 综上所述，本项目现状沼气可完全利用。 2、环境空气 本项目产生的废气主要为猪舍及粪污暂存和处理设施产生的恶臭气体以及饲料加工产生的粉尘。 （1）恶臭气体 经调查，建设单位已在猪饲料中添加了除臭剂，可有效抑制恶臭产生。 本项目采用干清粪工艺，清粪频率较高；沼气反应池、沼液暂存池等废水处理建构筑物密封较严，粪污采取暗渠输送；猪舍内安装排风扇通风换气，可有效降低粪便恶臭产生。 根据项目环境影响报告表内容，项目卫生防护距离为东场界外100m，西场界外100m，南场界外100m，北场界外100m。经调查，项目卫生防护距离内无环境空气保护目标。 因此，项目对周围环境空气影响较小。 3、声环境 本项目主要噪声设备为猪叫声、磨料机、拌料机、水泵等产生的噪声，建设单位已加强场区管理，猪舍采取隔声措施；项目磨料机、拌料机等设于室内，水泵等采用低噪声水泵并采取隔声措施，可有效降低噪声源强。 本项目周围200m内无声环境保护目标，因此项目对区域声环境影响较小。 4、固体废物 经调查，项目产生的固废主要为猪粪、病死猪、生活垃圾、医疗固废。 经调查，场区粪便产生量约为0.5t/d，经堆肥场好氧堆肥后用于区域农田施肥，可实现综合利用。场区堆肥场、粪便暂存池、堆肥成品暂存设施均可满足原环评以及项目现状实际处理的要求，因此项目粪便经处理后可完全综合利用，不会对周围环境产生二次污染。经调查，项目堆肥场地面未进行硬化，粪便渗滤液下渗可能会对区域地下水产生影响。评价建议建设单位对堆肥场地面进行混凝土硬化，防止项目堆肥过程中的渗滤液对区域水环境产生影响。 为防止病死猪传播疫病，项目将安全填埋井设于场区外南侧约200m处，并设置了盖板，填埋井规格为直径1m，深4m，与原环评一致，可实现对病死猪的安全填埋、合理处置。 场区现劳动定员5人，生活垃圾产生量约为0.9t/a。项目场区已设置生活垃圾桶1只，生活垃圾定期运往垃圾中转站由环卫部门统一处理处置。 项目药品间内设有医疗废物收集桶，医疗废物经收集后定期交由有资质的单位处理处置。 经采取以上措施，项目产生的各项固废均可实现合理处理处置，不会对周围环境产生二次污染。 5、环境管理的建议 为保障项目场区各项环保设备正常运行，评价建议建设单位加强厂区管理，加强各项污染防治设施设备的管理和围护，保障其正常运行，具体要求如下： （1）场区应设专职环保工作人员，负责厂区环保设施的日常运行和记录。 （2）落实各项环保制度，并加强职工环保意识宣传，提高环保意识。 （3）落实沼液和有机肥综合利用，及时与张家门村协调项目沼液和有机肥的施用，避免其产生二次污染。 （4）配备专门的运输设备，防止沼液和有机肥在运输过程中洒落，对区域环境造成污染。 经采取以上措施，可有效提高场区环境管理水平，避免污染事件的发生。建设单位已制定了相应的环境管理制度，详见附图六。 |
|  | 污染影响 |  |
|  | 社会 影响 | 项目运行期间未发生村民纠纷及投诉事件。 |

8  环境质量及污染源监测

| 项目 | 监测时间 监测频次 | 监测点位 | 监测项目 | 监测结果分析 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 生态 | / | / | / | / |
| 水 | / | / | / | / |
| 气 | / | / | / | / |
| 声 | / | / | / | / |
| 电磁 振动 | / | / | / | / |
| 其他 | / | / | / | / |

备注：由于本项目属于养殖项目，项目废水经厌氧处理后综合利用，不排放；产噪设备较少且均位于饲料车间内，运营时间较短，对周围声环境影响较小。因此，本项目验收期间不再对该项目进行环境质量及污染源监测。

9  调查结论与建议

调查结论及建议： 1、工程建设概况 新密市希美养殖场年出栏生猪1000头项目位于新密市袁庄乡张家门村一组。项目设计建设猪舍4栋，总投资200万元，环保投资25万元，占总投资的12.5%。项目实际已建设猪舍4栋，总投资270万元，环保投资38.71万元，占总投资的14.34%。 2、环保措施落实情况 现场调查结果表明，新密市希美养殖场年出栏生猪1000头项目基本落实了环境保护主管部门批复意见和环境影响报告表中提出的各项环保措施。生活污水、恶臭、粉尘、设备噪声等均采取了相应的治理措施，运行效果良好。 本项目根据国家《建设项目环境保护管理条例》和《环境影响评价法》的要求，进行了环境影响评价。在项目建设过程中，环保设施和主体工程同时建设，并做到了与主体工程同步投入运行，较好的执行了建设项目“三同时”要求。 3、环境影响调查 （1）水环境 本项目猪舍采用干清粪技术，及时清粪，场区雨污分流系统较为完善。养殖产生猪只尿液、冲洗水及员工生活污水等均进入沼气池发酵，产生的沼气用于猪舍供暖、食堂燃气，可完全综合利用。沼液和沼渣用于袁庄乡张家门村农田施肥，项目废水经处理后可综合利用，不外排，对周围环境影响较小。 （2）环境空气 项目恶臭卫生防护距离为场界外100m，即东、西、南、北场界外各100m，该防护距离内无环境空气保护目标。因此，项目对周围大气环境影响较小。 （3）声环境 本项目高噪声设备经采取选用低噪声设备、基础减震、地下隔声等措施后不会对周围声环境产生明显影响。 （4）固体废物 本项目病死猪只采用2座安全填埋井处置，可满足生产需求。 养殖产生的猪粪全部进入堆肥场好氧堆肥，堆肥后用于农田施肥、综合利用；员工产生的生活垃圾定期运往垃圾中转站处理处置；医疗固废在药品间暂存后定期交由有资质的单位处理处置。项目各项固废均可实现合理处理处置，不会对周围环境产生二次污染。 4、存在的问题及整改建议 经调查，项目原堆肥场地面未进行混凝土硬化，未设置围堰和渗滤液收集池。为防止雨水进入堆肥场以及渗滤液对区域环境产生影响，建设单位已对堆肥场进行硬化，上游设置围堰，下游设置渗滤液收集池，在避免雨水进入的同时也可收集粪便堆肥过程中产生的渗滤液，防止粪便堆肥中渗滤液对区域环境产生污染。 5、验收调查建议 （1）严格按照评价要求处置病死猪，不得随意丢弃。 （2）加强厂区管理，加强污染防治设施设备的管理和维护，确保其正常运行，并按照《畜禽养殖业污染治理工程技术规范》（HJ497-2009）要求对粪污进行无害化处理。 （3）加强养殖区的防疫预防，防止重大疫病的发生。 6、验收调查结论 新密市希美养殖场年出栏生猪1000头项目按照环评报告表及环评批复的要求建设了沼气工程、堆肥设施以及病死猪处置设施，各项措施能够落到实处。项目卫生防护距离内无环境空气保护目标，项目对周围环境影响较小。评价建议建设单位加强环保设施的日常维护和管理，加强疫病预防，并对场区堆肥场进行地面硬化、加强防渗。在建设单位承诺落实本调查报告表提出的完善环保措施和建议的前提下，该项目不存在重大环境问题。新密市希美养殖场的建设对区域环境影响较小，基本符合环境管理要求，总体上可以达到建设项目竣工环境保护验收的条件，建议本项目通过环境保护验收。

# Text boxes

★噪声  ●废水

■废气  ▲固废

预混料

麦麸、豆粕

玉米

成品

磨碎

混合搅拌

噪声

噪声、粉尘

称量

图1  饲料加工工艺流程及产污环节图

筛选

育肥舍

保育舍

产房

出售

尿液、猪粪

猪舍清洗水

猪舍清洗水

污水处理设施

沼液

肥田

堆肥后施肥

沼渣

沼气

场区日

常用能

■▲ ●★

■▲ ●★

■▲●★

■▲ ●★

母猪配种、妊娠

■▲ ●★

18周

10周

5周

16周

图2  生猪养殖工艺流程及产污环节图