负责验收的环境行政主管部门验收意见： 郑环验表〔2014〕49号 关于郑州市宇航耐火材料有限公司年产4.6万吨耐火材料生产项目竣工环保验收申请的批复 郑州市宇航耐火材料有限公司： 你公司上报的《郑州市宇航耐火材料有限公司（原新密市三和耐火材料厂）年产4.6万吨耐火材料生产项目竣工环境保护验收申请》及相关材料收悉。该项目环保验收事项已在我局网站公示期满。经研究，批复如下： 一、经对项目的环保设施进行现场检查，并对新密市环境监测站编制的《郑州市宇航耐火材料有限公司（原新密市三和耐火材料厂）年产4.6万吨耐火材料生产项目竣工环境保护验收监测表》（编号：XMHJJC/HY095-2014-8）进行审查，我局认为，该项目落实了环评及批复文件提出的环保措施和要求，污染物排放满足相应标准及总量控制要求，项目竣工环境保护验收合格。 二、该项目已建成并正常使用的环境保护设施主要包括以下内容： 1.废气防治设施。雷蒙磨、混砂机粉尘经脉冲带式除尘器处理。 2.废水防治设施。生活污水综合利用。 3.固体废物防治设施。除尘器收集的粉尘和残次品回用于生产。 4.噪声防治设施。对不同的高噪声设备分别采取了相应的减振、隔音、消声等措施。 三、新密市环境监测站对该项目进行的环境监测结果（编号：编号：XMHJJC/HY095-2014-8）表明： 1.隧道窑采用天然气做能源，外排废气能够达到《工业窑炉大气污染物排放标准》（GB9078-1996）表2、表4标准要求；雷蒙磨、混砂机粉尘经15m高排气筒排放，外排粉尘能够达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准要求。厂界无组织排放粉尘能够达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）。 2.厂界昼夜间噪声能够达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准。 3.主要污染物氮氧化物年排放量2.736吨。 四、自本批复下达之日起，该项目可以正式投入生产。不经环保部门同意，该项目的各项配套环保设施不得擅自停运，更不得擅自拆除。 五、项目日常环保监督检查工作由新密市环保局负责。 经办人： 2014年8月28日